## Slide 1
TRABAJO FINAL DE GRADO
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DOMOTICA EN UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR.
TUTOR: FRANCISCO RODRIGUEZ BENITO
ALUMNO: SANTIAGO VALERO SÁNCHEZ

## Slide 2: LOCALIZACIÓN
Emplazamiento: C/ Cervantes.
Municipio: Loriguilla. CP: 46393
Uso al que se destina (ITC-BT-004/3,1): Vivienda unifamiliar
Latitud: 39.4926375 Longitud: -0.573415,209

## Slide 3: PREVISIÓN DE POTENCIA
Según ITC – BT – 10, la presente vivienda será de Grado de Electrificación elevado por poseer más de 160 m2.
La vivienda poseerá como mínimo una potencia de 9200W.

## Slide 4: DISPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS

## Slide 5: CIRCUITOS UTILIZADOS

## Slide 6
*La comprobación de las protecciones, secciones de conductores y potencias de cada uno de los circuitos han sido calculados por los métodos de intensidad máxima admisible, caída de tensión y previsión de cargas
**En el caso concreto de la opción de Domótica, la parte de iluminación ira adherida al circuito C1 y las alarmas técnicas, sensores y demás actuadores, irán adheridos al circuito C11.

## Slide 7: DOMÓTICA

## Slide 8: ¿QUÉ CONTROLA EL SISTEMA?
Gestión de alarmas técnicas, tales como:
  Intrusión, CO2, Gas, Inundación, etc.
Iluminación Interior y exterior.
Subida y baja de persianas.
Riego del jardín.

## Slide 9: ESQUEMA INSTALACION

## Slide 10: PRESUPUESTO INSTALACION INTERIOR
Coste instalación convencional:
6.417,89 €
Coste instalación domótica:
6.448,64 €

## Slide 11: FOTOVOLTAICA
Instalación | Potencia total (kW)
POTENCIA VIVIENDA | 9200

## Slide 12: CALCULO DEL CMD
MES | CONSUMO kWh | Ah/MES | Ah/DIA | RAD 60º (Wh/m²)/dia | RAD 60º (kWh/m²)/mes | COEF. CMD
ENERO | 600,14 | 13301,06 | 429,07 | 4520 | 140,12 | 94,93
FEBRERO | 540,96 | 11989,47 | 428,20 | 5200 | 145,6 | 82,35
MARZO | 538,36 | 11931,64 | 384,89 | 5770 | 178,87 | 66,71
ABRIL | 508,33 | 11266,25 | 375,54 | 5330 | 159,9 | 70,46
MAYO | 557,25 | 12350,34 | 398,40 | 5230 | 162,13 | 76,18
JUNIO | 586,90 | 13007,46 | 433,58 | 5280 | 158,4 | 82,12
JULIO | 585,15 | 12968,69 | 418,34 | 5530 | 171,43 | 75,65
AGOSTO | 603,13 | 13367,19 | 431,20 | 5680 | 176,08 | 75,92
SEPTIEMBRE | 508,33 | 11266,25 | 375,54 | 5550 | 166,5 | 67,67
OCTUBRE | 525,28 | 11641,79 | 375,54 | 5360 | 166,16 | 70,06
NOVIEMBRE | 511,58 | 11338,21 | 377,94 | 4750 | 142,5 | 79,57
DICIEMBRE | 525,28 | 11641,79 | 375,54 | 4140 | 128,34 | 90,71
Coeficiente más desfavorable

## Slide 13: CONSUMO MENSUAL
DIAS/MES | MES | CONSUMO MENSUAL kWh
31 | ENERO | 600,14
28 | FEBRERO | 540,96
31 | MARZO | 538,36
30 | ABRIL | 508,33
31 | MAYO | 557,25
30 | JUNIO | 586,90
31 | JULIO | 585,15
31 | AGOSTO | 603,13
30 | SEPTIEMBRE | 508,33
31 | OCTUBRE | 525,28
30 | NOVIEMBRE | 511,58
31 | DICIEMBRE | 525,28
Chart: Consumo Mensual (kWh)
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
 | 600.1437 | 540.9647 | 538.3558 | 508.3332 | 557.2475 | 586.8967 | 585.1475 | 603.1275 | 508.3332 | 525.2776 | 511.5803 | 525.2776

## Slide 14
Panel Fotovoltaico Monocristalino SILFAB SOLAR modelo SLG – M350.
módulos fotovoltaicos.
.

## Slide 15
Regulador maximizador XW MPPT 80 600, 80A a 24/48V
de SCHNEIDER.
Inversor/cargador 10kW - 48v - MPPT 120A MUST SOLAR.

## Slide 16
Batería BAE SECURA PVS SOLAR 2280/C72 (2001Ah).
Numero de baterías: 24 módulos de baterías de 2 V.
Grupo Electrógeno CABERGER 3 kW.
Dotara al sistema de autonomía en el caso de que las baterías entren en estado critico de descarga profunda.
Funciona por medio de un bypass manual.

## Slide 17: DIAS DE AUTONOMÍA DEL SISTEMA
MESES DEL AÑO | DÍAS DE AUTONOMÍA
Enero | 3,265
Febrero | 3,271
Marzo | 3,639
Abril | 3,730
Mayo | 3,516
Junio | 3,231
Julio | 3,348
Agosto | 3,248
Septiembre | 3,730
Octubre | 3,730
Noviembre | 3,706
Diciembre | 3,730
Chart: Días de Autonomia al Mes
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Días de autonomia | 3.2645 | 3.2712 | 3.6392 | 3.7298 | 3.5158 | 3.2305 | 3.3482 | 3.2484 | 3.7298 | 3.7298 | 3.7061 | 3.7298

## Slide 18: ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN

## Slide 19: PRESUPUESTO FOTOVOLTAICA
ELEMENTO | UDS | COST/UD (Sin IVA) | PRECIO
SILFAB SLG M350W | 26 | 125,00 € | 3.250,00 €
Regulador maximizador XW MPPT 80 600, 80A a 24/48V SCHNEIDER | 2 | 475,00 € | 950,00 €
Inv/carg. 10kW - 48v - MPPT 120A MUST SOLAR | 1 | 950,00 € | 950,00 €
BAE SECURA PVS SOLAR 2280 C72 (2001 Ah) | 24 | 450,00 € | 10.800,00 €
Estructura Al - Anodizado fija a 60º Para 13 paneles de 2 x 1m | 2 | 215,00 € | 430,00 €
Grupo Electrógeno 3kW Monofásico 230V 50Hz | 1 | 725,00 € | 725,00 €
Bypass Switch 3 psiciones 40A | 1 | 20,00 € | 20,00 €
Conductor toma tierra | 1 | 35,00 € | 35,00 €
Pica toma de tierra | 1 | 8,85 € | 8,85 €
Fusible gG 100 A NH1 | 1 | 8,00 € | 8,00 €
Portafusibles 100 A | 1 | 7,00 € | 7,00 €
CAJA CONEXIONES STRING 16 - 160A | 1 | 300,00 € | 300,00 €
EXTINTOR | 1 | 50,00 € | 50,00 €
Beneficio y otros materiales | 15% de la instalación |  | 1.827,00 €
TOTAL SIN IVA |  |  | 19.360,85 €
IVA (21%) |  |  | 4.065,78 €
TOTAL (IVA incluido) |  |  | 23.426,63 €
Coste del Wpico instalado: 2,57€.

## Slide 20: AMORTIZACIÓN
Chart: Amortizacion Total
Dinero Ahorrado | 0 | 1614.8827 | 3262.063 | 4942.1869 | 6655.9133 | 8403.9142 | 10186.8752 | 12005.4953 | 13860.4879 | 15752.5803 | 17682.5146 | 19651.0475 | 21658.9512 | 23707.0128 | 25796.0358 | 27926.8391 | 30100.2586 | 32317.1464 | 34578.372 | 36884.8221 | 39237.4012 | 41637.0319 | 44084.6552 | 46581.231 | 49127.7383 | 51725.1757 | 54374.5619 | 57076.9358 | 59833.3571 | 62644.9069 | 65512.6877 | 68437.8242 | 71421.4633 | 74464.7752 | 77568.9534 | 80735.2151 | 83964.8021 | 87258.9808 | 90619.0431 | 94046.3066 | 97542.1154 | 97584.1154
Inversión | 23426.6285 | 23426.6285 | 23426.6285 | 23426.6285 | 23426.6285 | 23426.6285 | 23426.6285 | 23426.6285 | 23426.6285 | 23426.6285 | 23426.6285 | 23426.6285 | 23426.6285 | 23426.6285 | 23426.6285 | 38626.63 | 38626.63 | 38626.63 | 38626.63 | 38626.63 | 38626.63 | 38626.63 | 38626.63 | 38626.63 | 38626.63 | 38626.63 | 38626.63 | 38626.63 | 38626.63 | 38626.63 | 55326.63 | 55326.63 | 55326.63 | 55326.63 | 55326.63 | 55326.63 | 55326.63 | 55326.63 | 55326.63 | 55326.63 | 55326.63 | 55326.6285
Coste inicial: 23.426,63€.
Coste a los 25 años: 38.626,63€ (Se invierte en el año 15).
Coste a los 40 años: 55.326,63 € (Se invierte en el año 30).