## Slide 1: DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA LÍNEA DE PLEGADO Y PEGADO BOBST MPG EXPERTFOLD
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA
AUTOR: JOSE Mª GARCIA MUÑOZ
TUTOR: JOSE MIGUEL SALAVERT FERNANDEZ
TRABAJO FIN DE GRADO
JULIO 2018

## Slide 2
DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA LÍNEA DE PLEGADO Y PEGADO BOBST MPG EXPERTFOLD
ÍNDICE
Introducción
Proceso de fabricación
Máquina
Modos de fallo y consecuencias
Mantenimiento Preventivo actual
Propuesta de mejora
Presupuesto
Conclusión

## Slide 3: INTRODUCCIÓN
DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA LÍNEA DE PLEGADO Y PEGADO BOBST MPG EXPERTFOLD
SECTOR
Industria Papelera
EMPRESA
Smurfit Kappa España S.A.
Productora de cartón ondulado y embalajes de cartón

## Slide 4: PROCESO DE FABRICACIÓN
DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA LÍNEA DE PLEGADO Y PEGADO BOBST MPG EXPERTFOLD
Onduladora
Plancha Cartón
CONVERSIÓN
Producto Terminado
Expediciones
Cliente
GENERAL
CONVERSIÓN
Plancha de Cartón
Impresión
Troquelado
PLEGADO Y PEGADO
Grapado
Flejado y paletizado
Bobina papel

## Slide 5
DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA LÍNEA DE PLEGADO Y PEGADO BOBST MPG EXPERTFOLD
MÁQUINA
Doble introductor
Introductor
Plegadora / Dobladora
Transferencia
Receptor
Easy Pack
Atadora EMMEPI
TIPOS DE CAJAS FABRICADAS
Formato Simple
Formato de Dos Piezas

## Slide 6: MÁQUINA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Presión mínima requerida: 6 bar
Consumo aire comprimido: 8 m³/h
Productividad:
- 2 Ganchos de Volteo: 15000 cajas/h
- 4 Ganchos de Volteo: 12000 cajas/h
Velocidad: 20-200 m/min
Peso Neto: 31000 kg
Longitud: ̴ 40 m
DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA LÍNEA DE PLEGADO Y PEGADO BOBST MPG EXPERTFOLD

## Slide 7: MODOS DE FALLO Y CONSECUENCIAS
TIPOS DE FALLO
Neumático
Mecánico
Eléctrico
Reducción de la calidad del producto
Parada de la línea de producción
Aplicación de Mantenimiento Correctivo como solución al fallo
Poner en peligro la seguridad de los operarios
Aumento de los costes
DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA LÍNEA DE PLEGADO Y PEGADO BOBST MPG EXPERTFOLD
CONSECUENCIAS
IMPORTACIA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

## Slide 8: MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTUAL
EN QUE CONSISTE
Parada semanal acordada entre el Departamento de Producción y el de Mantenimiento
De 4 horas de duración
DAR CONTINUIDAD
Parte de Limpieza
Parte de Fiabilidad
Parte de Seguridad
Parte de Engrase
Documentación de Seguridad
DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA LÍNEA DE PLEGADO Y PEGADO BOBST MPG EXPERTFOLD
PROBLEMÁTICA
Elementos agrupados indistintamente del periodo de intervención
Mantenimientos sin finalización

## Slide 9
DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA LÍNEA DE PLEGADO Y PEGADO BOBST MPG EXPERTFOLD
PROPUESTA DE MEJORA

## Slide 10
DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA LÍNEA DE PLEGADO Y PEGADO BOBST MPG EXPERTFOLD
PROPUESTA DE MEJORA

## Slide 11
VENTAJAS DE LA PROPUESTA DE MEJORA
Mejorar la planificación y el orden de trabajo, gracias a la aplicación de unos correctos intervalos de intervención
Aumentar la fiabilidad de los equipos
Evitar las paradas de producción por fallos inesperados
Reducir los costes de mantenimiento
Reducir los riesgos laborales
DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA LÍNEA DE PLEGADO Y PEGADO BOBST MPG EXPERTFOLD
PROPUESTA DE MEJORA

## Slide 12: PRESUPUESTO
DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA LÍNEA DE PLEGADO Y PEGADO BOBST MPG EXPERTFOLD
Coste elaboración Proyecto ………………..
Desplazamiento y dietas ……………………
21% IVA ………………………………………
TOTAL ………………………………………..
17.675,00 €
1.277,79 €
3.980,09 €
22.932,88 €

## Slide 13: CONCLUSIÓN
DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA LÍNEA DE PLEGADO Y PEGADO BOBST MPG EXPERTFOLD
Gran experiencia
Aplicación y ampliación
Interés del Mantenimiento

## Slide 14
DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA LÍNEA DE PLEGADO Y PEGADO BOBST MPG EXPERTFOLD
MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN