## Slide 1: PROYECTO FINAL DE GRADO
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DE UN PABELLÓN DEPORTIVO CON LA CUBIERTA EN ARCO
ALFONSO AUZMENDIA PÉREZ

## Slide 2: PROYECTO FINAL DE GRADO
OBJETIVO DEL PROYECTO
Resolver la estructura de un pabellón deportivo.
REQUISITOS BÁSICOS DEL PABELLÓN DEPORTIVO
Debe cubrir un rectángulo mínimo de 16 x 24 m.
Altura libre mínima de 7 m. en cualquier punto del rectángulo descrito anteriormente.
La solución constructiva para resolver la cubierta debe pesar al menos 50 kg/m².
Debe disponer de un local para vestuarios en un recinto anexo al pabellón deportivo.

## Slide 3: PROYECTO FINAL DE GRADO
CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LA ESTRUCTURA
La superficie del pabellón debe ser diáfana con unas luces a cubrir relativamente grandes.
Las cargas gravitatorias que ha de soportar la estructura son pequeñas.
ELECCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL
Teniendo en cuenta las características citadas anteriormente, el proyecto se resolverá mediante una estructura de acero ya que este tipo de solución es la más adecuada para cubrir grandes luces y obtener superficies diáfanas.

## Slide 4: PROYECTO FINAL DE GRADO
ANÁLISIS DE DIVERSOS TIPOS DE ESTRUCTURAS
Se analizan varios tipos de estructuras de acero para determinar cual es la más adecuada para resolver la estructura del pabellón. Dichas tipologías son:
Estructura con pórtico plano biarticulado.
Estructura con pórtico plano biempotrado.
Estructura con pórtico a 1 agua biarticulado.
Estructura con pórtico a 1 agua biempotrado.
Estructura con pórtico a 2 aguas biarticulado.
Estructura con pórtico a 2 aguas biempotrado.
Estructura con pórtico en arco biarticulado.
Estructura con pórtico en arco biempotrado.
Todas las estructuras van a estar sometidas a los mismos esfuerzos de manera que los resultados sean equiparables, siendo sus valores:
Carga distribuida vertical de 3,06 kN/m.
Carga distribuida horizontal de 2,35 kN/m.

## Slide 5: PROYECTO FINAL DE GRADO
Estructura con pórtico plano biarticulado
Estructura con pórtico plano biempotrado
Estructura con pórtico a 1 agua biarticulado
Estructura con pórtico a 1 agua biempotrado

## Slide 6: PROYECTO FINAL DE GRADO
Estructura con pórtico a 2 aguas biarticulado
Estructura con pórtico a 2 aguas biempotrado
Estructura con pórtico en arco biarticulado
Estructura con pórtico en arco biempotrado

## Slide 7: PROYECTO FINAL DE GRADO
ANÁLISIS DE DIVERSOS TIPOS DE ESTRUCTURAS
La conclusión es que la estructura con un mejor comportamiento es aquella que presenta un pórtico en arco. Analizando las dos posibles soluciones (pórtico en arco biarticulado y pórtico en arco biempotrado), la principal ventaja de la primera es que no induce momentos en la base, lo que implica un menor volumen de la cimentación. Sin embargo, la segunda reduce los momentos máximos y consigue una mayor rigidez transversal del pórtico frente a las fuerzas horizontales. Con todo ello, considero que la estructura del pabellón deportivo se debe resolver mediante pórticos en arco biempotrados.

## Slide 8: PROYECTO FINAL DE GRADO

## Slide 9: PROYECTO FINAL DE GRADO
DIMENSIONES Y DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
Una estructura, con pórticos en arco, que servirá para cubrir la zona destinada a las actividades deportivas.
Una estructura con pórticos a 1 agua, adosada a la anterior, que servirá para alojar los vestuarios.
Para conferir una mayor estabilidad en las fachadas del pabellón frente a las acciones del viento, se dispone de una serie de arriostramientos mediante cruces de San Andrés en los vanos extremos.

## Slide 10: PROYECTO FINAL DE GRADO
ACCIONES A CONSIDERAR EN EL CÁLCULO
Las acciones que se considerarán en el cálculo de la estructura son las establecidas por el CTE. Según esta norma la clasificación de las acciones es la siguiente:
Acciones permanentes: Se trata de aquellas acciones que actúan de forma permanente en la estructura. Dentro de este grupo se incluye el peso propio.
Acciones variables: Se trata de aquellas acciones que no actúan de forma permanente sobre la estructura. Dentro de estas podemos distinguir la sobrecarga de uso, viento y nieve.
Acciones accidentales: Aquellas acciones que ocurren de forma fortuita. Dentro de esta clasificación podemos encontrar las acciones debidas a movimientos sísmicos, incendios, impactos, etc.

## Slide 11: PROYECTO FINAL DE GRADO
ACCIONES PERMANENTES
En este apartado se considera el peso propio de los elementos que gravitan sobre la estructura, así como el peso propio de los elementos estructurales. Dichos elementos son:
Peso de la cubierta: La cubierta se ha definido con un peso de 0,506 kN/m².
Peso de las correas: Las correas, resueltas mediante un perfil conformado en frio tipo ZF-200x2, presentan un peso de 0,03 kN/m².
Peso de las vigas de los pórticos.
Peso propio sobre pórticos intermedios
Peso propio sobre pórticos extremos

## Slide 12: PROYECTO FINAL DE GRADO
ACCIONES VARIABLES
Sobrecarga de uso: Se define como el peso de todo lo que gravita sobre la cubierta por razón de su uso. El valor se asigna en base al uso según los valores de la tabla 3.1 del apartado 3.1.1 del DB SE-AE.
El pabellón está resuelto con una cubierta ligera sobre correas, que se corresponde con la categoría G1, por lo tanto la carga que se le debe asignar a la estructura será de 0,4 kN/m².
Sobrecarga de uso sobre pórticos intermedios
Sobrecarga de uso sobre pórticos extremos

## Slide 13: PROYECTO FINAL DE GRADO
ACCIONES VARIABLES
Nieve: Según indica el DB SE-AE en su apartado 3.5.1 el valor de carga de nieve, qn, puede tomarse como:
qn = μ * sk
siendo:
μ coeficiente de forma de la cubierta.
sk el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno.
El apartado 3.5.3 del DB SE-AE indica que en un faldón limitado inferiormente por cornisas o limatesas, y en el que no hay impedimento al deslizamiento de la nieve, μ tiene el valor de 1 para cubiertas con inclinación ≤ 30° y 0 para cubiertas con inclinación ≥ 60° (para valores intermedios se interpolará linealmente).
Número tramo | Ángulo | Coeficiente de forma (μ)
Tramo 1 | 36,5° | 0,79
Tramo 2 | 31,8° | 0,94
Tramo 3 | 26,2° | 1
Tramo 4 | 19,7° | 1
Tramo 5 | 12,3° | 1
Tramo 6 | 4,2° | 1
Tramo 7 | 4,2° | 1
Tramo 8 | 12,3° | 1
Tramo 9 | 19,7° | 1
Tramo 10 | 26,2° | 1
Tramo 11 | 31,8° | 0,94
Tramo 12 | 36,5° | 1*
Número tramo | Ángulo | Coeficiente de forma (μ)
Pórtico a 1 agua | 10° | 1

## Slide 14: PROYECTO FINAL DE GRADO
ACCIONES VARIABLES
El valor característico de la carga de nieve (sk) se obtiene según lo que indica el DB SE-AE en su apartado 3.5.2. Según dicho apartado en localidades que no son capital de provincia, el valor puede deducirse del anexo E, en función de la zona y de la altitud topográfica del emplazamiento de la obra. El proyecto se desarrolla en Llíria (164 m).
Zona climática 5
Para obtener el valor definitivo, interpolo entre los valores 0,2 y 0,3 según indica la tabla inferior (puesto que la altura del municipio es de 164 m). En definitiva, el valor sk que obtengo es 0,282 KN/m².

## Slide 15: PROYECTO FINAL DE GRADO
Numero tramo | Carga de nieve en proyección horizontal
Tramo 1 | 0,447 kN/m
Tramo 2 | 0,562 kN/m
Tramo 3 | 0,632 kN/m
Tramo 4 | 0,662 kN/m
Tramo 5 | 0,687 kN/m
Tramo 6 | 0,702 kN/m
Tramo 7 | 0,702 kN/m
Tramo 8 | 0,687 kN/m
Tramo 9 | 0,662 kN/m
Tramo 10 | 0,632 kN/m
Tramo 11 | 0,562 kN/m
Tramo 12 | 0,565 kN/m
Tramo | Carga de nieve en proyección horizontal
Pórtico a 1 agua | 0,692 kN/m
Carga de nieve sobre pórticos extremos
Carga de nieve sobre pórticos intermedios
Numero tramo | Carga de nieve en proyección horizontal
Tramo 1 | 0,895 kN/m
Tramo 2 | 1,125 kN/m
Tramo 3 | 1,265 kN/m
Tramo 4 | 1,325 kN/m
Tramo 5 | 1,375 kN/m
Tramo 6 | 1,405 kN/m
Tramo 7 | 1,405 kN/m
Tramo 8 | 1,375 kN/m
Tramo 9 | 1,325 kN/m
Tramo 10 | 1,265 kN/m
Tramo 11 | 1,125 kN/m
Tramo 12 | 1,130 kN/m
Tramo | Carga de nieve en proyección horizontal
Pórtico a 1 agua | 1,385 kN/m

## Slide 16: PROYECTO FINAL DE GRADO
Carga de nieve sobre pórticos extremos
Carga de nieve sobre pórticos intermedios
Numero tramo | Carga de nieve en proyección horizontal
Tramo 1 | 0,447 kN/m
Tramo 2 | 0,562 kN/m
Tramo 3 | 0,632 kN/m
Tramo 4 | 0,662 kN/m
Tramo 5 | 0,687 kN/m
Tramo 6 | 0,702 kN/m
Tramo 7 | 1,405 kN/m
Tramo 8 | 1,375 kN/m
Tramo 9 | 1,325 kN/m
Tramo 10 | 1,265 kN/m
Tramo 11 | 1,125 kN/m
Tramo 12 | 1,130 kN/m
Tramo | Carga de nieve en proyección horizontal
Pórtico a 1 agua | 1,385 kN/m
Numero tramo | Carga de nieve en proyección horizontal
Tramo 1 | 0,223 kN/m
Tramo 2 | 0,281 kN/m
Tramo 3 | 0,316 kN/m
Tramo 4 | 0,331 kN/m
Tramo 5 | 0,343 kN/m
Tramo 6 | 0,351 kN/m
Tramo 7 | 0,702 kN/m
Tramo 8 | 0,687 kN/m
Tramo 9 | 0,662 kN/m
Tramo 10 | 0,632 kN/m
Tramo 11 | 0,562 kN/m
Tramo 12 | 0,565 kN/m
Tramo | Carga de nieve en proyección horizontal
Pórtico a 1 agua | 1,385 kN/m
Los valores anteriores se corresponden con una distribución simétrica de la nieve. Sin embargo, el mismo apartado 3.5.3 del DB SE-AE, en su punto 4 indica que se deberán tener en cuenta las posibles distribuciones asimétricas de nieve, debidas al trasporte de la misma por efecto del viento, reduciendo a la mitad el coeficiente de forma en las partes en que la acción sea favorable. Por ello se definen 2 nuevas hipótesis de nieve, además de la ya definida anteriormente. La primera se corresponde con una distribución de cargas en la que el viento sopla de derecha a izquierda, con lo cual se produce una menor acumulación de nieve en la parte izquierda. La segunda se corresponde con una distribución de cargas en la que el viento sopla de izquierda a derecha, con lo cual se produce una menor acumulación de nieve en la parte derecha.
ACCIONES VARIABLES

## Slide 17: PROYECTO FINAL DE GRADO
Carga de nieve sobre pórticos extremos
Carga de nieve sobre pórticos intermedios
Numero tramo | Carga de nieve en proyección horizontal
Tramo 1 | 0,895 kN/m
Tramo 2 | 1,125 kN/m
Tramo 3 | 1,265 kN/m
Tramo 4 | 1,325 kN/m
Tramo 5 | 1,375 kN/m
Tramo 6 | 1,405 kN/m
Tramo 7 | 0,702 kN/m
Tramo 8 | 0,687 kN/m
Tramo 9 | 0,662 kN/m
Tramo 10 | 0,632 kN/m
Tramo 11 | 0,562 kN/m
Tramo 12 | 0,565 kN/m
Tramo | Carga de nieve en proyección horizontal
Pórtico a 1 agua | 0,692 kN/m
Numero tramo | Carga de nieve en proyección horizontal
Tramo 1 | 0,447 kN/m
Tramo 2 | 0,562 kN/m
Tramo 3 | 0,632 kN/m
Tramo 4 | 0,662 kN/m
Tramo 5 | 0,687 kN/m
Tramo 6 | 0,702 kN/m
Tramo 7 | 0,351 kN/m
Tramo 8 | 0,343 kN/m
Tramo 9 | 0,331 kN/m
Tramo 10 | 0,316 kN/m
Tramo 11 | 0,281 kN/m
Tramo 12 | 0,282 kN/m
Tramo | Carga de nieve en proyección horizontal
Pórtico a 1 agua | 0,346 kN/m

## Slide 18: PROYECTO FINAL DE GRADO
ACCIONES VARIABLES
Viento: Según establece el DB SE-AE en su apartado 3.3.2 la acción de viento, en general una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto expuesto, o presión estática, qe puede expresarse como:
qe = qb * ce * cp
siendo:
qb la presión dinámica del viento.
ce el coeficiente de exposición.
cp el coeficiente eólico o de presión.
El valor de la presión dinámica del viento (qb) se obtiene según lo indicado por el anexo D del presente DB SE-AE, en función del emplazamiento geográfico de la obra. Puesto que el proyecto está ubicado en el término municipal de Lliria, le corresponde una zona A y según el citado anexo para estas zonas el valor de qb es de 0,42 kN/m².

## Slide 19: PROYECTO FINAL DE GRADO
ACCIONES VARIABLES
El valor del coeficiente de exposición (ce) se obtiene según lo establecido por la tabla 3.4 del apartado 3.3.3 del DB SE-AE.
Elemento | Altura máxima | Coeficiente de exposición exterior
Fachada delantera | 9,7 m | 1,74
Fachada trasera | 9,7 m | 1,74
Fachada derecha | 3,89 m | 1,33
Fachada izquierda | 5,3 m | 1,37
Cubierta arco | 9,7 m | 1,74
Cubierta 1 agua | 5,3 m | 1,37

## Slide 20: PROYECTO FINAL DE GRADO
ACCIONES VARIABLES
El apartado 3.3.5 del DB SE-AE indica que si el edificio presenta grandes huecos, la acción de viento genera, además de presiones en el exterior, presiones en el interior que se suman a las anteriores. Los huecos que presenta la estructura son:
1 puerta en fachada derecha de 1,8 * 2,2 m.
10 ventanas practicables en fachada derecha de 1,8 * 1 m.
2 puertas en fachada izquierda de 2 * 2,2 m.
Por lo tanto, además de los coeficientes de exposición exterior, se han de definir unos nuevos coeficientes de exposición interior en función de las alturas de los puntos medios de los huecos que acabo de definir.
Elemento | Altura huecos | Coef. de exposición interior
Fachada delantera | 0 m | 0
Fachada trasera | 0 m | 0
Fachada derecha | 2,49 m | 1,3
Fachada izquierda | 1,1 m | 1,3
Cubierta arco | 0 m | 0
Cubierta 1 agua | 0 m | 0

## Slide 21: PROYECTO FINAL DE GRADO
ACCIONES VARIABLES
Coeficientes de presión interior: Se obtienen según lo que establece la tabla 3.6 del apartado 3.3.5 del DB SE-AE. Si se analiza dicha tabla, se pueden definir los casos extremos:
Todos los huecos a barlovento están abiertos y todos los huecos a sotavento están cerrados. En este caso se produce la máxima presión interior.
Todos los huecos a barlovento están cerrados y todos los huecos a sotavento están abiertos. En este caso se produce la máxima succión interior.

## Slide 22: PROYECTO FINAL DE GRADO
ACCIONES VARIABLES
Para las fachadas derecha e izquierda se dan los dos posibles casos definidos anteriormente.
 | Coeficiente de presión interior
Máxima presión interior | 0,7
Máxima succión interior | -0,5
Para las fachadas delantera y trasera y para las cubiertas, los valores de los coeficientes de presión interior son nulos puesto que en ninguna de ellas existen huecos practicables.

## Slide 23: PROYECTO FINAL DE GRADO
ACCIONES VARIABLES
Coeficientes de presión exterior: Se obtienen según lo que establece el anexo D3 del DB SE-AE. Para el cálculo de dichos coeficientes en fachadas se debe utilizar la tabla D.3 del anexo D3 del DB SE-AE. Dicha tabla refleja los parámetros a considerar para su cálculo.

## Slide 24: PROYECTO FINAL DE GRADO
ACCIONES VARIABLES
Para el cálculo de los coeficientes de presión exterior en cubiertas se debe utilizar la tabla D.12 del anexo D3 del DB SE-AE para el caso de la cubierta en arco y la tabla D.5 del mismo anexo par el caso de la cubierta a 1 agua. Dichas tablas reflejan los parámetros a considerar para el cálculo de dichos coeficientes.

## Slide 25: PROYECTO FINAL DE GRADO
Tabla D.12. Cubiertas cilíndricas
Tabla D.5. Cubiertas a 1 agua

## Slide 26: PROYECTO FINAL DE GRADO
ACCIONES VARIABLES
Teniendo en cuenta los diferentes casos de máxima presión interior y máxima succión interior, obtengo todas las hipótesis de viento:
Viento a 0° con máxima presión interior.
Viento a 0° con máxima succión interior.
Viento a 90°.
Viento a 180° con máxima presión interior.
Viento a 180° con máxima succión interior.
Viento a 270°.

## Slide 27: PROYECTO FINAL DE GRADO
Viento a 0° con máxima presión interior
Viento a 0° con máxima succión interior
Tramo | Valor de carga de viento final
ABC | -0,930 kN/m²
D | 0,026 kN/m²
E | -0,560 kN/m²
Tramo | Valor de carga de viento final
ABC | -0,275 kN/m²
D | 0,681 kN/m²
E | 0,095 kN/m²
Viento a 90°
Tramo | Valor de carga de viento final
ABC (fachada derecha) | -0,424 kN/m²
ABC (fachada izquierda) | -0,437 kN/m²
D | 0,526 kN/m²
E | -0,241 kN/m²
FACHADAS

## Slide 28: PROYECTO FINAL DE GRADO
Viento a 180° con máxima presión interior
Viento a 180° con máxima succión interior
Tramo | Valor de carga de viento final
ABC | -0,893 kN/m²
D | 0,014 kN/m²
E | -0,566 kN/m²
Tramo | Valor de carga de viento final
ABC | -0,238 kN/m²
D | 0,669 kN/m²
E | 0,089 kN/m²
Viento a 270°
Tramo | Valor de carga de viento final
ABC (fachada derecha) | -0,424 kN/m²
ABC (fachada izquierda) | -0,437 kN/m²
D | 0,526 kN/m²
E | -0,241 kN/m²
FACHADAS

## Slide 29: PROYECTO FINAL DE GRADO
Viento a 0° con máxima presión interior
Viento a 0° con máxima succión interior
Tramo | Valor de carga de viento final
A | -0,265 kN/m²
B | -1,025 kN/m²
C | -0,674 kN/m²
Tramo | Valor de carga de viento final
A | 0,390 kN/m²
B | -0,370 kN/m²
C | -0,019 kN/m²
Cubierta en arco
Cubierta a 1 agua
Tramo | Valor de carga de viento final
F | -1,878 kN/m²
G | -1,130 kN/m²
H | -0,871 kN/m²
Cubierta en arco
Cubierta a 1 agua
Tramo | Valor de carga de viento final
F | -1,223 kN/m²
G | -0,475 kN/m²
H | -0,216 kN/m²
Viento a 90°
Tramo | Valor de carga de viento final
A | -0,248 kN/m²
B | -0,621 kN/m²
C | -0,292 kN/m²
Cubierta en arco
Cubierta a 1 agua
Tramo | Valor de carga de viento final
Finf | -1,381 kN/m²
Fsup | -1,553 kN/m²
G | -1,266 kN/m²
H | -0,403 kN/m²
I | -0,345 kN/m²
CUBIERTAS

## Slide 30: PROYECTO FINAL DE GRADO
Viento a 180° con máxima presión interior
Viento a 180° con máxima succión interior
Tramo | Valor de carga de viento final
A | -0,265 kN/m²
B | -1,025 kN/m²
C | -0,674 kN/m²
Tramo | Valor de carga de viento final
A | 0,390 kN/m²
B | -0,370 kN/m²
C | -0,019 kN/m²
Cubierta en arco
Cubierta a 1 agua
Tramo | Tabla 1. Valor de carga de viento final
F | -1,567 kN/m²
G | -0,957 kN/m²
H | -0,641 kN/m²
Cubierta en arco
Cubierta a 1 agua
Tramo | Tabla 1. Valor de carga de viento final
F | -0,912 kN/m²
G | -0,302 kN/m²
H | 0,014 kN/m²
Tramo | Tabla 2. Valor de carga de viento final
F | -0,325 kN/m²
G | -0,325 kN/m²
H | -0,325 kN/m²
Tramo | Tabla 2. Valor de carga de viento final
F | 0,33 kN/m²
G | 0,33 kN/m²
H | 0,33 kN/m²
Viento a 270°
Tramo | Valor de carga de viento final
A | -0,248 kN/m²
B | -0,621 kN/m²
C | -0,292 kN/m²
Cubierta en arco
Cubierta a 1 agua
Tramo | Valor de carga de viento final
Finf | -1,381 kN/m²
Fsup | -1,553 kN/m²
G | -1,266 kN/m²
H | -0,403 kN/m²
I | -0,345 kN/m²
CUBIERTAS

## Slide 31: PROYECTO FINAL DE GRADO
ACCIONES ACCIDENTALES
Se consideran tan solo las acciones sísmicas. Dichas acciones están reguladas en la NSCE “Norma de construcción sismorresistente”. Según la NSCE, las construcciones se pueden clasificar en:
Construcciones de importancia moderada.
Construcciones de importancia normal.
Construcciones de importancia especial.
El pabellón deportivo está clasificado como una construcción de importancia normal y según establece el apartado 1.2.3 de la NSCE la aplicación de esta normativa no es obligatoria en el siguiente caso:
En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las direcciones cuando la aceleración sísmica básica sea inferior a 0,08g.
Según el anexo 1 de la NSCE, la aceleración sísmica básica para Llíria es de 0,05g, por lo tanto no necesito cumplir con los requisitos fijados por la NSCE.

## Slide 32: PROYECTO FINAL DE GRADO
COEFICIENTES DE PANDEO
El pandeo es un fenómeno que afecta a aquellas piezas sometidas a compresión. Puesto que en principio no se sabe que piezas trabajarán a compresión y cuáles no, es preciso asignar coeficientes de pandeo a todas las piezas y en sus dos planos principales. El coeficiente de pandeo es un valor mayor o igual a cero que pondera la longitud de la barra, calculando la llamada longitud de pandeo.
La longitud de pandeo es la distancia que habrá entre dos puntos de inflexión consecutivos en la deformada de la barra para ese plano de pandeo, o dicho de otra manera, es el efecto que limita la capacidad portante de la barra debido a que al deformarse esta con la carga, pierde su forma de máxima resistencia. Para el cálculo de los coeficientes de pandeo es muy importante conocer si la estructura se comportará como traslacional o intraslacional.

## Slide 33: PROYECTO FINAL DE GRADO
COEFICIENTES DE PANDEO
La estructura es traslacional en el plano del pórtico ya que no existe ningún elemento que impida su desplazamiento. Sin embargo en el plano perpendicular a dichos pórticos la estructura es intraslacional puesto que existen elementos tales como los cerramientos de fachada, los de cubierta y las correas que aportan rigidez a la estructura impidiendo su desplazamiento.
Los coeficientes de pandeo se definen en cada uno de los dos planos principales de cada una de las barras. Dichos planos son:
El plano débil del perfil se le denomina plano “xy” y se corresponde con el plano paralelo a las alas del perfil.
El plano fuerte del perfil se le denomina “xz” y se corresponde con el plano que contiene el alma de la pieza.

## Slide 34: PROYECTO FINAL DE GRADO
COEFICIENTES DE PANDEO
Elemento | Coef. plano xy | Coef. plano xz
Pilar 1 | 0 | 1,55
Pilar 2 | 0 | 1,55
Tramo 1 | 1 | 6,36
Tramo 2 | 1 | 6,36
Tramo 3 | 1 | 6,36
Tramo 4 | 1 | 6,36
Tramo 5 | 1 | 6,36
Tramo 6 | 1 | 6,36
Tramo 7 | 1 | 6,36
Tramo 8 | 1 | 6,36
Tramo 9 | 1 | 6,36
Tramo 10 | 1 | 6,36
Tramo 11 | 1 | 6,36
Tramo 12 | 1 | 6,36
Elemento | Coef. plano xy | Coef. plano xz
Pilar 1 | 0 | 0
Pilar 2 | 0 | 1
Pilar 3 | 0 | 1
Pilar 4 | 0 | 1
Pilar 5 | 0 | 0
Tramo 1 | 1 | 3
Tramo 2 | 1 | 3
Tramo 3 | 1 | 3
Tramo 4 | 1 | 3
Tramo 5 | 1 | 3
Tramo 6 | 1 | 3
Tramo 7 | 1 | 3
Tramo 8 | 1 | 3
Tramo 9 | 1 | 3
Tramo 10 | 1 | 3
Tramo 11 | 1 | 3
Tramo 12 | 1 | 3
Pórticos intermedios
Pórticos extremos

## Slide 35: PROYECTO FINAL DE GRADO
COEFICIENTES DE PANDEO
Elemento | Coef. plano xy | Coef. plano xz
Pilar 1 | 0 | 1,55
Pilar 2 | 0 | 1,49
Viga | 0,25 | 1
Elemento | Coef. plano xy | Coef. plano xz
Pilar 1 | 0 | 0
Pilar 2 | 0 | 0
Viga | 0,25 | 1
Pórticos intermedios
Pórticos extremos

## Slide 36: PROYECTO FINAL DE GRADO
ESTRUCTURA CALCULADA
Tras llevar a cabo la definición de todos los parámetros necesarios, tan solo resta realizar el cálculo de la estructura. La aplicación informática empleada para ello (Nuevo Metal 3D), realiza el cálculo de esfuerzos utilizando el método matricial de la rigidez para los elementos de tipo barra. En dicho método, se calculan los desplazamientos y giros de todos los nudos de la estructura, (cada nudo tiene seis grados de libertad: los desplazamientos y giros sobre tres ejes generales del espacio), y en función de ellos se obtienen los esfuerzos (axiles, cortantes, momento torsor y flectores) de cada sección. A continuación, paso a indicar los perfiles obtenidos para cada uno de los elementos de la estructura. Comenzando por los pórticos, distingo por un lado los 2 pórticos extremos (sus perfiles serán iguales para ambos pórticos) y por otro lado los otros 4 pórticos (sus perfiles serán iguales para todos esos pórticos).

## Slide 37: PROYECTO FINAL DE GRADO
Elemento | Perfil | Longitud | Angulo
Pilar 1 | IPE 270 | 5,30 m | -
Pilar 2 | IPE 270 | 8,45 m | -
Pilar 3 | IPE 270 | 9,70 m | -
Pilar 4 | IPE 270 | 8,45 m | -
Pilar 5 | IPE 330 | 5,30 m | -
Pilar 6 | IPE 220 | 3,89 m | -
Tramo 1 | IPE 160 con cartela inferior de 2m | 2,00 m | 36,5°
Tramo 2 | IPE 160 | 2,00 m | 31,8°
Tramo 3 | IPE 160 | 2,00 m | 26,2°
Tramo 4 | IPE 160 | 2,00 m | 19,7°
Tramo 5 | IPE 160 | 2,00 m | 12,3°
Tramo 6 | IPE 160 | 2,00 m | 4,2°
Tramo 7 | IPE 160 | 2,00 m | 4,2°
Tramo 8 | IPE 160 | 2,00 m | 12,3°
Tramo 9 | IPE 160 | 2,00 m | 19,7°
Tramo 10 | IPE 160 | 2,00 m | 26,2°
Tramo 11 | IPE 160 | 2,00 m | 31,8°
Tramo 12 | IPE 160 con cartela inferior de 2m | 2,00 m | 36,5°
Viga | IPE 180 con 2 cartelas de 0,5m en cada extremo | 8,12 m | 10°
Elemento | Perfil | Longitud | Angulo
Pilar 1 | IPE 360 | 5,30 m | -
Pilar 2 | IPE 360 | 5,30 m | -
Pilar 3 | IPE 360 | 3,89 m | -
Tramo 1 | IPE 270 con cartela inferior de 2m | 2,00 m | 36,5°
Tramo 2 | IPE 270 | 2,00 m | 31,8°
Tramo 3 | IPE 270 | 2,00 m | 26,2°
Tramo 4 | IPE 270 | 2,00 m | 19,7°
Tramo 5 | IPE 270 | 2,00 m | 12,3°
Tramo 6 | IPE 270 | 2,00 m | 4,2°
Tramo 7 | IPE 270 | 2,00 m | 4,2°
Tramo 8 | IPE 270 | 2,00 m | 12,3°
Tramo 9 | IPE 270 | 2,00 m | 19,7°
Tramo 10 | IPE 270 | 2,00 m | 26,2°
Tramo 11 | IPE 270 | 2,00 m | 31,8°
Tramo 12 | IPE 270 con cartela inferior de 2m | 2,00 m | 36,5°
Viga | IPE 200 con 2 cartelas de 1m en cada extremo | 8,12 m | 10°
Pórticos extremos
Pórticos intermedios

## Slide 38: PROYECTO FINAL DE GRADO
Elemento | Perfil
Barras longitudinales | IPE 160
Elemento | Perfil
Tirante | Redondo Ø16
Tirante | Redondo Ø14
Tirante | Redondo Ø20
Tirante | L 40x40x5
Elemento | Perfil
Tirante | Redondo Ø16

## Slide 39: PROYECTO FINAL DE GRADO
Envolvente de axiles en los pórticos 1 y 6
PRESENTACIÓN DE ENVOLVENTES

## Slide 40: PROYECTO FINAL DE GRADO
Envolvente de axiles en los pórticos 2 y 5
Envolvente de axiles en los pórticos 3 y 4

## Slide 41: PROYECTO FINAL DE GRADO
Envolvente de momentos en los pórticos 1 y 6
Envolvente de momentos en los pórticos 2 y 5

## Slide 42: PROYECTO FINAL DE GRADO
Envolvente de momentos en los pórticos 3 y 4
Envolvente de aprovechamiento en los pórticos 1 y 6

## Slide 43: PROYECTO FINAL DE GRADO
Envolvente de aprovechamiento en los pórticos 2 y 5
Envolvente de aprovechamiento en los pórticos 3 y 4

## Slide 44: PROYECTO FINAL DE GRADO