ESTUDIO Y ANALISIS DE PROYECTO

- INTRODUCCION. PRESENTACION DE LA OBRA OBJETO DEL SEGUIMIENTO.

- ESTUDIO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE EJECUCION.

  - ESTUDIO DEL PROYECTO DE EJECUCION

  - ESTUDIO GEOTECNICO DEL TERRENO

  - ESTUDIO URBANISTICO

  - FICHA RESUMEN DE LA JUSTIFICACION DE LAS CONDICIONES URBANISTICAS

- ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

- ANALISIS DEL CONTENIDO DEL PROYECTO DE EJECUCION

PRESENTACION DE LA OBRA

OBJETO DEL SEGUIMIENTO

INTRODUCCION.  PRESENTACION DE LA OBRA OBJETO DEL SEGUIMIENTO.

INFORMACIÓN PREVIA:

PROMOTOR: Ayuntamiento de Bétera

C/ José Gascón Sirera 9

AUTORES DEL PROYECTO:

Lola Romera Martínez, Arquitecta, Colegiada nº. 6.402 CTAV

Marta Clavera Ibañez, Arquitecta, Colegiada nº. 11.487 CTAV

CONSTRATISTA: Construcciones Díaz Sala, S.L

DIRECCION FACULTATIVA DE LA OBRA:

Lourdes Soriano Vidal, Arquitecta

Elena Villares Ogea, Arquitecta Técnica

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL: 2.155.507,84 €.

PLAZO EJECUCION DE LA OBRA: 9 meses

COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD:

Mario Blázquez Rebenaque

JEFE DE OBRA: Mayte Carrillo Barrios

ENCARGADO DE OBRA: Manuel Ciscar

DIRECTOR DE OBRA: José Rafael Sala Marín

AUTOR ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD: Construcciones Díaz Sala, S.L

ORGANISMO DE CONTROL TECNICO: ITC

La obra a objeto de análisis y seguimiento es la ejecución del edificio polivalente para uso de la Policía y otras dependencias municipales en la localidad de Bétera (Valencia). Se ubica exactamente  en la parcela M1.1 según proyecto de reparcelación, del sector R-1 “La Font”, de Bétera, en la zona noroeste de la población, lindante con el Parque del Junqueral y la ampliación de mismo parque, en una zona de reciente desarrollo.

PLANO DE SITUACION

PLANO DE EMPLAZAMIENTO

El solar está rodeado por tres calles, calle Les Mases, calle D y calle A (Ronda Interior Oeste), de Bétera.

El terreno donde se situará el Edificio tiene una forma sensiblemente triangular. En el extremo norte se sitúa un Centro de Transformación. El solar presenta una orografía prácticamente llana, acompaña plano de levantamiento topográfico de la parcela, donde refleja este extremo, con una diferencia de cota en los extremos de la parcela de aproximadamente de 2m que equivale a una pendiente del 2%, siguiendo la pendiente natural del terreno que desembocaría en el cauce de La Alameda. La parcela tiene una forma aproximadamente triangular con una superficie de 4.061,72 m2 y unas longitudes de fachadas: a la Calle María Teresa Agramunt 111’67 m, a calle en Ronda Interior Oeste aproximadamente 63 m y a la calle les Mases aproximadamente 104 m.

PLANO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

MEMORIA DESCRIPTIVA

La construcción del Edificio Polivalente surge por el incremento de población en el Municipio en estos

últimos años, y por tanto la necesidad de nuevos edificios dotacionales, que atiendan las necesidades

socio-culturales de la población. En este sentido y con motivo de la creación del Plan Especial de apoyo a la inversión productiva de los municipios de la Comunidad Valenciana, mediante el decreto ley 1/2009, de 20 de febrero, que nos ofrece la oportunidad de incluir este proyecto como infraestructura sociocultural, se propone la creación de un edificio polivalente para el municipio.

El proyecto se organiza paralelo al eje longitudinal de la parcela más próxima a la Calle María Teresa Agramunt con la que linda, de manera que deja el mayor espacio disponible libre para urbanizar una plaza, junto a los dos viales restantes, Ronda Interior Oeste y Calle Les Mases. Se remarca el acceso principal al edificio con una marquesina que parte desde el hall del edificio hasta el núcleo de comunicaciones con el sótano destinado a garaje.

El edificio se organiza principalmente en dos piezas longitudinales desarrolladas de Noroeste a

Suroeste, que a la vez se conectan con la continuación de la marquesina de acceso. El bloque principal consta de tres alturas (planta baja más dos) y se ubica en la primera línea. Tras este bloque y con solo una planta sobre rasante se sitúa la segunda pieza, con un acceso secundario desde la calle María Teresa Agramunt.

Entre estas dos piezas, se sitúa la rampa de acceso al sótano, con dimensiones superiores a la planta total del edificio, destinado en su mayoría a aparcamiento, y con núcleo de comunicación independiente del edificio.

El edificio se compone de tres plantas sobre el nivel de la calle y una planta sótano, destinado a uso de aparcamiento.

Las plantas superiores tienen un claro esquema, donde el núcleo de comunicaciones y la zona de aseos, divide el bloque en dos. Al norte, colocamos los espacios de atención al público, y al sur a través de un esquema de corredor en peine se ordenan los diferentes despachos manteniendo un espacio más privado.

Este esquema se repite tanto en planta baja donde se organizan las dependencias de la Policía (oficinas en el edificio principal y vestuarios, gimnasio y sala de crisis en el edificio anexo), como en la segunda planta donde ubicamos los despachos del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento.

La planta tercera se deja diáfana y sin colocar nada de acabados, para una futura ampliación y uso.

CUADRO DE SUPERFICIES

DOCUMENTACION GRAFICA: PLANOS

Edificio principal:

Alzado Principal

Alzado Posterior

Edificio Anexo:

Alzado Principal

Secciones:

Sección Transversal

Sección Longitudinal

Plantas Generales:

Planta Sótano:

La planta sótano comprende la mayoría de la superficie del solar a edificar y está diseñado para albergar distintas zonas a distinta cota. A esta planta se accede a través de dos rampas, una situada en la Ronda Interior Oeste, al parking de la policía y otra en la C/ Les Mases, al parking municipal, en el cual están ubicados el cuarto de instalaciones, archivo, la dependencia para el grupo CPI, grupo electrógeno y grupo ACS. En este nivel y en la zona noroeste se ubicará una escalera por el que se podrá  acceder desde el exterior.

Desde el sótano se puede ascender a plantas superiores a través de un aparato de elevación y escalera tanto en el edificio principal como en el anexo.

Planta Baja:

La planta baja está formada por ambos edificios conexionados entre ellos a través de un pasillo de circulaciones. El edificio anexo además de la planta sótano cuenta con únicamente esta planta sobre nivel de cota 0. Dicho edificio consta de una sala de crisis, un almacén y cuarto de limpieza, vestuarios con sus respectivas zonas de baños y duchas. Este edificio está diseñado para uso de la policial local.

En el edificio principal destinado a actividades municipales, encontramos en la zona central el hall al que se accede a través de la marquesina, cuatro baños distribuidos en dos bloques; un bloque ubicado en la zona de despachos de denuncias y administración, el otro bloque está situado en la zona de salas de trabajo, despachos de dirección, almacén, rack y comedor.

Desde está planta se construye una escalera adicional por la cual se asciende hasta la planta segunda además de la escalera principal.

Planta Primera:

En esta planta la ubicación de baños es similar, cuatro baños distribuidos en dos bloques, el primer bloque en la zona lateral junto sala de acceso, sala de trabajo y atención al público. El otro bloque en la otra parte del edificio junto sala de juntas, salas de trabajo, reuniones y despachos.

Planta segunda:

Esta planta quedará totalmente diáfana para un uso posterior dejando una preinstalación para cuando se tenga que acondicionar.

Planta Cubiertas:

Se disponen  tres cubiertas, la del edificio principal, edificio anexo y cubierta de la marquesina de entrada del tipo plana no transitable, invertida con protección de grava, y una cubierta ajardinada en la zona de la urbanización.

MEMORIA CONSTRUCTIVA

Estudio Geotécnico realizado:

El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica la construcción.

Se ha realizado un reconocimiento inicial del terreno donde se pretende ubicar esta edificación, encontrándose un terreno de arena limosa con gravas carbonatadas a la profundidad de la cota de cimentación teórica.

| Parámetros geotécnicos estimados |
| --- |
| Cota de cimentación | -3.5 m |
| Estrato previsto para cimentar | Gravas arenosas |
| Nivel freático | Entre 8.4 y 8.8 m |
| Tensión admisible considerada | 0.80 – 0.95 Kp/cm2 |
| Peso específico del terreno | - |
| Angulo de rozamiento interno del terreno | - |
| Coeficiente de empuje en reposo | - |
| Valor de empuje al reposo | - |
| Coeficiente de Balastro | - |

Sistema estructural:

CIMENTACION:

Cimentación superficial a base de zapatas aisladas de diferentes dimensiones, según se detallan en los planos de cimentación.

Muro perimetral de hormigón armado de 25 y de 30 cm d espesor, para el cierre del sótano.

Se resuelve la estructura por pórticos hiperestáticos

Los materiales a utilizar en el proceso de cimentación y estructura serán Hormigón HA 25, y Acero

B 500 S

ESTRUCTURA PORTANTE:

Estructura con pilares de hormigón armado.

Se realiza un forjado unidireccional con hormigón HA-25/B/20/IIa de viguetas armadas “in situ”, bovedilla de hormigón y canto 25+5 (F1A y F1B) y 30+5 (F1C, F2, F3 y F4).

La estructura portante soportará las correspondientes sobrecargas de uso y peso propio incluido pavimento y tabiquería.

Los materiales a emplear en la fase de estructura serán Hormigón armado HA 25/B/20/IIa, con acero B 500 S, con viguetas armadas “in situ”, bovedilla de hormigón, vigas planas, capa de compresión de 5 cm de espesor con mallazo, incluso vibrado, curado, encofrado y desencofrado según EFHE.

Sistema envolvente:

FACHADAS:

El edificio principal se compone de un cerramiento de 20 cm a base de bloques de hormigón celular tipo Ytong o similar, revestidos por la cara exterior con un cerramiento de paneles (PANEL Ωz), con un espesor de 3 cm. Su composición es de micromortero de alta resistencia incluyendo un pretensado bidireccional en su interior.

La fachada del edificio anexo está compuesta por un cerramiento de 30 cm de espesor de bloques de hormigón aligerado, acabado exterior con monocapa y revestimiento interior con enlucido de yeso proyectado y pintado.

CARPINTERIA EXTERIOR:

Sistema formado por carpintería de aluminio lacado, Los perfiles serán de aleación de aluminio, para recibir el acristalamiento doble tipo “Climalit” 3+3/8/3+3mm y en planta baja el vidrio de seguridad 10/2,5/10mm.

CUBIERTAS:

- En contacto con aire exterior:

Cubierta plana no transitable, no ventilada, tipo invertida, compuesta de forjado unidireccional de 25 cm de canto como elemento resistente, formación de pendientes mediante hormigón ligero de 10 cm de espesor medio, lámina bituminosa para impermeabilización, poliestireno extruido de 60 mm de espesor como aislante térmico y capa de grava de 10 cm.

- En contacto con espacios no habitables.

Características similares a la cubierta anterior citada.

Suelos en contacto con espacios no habitables:

Forjado unidireccional de hormigón armado, con un canto total estimado de 25+5cm, hormigón

HA-25/B/20/IIa y Acero tipo B-500S, con pavimentos a determinar sobre lámina de protección acústica y lámina de protección térmica.

Sistema de compartimentación:

| PARTICIONES | DESCRIPCION | COMPORTAMIENTO AL FUEGO | AISLAMIENTO ACÚSTICO |
| --- | --- | --- | --- |
| Partición 1 | Tabiquería divisoria interior con bloque de hormigón celular de 15 cm de espesor para la compartimentación de cajas de escalera y de ascensor, y de 10cm de espesor en cerramientos de zonas húmedas, baños y despachos | DB SI: EI-60 | Cumplen; 33 dBA entre estancias de igual uso 50 dBA entre estancias de diferente uso y 55dBA entre una estancia habitable y otra de instalaciones. |
| Partición 2 | Mampara divisoria interior desmontable con perfilería metálica vista con tapajuntas de acero y vidrios de 5+5mm unidos por una lámina de butiral | DB SI: EI-120 | Cumplen: mínimo exigible de 33 dBA. |
| Partición 3 | Carpintería interior formada por tablero de DM de 30mm de espesor chapado por ambas caras con laminado HPL de 0,8mm. |  | Cumplen: mínimo exigible de 33 dBA. |

Sistema de acabados:

REVESTIMIENTOS EXTERIORES:

Fachada edificio principal (pb+2): Panel (PANEL Ωz)

Fachada edificio anexo (pb): Mortero monocapa.

REVESTIMIENTOS INTERIORES:

Cerramientos en general llevarán un guarnecido con pasta de yeso proyectado blanco maestreado y pintura plástica.

En los paramentos verticales del sótano junto con los locales especiales (almacenes, locales para instalaciones…) se hará en enfoscado de mortero de cemento.

Los paramentos de zonas húmedas (baños y vestuarios) se alicatarán con azulejo liso de pasta monococción de primera calidad color y formato a elegir en obra, recibidos con mortero de cemento.

SOLADOS:

Los suelos serán antideslizantes en las zonas de cuartos húmedos.

CUBIERTA:

El antepecho de las cubiertas es superior a los 1,10 m de altura.

Sistemas de acondicionamiento de instalaciones:

Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores,

fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventilación, telecomunicaciones, etc.

Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, ahorro de energía e

incorporación de energía solar térmica y otras energías renovables.

Equipamiento:

BAÑOS:

Lavabo sobre encimera, inodoro semisuspendido y tanque empotrado, todo de porcelana blanca

Mezclador en todos los aparatos sanitarios monobloque, monomando, acabado cromado, mezclador exterior.

VESTUARIOS:

Lavabo bajo encimera, inodoro suspendido y tanque empotrado, todo de porcelana blanca.

Mezclador en todos los aparatos sanitarios monobloque, monomando, acabado cromado, mezclador exterior, con ducha teléfono flexible de 1, 70.

ESTUDIO Y ANALISIS

DEL PROYECTO DE EJECUCION

2.1.ESTUDIO DEL PROYECTO DE EJECUCION

Cumplimiento del CTE:

DB-SE 3.1 Exigencias básicas de seguridad estructural     ……………………………...

DB-SI 3.2 Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio

SI 1 Propagación interior…………………………………………………………

SI 2 Propagación exterior………………………………………………………..

SI 3 Evacuación…………………………………………………………………..

SI 4 Instalaciones de protección contra incendios……………………………

SI 5 Intervención de bomberos………………………………………………….

SI 6 Resistencia al fuego de la estructura……………………………………..

DB-SU 3.3 Exigencias básicas de seguridad de utilización

SU1 Seguridad frente al riesgo de caídas……………………………………..

SU2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento……………...

SU3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento…………………………..

SU4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada……...

SU5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta

ocupación……………………………………………………………………

SU6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento……………………………..

SU7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento……

SU8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo………..

DB-HS 3.4 Exigencias básicas de salubridad

HS1 Protección frente a la humedad…………………………………………...

HS2 Eliminación de residuos……………………………………………………

HS3 Calidad del aire interior…………………………………………………….

HS4 Suministro de agua…………………………………………………………

HS5 Evacuación de aguas residuales………………………………………….

DB-HR 3.5 Exigencias básicas de protección frente el ruido…………………………….

DB-HE 3.6 Exigencias básicas de ahorro de energía

HE1 Limitación de demanda energética……………………………………….

HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas………………………………

HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación……………..

HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria………………….

HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica…………………

2.2 ESTUDIO GEOTECNICO DEL TERRENO

Estudio Geotécnico realizado

Generalidades:

El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica la construcción.

Datos estimados:

El desplante de la cimentación se realizará en el NIVEL 1, gravas arenosas flojas, aproximadamente a tres metros con cincuenta centímetros (3,50 m) de profundidad respecto a cota más baja de la calle. Siempre por debajo del NIVEL 0 de rellenos, terreno no apto para admitir cimentaciones directas que deberá ser eliminado, pudiendo ocupar diferente espesor en otros puntos de la parcela.

Tipo de reconocimiento:

Se ha realizado un reconocimiento inicial del terreno donde se pretende ubicar esta edificación, encontrándose un terreno de arena limosa con gravas carbonatadas a la profundidad de la cota de cimentación teórica.

Parámetros geotécnicos estimados:

-  Cota de cimentación                                                                        -3,50 m

-  Estrato previsto para cimentar                                                        Gravas arenosas

-  Nivel freático.                                                                                  Entre 8,4 y 8,80 m de profundidad

-  Tensión admisible considerada                                                      0,80 – 0,95 kp/cm2

-  Peso especifico del terreno                                                                     -

-  Angulo de rozamiento interno del terreno                                                 -

-  Coeficiente de empuje en reposo                                                            -

-  Valor de empuje al reposo                                                                      -

-  Coeficiente de Balasto                                                                            -

2.3 ESTUDIO URBANISTICO

El Edificio a construir se ubica en una parcela de titularidad municipal, destinada a Equipamiento, por el Plan Parcial del Sector R-1 “La Font”, denominada m1.1 según el proyecto de reparcelación. Se ubica en el borde noroeste de la población, bastante bien comunicado por la ronda interior oeste, y al Parque del Junqueral y la ampliación de este que todavía en la actualidad no se encuentra ejecutado. Recae la parcela a tres viales, al Noroeste por la Ronda Interior Oeste, al suroeste por la calle les Mases y al este la Calle María Teresa Agramunt.

El terreno donde se situará el Edificio tiene una forma sensiblemente triangular. En el extremo norte se sitúa un Centro de Transformación. El solar presenta una orografía prácticamente llana, se acompaña plano de levantamiento topográfico de la parcela, donde refleja este extremo, con una diferencia de cota en los extremos de la parcela de aproximadamente de 2m que equivale a una pendiente del 2%, siguiendo la pendiente natural del terreno que desembocaría en el cauce de La Alameda. La parcela tiene una superficie de 4.061,72 m2 y unas longitudes de fachadas: a la Calle María Teresa Agramunt 111’67 m, a calle en Ronda Interior Oeste aproximadamente 63 m y a la calle les Mases aproximadamente104 m.

Justificación Normativa urbanística:

Plan Parcial del Sector R-1 “La Font” y Plan General de Ordenación Urbana de Bétera

2.4 FICHA RESUMEN DE LA JUSTIFICACION DE LAS CONDICIONES URBANISTICAS

Ficha urbanística

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO

DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN

3.ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICION. CTE

El Código Técnico de la Edificación, CTE, es el marco normativo por el que se regulan las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en este apartado estudiaremos detalladamente si nuestro proyecto cumple con esas exigencias.

EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL (SE)

Seguridad Estructural  Acciones en la edificación SE-AE

2.- DATOS GENERALES

2.1 Características de la estructura:

Edificio principal de planta rectangular, con un sótano de mayor superficie que el edificio principal dos plantas y cubierta. El esqueleto estructural se encuentra proyectado mediante pilares, vigas y forjado unidireccional de hormigón.

El forjado 1 se proyecta como forjado unidireccional de vigas y pilares con canto de forjado 35 cm.

El resto de forjados se proyecta con la misma tipología y canto de forjado 30 cm.

La cimentación de este edificio se realiza mediante la tipología de zapatas aisladas y muro

perimetral de contención de tierras.

2.2 Características del terreno:

CIMENTACION MEDIANTE ZAPATAS AISLADAS

Tensión Admisible = 0.85/0.9 Kg/cm2

Nivel freático inexistente en la actualidad

2.3 Características de los materiales:

Hormigón HA-25

Acero B-500S

2.4 Ambientes considerados:

Ambiente tipo IIa en edificación general y IIa en cimentación y muros

Recubrimientos en cimentaciones 5 cm

Recubrimientos en Estructura 3,5 cm

Seguridad estructural cimientos SE-C

Este apartado se refiere al cálculo de la cimentación superficial mediante zapatas aisladas o

combinadas y sus posibles vigas centradoras.

Perimetralmente se realizará un muro de hormigón armado de 25 y de 30 cm d espesor (según la zona), para el cierre del sótano.

Procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructura

Se resuelve la estructura por pórticos hiperestáticos.

Características de los materiales que intervienen

Hormigón HA 25, y Acero B 500 S

EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (SI)

DOCUMENTO BÁSICO DB SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR.

1.- COMPARTIMENTACIÓN DE SECTORES DE INCENDIO.

Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio diferentes o bien zonas de riesgo especial con el resto del edificio estarán compartimentados. Ambos ascensores disponen de puertas E 30, por tanto cumplen.

Uso Administrativo - La superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2. Dado que la superficie construida de la zona de oficinas (oficinas ayuntamiento y dependencias de la policía local) del edificio previsto es inferior a 2.500 m2, constituirá un único sector de incendios.

2500 > 2003.38   OK

Uso Aparcamiento - El aparcamiento previsto constituirá un sector de incendios diferenciado dado que está integrado en un edificio con otros usos.

Cuadro resumen de superficies de sectores

| Sector | Superficie útil | Superficie construida |
| --- | --- | --- |
| APARCAMIENTO | 1792.14 | 1912.82 |
| ADMINISTRATIVO | 1758.4 | 2003.38 |

La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio satisfará las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 del DB SI

| Sector | Uso previsto | Resistencia al fuego |
| --- | --- | --- |
| Sobre rasante h(15 cm | Aparcamiento | EI 60 |
| Planta bajo rasante | Administrativo | EI 120 |

Esta es la Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan los sectores de incendio del sector considerado del resto del edificio.

2.- LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL.

Tabla 2.1 Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios

| Uso previsto del edificio o establecimiento Tamaño del local o zona S = superficie construida V = volumen construido |
| --- |
|  | Riesgo bajo | Riesgo medio | Riesgo alto |
| -Aparcamiento de vehículos de hasta 100 m2 | En todo caso |  |  |
| -Vestuarios de personal. | 20<S≤100 m2 90.59m2 OK |  |  |
| -Sala de máquinas de instalaciones de climatización | En todo caso |  |  |
| -Local de contadores de electricidad y de cuadros generales de distribución | En todo caso |  |  |
| -Centro de transformación: | En todo caso |  |  |
| -Sala de maquinaria de ascensores | En todo caso |  |  |
| -Sala de grupo electrógeno | En todo caso |  |  |
| Administrativo: -Imprenta, reprografía y locales anejos, tales como almacenes de papel o de publicaciones, encuadernado, etc. |  |  | V>500 m3 1791.58 m3 OK |
| Pública concurrencia: -Taller o almacén de decorados, de vestuario, etc. |  |  | V>200 m3 1718.94 m3 OK |

Dado que la resistencia al fuego de la estructura portante y de las paredes y techos de compartimentación entre sectores de incendios exigida en el edificio variará en función del uso entre R 120 y R 60, la resistencia al fuego de los locales de riesgo especial no será inferior a éstas.

Según la tabla anteriormente expuesta, la totalidad de los locales de riesgo especial descritos son de riesgo bajo y por tanto deberá cumplir:

Tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios (1)

| Característica Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto |
| --- |
| Resistencia al fuego de la estructura portante | R 90 |  |  |
| Resistencia al fuego de las paredes y techos que separan la zona del resto del edificio | EI 90 | EI 120 | EI 180 |
| Vestíbulo de independencia en cada comunicación de la zona con el resto del edificio | - | Sí | Sí |
| Puertas de comunicación con el resto del edificio | EI2 45-C5 | 2 x EI2 30 -C5 | 2 x EI2 45-C5 |
| Máximo recorrido de evacuación hasta alguna salida del local | ≤ 25 m | ≤ 25 m (7) | ≤ 25 m (7) |

Las puertas de locales de riesgo especial bajo no serán inferiores a EI245C5. y abrirán en sentido de la evacuación.

Planta Sótano:

No cumple

Planta Baja:                                                                 Planta Primera:

Los recorridos de evacuación desde el interior de los locales de riesgo especial hasta una salida de planta, no serán inferiores a 25m cuando disponga de una sola salida, o 50 m cuando dispongan de más de una.

Parking policía: 1 salida, 37.05>25 m. Cumple

Parking municipal: 2 salidas, 59.54>50m. Cumple

Los locales de riesgo especial que existirán en el presente edificio, serán los locales técnicos de las diferentes instalaciones (sala de grupo electrógeno, locales de contadores de electricidad y cuadros generales de distribución, sala de caldera y rack).

También serán locales de riesgo especial ambos vestuarios de personal ubicados en planta baja.

De igual modo se ha considerado la sala de tiro como un local de riesgo especial.

4.- REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO.

Los elementos constructivos cumplirán las condiciones de reacción al fuego que se establecen a

continuación, superándose el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de los suelos del recinto considerado:

• Zona ocupables:

o Revestimientos de techos y paredes:.................... C – s2, d0

o Revestimientos de suelos: :....................................EFL

• Espacios ocultos no estancos (falsos techos, etc…): Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material situado en la cara superior de la

membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos) no se contemplan.

o Revestimientos de techos y paredes:.................... B - s3, d0

o Revestimientos de suelos:.................................... BFL - s2

• Aparcamientos y locales de Riesgo especial:

o Revestimientos de techos y paredes:..................... B – s1, d0

o Revestimientos de suelos: .................................... BFL – s1

En techos y paredes se incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que además no esté protegida por una capa que sea EI 30 como mínimo.

En suelos, se incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego.

Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica.

En la escalera protegida escalera 1 se tendrán en techos y paredes B – s1, d0 y en suelos CFL - s1.

DOCUMENTO BÁSICO DB SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR.

1.- FACHADAS Y MEDIANERIAS.

No existen en este caso medianeras o muros colindantes con otros edificios

Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por las fachada entre dos sectores de incendio y otras zonas más altas del edificio, las fachadas tienen al menos un EI 60 en una franja de 1’00 m de altura, medida sobre el plano de la fachada.

Existe una comunicación entre el sector aparcamiento y el sector administrativo en planta baja, debida al patio central del edificio. Habrá que cumplir con el metro EI60 en este caso.

2.- CUBIERTA.

1. Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como mínimo.

La cubierta de nuestro edificio tiene una resistencia al fuego EI 60, por lo tanto cumple.

2.En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edificios diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que deberá estar cualquier zona de fachada cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60 será la que se indica a continuación, en función de la distancia d de la fachada, en proyección horizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta cuya resistencia al fuego tampoco alcance dicho valor.

Como nuestra fachada tiene una resistencia al fuego EI 60, no procede la aplicación de la tabla adjunta

DOCUMENTO BÁSICO DB SI 3: EVACUACIÓN.

2.- CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN.

Para calcular la ocupación se tomarán los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 2.1 en función de la superficie útil de cada zona:

• USO PREVISTO:............................. Administrativo.

OCUPACIÓN uso administrativo:........                   10m²/persona.

Vestíbulos generales y zonas de uso público         2m²/persona.

• USO PREVISTO:............................. Aparcamiento.

OCUPACIÓN uso aparcamiento:........                    15m²/persona.

La ocupación prevista en planta baja será de 151 personas.

La ocupación prevista en planta primera será de 82 personas.

La ocupación prevista en planta segunda será de 56 personas.

La ocupación prevista en planta sótano será de 127 personas de las cuales 120 pertenecen al sector1

aparcamiento.

3.- NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN.

A continuación, se indica el número de salidas que se prevén cada caso, así como la longitud de los

recorridos de evacuación hasta ellas.

Se dispondrá de dos salidas de planta en el Sector de Aparcamiento para cumplir con la longitud de los recorridos de evacuación.

Se dispondrá de dos salidas de planta por cada una de las alturas en el sector administrativo.

La planta de salida de edificio en el uso administrativo dispondrá de 4 salidas de edificio, con objeto de cumplir con la longitud de los recorridos de evacuación.

• La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excederá de 50m.

• La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto desde el

cual existan al menos dos recorridos alternativos no excederá de 25m en el uso administrativo y de

35 m en el uso aparcamiento.

Las salidas de planta en el uso aparcamiento será los accesos a los vestíbulos de independencia de

escaleras especialmente protegidas.

Las salidas de planta de la zona administrativa serán:

Las salidas de edificio en la planta baja y el acceso a la escalera compartimentada en la planta primera y segunda.

Se adjuntan los planos de cada planta para poder comprobar los recorridos de evacuación.

Planos de evacuación

SALIDAS PLANTA SÓTANO

Parking policía: 1 salida

Parking municipal: 2 salidas

SALIDAS PLANTA BAJA

Salidas edificio anexo

Salidas edificio principal

SALIDAS PLANTA PRIMERA Y SEGUNDA

Salidas edificio principal P1 y P2

4.- DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN.

4.2 Cálculo.

El dimensionado de los elementos de evacuación se ha realizado y cumple con lo que se indica en la

tabla 4.1. del DBSI que se expone a continuación.

Tabla 4.1 Dimensionado de los elementos de la evacuación

Puertas y pasos:  La anchura  de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0.60, ni exceder de 1.20

0.60 ≤ 0.75 ≥ 1.20 m , por tanto cumple

Escaleras no protegidas para evacuación descendente:           A ≥ P/160

1.25 ≥ 0.94 m, por tanto cumple

Escaleras no protegidas para evacuación ascendente:           A ≥ P/(160-10h)

1.25 ≥ 1.18 m, por tanto cumple

Escaleras Protegidas:              E≤3S+160 AS

151 ≤ 193.09 m, por tanto cumple

Para el cálculo se utilizarán unas tablas aclaratorias por nivel o planta, cuya lectura se explica a continuación:

| SALIDAS | En esta fila se coloca una columna por cada salida de planta (en negrita) del nivel o planta en estudio |
| --- | --- |
| CAPACIDAD MAXIMA | Número máximo de personas que se pueden evacuar por esa salida, según sus dimensiones, calculada mediante la fórmula A=P/200 |
| NORMAL | Número de personas que realmente se prevé evacuar por dicha salida en condiciones normales |
| BLOQUEO | Número de personas que se evacuarían por esa salida en caso de bloqueo de otra de las salidas existentes en la misma planta. |

Para el cálculo de la evacuación se irán bloqueando las salidas de una en una, asignando a las restantes la ocupación de la salida bloqueada según criterios de proximidad.

Comparando la capacidad máxima de la salida con la prevista en situación de bloqueo se observa que todas las salidas previstas cumplen con las dimensiones necesarias para permitir la evacuación asignada.

Una vez calculada la ocupación de cada uno de los recintos, respetando el máximo recorrido de

evacuación exigido en la normativa, se asignará a cada una de esas salidas parte de ocupación de la planta.

A su vez, en cada uno de los sectores definidos se asignará la ocupación de cada punto a la salida más próxima, en la hipótesis de que cualquiera de ellas puede estar bloqueada. De manera que la ocupación total se divide entre dichas salidas en hipótesis de bloqueo sucesiva de cada una de las salidas.

Significar que el bloqueo considerado en plantas 1º y 2º del sector 2, hace referencia a la hipótesis de

bloque de la escalera no protegida en cada una de las plantas. No se refleja en los cuadros como salida de planta en cada nivel puesto que esta corresponde con la salida de edificio 2SE1 recayente en la planta baja.

Las escaleras protegidas o especialmente protegidas, cumplirán la condición siguiente:

E<3S +160As

Donde,

A = Anchura del elemento, [m]

AS = Anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida del edificio, [m]

E = Suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada más los de las plantas situadas por debajo o por encima de ella hasta la planta de salida del edificio, según se trate de una escalera para evacuación descendente o ascendente, respectivamente. Para dicha asignación solo será necesario aplicar la hipótesis de bloqueo de salidas de planta en una de las plantas, bajo la hipótesis más desfavorable;

S = Superficie útil del recinto, o bien de la escalera protegida en el conjunto de las plantas de las que

provienen las P personas, incluyendo la superficie de los tramos, de los rellanos y de las mesetas intermedias o bien del pasillo protegido.

En este apartado se calcula la capacidad de las escaleras teniendo en cuenta sus dimensiones,

comprobando que dicha capacidad es superior a la que realmente se supone que va a existir en situación real.

Para dicho cálculo se han realizado unas tablas justificativas para cada una de las escaleras de los edificios, tal como se explica a continuación:

Hemos supuesto inutilizada en su totalidad la escalera no protegida del sector administrativo como hipótesis más desfavorable, por tanto, la ocupación de la escalera 1 en hipótesis de bloqueo es la máxima que existirá en la totalidad de las plantas 1 y 2.

Núcleo comunicaciones -

Ascendente

La escalera  denominada como núcleo de comunicaciones, se dimensionará como una escalera no protegida y por tanto la dimensionaremos para la totalidad de la ocupación prevista en la hipótesis más desfavorable. Puesto que ya hemos supuesto inutilizada una de las dos escaleras en su totalidad, tal y como recoge la norma, estimaremos la ocupación de la escalera no protegida como la suma de la ocupación normal mas el peor de los bloques de la planta considerada.

Por tanto obtenemos,

P/160; para una ocupación de 118 personas se necesitaría un ancho total de 0,74.

La escalera es de 1,25 m de ancho, por tanto cumple en su totalidad con lo anteriormente descrito.

5.- PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS.

En la tabla 5.1 del DBSI se indican las condiciones de protección que deben cumplir las escaleras previstas para evacuación.

Protección de las escaleras

| Uso previsto (1) | Condiciones según tipo de protección de la escalera h = altura de evacuación de la escalera P = número de personas a las que sirve en el conjunto de plantas No protegida Protegida (2) Especialmente protegida Escaleras para evacuación descendente |
| --- | --- |
| Administrativo | h ≤ 14 m h ≤ 28 m |
| Aparcamiento | Especialmente protegida |

(2) Las escaleras que comuniquen sectores de incendio diferentes pero cuya altura de evacuación no

exceda de la admitida para las escaleras no protegidas, no precisan cumplir las condiciones de las escaleras protegidas, sino únicamente estar compartimentadas de tal forma que a través de ellas se

mantenga la compartimentación exigible entre sectores de incendio, siendo admisible la opción de incorporar el ámbito de la propia escalera a uno de los sectores a los que sirve.

A continuación se indican las condiciones de protección que deben cumplir las escaleras previstas para evacuación.

EVACUACIÓN DESCENDENTE:

• USO PREVISTO:..........................ADMINISTRATIVO

TIPO ESCALERA:

NO PROTEGIDA: ................................... h <= 14 m.

PROTEGIDA:........................................... h <= 28 m.

ESPECIALMENTE PROTEGIDA:.......... SE ADMITE EN TODOS LOS CASOS

􀃎 Por tanto las escaleras que discurren desde la planta primera y

segunda de oficinas hasta la planta baja del establecimiento industrial,

serán no protegidas ya que según nuestro edificio:

7.20 ≤ 14m

No obstante para cumplir con los criterios de salida de planta y para poder garantizar la evacuación de la totalidad de los ocupantes en las plantas de uso administrativo ante la hipótesis más desfavorable, se ha diseñado una escalera protegida desde planta segunda a planta baja.

Las escaleras de evacuación del aparcamiento serán especialmente protegidas.

6.- PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN.

• Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más

de 50 personas son todas ellas abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no

actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil

y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una

llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo.

• Todos estos dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador se proyectan conforme a la

norma UNE-EN 179:2003 VC1, cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas por personas

que en su mayoría estén familiarizados con la puerta considerada, así como los de barra horizontal

de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2003 VC1, en caso contrario.

Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida:

7.- SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN.

Se han previsto en el presente proyecto las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios:

a) Las salidas de planta o edificio tienen una señal con el rótulo “SALIDA”.

b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia”, no se prevé al no existir dichas salidas.

c) Se han previsto señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de

evacuación desde el que no se percibe directamente las salidas o sus señales indicativas.

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan

inducir a error, se han previsto disponer las señales antes citadas, de forma que quede

claramente indicada la alternativa correcta.

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la

evacuación se han dispuesto la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero

en ningún caso sobre las hojas de las puertas.

f) Las señales se prevén disponer de forma coherente con la asignación de ocupantes que se

pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección.

g) El tamaño de las señales se han diseñado con los siguientes criterios:

i) 210 x 210mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10m.

ii) 420 x 420mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20m.

iii) 594 x 594mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30m.

DOCUMENTO BÁSICO DB SI 4: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA

INCENDIOS.

1.- DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO.

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación.

• USO PREVISTO: ADMINISTRATIVO, APARCAMIENTO

INSTALACIÓN: EXTINTORES PORTÁTILES.

CONDICIONES: Uno de eficacia 27A -183B: Cada 15’00 m de recorrido en cada planta, como

máximo, desde todo origen de evacuación. En las zonas de riesgo especial conforme al capítulo 2

de la Sección 1(1) de este DB.

Un extintor en el exterior del local o de la zona y próximo a la puerta de acceso, el cual sirve

simultáneamente a varios locales o zonas.

En el interior del local o de la zona se instala además los extintores necesarios para que el recorrido

real hasta alguno de ellos, incluido el situado en el exterior, no sea mayor que 15m en locales de

riesgo especial medio o bajo.

• USO PREVISTO: ADMINISTRATIVO, APARCAMIENTO

INSTALACIÓN: BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS.

CONDICIONES: (administrativo): la superficie construida excede de 2.000m2. (aparcamiento) la superficie construida excede de 500m2.

Administrativo:  2003.38>2000 m2

Aparcamiento: 1912.82>500 m2

Por tanto será necesaria su instalación en el sector destinados a oficinas y aparcamiento.

• USO PREVISTO: ADMINISTRATIVO, APARCAMIENTO

INSTALACIÓN: COLUMNA SECA.

CONDICIONES: (Administrativo) Si la altura de evacuación excede de 24m.

(Aparcamiento) Si existen más de tres plantas bajo rasante o más de cuatro sobre rasante, con

tomas en todas sus plantas.

Por tanto no será necesaria su instalación

• USO PREVISTO: ADMINISTRATIVO

INSTALACIÓN: SISTEMA DE ALARMA.

CONDICIONES: Si la superficie excede de 1.000m2.

Por tanto será necesaria su instalación.

Administrativo:  2003.38>1000 m2

• USO PREVISTO: ADMINISTRATIVO, APARCAMIENTO

INSTALACIÓN: SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO.

CONDICIONES: (Administrativo) Si la superficie construida excede de 2.000m2, detectores en zonas

de riesgo alto conforme al capítulo 2 de la Sección 1 de este DB. Si excede de 5.000m2, en todo el

edificio. (Aparcamiento) Si la superficie excede de 500 m2.

Dado que en el uso administrativo no se prevé locales de riesgo especial alto no se realizará esta

instalación.

Será exigible en uso aparcamiento, ya que dispondrá de una superficie superior a 500 m2.

Aparcamiento: 1912.82>500 m2

• USO PREVISTO: ADMINISTRATIVO, APARCAMIENTO

INSTALACIÓN: HIDRANTES EXTERIORES.

CONDICIONES: Uno si la superficie total construida está comprendida entre 5.000 y 10.000m2 en uso administrativo y entre 1.000 y 10.000 en uso aparcamiento.

Uno más por cada 10.000m2 adicionales o fracción.

En este caso no será exigible su instalación.

Se adjuntan planos donde se pueden visualizar claramente la situación de los equipos e instalaciones de protección contra incendios anteriormente citados.

Planos de protección contraincendios

2.- SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO.

Para los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio,

pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se han previsto

- Señales luminiscentes para elementos de extinción de incendios de 270 x 210

- Bloque autónomo de emergencia con lámpara de emergencia.

Las señales son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.

DOCUMENTO BÁSICO DB SI 5: INTERVENCIÓN DE BOMBEROS

1.- CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO.

Se entiende que este punto no será de aplicación puesto que la sección SI 5 desarrolla su articulado siempre bajo la hipótesis de una altura de evacuación descendente mayor a 9 metros. Por lo tanto al contar con una altura de evacuación inferior a 9,00m no ha lugar al desarrollo de este punto.

DOCUMENTO BÁSICO DB SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

- ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES.

Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 ó 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura.

• USO DEL SECTOR: ADMINISTRATIVO.

TIPO DE PLANTAS: PLANTAS SOBRE RASANTE.

RESISTENCIA AL FUEGO: R 60 (altura de evacuación menor de 15 m).

En nuestro caso;    10.93 ( 15m por tanto cumple

• USO DEL SECTOR: APARCAMIENTO.

TIPO DE PLANTAS: SITUADA BAJO UN USO DISTINTO

En nuestro caso;    10.93 ( 15m por tanto será de riesgo especial medio siendo R120

EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACION (SU)

DOCUMENTO BÁSICO DB SU 1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS.

1. ESCALERAS Y RAMPAS.

  - Escaleras de uso restringido.

La anchura de cada tramo será de 800 mm, como mínimo.

La contrahuella será de 200 mm, como máximo, y la huella de 220 mm, como mínimo. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha.

Se cumplirán todas las condiciones referentes a este punto en la totalidad del edificio y usos proyectados.

ESCALERA 1

ESCALERA PRINCIPAL                                               ESCALERA 2

Detalle escalera principal                             Detalle escalera 2

Sección escaleras

Detalle escalera 1

En todas las escaleras del edificio:

La contrahuella es de 180( 200 mm por tanto:              cumple

La huella es de 280 > 220 mm por tanto:                       cumple

  - Escaleras de uso general

Peldaños

En tramos rectos, la huella medirá 280 mm como mínimo, y la contrahuella 130 mm como mínimo, y 185 mm como máximo.

La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente:

540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm

En nuestro caso:

540 mm ≤ 2*180 + 280 ≤ 700;    540 ≤ 640 ≤ 700 por tanto cumple.

Tramos

Anchura mínima útil mínima de tramo en función del uso

Meseta

Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán al menos la anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1000 mm, como mínimo.

Las mesetas de las tres escaleras que consta nuestro edificio cumplen todas:

Escalera principal:    2600>1000mm

Escalera 1:               2100>1000mm

Escalera 2:               2200>1000mm

DOCUMENTO BÁSICO DB SU 2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE

IMPACTO O ATRAPAMIENTO.

IMPACTO CON ELEMENTOS FIJOS.

- La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2100mm en zonas de uso restringido y 2200mm en el resto de las zonas.

En todas las plantas la altura es de 3.23m excepto el sótano cuya altura es mucho mayor, por tanto:

2100mm ( 2100 mm  uso restringido cumple

2200mm ( 2100 mm  uso restringido cumple

DOCUMENTO BÁSICO DB SU 4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO

POR ILUMINACIÓN INADECUADA.

ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN

En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, como mínimo, el nivel de iluminación que se establece en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo

En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se desarrolla con un nivel bajo de iluminación se dispondrá una iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras.

ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Dotación

Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal,

suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan

abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:

a) todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas;      416>100 personas; cumple

b) todo recorrido de evacuación, conforme estos se definen en el Anejo A de DB SI.

c) los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio;

2003.38>100 m2; cumple

d) los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y los de riesgo especial

e) los aseos generales de planta en edificios de uso público;

f) los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de

alumbrado de las zonas antes citadas;

g) las señales de seguridad.

Posición y características de las luminarias

Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes condiciones:

a) se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo; 2.5>2 m; cumple

b) se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los siguientes puntos:

i) en las puertas existentes en los recorridos de evacuación;

ii) en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa;

iii) en cualquier otro cambio de nivel;

iv) en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos;

SECCIÓN SU 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS

EN MOVIMIENTO.

ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Esta Sección es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento y vías de circulación de vehículos existentes en nuestro edificio.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS.

Se aplicarán las siguientes características en la totalidad de los sectores destinados a aparcamiento que nos ocupa.

1.- Las zonas de uso Aparcamiento dispondrán de un espacio de acceso y espera en su incorporación al exterior, con una profundidad adecuada a la longitud del tipo de vehículo y de 4,5 m como mínimo y una pendiente del 5% como máximo.

2%>5%: cumple

2.- El acceso a los aparcamientos permitirá la entrada y salida frontal de los vehículos sin que haya que realizar maniobras de marcha atrás.

SEÑALIZACIÓN.

1.- Debe señalizarse, conforme a lo establecido en el código de la circulación:

a) el sentido de la circulación y las salidas; cumple

Sección SU 8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN

Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na.

La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresión:

-6

Ne = NgAeC110= [nº impactos/año]

FRECUENCIA ESPERADA DE IMPACTOS DE RAYO (N e ):

La densidad de impactos de rayo de la zona es: N g = 1,5 impactos / año, km²

La superficie de captura equivalente, obtenida por métodos gráficos, es:

A e = 2.685m².

La estructura a proteger está próxima a edificios o árboles más altos C 1 = 0,5

Por lo tanto la frecuencia esperada de rayos es:

N e = 0,002685 impactos por año

FRECUENCIA ACEPTABLE DE IMPACTOS DE RAYO (N a ):

Coeficiente del tipo de construcción  C 2 = 1 (Cubierta hormigón/Estructura hormigón)

Coeficiente del contenido del edificio C 3 = 1 (Contenidos no inflamables)

Coeficiente del uso del edificio C 4 = 3 (Pública concurrencia)

Coeficiente de la necesidad de continuidad C 5 = 1 (Sin especial necesidad en el servicio ni riesgo medioambiental)

Por lo tanto la frecuencia admisible de rayos es:

N a = 0,001833 impactos por año

La frecuencia de impactos esperada es superior a la frecuencia de impactos aceptable por la estructura, por lo tanto:

LA PROTECCIÓN ES NECESARIA

SELECCIÓN DEL NIVEL DE PROTECCIÓN

La eficiencia calculada es: E = 0,930103

Por lo que la instalación de un sistema de protección contra el rayo es OBLIGATORIA y el nivel de protección correspondiente es:

NIVEL 3 (R = 45)

DISTRIBUCIÓN DEL PARARRAYOS UTILIZADO Y EL RADIO DE ACCIÓN

Radio de acción: 60 m

Para su cálculo se han seguido los siguientes criterios:

Define el procedimiento para el cálculo del índice de riesgo de impacto de rayo y la selección del nivel de protección.

Se propone una evaluación de los riesgos teniendo en cuenta el riesgo de impacto y los siguientes factores:

- Entorno del edificio.

- Naturaleza de la estructura.

- Valor de su contenido.

- Ocupación humana y riesgo de pánico.

- Consecuencias que tendrían sobre el entorno los daños en el edificio.

La decisión de dotar a una estructura de un Sistema de Protección Contra el Rayo, así como la selección del nivel de protección adecuado se define en los puntos 1 y 2 , y se basa en la frecuencia esperada de impactos de rayo sobre la estructura o la zona a proteger, Ne, y en la frecuencia anual aceptable de rayos establecida para esa zona, Na.

EXIGENCIAS BÁSICAS DE SALUBRIDAD (HS) “Higiene, salud y protección del medio ambiente

HS1 Protección frente a la humedad

HS1 Protección frente a la humedad

Muros en contacto con el terreno:

En el proyecto se cuenta con una planta de sótano por lo que cuenta con muros en contacto con el

terreno.

HS1 Protección frente a la humedad Muros

| Presencia de agua baja media alta |
| --- |
| Coeficiente de permeabilidad del terreno | (1) |
| Grado de impermeabilidad | 1 (2) |
| Tipo de muro de gravedad flexorresistente pantalla |
| Tipo de suelo elevado (03) solera (04) placa (05) |
| Tipo de intervención en sub-base (06) inyecciones (07) sin intervención el terreno |
| Condiciones de las soluciones constructivas I2+I3+D1+D5 |
| (01) Este dato se obtiene del informe geotécnico |
| (02) Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia básica HS1, CTE |
| (03) Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de apoyo, y la superficie del suelo es inferior a 1/7. |
| (04) Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado. |
| (05) Solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua freática. |
| (06) Capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo. |
| (07) Técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación mediante la introducción en él a presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los huecos existentes. |
| (08) Este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia básica HS1, CTE |

I2+I3+D1+D5

I2: pintura impermeabilizante

I3: No procede ya que el muro es de hormigón

D1: Capa drenante + capa filtrante entre el muro y el terreno

D5: Red de evacuación del agua de lluvia a la red de suministro

HS1 Protección frente a la humedad Suelos

| Presencia de agua baja media alta |
| --- |
| Coeficiente de permeabilidad del terreno | (1) |
| Grado de impermeabilidad | 1 (2) |
| Tipo de muro flexorresistente (4) |
| Situación de la impermeabilización interior |
| Condiciones de las soluciones constructivas C2+C3+D1 (07) |
| (01) Este dato se obtiene del informe geotécnico |
| (02) Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia básica HS1, CTE |
| (03) Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de apoyo, y la superficie del suelo es inferior a 1/7. |
| (04) Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado. |
| (05) Solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua freática. |
| (06) Capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo. |
| (07) Técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación mediante la introducción en él a presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los huecos existentes. |
| (08) Este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia básica HS1, CTE |

C2+C3+D1

C2: Uso de hormigón de retracción moderada

C3: Hidrofugación  complementaria del suelo mediante la aplicación de de un producto líquido colmatador de poros sobre la superficie de acabado

D1: Capa drenante + capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo

HS1 Protección frente a la humedad  Fachadas y medianeras descubiertas

Zona pluviométrica de promedios IV (01)

Altura de coronación del edificio sobre el terreno

≤ 15 m 16 – 40 m 41 – 100 m > 100 m (02)

Zona eólica A B C (03)

Clase del entorno en el que está situado el edificio E0 E1 (04)

Grado de exposición al viento V1 V2 V3 (05)

Grado de impermeabilidad 1 2 3 4 5 (06)

Revestimiento exterior Si No

Condiciones de las soluciones constructivas R1+B1+C1 (07)

(01) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE

(02) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en el DB-SE-AE.

(03) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE

(04) E0 para terreno tipo I, II, III E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE - Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la dirección del viento) de una extensión mínima de 5 km. - Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura. - Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones de pequeñas dimensiones. - Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal. - Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades, con profusión de edificios en altura.

(05) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE

(06) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE

(07) Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE una vez obtenido el grado de impermeabilidad

R1+B1+C1

R1: El revestimiento exterior tendrá un espesor entre 10 y 15 cm;  en nuestro caso es de 15 cm; cumple

B1:Dispondrá de  una barrera de resistencia media a la filtración, en nuestro caso un aislante no hidrófilo en la cara interior. En nuestro caso, un aislante de lana de roca.

C1: Composición de la hoja principal – placa prefabricada de hormigón armado

HS1 Protección frente a la humedad Cubiertas, terrazas y balcones Parte 1

Cubierta nº 1: Cubierta intransitable

Grado de impermeabilidad único

Tipo de cubierta

plana inclinada

convencional invertida

Uso

Transitable peatones uso privado peatones uso público zona deportiva vehículos

No transitable

Ajardinada

Condición higrotérmica

Ventilada

Sin ventilar

Barrera contra el paso del vapor de agua

barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01)

Sistema de formación de pendiente

hormigón en masa

mortero de arena y cemento

hormigón ligero celular

hormigón ligero de perlita (árido volcánico)

hormigón ligero de arcilla expandida

hormigón ligero de perlita expandida (EPS)

hormigón ligero de picón

arcilla expandida en seco

placas aislantes

elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre tabiquillos

chapa grecada

elemento estructural (forjado, losa de hormigón)

S1 Protección frente a la humedad Cubiertas, terrazas y balcones Parte 2

Pendiente 2 % (02)

Aislante térmico (03)

Capa de impermeabilización (04)

Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados

Lámina de oxiasfalto

Lámina de betún modificado

Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC)

Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM)

Impermeabilización con poliolefinas

Impermeabilización con un sistema de placas

Sistema de impermeabilización

Adherido semi adherido no adherido fijación mecánica

Cámara de aire ventilada

Capa separadora

Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles

Para evitar la adherencia entre:

La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos

La capa de protección y la capa de impermeabilización

La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de rodadura de aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización

Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección.

Capa de protección

Impermeabilización con lámina autoprotegida

Capa de grava suelta (05), (06), (07)

Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)

Solado fijo (07)

Baldosas recibidas con mortero Capa de mortero Piedra natural recibida con mortero

Adoquín sobre lecho de arena Hormigón Aglomerante asfáltico

Mortero filtrante Otro:

Solado flotante (07)

Capa de rodadura (07)

Tierra Vegetal (06), (07), (Por encima se dispondrá una capa drenante y sobre esta una capa filtrante)

Tejado

Teja Pizarra Zinc Cobre Placa de fibrocemento Perfiles sintéticos

Aleaciones ligeras Otro:

HS3 Calidad del aire interior

HS3.Calidad del aire interior

Ámbito de aplicación:

Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes. Se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes las zonas de circulación de los vehículos.

| Caudal de ventilación (Caracterización y cuantificación de las exigencias) |
| --- |
| Tabla 2.1. | nº ocupantes por depend. (1) | Caudal de ventilación mínimo exigido qv [l/s] (2) | total caudal de ventilación mínimo exigido qv [l/s] (3) = (1) x (2) |
| dormitorio individual | 1 x dormitorios | 5 por ocupante | Ver tablas adjuntas |
| dormitorio doble | 2 x dormitorios | 5 por ocupante | Ver tablas adjuntas |
| comedor y sala de estar | Suma ocupantes | 3 por ocupante | Ver tablas adjuntas |
| aseos y cuartos de baño |  | 15 por local | Ver tablas adjuntas |
| superficie útil de la dependencia |  |  |  |
| cocinas | m2 x cocinas | 2 por m2 útil(1) 50 por local (2) | Ver tablas adjuntas |
| trasteros y sus zonas comunes |  | 0,7 por m2 útil | Ver tablas adjuntas |
| aparcamientos y garajes |  | 120 por plaza | Ver tablas adjuntas |
| almacenes de residuos |  | 10 por m2 útil | Ver tablas adjuntas |

RESUMEN VENTILACIÓN GARAJE:

| Sótano | Nº Plazas | Qv x plaza | Q total garaje | Nº ramas | S trasteros (m2) | Qv trasteros (l/s) | Qv total (l/s) | Qv extractor en el pto de funcionamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 Policía | 16 | 120 l/s | 1.920 | 1 | 0 | 0 | 1.920 | 1Ud x 1.920 l/s |
| -2 Oficinas | 54 | 120 l/s | 6.480 | 3 | 0 | 0 | 6.480 | 3Ud x 2.160 l/s |

DISEÑO

Aparcamientos y garajes de cualquier tipo de edificio:

| Sistema de ventilación: |  |
| --- | --- |
| Ventilación natural | deben disponerse aberturas mixtas en dos zonas opuestas de la fachada a distancia a lo largo del recorrido mínimo libre de obstáculos entre cualquier punto del local y la abertura más próxima a él será ≤ 25 m para garajes < 5 plazas ► pueden disponerse una o varias aberturas de admisión que comuniquen directamente con el exterior en la parte inferior de un cerramiento y una o varias aberturas de extracción que comuniquen directamente con el exterior en la parte superior del mismo cerramiento, separadas verticalmente como mínimo 1,5 m |
| Ventilación mecánica: | se realizará por depresión, será de uso exclusivo del aparcamiento 2/3 de las aberturas de extracción tendrán una distancia de techo ≤ 0,5 m Aberturas de ventilación: una abertura de admisión y de extracción situadas de forma que no se produzcan estancamientos de gases. 6 aberturas de admisión y 40 aberturas de extracción Aparcamientos compartimentados: Cuando la ventilación sea conjunta deben disponerse las aberturas de admisión en los compartimentos y las de extracción en las zonas de circulación comunes de tal forma que en cada compartimento se disponga al menos una abertura de admisión. aparcamientos > 5 plazas: se dispondrá un sistema de detección de monóxido de carbono que active automáticamente los aspiradores mecánicos; cuando se alcance una concentración de 50 p.p.m. en aparcamientos donde se prevea que existan empleados y una concentración de 100 p.p.m. en caso contrario |

| Número min. De redes de conductos de extracción |
| --- |
| nº de plazas de aparcamiento | Número min. de redes |
|  | NORMA | PROYECTO |
| P ≤ 15 | 1 | - |
| 15 < P ≤ 80 | 2 | - |
| 80 < P | 1 + parte entera de P/40 | - |

En nuestro caso el nº de plazas es de 73

| Condiciones particulares de los elementos | Serán las especificadas en el DB HS3.2 |
| --- | --- |
| Aberturas y bocas de ventilación | DB HS3.2.1 |
| Conductos de admisión | DB HS3.2.2 |
| Conductos de extracción para ventilación híbrida | DB HS3.2.3 |
| Conductos de extracción para ventilación mecánica | DB HS3.2.4 |
| Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores | DB HS3.2.5 |
| Ventanas y puertas exteriores | DB HS3.2.6 |

EXIGENCIAS BÁSICAS DE PROTECCION FRENTE AL RUIDO (HR)

Para satisfacer las exigencias del “Código Técnico de la Edificación” en lo referente a la protección frente al ruido se deben alcanzar los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo y no superarse los valores límite de nivel de presión de ruido de impactos que se establecen en dicho documento (mostrados a continuación):

Para la correcta aplicación del Código Técnico de la Edificación y su Documento básico cumpliendo con los valores límites impuestos (detallados anteriormente) se debe realizar y verificar las condiciones de diseño y de dimensionado del aislamiento acústico a ruido aéreo y a ruido de impactos de los diferentes recintos que conforman el edificio.

Esta verificación puede llevarse a cabo aplicando métodos de cálculo predictivos de aislamiento acústico.

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO A ESTUDIO

El edificio polivalente, ubicado en Bétera, consta de dos edificios, uno es de tres plantas y el otro de una planta, no colindantes con ningún otro edificio de uso diferente al propio administrativo.

El edificio polivalente consta de dependencias de la policía, como despachos, salas de reuniones, zonas de atención al público, baños, vestuarios, gimnasio, ascensor, almacenes… Así como dependencias del departamento de urbanismo del ayuntamiento, como despachos, salas de reuniones, baños, almacenes y ascensor.

PREDICCIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO “IN SITU”

El estudio acústico para la obra del edificio polivalente de Bétera se realiza según la norma UNE EN 12354; procedimiento de cálculo que predice el aislamiento acústico “in situ” de una determinada solución constructiva.

El procedimiento seguido para realizar los cálculos ha sido el siguiente:

-Introducción de los elementos constructivos que caracterizan ambos recintos (tanto emisor como receptor).

-Geometría de los mismos.

-Tipo de unión entre los recintos.

Cálculo de los diferentes caminos de transmisión acústica.

Caracterización acústica de los elementos constructivos:

A continuación se describen los elementos constructivos de los diferentes recintos que conforman el colegio con sus parámetros acústicos.

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS HORIZONTALES

FORJADO:

Forjado unidireccional de espesor de 35cm.

SUELO FLOTANTE:

Lámina de polietileno de 5mm de espesor + mortero de 50mm de espesor y pavimento de terminación

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS VERTICALES

CERRAMIENTO YTONG 20CM + FACHADA VENTILADA PANEL OMEGA ZETA:

CERRAMIENTO YTONG 20CM + MONOCAPA:

CARPINTERÍA ALUMINIO LACADO CLASE 3 + VIDRIO 3+3 / 6mm / 3+3

NOTA: Estos valores se han obtenido o bien de ensayos en laboratorio y fichas técnicas proporcionadas por los fabricantes, del Catálogo de Elementos Constructivos proporcionado por el Ministerio de Vivienda así como la Ley de Masas que aparece en el Anexo A del DB-HR.

En el Anexo 1 se adjuntan las fichas técnicas de productos y ensayos de los distintos fabricantes.

En el siguiente esquema se marcan las unidades de uso con sus espacios protegidos.

Planta baja

Planta primera

unidad de uso                 espacio protegido

otros recintos                 espacio habitable

Cálculos obtenidos:

A continuación se muestran los cálculos obtenidos de aislamiento a ruido aéreo y de impacto entre los recintos así como el cálculo del aislamiento acústico a ruido aéreo procedente del exterior.

CONCLUSIONES

Como se observa en las tablas de resultados del punto anterior se puede deducir que en todos los casos, los recintos constitutivos del edificio polivalente CUMPLEN con las exigencias que marca el DB-HR tanto a aislamiento acústico exigido a el ruido aéreo entre recintos, ruido aéreo procedente del exterior y ruido de impactos.

EXIGENCIAS BÁSICAS DE AHORRO DE ENERGIA (HE)

HE 1. LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA

Zonificación climática:

La zona climática según el apéndice D del DB-HE, es la B3.

Clasificación de los espacios:

En el edificio se pueden clasificar como espacios habitables, los despachos, salas de juntas, de reuniones, de trabajo, junto con las zonas de accesos. A efectos de cálculo de la demanda energética, los espacios habitables se consideran espacios con baja carga interna. Y a efectos de comprobación de la limitación de condensaciones en los cerramientos, dichos espacios se consideran de clase de higrometría 3 o inferior.

Permeabilidad al aire:

La permeabilidad al aire de las carpinterías, medida con una sobrepresión de 100 Pa, tendrá unos valores inferiores a los siguientes:

- Para nuestra zona climática B3: 50 m3/h m2

Toda la envolvente térmica cumple con lo establecido en el documento DB-HE .

Eficiencia energética en la generación de calor y frío según IT 1.2.4.1.

Generación de frío.

Las unidades empleadas para la generación de frío son las siguientes:

Aislamiento térmico de la red de tuberías.

Para el cálculo del espesor mínimo de aislamiento térmico se opta por el procedimiento simplificado que, en función del diámetro exterior de la tubería sin aislar y de la temperatura del fluido en la red

Los espesores mínimos de aislamiento de las redes de tuberías que tengan un funcionamiento continuo, como redes de agua caliente sanitaria, serán los indicados en las tablas anteriores aumentados en 5 mm.

Los espesores mínimos de aislamiento de las redes de tuberías que conduzcan, alternativamente, fluidos fríos y calientes como es el caso de las tuberías de refrigerante, serán los obtenidos para las condiciones de trabajo más exigentes.

Los espesores mínimos de aislamiento de los accesorios de la red, como válvulas, filtros, etc., serán los mismos que los de la tubería en que estén instalados.

El espesor mínimo de aislamiento de las tuberías de diámetro exterior menor o igual que 20 mm y de longitud menor que 5 m, contada a partir de la conexión a la red general de tuberías hasta la unidad terminal, y que estén empotradas en tabiques y suelos o instaladas en canaletas interiores, será de 10 mm, evitando, en cualquier caso, la formación de condensaciones.

Si se emplea un material de conductividad térmica distinta a λref = 0,04 W/(m.K) a 10ºC se considera válido el cálculo del espesor mínimo aplicando las siguientes ecuaciones:

Para superficies planas:

Para superficies de sección circular:

Aislamiento térmico de la red de conductos.

Como la potencia térmica instalada para la generación de calor es mayor que 70 kW, no son válidos los espesores mínimos de aislamiento para conductos y accesorios de la red de impulsión de aire de la tabla siguiente, si se empleara un material con conductividad térmica de referencia a 10ºC de 0,040 W/(m.K):

Como los conductos se ejecutan con paneles de lana de vidrio de alta densidad, revestido por el exterior con aluminio y por el interior por un tejido de vidrio negro de alta resistencia mecánica (CLIMAVER NETO), con una conductividad térmica λ≤0,032 W/(m.K) a 10ºC y una resistencia térmica de R≥0,75 (m².K)/W, se considera que la pérdida de calor no será mayor que el 4% de la potencia térmica que transportan.

Al tener este material una conductividad térmica distinta a 0,04, se debe obtener el espesor mínimo del aislamiento térmico aplicando la fórmula válida para superficies planas del apartado anterior:

Para este caso concreto se obtiene que, el espesor mínimo requerido para el aislamiento de las redes de extracción y aporte de aire exterior, es el siguiente:

Como el panel de lana de vidrio de alta densidad empleado tiene un espesor de 25 mm, dicho panel

cumple con el espesor mínimo requerido en todas las situaciones, aire frío y caliente en interiores, ya que no existe conducción de aire por el exterior.

Las redes de extracción también irán aisladas cuando discurran por el exterior del edificio y, en interiores, cuando el aire esté a temperatura menor que la de rocío del ambiente o cuando el conducto pase a través de locales no acondicionados.

Estanqueidad de redes de conductos.

La estanqueidad de la red de conductos se determinará mediante la siguiente ecuación:

Están definidas cuatro clases de estanqueidad:

Según la instrucción técnica IT 1.2.4.2.3 las redes de conductos deben tener una estanqueidad

correspondiente a la clase B o superior, según la aplicación.

Como los conductos se han dimensionado con una presión estática máxima en ejercicio de 150 Pa y para no rebasar nunca la velocidad del aire de 10 m/s, tenemos que la estanqueidad mínima de los conductos será de:

f = 0,009.1500,65 = 25,97 dm3 /(s .m2 )

Además, los conductos CLIMAVER NETO han superado satisfactoriamente varios test de envejecimiento acelerado, basados en múltiples ciclos con variación de temperatura y humedad. El más conocido es el Florida Test, consistente en 21 ciclos de 8 horas de duración cada uno, con variaciones de HR del 18% al 98% y de temperaturas de 25ºC a 55ºC.

Eficiencia energética de los equipos para el transporte de fluidos.

La selección de los equipos de propulsión de los fluidos portadores se realizará de forma que su rendimiento sea máximo en las condiciones calculadas de funcionamiento.

Por ello, para cada circuito, se indica la potencia específica de los sistemas de bombeo, denominado SPF y definida como la potencia absorbida por el motor dividida por el caudal de fluido transportado, medida en W/(m³/s). Se indica la categoría a la que pertenece cada sistema, considerando el ventilador de impulsión y el retorno, de acuerdo con la siguiente clasificación:

• SFP 1 y SFP 2 para sistemas de ventilación y extracción.

• SFP 3 y SFP 4 para sistemas de climatización, dependiendo de su complejidad.

Para los ventiladores, la potencia específica absorbida por cada ventilador de un sistema de climatización será la indicada en la tabla siguiente:

Redes de tuberías.

Los trazados de los circuitos de tuberías de agua fría y caliente se han diseñado en el número y forma teniendo en cuenta el horario de funcionamiento de cada subsistema, la longitud hidráulica del circuito y el tipo de unidades emisoras servidas.

HE 3. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN

Justificación para cada zona del sistema de control y regulación.

Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de regulación y control con las siguientes condiciones:

a) Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia o sistema de temporización;

b) Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en

función del aporte de luz natural,

Cálculo.

Valores de VEEI:

Garaje .................................................................................................................... 2.12 W/m²/100lx

Galería de Tiro ....................................................................................................... 2,49 W/m²/100lx

Sala ACS ............................................................................................................... 2,77 W/m²/100lx

Zona trabajo P1ª .................................................................................................... 1,67 W/m²/100lx

Despacho ............................................................................................................... 2,31 W/m²/100lx

Zona trabajo PBaja ................................................................................................ 2,18 W/m²/100lx

Comedor ................................................................................................................ 3,89 W/m²/100lx

Almacén ................................................................................................................. 2,98 W/m²/100lx

Despachos ............................................................................................................. 2,30 W/m²/100lx

Sala conferencias .................................................................................................. 1,96 W/m²/100lx

Gimnasio ................................................................................................................ 1,96 W/m²/100lx

Vestuarios .............................................................................................................. 2,57 W/m²/100lx

Justificación cálculo sistema de control

Doble acristalamiento con la función de aislamiento acústico reforzado formado por un vidrio exterior

laminado de seguridad con dos láminas ensambladas entre sí por un film acústico, de espesor 4+4 mm, un vidrio interior laminado de seguridad con dos láminas ensambladas entre sí por un film acústico, de espesor 4+4 mm, cámara de aire de 8 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral.

Transmisiónluminosa (tv)............................................................................................................ 78%

Transmisiónluminosa (rv)................................................................................................... ........13%

Transmisión de energía solar directa (te)................................................................................... 53%

Reflexión de energía solar (re) .................................................................................................. 30%

Absorción de energía solar.............................................. ......................................................... 17%

Transmisión solar total, Factor Solar, (valor g) .............................................. 62% según DIN 67507,

........................................................................................................................ 65% según EN410.

Reproducción de colores por transmisión Ra................................................................................98

Coeficiente de transmisión térmica (Coeficiente U).................................. 1.1 W/m² .K según EN673

Aplicando las fórmulas obtenemos los siguientes resultados, para cada una de las aulas más representativas, donde se justifica la necesidad de regulación en cada zona:

Se ha seguido el mismo criterio para el resto de aulas, por lo que de los resultados obtenidos se concluye que se instalará un sistema de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en función del aporte de luz natural, en la totalidad de recintos objeto de proyecto.

HE 4. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE

3.-EMPLAZAMIENTO:

El solar está rodeado por tres calles, calle Les Mases, calle D y calle A (Ronda Interior Oeste), de Bétera (Valencia).

Los datos meteorológicos que se han tenido en cuenta a la hora de efectuar los cálculos han sido los

siguientes:

4.- DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO:

El proyecto pretende aprovechar al máximo la orientación y las buenas vistas hacia el Sur Oeste, donde se encuentra el parque del Junqueral, a la vez que es el acceso principal para el ciudadano que accede con vehículo.

Teniendo en cuenta la orografía del terreno y el desnivel total de 2m en el sentido longitudinal

mientras que en el sentido transversal prácticamente no existe, el proyecto se organiza paralelo al eje

longitudinal de la parcela más próximo a la Calle Maria Teresa Agramunt con la que linda, de manera que deja el mayor espacio disponible libre para urbanizar una plaza, junto a los dos viales restantes, Ronda Interior Oeste y Calle Les Mases. Se remarca el acceso principal al edificio con una marquesina que parte desde el hall del edificio hasta el núcleo de comunicaciones con el sótano destinado a garaje. Este espacio recoge tanto a los ciudadanos que pueden acercarse con sus vehículos, por la Avenida Oeste, que conecta a su vez con la Avenida País Valenciano, desde el sur del casco, bien desde la Avenida de Diputación y Avenida del Ejercito por el Norte del Casco. También marca el acceso del ciudadano que se pueda acercar caminando desde el centro urbano por la Calle Les Mases.

5.- ESTIMACIÓN

Para instalaciones solares térmicas en edificios de este tipo se calcula el consumo de agua caliente sanitaria según indicaciones del Código Técnico de la edificación. Para uso en vestuarios establece un consumo de 15 litros por servicio a 60ºC temperatura de acumulación, para el uso administrativo 3 litros por persona y día a 60ºC.

Según la Código Técnico de la edificación, la demanda de ACS será:

3 usos / día x 20 personas x 15 litros/servicio 􀃆 900 litros a 60ºC / día

3 litros / persona-día x 180 personas 􀃆 540 litros a 60ºC / día

TOTAL CONSUMO ACS GIMNASIO Y ASEOS 􀃆 1440 litros a 60ºC / día

La contribución solar mínima anual es la fracción entre los valores anuales de la energía solar aportada exigida y la demanda energética anual, obtenidos a partir de los valores mensuales.

Para el área de Bétera, Valencia (zona IV), según las tablas 2.1 y 2.2 del CTE-HE-4, y una demanda de ACS total inferior a 5.000 litros, a una temperatura de referencia de 60ºC la contribución solar mínima exigida, para una fuente energética de apoyo por Efecto Joule, es del 70%.

La contribución solar mínima exigida, para todas las instalaciones solares planteadas será del 70%.

7.- RESULTADOS DE CÁLCULO.

Para el cálculo de cada uno de los componentes de la instalación solar térmica se ha empleado un método de cálculo basado en el f-chart. Una vez introducidos los datos de partida obtenidos en los apartados anteriores (demanda, ubicación, meteorológicos) en la base del programa de cálculo se obtienen los resultados siguientes.

7.1 Tipo de sistema seleccionado.

Sistema solar térmico centralizado para la producción de agua caliente sanitaria (ACS), con acumulación centralizada en sótano, con sistema primario, intercambiador, sistema secundario, acumulador de agua precalentada, y circuito de distribución, y sistema auxiliar eléctrico centralizado en depósito de acumulación de ACS.

7.2 Características del captador.

Las características del captador seleccionado para la instalación solar térmica del edificio es la siguiente:

7.3 Demanda de ACS diaria

Según se ha indicado en apartados anteriores el consumo total de ACS para los vestuarios y aseos del edificio es el siguiente:

3 usos / día x 20 personas x 15 litros/servicio → 900 litros a 60ºC / día

3 litros / persona-día x 180 personas  → 540 litros a 60ºC / día

TOTAL CONSUMO ACS GIMNASIO Y ASEOS → 1440 litros a 60ºC / día

7.4 Resultados energéticos globales del sistema solar térmico.

Para la se establece una instalación de 12 captadores de 2,28 m2 de superficie útil, resultando una superficie total de captación de 27,36 m2.

Demanda de ACS anual:

Captación energética anual:

La representación gráfica de los resultados indicados en la tabla anterior es la siguiente:

Grado de cobertura anual:

La representación gráfica de los resultados indicados en la tabla anterior es la siguiente:

NORMATIVA ADICIONAL

Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios. (Vigente hasta el 12 de marzo de 2010)

Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.

Real Decreto por el que se aprueba el reglamento de armas.

Se adjunta normativa adicional

ANALISIS DEL CONTENIDO DEL PROYECTO DE EJECUCION

RELACIÓN DE INDEFINICIONES E INCOMPATIBILIDADES DEL PROYECTO.

| Nº | Fecha | Descripción de la indefinición o incompatibilidad |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8/9/2010 | Existe gran cantidad de contradicciones entre plano de detalle, planta y mediciones de los cerramientos. |
| 2 | 8/9/2010 | Descripción de la puerta basculante, la describe como seccional , y el detalle es preleva, y no se entiende la ultima parte de la descripción “compensación por resorte fijado al eje superior cuyo dintel no ocupará más de 25mm. |
| 3 | 8/9/2010 | No se contempla el mallazo en la solera de sótano en el presupuesto en plano es de 20x20x5 |
| 4 | 15/9/2010 | En el plano de saneamiento no se indica el diámetro de algunos tramos. |
| 5 | 15/9/2010 | No aparece en mediciones el muro de panal para el apoyo de la escalera |
| 6 | 15/9/2010 | En plano de cerramiento aparece como muro el cerramiento del patio |
| 7 | 22/9/2010 | Acabado de 44 pilares vistos, en planta sótano en presupuesto no se refleja ese acabado. |
| 8 | 22/9/2010 | Rejillas en planta Sótano, en plano de sección aparece una entre el pilar 22 y 23 y en el plano de planta no está marcada. Al igual que si que aparece la RE-3 marcada en planta y en sección no. |
| 9 | 22/9/2010 | Las puertas en planta sótano para acceso a cuarto de grupo electrógeno y caldera, invaden las plazas de parking a minusvalidez. |
| 10 | 29/9/2010 | En plano no se grafía el cartón-yeso |
| 11 | 29/9/2010 | El YTONG, de 5 aparece en plano pero no en presupuesto. |
| 12 | 29/9/2010 | El relleno de tierras de la urbanización, no está contemplado en presupuesto |
| 13 | 6/10/2010 | El panel omega Z , da la vuelta rematando horizontalmente a la fachada, esta parte horizontal no se contempla en presupuesto. |
| 14 | 6/10/2010 | Hay un tramo en la fachada del edificio anexo de omega z perforado , el cual no aparece en presupuesto, diferente al resto que es liso. |
| 15 | 6/10/2010 | El plano de detalle aparece canaleta por el pavimento, pero en presupuesto no está reflejado así. |
| 16 | 13/10/2010 | En plano de detalle, aparecen unas cortinas cogidas a forjado, no reflejadas en presupuesto. |
| 17 | 13/10/2010 | No corresponde el canto del forjado 1C, en plano es de canto 30 y en presupuesto de 35. |
| 18 | 13/10/2010 | Detalle de falso techo en todas las plantas erróneo, ya que no pintan la tabica de cierre. |
| 19 | 13/10/2010 | La entrada del edificio anexo desde el sótano , no cumple para minusválidos. La puerta es de 82,5 y debería ser de 90 |
| 20 | 20/10/2010 | En proyecto no contemplan el saneamiento de la urbanización |
| 21 | 20/10/2010 | No contempla el proyecto el marcaje de las plazas de aparcamiento |
| 22 | 20/10/2010 | Falta mucha medición de trasdosado de cartón-yeso |
| 23 | 27/10/2010 | La losa de acceso al edificio no cumple |

| 24 | 27/10/2010 | En el plano de estructura “09_503445_PE_04_ESC05” donde se desarrolla la losa del acceso del edificio, no se incluye en el cuadro de armado de zunchos el zuncho tipo ZL40 que define el perímetro de la misma. |
| --- | --- | --- |
| 25 | 27/10/2010 | En el mismo plano existe una errata en los cuadros de armado superior e inferior de la losa. Donde dice “ARMADO REFUERZO SUPERIOR” siendo éste el cuadro de la derecha debería decir “ARMADO REFUERZO INFERIOR”. Interpretando la ley de momentos de la losa ese armado corresponde con los refuerzos de momento positivo en centro de vano. |
| 26 | 27/10/2010 | En la nueva tabla de armado de pilares revisada no se incluyen los pilares P53A, P54A, P83A Y P84A, consideramos el mismo armado que se refleja en el cuadro de pilares original de proyecto? |
| 27 | 05/11/2010 | En presupuesto de proyecto, en la partida “04.06. Vig pla HA 35 cant 35 cm. arm B 500 S 130 kg” solo se incluyen los zunchos perimetrales sin incluir las vigas colgadas de la losa de acceso al edificio. |
| 28 | 05/11/2010 | En el detalle de armado de las losas de escaleras falta cuantía de acero, y no se contempla el hormigón de peldaños, en el mismo detalle se observa un muro de ½ pie de ladrillo de panal para apoyo de las mesetas de la escalera. Dado que no se incluye en ningún capítulo de albañilería ni estructura se incluye en la siguiente comprobación. |
| 29 | 05/11/2010 | Los muros de los dos fosos de ascensor, no están valorados en proyecto. Ni se contempla losa para la cubierta de los casetones. |
| 30 | 05/11/2010 | Aclaración sobre la altura de los muros de hormigón de las rampas del sótano. No se especifica en ningún detalle cómo se soluciona el perímetro del hueco que delimita la zona de la rampa no cubierta. |
| 31 | 05/11/2010 | Se deberá aclarar los desniveles entre en forjado A y C , como se soluciona, debería ser de bloque de hormigón armado. |
| 32 | 11/11/2010 | Hemos detectado que faltan kg en las Losa, pasaremos nueva propuesta más económica |
| 33 | 27/10/2010 | No se observa en ningún plano de instalaciones el sistema de recogida de aguas del jardín |
| 34 | 27/10/2010 | Contradicción en las características de la canaleta de la rampa. |
| 35 | 27/10/2010 | En el plano 09_503445_PE_05_IFS 11 faltan definir diámetros |
| 36 | 27/10/2010 | En plano no queda claro la solución de las duchas, ya que aparecen los desagües en plano, y en presupuesto se soluciona con barrera de vapor formada por una especial de 30gr/dm2, totalmente adherida mediante calor previa imprimación del soporte con una capa de 0.8kg/m2 de emulsión bituminosa no iónica negra, tipo ED, pero en plano no se contemplan pendiente ni sumideros. |
| 37 | 05/11/2010 | Se detecta en presupuesto que no se han considerado los flúxores para los urinarios. |
| 38 | 05/11/2010 | Se detecta en presupuesto que no se han considerado los rociadores de las duchas de los vestuarios. |
| 39 | 05/11/2010 | Se detecta en presupuesto que faltan tanques bajos |
| 40 | 05/11/2010 | Se detecta en presupuesto que no se han considerado las barras para los inodoros en los aseos para minusválidos |
| 41 | 05/11/2010 | En el presupuesto se prevé la instalación de 2 vertederos, los cuales no se ubican en planos de distribución ni tampoco en los planos de instalación de fontanería y saneamiento. Se solicita aclaración de la ubicación de los vertederos. |
| 42 | 27/10/2010 | No se observa ningún tipo de impermeabilización en la losa de acceso al edificio ni en los casetones de ascensor. |
| 43 | 27/10/2010 | La cubierta ajardinada según detalle que se incluye en los últimos planos de estructura del forjado de planta baja, se incrementan los espesores de los rellenos de gravas y tierra vegetal, pasando de 20cm para los dos casos a 50cm de tierra vegetal y 40cm de gravas que solución se va a ejecutar definitivamente? |

| 44 | 27/10/2010 | Las descripciones de presupuesto en cubiertas, no corresponde a los detalles del los planos : 09_503445 PE_06_DET02 Y DET 01. |
| --- | --- | --- |
| 45 | 05/11/2010 | No se observa en ningún plano la forma de accesibilidad a cubiertas en necesario para el mantenimiento de máquinas. |
| 46 | 27/10/2010 | En el plano de acabados aparece los pilares revestidos de YTONG de 5 cm , dicho revestimiento no está valorado en presupuesto, lo valoramos de Ytong o de fabrica? |
| 47 | 27/10/2010 | Donde colocamos los 239,10m2 de trasdosado de cartón-yeso que van en presupuesto? no se grafía en plano de planta . |
| 48 | 27/10/2010 | Con respecto a la solución de fachada donde va el panel omega Z, consideramos que en un futuro pude haber problemas de humedades, al no llevar ningún tipo de revestimiento el YTONG. Vemos conveniente que lo reviséis. |
| 49 | 27/10/2010 | No se contemplan el cerramiento de los casetones de los ascensores. |
| 50 | 27/10/2010 | Donde van los 68 m2 de vallado en fachada de panel Omega Z? |
| 51 | 05/11/2010 | Aclaración referente a las fábricas de bloque YTONG: En las partidas no se contempla ningún tipo de armado cada cierto número de hiladas o tipo de zuncho. Los zunchos que se incluyen son para generar huecos en fachada n el caso de que deba suplementarse algún tipo de anclaje a estructura o armado horizontal en la fábrica deberá incluirse ya que no se encuentra repercutido en ningún precio descompuesto |
| 52 | 05/11/2010 | En plano de detalle aparece trasdosado de cartón-yeso en el edificio Anexo que no se contempla en presupuesto. |
| 53 | 05/11/2010 | Falta medición Mampara M-1falta medición |
| 54 | 12/11/2010 | Los dinteles para particiones interiores de YTONG no incluyen acero y hormigón para su formación en el descompuesto. |
| 55 | 27/10/2010 | Necesitamos que se nos valide las dimensiones del hueco para el foso del ascensor del edificio anexo. |
| 56 | 27/10/2010 | Los ascensores de proyecto no cumplen la normativa para publica concurrencia, estos debería ser de 8 personas, puertas de 90, indicación de plantas por. Voz, etc, por lo que se tendrá que valorar. Y afecta al foso donde marcar de 1,65 x 1,75 por lo que no es suficiente el foso marcado en el plano de cimentación CIM4 |
| 57 | 27/10/2010 | Concretar donde va : cuarto de máquinas de 180x180x200 cm situado junto al hueco a nivel de la 1ª parada. Ya que en plano no aparece reflejado el cuarto de máquinas |
| 58 | 27/10/2010 | No se refleja en plano ni presupuesto el casetón de ascensor. |
| 59 | 05/11/2010 | Ni en planos ni presupuesto se contemplan las cubiertas de los casetones de ascensor |
| 60 | 27/10/2010 | Las puertas en planta sótano para acceso a cuarto de grupo electrógeno y caldera, invaden las plazas de parking a minusválidos. |
| 61 | 27/10/2010 | Las puerta en planta sótano para acceso al edificio anexo, no cumple para minusválidos. |
| 62 | 27/10/2010 | En presupuesto se contempla barandilla para la escalera 1-2-3 , la exterior, no va con barandilla o pasamano? |
| 63 | 27/10/2010 | Se detecta en la partida “06.01_Cerramiento de panel prefabricado Horm. OMEGA Z”y partida 10.01 Cerramiento panel omega z que no está incluida la estructura soporte auxiliar que debe llevar para sustentar los paneles de hormigón prefabricado. |
| 64 | 05/11/2010 | Las carpinterías exteriores PE-1 (puerta principal de entrada de hojas correderas automáticas) y PE-2 (puerta acorazada de acceso al edificio anexo realizada en madera de iroco) no están incluidas en el presupuesto. |
| 65 | 05/11/2010 | La puerta PM-4 según plano de memoria de carpinterías aparece con un fijo lateral y otro superior. Según plano de ubicación de carpinterías de planta baja se trata de una puerta abatible sin fijo. Se solicita confirmación de tipología |

| 66 | 05/11/2010 | La barandilla de formica que se especifica para la escalera 1 no presenta detalles de cómo es. Además la descripción de presupuesto no es clara por lo que se solicita descripción exacta de cómo es ya que con la información que se tiene no queda claro. |
| --- | --- | --- |
| 67 | 05/11/2010 | Aclaración de solución para los dinteles de la carpintería , no queda claro en plano. |
| 68 | 05/11/2010 | No se refleja en presupuesto las barras antipánico de las puertas RF para evacuación |
| 69 | 12/11/2010 | Las barandillas del hueco del HALL en plantas P1 y P2 no están incluidas en mediciones al igual que las del último tramo de rellana en P2 de la escalera 1. Se incluyen en medición de la partida de barandilla de formica. |
| 70 | 12/11/2010 | Lo mismo ocurre en la escalera 2, esta se incluye en medición correspondiente |
| 71 | 27/10/2010 | Como debemos ejecutar las losetas prefabricas de la urbanización, la descripción de presupuesto , no corresponde con la descripción del plano de detalle, al igual que no corresponde con el detalle dibujado en plano |
| 72 | 27/10/2010 | Con referencia a la pasarela elevada, en la urbanización frente a la fachada principal, existen dos detalles diferentes en los dos planos de detalle, y ninguno corresponde a la solución valorada, como lo ejecutamos? |
| 73 | 05/11/2010 | Aclaración de cómo se soluciona la plataforma elevada que genera los caminos de circulación de la zona exterior ya que en los dos planos de detalle no queda claro |
| 74 | 05/11/2010 | Se detecta que en la partida de pavimento de baldosa hidráulica para aceras que en el precio descompuesto no se ha incluido la baldosa |
| 75 | 05/11/2010 | Banco tipo Morella en plano de urbanización y no se presupuesta. 6 ud de 3m. |
| 76 | 12/11/2010 | Se solicita la definición de manera mas clara de los acabados de la zona exterior de la urbanización |
| 77 | 27/10/2010 | Hemos estado revisando planos así como los cuadros, y encontramos ciertas discrepancias sobre algunos receptores que no ubicamos en planos y si se encuentran en cálculos. |
| 78 | 27/10/2010 | Hemos detectado en el plano de planta baja una sala sin iluminación tensión en alguna sala. |
| 79 | 27/10/2010 | Hemos estado revisando los cálculos de secciones de conductores, y encontramos errores especialmente en los circuitos de alumbrado, ya que no se aplica el coeficiente que refleja el REBT. |
| 80 | 12/11/2010 | Pavimento de hormigón de 7cm de espesor no incluye las fibras metálicas en descomposición que se indican en el texto de la partida, al igual que el poliestireno |
| 81 | 12/11/2010 | Aclaración: Según presupuesto existe una lámina absorbente acústica de poliuretano de 6mm de espesor la cual en detalle de sección no se indica Por otra parte se indica en el plano de detalle constructivo correspondiendo con el acabado de suelos tipo “RS2” que los pavimentos alicatados disponen como barrera anti-impacto una capa de arena de 2cm, la cual tampoco se grafía. Consulta: ¿Cuál de los dos tipos de barrera anti-impacto se dispone? |
| 82 | 12/11/2010 | Pavimento de terrazo. Según leyenda del plano de acabados existen dos tipos de pavimento de terrazo: P6 con acabado mate para exteriores y P5 con acabado brillo para interiores. En presupuesto solo existe un precio el cual en texto hace referencia al P6 pero en descompuesto se considera P5 (sin tratamiento de brillo). Se compone el precio del P6 con acabado brillo y se separan mediciones ajustándose a mediciones reales. |
| 83 | 12/11/2010 | El revestimiento de los peldaños con terrazo no incluye el tratamiento de pulido en su descomposición. el acabado va sin pulir? |
| 84 | 12/11/2010 | No está presupuestado el zanquín de terrazo para las escaleras. |
| 85 | 12/11/2010 | No se presupuesta la pieza de remate para encuentro del pavimento de hormigón con fibras con el hueco del HALL en P1 y P2. Esta pieza de remate tipo vierteaguas servirá para que quede oculto el encuentro entre la tabica de remate que tape el hueco entre el falso techo y el forjado. se hace? que solución ejecutamos |
| 86 | 12/11/2010 | Los revestimientos de alicatados tales como el LAMMAX o el GRES según se indica en presupuesto se colocarán con capa fina de adhesivo cementoso. Para ello es necesaria la previa ejecución de una capa de enfoscado maestreado como base de colocación del alicatado, ya que no está contemplado en mediciones de proyecto ni en precio descompuesto de la partida. Se procede a incluirlo en la partida de enfoscado maestreado |
| 87 | 12/11/2010 | Aclaración: La zona a cubrir con falso techo tipo CELENIT, presenta una composición de varios materiales comprendida por placas tipo CELENIT y placas metálicas que conforman las bandas de pilares donde se ubican las luminarias La consulta es la siguiente: A parte de las bandas de pilares que son los tramos que se grafían de dimensión 40cm, existen otros más estrechos que también albergan luminarias. ¿Estos tramos también se consideran de plancha metálica o de placa de yeso laminado? |
| 88 | 12/11/2010 | Aclaración: En plano de detalle de sección se dibuja en PB en la zona entre el cortinero y la carpintería de fachada principal un cajeado que no se especifica de que material se realiza. ¿Este cajeado con qué tipo de material? |
| 89 | 12/11/2010 | Para solucionar los huecos de forjado en la zona del HALL es necesario disponer una tabicas de placa de yeso laminado para dejar oculto el hueco entre el falso techo y el forjado. Al no existir precio de tabica se incluirá nuevo precio de tabica. |
| 90 | 12/11/2010 | Aclaración: En la P2 no se realizan revestimientos de techos salvo en las cajas de escaleras (según mediciones de presupuesto). Al través del hueco de forjados del hall se verá la cara inferior del forjado de cubierta que según mediciones no se cubre con ningún falso techo. Consulta: ¿Cuál es la solución a realizar? |
| 91 | 12/11/2010 | Aclaración: Según plano de acabados de techos, se dibuja que el revestimiento baPara dar continuidad a los falsos techos de las estancias se debería dar continuidad al techo de las estancias en la zona de desembarco finalizando este contra la losa de escaleras es enlucido de yeso incluyendo los rellanos los tramos de desembarco en planta. Este caso se da en las escaleras 1 y 3, no afectando a la 2 ya que al estar cerrada por tabiquerías puede enlucirse de yeso en todos los tramos (zancas y rellanos) |
| 92 | 12/11/2010 | Aclaración: Todas las estancias del sótano según planos y mediciones presentan como revestimiento de techos un enlucido de yeso. En plano de instalación eléctrica se proyectan zonas con iluminación a base de DOWNLIGHT que al no tener falso techo no es muy recomendable. Consulta: ¿Deberían cambiarse estas luminarias por pantallas de superficie con canalización vista? |
| 93 | 05/11/2010 | las plazas de minusválidos del parking público, están muy lejos del ascensor, y las puertas de acceso no cumplen para minusválidos. |
| 94 | 05/11/2010 | El patinillo previsto en proyecto, es insuficiente para todas las instalaciones. |
| 95 | 11/11/2010 | Hemos detectado que no se contempla la pintura de las plazas de parking. |
| 96 | 11/11/2010 | Impermeabilización de muros en sótano. Solo se contempla pintura impermeabilizante |
| 97 | 11/11/2010 | En la zona donde el muro de planta sótano es colindante a la calle no se puede ejecutar la impermeabilización según la casilla anterior |

# Text boxes

EDIFICIO POLIVALENTE