## Slide 1
Proyecto Final de Grado Ingeniería en la Edificación modalidad de intercambio académico curso 20011-12
United Kingdom/Loughborough
Alumno: Paula Cosar Jorda
tutor destino: Richard Buswell
tutor ETSGE: Isabel Tort Ausina
Energy efficiency in UK residential buildings
“Low effort energy demand reduction”
Electricity Incomes/ Ingresos eléctricos
Distribution Circuits/Circuitos de distribución
Reading electricity consumption within a real house/Estudio del gasto eléctrico en una vivienda
Energy use in dwellings (UK,2008) accounted for nearly 30% of the total energy demand. How, when and what for is used the energy at sample households? What percentage is caused by the cooker? What is caused by lighting? Is there any trend followed by the dwelling? How can we get further reductions in electricity consumption?
2% Lighting/ Luz
The lights upstairs are fully equipped with CFL, the power demand is so low that is not picked up by the electric meter. Downstairs lights are a mixture of CFL and incandescent lights. Power loads are near 10 times the power upstairs.
Comparing with the other houses of study equipped with incandescent lights, they are saving about 90% of the electricity.
Las bombillas en la planta primera son de bajo consumo. La potencia de estas bombillas es tan baja que no se capta por el monitor eléctrico. En la planta baja, las bombillas no son todas de bajo consumo. La diferencia que se aprecia es de casi 10 veces las del piso de arriba. Comparando con el resto de casas de estudio se gasta hasta un 90% con las bombillas incandescentes tradicionales.
22% Utility
Washing machine £5/month
Tumble dryer £16/month
Dishwasher £11/month
8% Cooling/ Frigoríficos
The electric shower is a powerful device. It is the top electricity consumer within the house.
Electric Shower £26/month
15% Cookery/Cocina
The main appliances in the kitchen are:
Cooker £7/month
Kettle: £1/month
11% Entertainment/ Entretenimiento
The standby position on TVs, gamers and Video records consume constant power very easy to avoid but depending on the householder decision.
3% Aquarium/Aquario
*The estimation is done with two weeks of data. 13% of the electricity consumption measured in the main circuit is not picked up by the meters in the circuits.
4 laptops + 1 computer.
Computer power on standby position = 24W.
Power in use = 100 W.
The power for the most efficient laptop is around the power than is being use by the computer on standby.
6% Battery Chargers/ Cargadores
It is programmed to keep the right temperature and conditions for fishes needs. <£1/month
The fridge and the freezer show sparks when losing temp.
To avoid peaks in the electricity consumption is critical for the energy efficiency of those devices.
MJ
W
W
W
W
W
Feedback and Energy awareness/ Retroalimentación y conciencia energética
To get further feedback in dwellings electricity consumption is need to understand which behaviours and lifestyles can drive to get a sustainable lifestyle and to create a global energy conscience.
Educational and political interventions might lead householders to understand the meaning of using their house appliances in terms of energy consumption. Clarify the difference between covering a need and having a luxury, alert about the energy used on standby position in most of the appliances, advise about powerful devices such as dryers or electric showers and motivating sustainable design for new devices.
The solar panel produced 20% of the Total electricity consumption!
Las televisiones, CDs, vídeos y otros aparatos eléctricos, gastan electricidad si no están totalmente apagados. La decisión de apagar completamente los aparatos es del consumidor por lo que es necesario informar del gasto que supone no hacerlo.
4 Portátiles + 1 Ordenador
Ordenador :
Sin funcionar pero encendido= 24W
Potencia en uso= 100 W
El portátil mas eficiente en la casa usa en funcionamiento la misma energía que el ordenador en standby!
El frigorífico y el congelador muestran unos picos en la gráfica que hacen referencia a la energía que necesitan para su recuperación tras una perdida de temperatura.
Es critico evitar estos picos.
Congelador: £7/mes
Nevera £3/mes
Lavadora£5/mes
Secadora£16/mes
Lavavajillas £11/mes
La ducha eléctrica es el electrodoméstico mas potente de la casa. Este aparato eléctrico consume £26/mes
El estudio del consumo eléctrico en viviendas es necesario para entender que comportamientos y estilos de vida son sostenibles energéticamente. Mas esfuerzos son necesarios para motivar una conciencia energética en los consumidores.
Medidas políticas y en educación deberían motivar a los consumidores a entender el funcionamiento de sus aparatos eléctricos.
Poder diferenciar el uso de energía para satisfacer un lujo o una necesidad a la hora de poner precio en los KWh, informar a los consumidores sobre los aparatos mas potentes en su casa, sobre el coste que suponen y motivar el diseño de los nuevos electrodomésticos hacia la eficiencia energética son algunas de las medidas necesarias.
Se programa para mantener la temperatura y otras condiciones de salubridad adecuadas para los peces. <£1/mes
Principales electrodomésticos :
Horno £7/mes
Kettle: £1/mes
El panel solar produce el 20% de la electricidad consumida en la casa!
El uso energético en viviendas (UK,2008) cuenta aproximadamente el 30% del gasto eléctrico en el país. Estudiar el consumo eléctrico : Cómo, a qué horas, por cuanto tiempo y en concepto de qué se utiliza la electricidad en la vivienda es trivial para clasificar el consumo según diferentes necesidades. De ese modo se pueden reconocer tendencias, hábitos y aparatos eléctricos que van en contra de la eficiencia energética en el hogar. Calcular el coste de cada aparato en el hogar y compararlo con otras viviendas para ver diferencias relevantes por ocupación .
*La estimación del consumo eléctrico esta calculada sobre dos semanas de monitorización en la vivienda. Hay que tener en cuenta que hay un 13% de consumo que se marca en los circuitos eléctricos principales pero no en los circuitos de distribución.
Freezer £7/month
Fridge £3/month
20% Personal Hygiene/Higiene personal
Notes: 1
1