## Slide 1: CIUDAD DE MASDAR
Olivares Sáiz, Víctor
Taller 31: Materiales para arquitectura sostenible

## Slide 2: Descripción / INTRODUCCIÓN
Emplazamiento y situación

## Slide 3: Plan de ordenación urbana
AUDITORIAS ECOLOGICAS
  Huella de CO2 (kg)
  Gasto energético (MJ)
  Residuos generados

## Slide 4: Edificio tipología comercial
El edificio esta compuesto de 2 alturas y un total de 40 locales comerciales.

## Slide 5: Ciudad sostenible

## Slide 6: Ciudad sostenible  gestión DEL AGUA
Objetivo
108l/persona/día
Aguas negras
Tratadas y recicladas al 100%
Contradicciones
Esto no incluye el agua necesaria para la refrigeración del distrito que podría doblar la cantidad del agua requerida por la ciudad.
Necesidades
Habitual  550l/persona/día
Masdar  180l/persona/día
Mediante  aparatos y aplicaciones
Usadas en el entorno de la ciudad, reduciendo en un 60% su uso.

## Slide 7: Ciudad sostenible  transporte
Acceso a la ciudad
Sin vehículos privados
Transporte público
Coches y autobuses eléctricos

## Slide 8: Ciudad sostenible  suministro de materiales
Intención  Reducción del carbono incorporado en el entorno de la construcción.
  100% de uso de madera sostenible
  Aluminio 90% reciclado
  Hormigón con cenizas volantes, reduciendo entre el 30-40% de CO2
  Pinturas a base de agua (no dañan a la salud)
  Armaduras de acero 100% reciclado
Junto con el proyecto de “Masdar City” nace una plataforma llamada “The Future Build” la construcción del futuro, con la que ofrecen distintos atributos verdes, los cuales utilizan a posteriori como criterios de elección. Éstos son:

## Slide 9: The future build
Ahorro de energía
Reducción de residuos
Contenido de VOC
Contenido Biobase
Energía renovable
Mantenimiento/limpieza
Precio indicativo
Carbono incorporado
Ahorro del agua
Contenido reciclado
Durabilidad
Reutilización
Embalaje reciclado
Disponibilidad
Código de conducta
Posiciones de sostenibilidad

## Slide 10: fachada
ORIGINAL
Hoja exterior de termoarcilla de 24 cm de espesor, para revestir, recibida con mortero de cemento M-10.
Trasdosado autoportante "KNAUF" realizado con placa de yeso laminado, anclada mediante estructura formada por canales y montantes.

## Slide 11: fachada
PROPUESTAS
HOJA EXTERIOR
  De ladrillo cerámico perforado cara vista, en fachada ventilada.
  Sistema "BUTECH" de placa de gres porcelánico, en fachada ventilada.
  De piedra natural, en fachada ventilada.
  Pesada de panel arquitectónico monocapa de hormigón armado.
  HOJA RESISTENTE
  Hoja interior de fachada ventilada, de fábrica de ladrillo cerámico.
  HOJA INTERIOR
  Sistema "KNAUF" de trasdosado autoportante, de placas de yeso laminado, en cerramientos.

## Slide 12: FACHADA
Primer análisis de todos los materiales

## Slide 13: fachada
RESIDUOS GENERADOS

## Slide 14: CERRAMIENTOS
ECOAUDITORÍA

## Slide 15: fachada
COMPARATIVA

## Slide 16: CONCLUSIONES edificio

## Slide 17: CONCLUSIONES edificio

## Slide 18: CONCLUSIONES EDIFICIO

## Slide 19: CONCLUSIONES CIUDAD

## Slide 20: Conclusiones finales
Eco auditoria  Diseño arquitectónico
Masdar  diseño arquitectónico  eco auditoria
Viabilidad económica  ¿?
50.000 habitantes de calidad de vida alta  60.000 trabajadores que se desplazaran todos los días  ¿eco ciudad?