## Slide 1
Proyecto Final de Grado Arquitectura Técnica modalidad de intercambio académico curso 2011-2012
ITALIA / ITALIA – Ancona / Ancona
Alumno: Mamen MIÑAN ARENAS
tutor destino: Giacomo MORICONI
tutor ETSGE: Ricardo PERELLO APELLIDO
Materiales sostenibles en la edificación. Residuos de Construcción y Demolición, hormigón reciclado / Materiali sostenibili nella costruzione. Rifuti da Costruzione e Demolizione, calcestruzzo riciclato
¿Qué son los RCD?
Proceso de producción de áridos reciclados
Hormigón convencional Vs Hormigón reciclado / Calcestruzzo convenzionale Vs Calcestruzzo riciclato
Los RCD son los Residuos de Construcción y Demolición. Según las distintas normativas podemos definirlos como:
I Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006
“Proceden en su mayor parte de derribos de edificación o de rechazos de materiales de construcción de las obras de otras de nueva planta y de pequeñas obras de reformas en viviendas o urbanizaciones.”
Real decreto 105/2008
“Cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de “residuo” incluida en el Art. 3.a) de la Ley 10/1998 de 21 de abril, se genere en una obra de construcción y demolición”
Excepciones de RCD
Los residuos que generen en obras de construcción y/o demolición regulados por una legislación específica, cuando no estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición. Por ejemplo, residuos de aceites industriales usados, de los residuos peligrosos en general, de los residuos de envases, etc.
Los residuos regulados por la Directiva 2006/21/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la gestión de los residuos de industria extractivas.
Demolición selectiva
Se lleva a cabo con el fin de separar y prevenir la mezcla de materiales perjudiciales como madera, cartón , plástico, etc., de los áridos reciclados que se desean obtener.
Este proceso es mucho más costoso que una demolición convencional, pero si no se realiza una demolición selectiva, el proceso de separación y selección ha de realizarse, posteriormente, en la planta de reciclaje con el consiguiente aumento de costes.
Los costes de ésta demolición se ven compensados por los costes de transporte y tasas de vertidos de la demolición convencional.
¿Che sono i RCD?
Processo di produzione di aggregati riciclati
Etapas
Descarga RDC mezclados. Extracción piezas grandes de madera, metal, etc. con grúa.
Precribado de control de tamaños (160 mm, 80 mm y 40 mm). Rechazos a molino primario.
Primera trituración que consta de molino de impactos, un separador magnético, cabina de triaje, cribas y cintas transportadoras.
Molino primario rompe los bloques mediante compresión y cizalladura.
Separador magnético de metales y neumático para materiales de baja densidad.
Cabina de triaje manualmente.
Tolva con criba de 40 mm a través de cinta. Resultado: Grava, gravilla y arena.
Segunda trituración, para los materiales mayores de 40 mm.
Chart: Consumo energético hormigón convencional y reciclado (MJ) / Consumo di energia calcestruzzo convencionale e riciclato (MJ)
| Hormigón convencional | Hormigón reciclado
Energía eléctrica | 4.703 | 11.83
Energía fósil | 14.549 | 62.959
Energía térmica | 0 | 50.092
Consumo total | 19.252 | 124.881
Energía eléctrica / Energia elettrica
Energía térmica / Energia termica
Consumo total / Consumo totale
Energía fósil / Energia fuel
Entradas: materia y energía / Input: materia ed energia
Salidas: Emisiones / Output: emissioni
Chart: Comparación emisiones CO2 en hormigón convencional y reciclado (g) / Confronto emissioni CO2 in calcestruzzo convencionale e riciclato (g)
| Hormigón convencional | Hormigón reciclado
Energía eléctrica | 669.942 | 1685.186
Energía fósil | 1372.262 | 5938.314
Energía térmica | 0 | 13481.49
Chart: Comparación emisiones NOx en hormigón convencional y reciclado (g) / Confronto emissioni NOx in calcestruzzo convencionale e riciclato (g)
| Hormigón convencional | Hormigón reciclado
Energía eléctrica | 0.644 | 2.789
Energía fósil | 20.543 | 72.213
Energía térmica | 0 | 9.975
Chart: Comparación emisiones SO2 en hormigón convencional y reciclado (g) / Confronto emissioni SO2 in calcestruzzo convencionale e riciclato (g)
| Hormigón convencional | Hormigón reciclado
Energía eléctrica | 3.508 | 8.827
Energía fósil | 2.022 | 8.752
Energía térmica | 0 | 0.022
Chart: Comparación emisiones polvo en hormigón convencional y reciclado (g) / Confronto emissioni polvere in calcestruzzo convencionale e riciclato (g)
| Hormigón convencional | Hormigón reciclado
Energía eléctrica | 0.974 | 2.452
Energía fósil | 0.141 | 0.61
Energía térmica | 0 | 0.704
I RCD sono i Rifuti da Costruzione e Demolizione. Secondo le diverse normative possiamo difinire come:
I Piano Nazionale da Rifuti di Costruzione e Demolizione 2001-2006
“Provengono principalmente da demolizione di edifici o di detriti di materiali di costruzione dei lavori di altre nuova impianta e di piccoli lavori di riforme in case o urbanizzazione”.
Real decreto 105/2008
"Qualsiasi sostanza o oggetto che soddisfano la definizione di "rifuto" incluso nell‘Art. 3.a) della Legge 10/1998 del 21 aprile sarà prodotta in un lavoro di costruzione e demolizione"
Eccezioni di RCD
I rifiuti prodotti a luoghi di costruzione e/o demolizione coperti da una legislazione specifica, quando non sono mescolati con altri rifiuti da costruzione e demolizione. Per esempio, gli oli industrialie usati, i rifiuti pericolosi in generale, i rifiuti di imballaggio, ecc.
I rifuti regolamentato dalle Directiva 2006/21/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, di 15 marzo, della gestione dei rifuti di insdustria estrattiva.
Demolizione selettiva
È effettuato al fine di separare e impedire la miscelazione di materiali nocivi come legno, cartone, plastica, ecc. , Di gli aggregati riciclati che si desidera ottenere.
Questo processo è molto più costoso di una demolizione convenzionali, ma se non si fa una demolizione selettiva, il processo di separazione e la selezione deve essere fatto, in seguito, l'impianto di riciclaggio con il conseguente aumento dei costi.
I costi di questa demolizione sono compensati da costi di trasporto e gli scarichi di tassi di demolizione convenzionali.
Fasi
Scaritca RCD misto. Estrazione pezzi grandi di legno, metallo, ecc. con gru.
Prevagliado di controllo di dimensioni (160 mm, 80 mm e 40 mm). Rifuti a mulino primario.
Primo triturazione che consiste di mulino di impatti, separatore magnetico, cabina di scelta, vaglia e trasportari a nastro
Mulino primario rompe i blocchi per compressione e tosatua.
Separatore magnetico di metallo e pneumatico per materiali di bassa densità.
Cabina di scelta manualmente.
Tramoggia con vaglia di 40 mm attraverso nastro. Risultato: Ghiaia, Ghiaietto e sabbia.
Seconda triturazzione, per i materiali maggiore di 40 mm.
Rechazo/ Rifuti
Φ < 80 mm
Φ < 40 mm
Φ > 40 mm
Φ > 80 mm
RCD
5
3-4
2
1
8
7
6
Arena/ Sabbia
Gravilla/ Ghiaietto
Grava/ Ghiaia
Molino/Mulino
Molino/Mulino
Clasificación/ Classificazione
El consumo de energía fósil es superior en el hormigón reciclado debido a las distancia de transporte (pocas plantas de reciclaje).
El consumo de energía térmica es debido a los 15 kg de cemento añadido al hormigón reciclado.
Estos dos aspectos hacen que las entradas en el hormigón reciclado sea más de 6 veces superior al hormigón convencional.
Il consumo di energia fuel è superiore nel calcestruzzo riciclato a causa della distanza di trasporto (pochi impianti di riciclaggio).
Il consumo di energía termica è a causa dil 15 Kg di cemento aggiunto al calcestruzo riciclato.
Questi due aspetti faceno che le entrate nel calcestruzzo riciclato è più di 6 volte superiore al calcestruzzo convencionale.
Vemos como las emisiones de CO2, Nox, SO2 y polvo son superiores en el hormigón reciclado.
Esto es debido, como hemos indicado anteriormente, al transporte y los 15 kg de cemento añadido.
Los altos niveles de emisiones se pueden reducir modificando la relación a/c y aumentando el número de plantas de reciclaje o utilizando una planta móvil.
Vediamo come le emissione di CO2, Nox, SO2 e polvere sono superiori nel calcestruzzo riciclato.
Questo è dovuto, come abbiamo indicato in precedenza, al tasporto e il 15 kg di cemento aggiunto.
I elevati livelli di emissioni può essere ridotto modificando il rapporto a/c e aumentare il numero di impianti di reciclaggio o utilizzare una impianta mobile.
Precribado/ Prevagliado
Notes: 1
1