Anexo nodos sala

Frequency hz	Spacing %	Wavelength	1/2 Wavelength	1/4 Wavelength	p	q	r	Mode

9.1		37.85	18.92	9.46	1	0	0	Axial

18.1	49.7	19.03	9.51	4.76	0	1	0	Axial

18.3	1	18.82	9.41	4.71	2	0	0	Axial

20.2	9.4	17.05	8.53	4.26	1	1	0	Tangential

25.7	21.4	13.4	6.7	3.35	2	1	0	Tangential

27.4	6.2	12.57	6.29	3.14	3	0	0	Axial

32.8	16.4	10.5	5.25	2.63	3	1	0	Tangential

36.1	9.1	9.54	4.77	2.39	0	2	0	Axial

36.6	1.3	9.41	4.71	2.35	4	0	0	Axial

37.2	1.6	9.26	4.63	2.31	1	2	0	Tangential

40.5	8.1	8.5	4.25	2.13	2	2	0	Tangential

40.8	0.7	8.44	4.22	2.11	4	1	0	Tangential

45.3	9.9	7.6	3.8	1.9	3	2	0	Tangential

45.7	0.8	7.54	3.77	1.88	5	0	0	Axial

49.2	7.1	7	3.5	1.75	0	0	1	Axial

49.2	0	7	3.5	1.75	5	1	0	Tangential

50.0	1.5	6.89	3.44	1.72	1	0	1	Tangential

51.4	2.7	6.7	3.35	1.68	4	2	0	Tangential

52.4	1.9	6.57	3.29	1.64	0	1	1	Tangential

52.5	0.1	6.56	3.28	1.64	2	0	1	Tangential

53.2	1.3	6.47	3.24	1.62	1	1	1	Oblique

54.2	1.8	6.35	3.18	1.59	0	3	0	Axial

54.9	1.2	6.27	3.14	1.57	1	3	0	Tangential

54.9	0	6.27	3.14	1.57	6	0	0	Axial

55.5	1	6.21	3.1	1.55	2	1	1	Oblique

56.3	1.4	6.12	3.06	1.53	3	0	1	Tangential

57.2	1.5	6.02	3.01	1.51	2	3	0	Tangential

57.8	1	5.96	2.98	1.49	6	1	0	Tangential

58.3	0.8	5.91	2.95	1.48	5	2	0	Tangential

59.2	1.5	5.82	2.91	1.45	3	1	1	Oblique

60.7	2.4	5.67	2.84	1.42	3	3	0	Tangential

61.0	0.4	5.65	2.82	1.41	0	2	1	Tangential

61.3	0.4	5.62	2.81	1.4	4	0	1	Tangential

61.7	0.6	5.58	2.79	1.4	1	2	1	Oblique

63.7	3.1	5.41	2.7	1.35	2	2	1	Oblique

63.9	0.3	5.39	2.7	1.35	4	1	1	Oblique

64.0	0.1	5.38	2.69	1.35	7	0	0	Axial

65.4	2.1	5.27	2.63	1.32	4	3	0	Tangential

65.7	0.4	5.24	2.62	1.31	6	2	0	Tangential

66.5	1.2	5.18	2.59	1.29	7	1	0	Tangential

66.9	0.5	5.15	2.57	1.29	3	2	1	Oblique

67.2	0.4	5.13	2.56	1.28	5	0	1	Tangential

69.6	3.4	4.95	2.47	1.24	5	1	1	Oblique

70.9	1.8	4.86	2.43	1.21	5	3	0	Tangential

71.2	0.4	4.84	2.42	1.21	4	2	1	Oblique

72.2	1.3	4.77	2.39	1.19	0	4	0	Axial

72.8	0.8	4.73	2.37	1.18	1	4	0	Tangential

73.2	0.5	4.71	2.35	1.18	0	3	1	Tangential

73.2	0	4.71	2.35	1.18	8	0	0	Axial

73.5	0.4	4.69	2.34	1.17	7	2	0	Tangential

73.7	0.2	4.67	2.34	1.17	1	3	1	Oblique

73.7	0	4.67	2.34	1.17	6	0	1	Tangential

74.5	1	4.62	2.31	1.16	2	4	0	Tangential

75.4	1.1	4.57	2.28	1.14	2	3	1	Oblique

75.4	0	4.57	2.28	1.14	8	1	0	Tangential

75.9	0.6	4.54	2.27	1.13	6	1	1	Oblique

76.3	0.5	4.51	2.26	1.13	5	2	1	Oblique

77.1	1	4.47	2.23	1.12	6	3	0	Tangential

77.2	0.1	4.46	2.23	1.12	3	4	0	Tangential

78.1	1.1	4.41	2.21	1.1	3	3	1	Oblique

80.7	3.2	4.27	2.13	1.07	7	0	1	Tangential

80.9	0.2	4.26	2.13	1.06	4	4	0	Tangential

81.6	0.8	4.22	2.11	1.06	8	2	0	Tangential

81.8	0.2	4.21	2.11	1.05	4	3	1	Oblique

82.1	0.3	4.2	2.1	1.05	6	2	1	Oblique

82.3	0.2	4.18	2.09	1.05	9	0	0	Axial

82.7	0.4	4.16	2.08	1.04	7	1	1	Oblique

83.9	1.4	4.11	2.05	1.03	7	3	0	Tangential

84.3	0.4	4.09	2.04	1.02	9	1	0	Tangential

85.5	1.4	4.03	2.01	1.01	5	4	0	Tangential

86.3	0.9	3.99	2	1	5	3	1	Oblique

87.4	1.2	3.94	1.97	0.99	0	4	1	Tangential

87.9	0.5	3.92	1.96	0.98	1	4	1	Oblique

88.2	0.3	3.91	1.95	0.98	8	0	1	Tangential

88.4	0.2	3.9	1.95	0.97	7	2	1	Oblique

89.3	1	3.86	1.93	0.96	2	4	1	Oblique

89.9	0.6	3.83	1.92	0.96	9	2	0	Tangential

90.0	0.1	3.83	1.91	0.96	8	1	1	Oblique

90.3	0.3	3.81	1.91	0.95	0	5	0	Axial

90.7	0.4	3.8	1.9	0.95	1	5	0	Tangential

90.7	0	3.8	1.9	0.95	6	4