## Slide 1
ASPECTES CLAU PER A LA PRODUCCIÓ DE COMPOST
-TERRATEIG TAMBÉ COMPOSTA-
Notes: PRESENTACIÓ.

## Slide 2
EL COMPOSTATGE
El compostatge és una pràctica que utilitza la fracció orgànica dels residus urbans d’origen domiciliari per a obtenir un producte final amb un gran nombre d’utilitats, el compost.
Consta de: la degradació de la matèria orgànica a partir de la seua oxidació gràcies a l’acció dels microorganismes que es troben presents en els residus utilitzats.
És un procés biològic de descomposició aeròbica.

## Slide 3
RESIDUS COMPOSTABLES
Diferenciarem entre:
ALLÒ QUE ES POT COMPOSTAR
RESIDUS QUE CAL EVITAR
RESIDUS NO COMPOSTABLES

## Slide 4
Podem disposar al contenidor marró aquells residus que es biodegraden, ja siguen d’origen alimentari com d’origen vegetal.
RESIDUS COMPOSTABLES
RESTES DE FRUITA, VERDURA I HORTALISSES I LES SEUES PELLS
CLOSQUES D’OU I CORFES DE FRUITS SECS
PÒSITS DE CAFÉ I RESTES D’INFUSIONS
PINYOLS
RESTES DE PODA
RESTES DE JARDÍ
TERRA DE TESTS I FEM D’ANIMALS

## Slide 5
PRODUCTES DERIVATS DE LA LLET
Aquest és un procés de compostatge de menudes dimensions, pel que les temperatures a les que s’aplega no són les mateixes que al procés industrial. Per això, residus com els següents, l’higienització de la qual necessita temperatures elevades, cal evitar introduir-los.
RESIDUS QUE CAL EVITAR
RESTES DE CARN I PEIX
SERRADURES I CENDRA DE FUSTA NO TRACTADA
CARTÓ I CARTONS D’OUS
TORCABOQUES, BOSSES I ENVASOS DE PAPER

## Slide 6
CIGARRETS
RESIDUS NO COMPOSTABLES
DEPOSICIONS DE GOSSOS I GATS
BOLQUERS, COPMRESES, TAMPONS, ETC.
REVISISTES I·LUSTRADES
RESTES D’ASPIRADORA
TEIXIT SINTÈTIC
MATERIALS NO ORGÀNICS

## Slide 7
Duració: 5-6 mesos. | Duració: 5-6 mesos.
3 fases: | 3 fases:
 | Fase de latència i creixement.
 | Fase termòfila.
 | Fase de maduració.
Per acció dels microorganismes. | Per acció dels microorganismes.
PROCÉS DE COMPOSTATGE

## Slide 8
  FASE DE LATÈNCIA I CREIXEMENT.
Què passa a aquesta fase?
Aquesta és la fase d’aclimatació, creixements i multiplicació dels microorganismes presents.
Té una duració d’entre 2 i 4 dies, tenint el seu inici amb la degradació dels elements més biodegradables per l’acció de les bactèries mesòfiles.
La temperatura de la pila de residus va en augment aplegant a uns 20-40ºC.

## Slide 9
Bacteries:
  Gènere Bacillus.
Bacteries filamentoses:
  Actinomycetes, en concret la família Nocardiaceae.
Fongs:
  Aspergillus.
  Penicillium.
  Mucor.
  Rhizopus.
  Cladosporium.
  Geotrochum.
Microorganismes predominants
Notes: La presència de bactèries filamentoses com són els Actinomycetes, en concret la família Nocardiaceae, està amb molta menor quantitat, ja que aquestes tenen taxes de creixement menors que els anteriors i no poden competir amb ells quan el nivell de nutrients es elevat.
IMATGES:
1) Bacteries Nocardia.
2) Fong rhizopus.

## Slide 10
Què passa a aquesta fase?
  S’eliminen tot tipus de patògens, llavor o larva que puga haver a la pila de fem.
  Una vegada aquests microorganismes han degradat tota la matèria orgànica, l’activitat biològica disminueix, aplegant aleshores a un medi més estable
2. FASE TERMÒFILA.

## Slide 11
2. FASE TERMÒFILA.
La duració d’aquesta fase varia entre
1 setmana i 2 mesos, depenent dels residus de la pila.
La pujada de temperatura segueix i es pot dividir en dues fases:
  De 40 a 60ºC: queden microorganismes termòfils o termotolerants.
  De 60 a 80ºC: a un compostatge municipal és complicat aplegar a aquestes temperatures.

## Slide 12
Microorganismes predominants
L’augment de temperatura provoca la desaparició de les bactèries mesòfiles i l’aparició d’organismes termòfils
De 40-60ºC:
  Bactèries, fongs i Actinomycetes termòfils o termotolerants.
De 60-80ºC:
  Disminueix la diversitat d’espècies: fongs totalment inactius.
  Alguns ceps de Bacillus stearothermophilus.
  Especies del gènere Thermus
Notes: De 60-80ºC:
Disminueix la diversitat d’espècies: fongs totalment inactius.
IMATGES:
1) Bacillus stearothermophilus.

## Slide 13
3. FASE DE MADURACIÓ.
Què passa a aquesta fase?
  Els microorganismes degraden la part menys biodegradable que queda a la pila de fem.
La duració d’aquesta fase pot aplegar a ser de 3 mesos.
La temperatura disminueix de 50 a 20ºC.
Augmenta la quantitat d’organismes i microorganismes que ajuden a la descomposició.

## Slide 14
Microorganismes predominants
Augmenta diversitat i quantitat de:
  Actinomycetes mesòfils/termotolerants.
  Fongs filamentosos.
Disminueixen:
  Bactèries termòfiles.
Tornen a trobar-se actives:
  Bactèries mesòfiles.
Notes: IMATGES:
1) Aspergillus niger: tipus de fong filamentós.

## Slide 15
Microorganismes predominants per fase
Notes: Podem observar els patrons que solen haver en el procés de formació del compost en quant a la quantitat i tipus de microbiota a les diferents fases del compostatge (unitats formadores de colònies/g).
Es pot veure clarament que els canvis en la quantitat d’aquestes van estrictament relacionades en els canvis de temperatura.

## Slide 16
PROCÉS DE COMPOSTATGE
Notes: Es poden observar els canvis de temperatura que hi ha en cada fase explicada anteriorment.

## Slide 17
PARÀMETRES INICIALS.
PARÀMETRES DEL PROCÉS.
PARÀMETRES IMPORTANTS AL PROCÉS DE COMPOSTATGE

## Slide 18
PARÀMETRES INICIALS
Són aquells que condicionen d’alguna manera l’inici del procés i han de ser òptims per a poder aconseguir un bon arrencament.
Amb aquest paràmetre es deu mantenir, mitjançant una bona mescla dels materials que formen la pila de fem, una bona porositat per a que aquesta puga estar completament airejada.
Cal tenir un control d’aquest tamany ja que:
  Si és > 40 mm: pot causar efectes negatius sobre el estat de la pila de fem.
Un mida òptima de partícula influeix en:
  Retenció de calor.
  Control de la humitat.
  La disponibilitat de carboni.
A
B
ESTRUCTURA FÍSICA O MATRIU
MIDA DE PARTÍCULA

## Slide 19
PARÀMETRES INICIALS
Són aquells que condicionen d’alguna manera l’inici del procés i han de ser òptims per a poder aconseguir un bon arrencament.
Nivell òptim: 50-60%.
Aquest nivell:
  Evita que hi haja lixiviació.
  Ajuda a que es done inici a l’activitat dels microorganismes.
Important que aquesta relació siga inicialment inicialment baixa.
Una relació elevada contribueix a la pèrdua de:
  Temperatura.
  Humitat.
A
B
HUMITAT
RELACIÓ SUPERFÍCIE/VOLUM
Notes: Per a aconseguir una relació superfície/volum baixa, cal tenir un control de la quantitat i la forma en la que s’aporta la matèria orgànica fresca a la pila, tenint en compte les dimensions del lloc on s’estiga portant a terme el procés de compostatge.

## Slide 20
PARÀMETRES INICIALS
Són aquells que condicionen d’alguna manera l’inici del procés i han de ser òptims per a poder aconseguir un bon arrencament.
Relació C/N òptima de entre 25 i 35:
  A un compost sa els microorganismes normalment gasten 30 parts de carboni per cada una de nitrogen.
Si la relació C/N és baixeta:
  Procés més ràpid.
  Excés de N que es perd en forma d’amoni.
Si la relació C/N és alta (>40):
  El procés és més lent: microorganismes tenen més feina oxidant l’excés del carboni.
A
B
RELACIÓ CARBONI/NITROGEN BIODEGRADABLES
Notes: El CARBONI és el que contribueix a donar energia als microorganismes.
El NITROGEN és crucial en la síntesi de noves molècules.
Si relació C/N baixeta, perdua de N en forma de amoni: no interessa, ja que és un nutrient important en el procés, i la pèrdua de nitrogen suposa tant un problema per als cultius com per al medi ambient al ser un gas amb un gran efecte hivernacle.
Si la relació és menor als valors òptims nomenats anteriorment, es deu incorporar a la pila materials rics en carboni, com ho és la palla. Si es dóna el cas contrari en el que la relació és més elevada a l’òptima, es deu agregar materials rics en nitrogen com ho és el fem.

## Slide 21
PARÀMETRES DEL PROCÉS
Aquests són als que es deu portar un seguiment al llarg de les diferents etapes per a veure que tot estiga anat de forma correcta i que la qualitat del compost siga bona.
Un excés d’humitat por produir:
  Problemes d’olors a causa de la disminució de l’activitat dels microorganismes aerobis.
Un valor baix fa que:
  el procés es pare, ja que impedeix per complet l’activitat dels microorganismes.
Per a aconseguir que aquest valor siga òptim, s’han de revisar paràmetres com:
  La mida de les partícules.
  La freqüència del volteig de la pila de residus.
A
B
HUMITAT
POROSITAT
Notes: Recordem que un valor òptim d'humitat és de 50-60%.

## Slide 22
PARÀMETRES DEL PROCÉS
Aquests són als que es deu portar un seguiment al llarg de les diferents etapes per a veure que tot estiga anat de forma correcta i que la qualitat del compost siga bona.
Cal revidar la relació superfície/volum per evitar pèrdues de calor si aquesta és elevada.
En èpoques més gelades on la humitat és major o en l’etapa de maduració, una reducció del volum natural de procés podrà portar una pèrdua de calor anormal i precoç.
És important portar un seguiment d’aquest paràmetre en base a aquests canvis per a aconseguir valors termòfils de temperatura i mantenir-los el temps necessari amb objectiu d’aconseguir l’activitat adequada dels microorganismes i un compost de qualitat.
A
B
RELACIÓ SUPERFÍCIE/VOLUM
TEMPERATURA
Notes: La temperatura és un dels paràmetres més importants del procés, ja que aquesta és la que regula l’activitat dels microorganismes i dóna inici i final a les diferents etapes tenint una relació directa en la velocitat d’aquest.
No obstant, a la nostra pràctica, un compost amb un procés domèstic com el que es vol aconseguir a aquest projecte, aquest seguiment no és una pràctica que es puga portar a terme constantment.

## Slide 23
1
2
3
PROCÉS
EN QUÈ CONSISTEIX EL PROCÉS DE RECOLLIDA I PRODUCCIÓ DE COMPOST?
L’usuari deixa a la porta de sa casa el contenidor amb les restes de la FORM.
Operaris de l’ajuntament passen a arreplegar les bosses de l’interior del cubell en l’horari establert.
Operaris de l’ajuntament porten totes les bosses a l’illa de compostatge i comença el procés.
Notes: El procés que es seguirà serà el següent.

## Slide 24
4
5
6
PROCÉS
EN QUÈ CONSISTEIX EL PROCÉS DE RECOLLIDA I PRODUCCIÓ DE COMPOST?
Els operaris de l’ajuntament separen els residus que no corresponen i pot ser s’han colat (plàstics, etc),
Mesclen fulles amb el menjar,
Ho tapen amb fulles per a evitar la presència de mosques.
7
Els tècnics del COR s’encarreguen de voltejar una vegada al mes la pila de restes per a airejar-la amb l’ajuda d’una “voltejadora”.
Una vegada a l’illa de compostatge:

## Slide 25
HORARIS D’ARREPLEGADA
Notes: La recollida es farà de forma manual, porta a porta per totes les cases que hajen deixat a la seua entrada el contenidor.
S'arreplegarà la bossa només.

## Slide 26
HORARIS D’ARREPLEGADA
Els habitants de segona residència podran deixar les seues restes del cap de setmana a la “Sala d’usos múltiples” per a que els operaris puguen arreplegar-la el dilluns.
Notes: Les restes de les persones de segona residència s'arreplegaran els dilluns en l'horari establert en la "Sala d'usos múltiples".

## Slide 27
NUCLIS URBANITZATS
Si existeix algun habitant que estiga interessat en el projecte, l’arreplegada es caldrà fer en aquests nuclis urbanitzats

## Slide 28
POSSIBLES PROBLEMES
Notes: Una vegada s’ha posar en marxa procés de compostatge, poden aparèixer dubtes i aspectes que no quadren amb la teoria i facen que, si no es tracten a temps, el producte aconseguir no tinga la qualitat que es desitja.

## Slide 29
POSSIBLES PROBLEMES

## Slide 30
POSSIBLES PROBLEMES

## Slide 31
ASPECTES CLAU PER A LA PRODUCCIÓ DE COMPOST
-TERRATEIG TAMBÉ COMPOSTA-
GRÀCIES!
Notes: PREGUNTES.