Resum

En aquesta tesi doctoral es duu a terme un anàlisi de les xarxes cel·lulars de Tercera

Generació basades en WCDMA des del punt de vista de planificació i estimació de

capacitat.

En la planificació tradicional, degut a l'exessiu ús de campanyes de mesures,

açò fa que el cost siga molt elevat. En aquesta tesi s'ha realitzat un model de

planificació de sistemes UMTS mitjançant sistemes d'informació geogràfica

(ARC/INFO) potent que proveeix una base de dades geogràfica adaptable i capaç de

fer tot tipus de tasques sobre aquesta informació utilitzant mapes digitals que reflexen

l'estat real de l'entorn en l'àrea a planificar. El fet d'elegir el ARC/INFO, un Sistema

d'Informació Geogràfica potent per a la nostra aplicació de planificació de sistemes

cel·lulars, és pels seus grans avantatges i per la seva senzillesa d'ús sobre sistemes

operatius robusts com L'Unix.

Aquest model de planificació utilitza models de propagació que donen bon

marge de la predicció de les pèrdues de propagació que tenen present els edificis i els

carrers de l'entorn urbà, així els resultats tindran més precisió a l'hora de planificació.

La planificació radio en UMTS té per finalitat realitzar els càlculs de cobertura i

capacitat, amb objecte d'optimitzar el desplegament de les estacions base i així

complir els objectius de qualitat i servei establerts per l'operador. En aquesta tesi s'ha

revisat en general els factors més importants que afecten a la capacitat, i en especial

s'ha estudiat amb més detall l´efecte del coeficient de correlaciò entre estacions base

sobre la capacitat dels sistemes UMTS en entorns urbans.