## Slide 1
Op 15 sc
Op 20 sc
Op 30 sc
Op 20
Op 30
Op 40
A
Op 50
Op 60
A
Op 70
Op 80
Op 165
Op 100
Op 110
Op 120
Op 130
Op 140
Op 150
Op 15
Bloques
A11 – Máquinas: 1 – Estaciones: carga y transportador
Problema: salpicaduras de taladrina durante el transporte y derrames en la estación de carga
Análisis causa raíz: golpes entre piezas impregnadas de taladrina y aberturas en la máquina en la parte superior e inferior
Acción correctiva: barreras de material absorbente, anular taladrina al final de Op.30 y colocar cinta para alertar al personal
Recomendación: construir protecciones en transportador y cerramientos en estación de carga
B8 – Máquinas afectadas: 2
Problema: fuga de taladrina
Análisis causa raíz: las curvas de la tubería se obstruyen de viruta
Acción correctiva: barreras de material absorbente y bandejas de recogida
Recomendación: cambiar la tubería. Construirla en un tramo sin codos e inclinado hacia el canal veloz. Incluir acción de preventivo para revisiones periódicas
A10 – Máquinas afectadas: 1
Problema: fuga de taladrina en el tanque
Análisis causa raíz: al arrancar entra aire al depósito. Esto genera una turbulencia que provoca que la taladrina salga por las trampillas superiores
Acción correctiva: sistema de desahogo en la parte superior
Recomendación: construir deflector para llevar la turbulencia a otra parte del tanque
B9 – Máquinas afectadas: automoción
Problema: derrames de taladrina en el transportador
Análisis causa raíz: transporte de piezas impregnadas de taladrina
Acción correctiva: bandejas alrededor
Recomendación: unir las bandejas entre ellas y diseñar sistema de unión entre las bandejas y las puertas
Tipo A
Derrames de taladrina o aceite de lubricación que puedan provocar accidentes o generar vahos nocivos. Generalmente solucionar un problema de este tipo tendrá un coste elevado.
Tipo B
Manchas y salpicaduras que resulten molestas sin llegar a generar un riesgo de accidente o intoxicación. Su corrección no será excesivamente cara.
A13 – Máquinas: 1 – Estaciones: 3
Problema: fuga de taladrina bajo la bancada
Análisis causa raíz: falta estanqueidad en unión zona de carga con estación
Acción correctiva: barreras de material absorbente y limpieza frecuente
Recomendación: construir cerramientos en la estación de descarga
A12 – Máquinas: 1 – Estaciones: carga
Problema: fuga de taladrina bajo la bancada
Análisis causa raíz: falta estanqueidad en unión zona de carga con estación
Acción correctiva: barreras de material absorbente y limpieza frecuente
Recomendación: Construir cerramientos en estación de carga
Francisco Burgada Vilaplana Página 1 de 1 Fecha emisión: 13/02/2008
W:\PUBLICO\FBurgada\puntos negros paco\layout lineas\blo-2008-1.ppt Fecha revisión: 13/03/2008
A28 – Máquinas: 1 – Estaciones: carga y descarga
Problema: fuga de taladrina bajo la bancada
Análisis causa raíz: vahos y salpicaduras del canal veloz
Acción correctiva: barreras de material absorbente y limpieza frecuente
Recomendación: Cuñas de estanqueidad
A27 – Máquinas: 1 – Estaciones: carga
Problema: fuga de taladrina bajo la bancada
Análisis causa raíz: falta estanqueidad en unión zona de carga con estación
Acción correctiva: barreras de material absorbente y limpieza frecuente
Recomendación: construir cerramientos en la estación de descarga