## Slide 1
Op 20
Op 30
Op 40
Op 50
Op 60
Op 80
Op 90
Op 100
Op 105
Op 70
Op 110
Op 120
Op 130
Op 140
Op 150
Op 10-SCDES
Op 160
Op 165
Op 170
Armario Hazmac
Op 180/185
Op 10-SC
Op 15
A16 – Máquinas: 1 – Estaciones: 16
Problema: fuga de taladrina bajo la bancada
Análisis causa raíz: salpicaduras y vapores del canal rápido
Acción correctiva: barreras de tejido absorbente, barreras de arena y limpiar con frecuencia
Recomendación: instalación de cuñas de estanqueidad
B3 – Máquinas: 1 – Estaciones: pórtico
Problema: fuga de taladrina bajo pórtico
Análisis causa raíz: caen gotas de taladrina de las piezas
Acción correctiva: bandejas en el suelo
Recomendación: diseñar bandejas selladas a la base para conducir la taladrina al canal
Culatas
A21 – Máquinas: 1 – Estaciones: 9
Problema: fuga de taladrina
Análisis causa raíz: protecciones laterales y orificios para tuberías no son estancos
Acción correctiva: silicona alrededor de racores, cartones en el suelo
Recomendación: sellar unión entre protecciones fijas con una chapa soldada
A14 – Máquinas: 1 – Estaciones: 9
Problema: fuga de taladrina en laterales
Análisis causa raíz: no hay estanqueidad en las protecciones
Acción correctiva: limpiar con frecuencia
Recomendación: aumentar el perfil de la chapa arriba. Construir deflectores exteriores.
A15 – Máquinas: 1 – Estaciones: carga
Problema: fuga de taladrina
Análisis causa raíz: unión zona de carga con estación no es estanca
Acción correctiva: limpiar regularmente
Recomendación: modificar saliente, tapar abertura, sellar uniones
Tipo A
Derrames de taladrina o aceite de lubricación que puedan provocar accidentes o generar vahos nocivos. Generalmente solucionar un problema de este tipo tendrá un coste elevado.
Tipo B
Manchas y salpicaduras que resulten molestas sin llegar a generar un riesgo de accidente o intoxicación. Su corrección no será excesivamente cara.
A18 – Máquinas: 1 – Estaciones: 8
Problema: fuga de taladrina en laterales
Análisis causa raíz: no hay estanqueidad en las protecciones
Acción correctiva: limpiar con frecuencia
Recomendación: aumentar el perfil de la chapa arriba y construir deflectores interiores
A17 – Máquinas: 1 – Estaciones: 7
Problema: fuga de taladrina en laterales
Análisis causa raíz: las protecciones están por fuera de la bancada
Acción correctiva: limpiar con frecuencia
Recomendación: soldar deflector hacia dentro
A22 – Máquinas: 1 – Estaciones: carga
Problema: fuga de taladrina
Análisis causa raíz: la taladrina cae fuera de la bandeja y protecciones con encaje por dentro
Acción correctiva: limpiar regularmente
Recomendación: poner encaje por fuera y modificar canal entre máquina y transportador
A20 – Máquinas: 1 – Estaciones: 6
Problema: fuga de taladrina
Análisis causa raíz: protecciones laterales y orificios para tuberías no son estancos
Acción correctiva: silicona alrededor de racores, cartones en el suelo
Recomendación: sellar la unión entre protecciones fijas con una chapa soldada
Francisco Burgada Vilaplana Página 1 de 1 Fecha emisión: 13/02/2008
W:\DEP\area-d\FBurgada\puntos negros Paco\layout lineas\CU-2008-1.ppt Fecha revisión: 13/03/2008