## Slide 1
Op 83
Op 82
Op 5
Op 10
Op 20
Op 30
Op 85
Op 90
Op 50
Op 60
Op 70
Op 80
B7 – Máquinas: 1 – Estaciones: carga y descarga
Problema: fuga de taladrina en entrada y salida
Análisis causa raíz: salpicaduras en la unión con el sist. de transporte
Acción correctiva: limpiar con frecuencia
Recomendación: sellar con Belzona Molecular
A8 – Máquinas: 1 – Estaciones: 8
Problema: fuga de taladrina bajo la bancada
Análisis causa raíz: salpicaduras y vapores del canal veloz
Acción correctiva: limpiar con frecuencia
Recomendación: instalación de cuñas de estanqueidad
A9 – Máquinas afectadas: 1
Problema: fuga de aceite de lubricación
Análisis causa raíz: aceite de corte sobrante y fugas del circuito hidráulico ensucian la zona
Acción correctiva: limpieza frecuente
Recomendación: bandejas que cubran toda la superficie de la máquina y conduzcan el aceite sobrante a un depósito externo para facilitar su vaciado
Bielas
Tipo A
Derrames de taladrina o aceite de lubricación que puedan provocar accidentes o generar vahos nocivos. Generalmente solucionar un problema de este tipo tendrá un coste elevado.
Tipo B
Manchas y salpicaduras que resulten molestas sin llegar a generar un riesgo de accidente o intoxicación. Su corrección no será excesivamente cara.
B5 – Máquinas: 1 – Estaciones: carga, descarga y laterales
Problema: fuga de taladrina en entrada, salida y laterales
Análisis causa raíz: salpicaduras en la unión con el sist. de transporte
Acción correctiva: limpiar con frecuencia
Recomendación: sellar con Belzona Molecular
B4 – Máquinas: 1 – Estaciones: carga y descarga
Problema: fuga de taladrina en entrada y salida
Análisis causa raíz: salpicaduras en la unión con el sist. de transporte
Acción correctiva: limpiar con frecuencia
Recomendación: sellar con Belzona Molecular
Francisco Burgada Vilaplana Página 1 de 1 Fecha emisión: 13/02/2008
W:\PUBLICO\FBurgada\puntos negros paco\layout lineas\bie-2008-1.ppt Fecha revisión: 13/03/2008