## Slide 1
BALCONAJES SANTIAGUEROS
Máximos exponentes de la arquitectura colonial en la ciudad mirador
SISTEMA CONSTRUCTIVO COLONIAL Y LA ESTRUCTURA COLUMNAR-ARQUITRABADA
Sistema constructivo trilítico, arriostrado, que hace que sea indeformable:
- El uso de la madera, por la capacidad intrínseca, posee optimas cualidades de ﬂexibilidad y
resistencia para el buen funcionamiento del sistema.
- En la estructura rígida de los muros portantes se inserta un esqueleto leñoso que cons-
tituye una estructura elástica portante, capaz de resistir a las sacudidas telúricas.
- Los elementos portantes verti-
cales (horcones) están empotra-
do al terreno mediante cimen-
tación aislada. Transmiten al
terreno las cargas que reciben de
la estructura mediante una com-
binación de rozamiento lateral y
resistencia por punta.
FORMACIÓN DEL BALCONAJE
Son formados por una continuación de
las vigas de la primera crujía que, apoyán-
dose o uniéndose en las soleras sobresa-
len formando un cuerpo en voladizo. Existen
otros ejemplos donde las vigas del balconaje
se anclan a las soleras y son voladas en su
otro extremo.
En algunos casos, se utilizan canes en-
cajados o claveteados a las soleras para dar
mayor inercia o servir de base de apoyo para
las vigas.
modalidad de intercambio académico curso 2012-2013
CUADROS PATOLÓGICOS COMUNES Y SOLUCIONES PROPUESTAS
HUMEDADES EN MUROS
Impedimento del ascenso de la humedad mediante cuña de drenaje:
HUMEDADES EN PAVIMENTOS
Impedimento del ascenso de la humedad mediante capa de drenaje y ventila-
ción con trasdosado de muro:
7
9
7
4
6
6
3
2
8
5
4
5
1) Levantamiento del pavimento y apertura de zanja
en forma de cuña hasta la base del muro, realizada
por bataches alternos, con objeto de no provocar
asientos.
2) Tratamiento impermeabilizante de revestimiento de
oxialfalto, en la parte enterrada del muro.
3) Colocación de lámina de drenaje en la parte ente-
rrada del muro.
4) Puesta de membrana geotextil antipunzonante. Po-
sibilidad de usar una malla de polietileno trenzada
como alternativa.
5) Colocar una tubería porosa que canalice las aguas
por gravedad a la red de saneamiento.
6) Rellenado de la zanja con grava seca en función de
drenaje, colocarla de mayor a menor granulometría.
7) Pavimentado de la acera.
1) Se retiran las baldosas y los rodapiés.
2) Picado del enlucido interior en todas las partes afec-
tadas y alrededores, mínimo hasta 1,5 metros de al-
tura.
3) Vaciado del terreno hasta cota -0,80 metros.
4) Relleno con 0.60 metros de gravas de mayor a me-
nor granulometría. Aplicación de grava seca en fun-
ción de drenaje. (Posibilidad de añadir/cambiar la
red de desagües).
5) Realización de una solera de 20 cm. (10 cm hormi-
gón, lamina impermeabilizante, 10 cm hormigón)
6) Perforaciones en el muro para ventilación cada 50
cm,
7) Trasdosado del muro con tabique de ladrillo hueco
24x11x7 cm, formando una cámara ventilada. Evitar
la caída de mortero en la cámara.
8) Colocación de las baldosas y rodapiés retirados an-
teriormente.
9) Enlucido mediante mortero de yeso del trasdosado
y pintado.
REPARACIÓN Y REFUERZO EN ELEMENTOS HORIZONTALES
Reparación puntual mediante prótesis.
1)Apeo de la viga o solera a intervenir.
2)Se elimina la zona afectada cortando la madera con unos 45° de incli-
nación y a unos 15 o 20 cm de la afectación.
3)Preparación de una prótesis del mismo material, de igual forma al tra-
mo eliminado.
4)Unión de ambas piezas. Taladrándolas en la diagonal opuesta al cor-
te e introduciendo varillas de fibra de vidrio fijadas mediante resinas
epoxídicas.
5)Después del secado, volver a apoyar la viga o solera.
REFUERZO EN FORJADO DE ENTREPISO
Refuerzo de forjado con capa de compresión de hormigón:
Refuerzo de soleras a base de perﬁles metálicos en L, en zona de tracción:
1)En este punto todos los elementos de madera han sido apuntalados, limpiados y lijados. Y se ha colo-
cado la nueva tablazón.
2)En los muros de mampostería con función estructural, se embeberán barras de acero corrugado en
función de conectores, dos por cada viga.
3)Repartir barras de acero corrugado en función de negativo uniendo las vigas que se encuentren en-
frentadas en su apoyo con las soleras.
4)Clavar conectores de acero a lo largo de las vigas cada 20cm.
5)Extensión de un mallazo electrosoldado en toda la superficie, utilizando separadores de 2cm.
6)Vertido de una capa de hormigón de 5 cm en función de capa de compresión.
7)Dejar fraguar hasta resistencia adecuada y desapuntalar del centro del vano a los extremos.
8)Extensión de una lámina asfáltica. Evitará cualquier tipo de filtración y separará la capa de compresión
con el hormigón de nivelamiento.
9)Capa autonivelante de hormigón aligerado con
arlita, de 2 o 3 cm de espesor.
10) Capa de asiento de arena de 3 cm.
2
11) Colocación de las baldosas y rejuntado con
lechada de cal hidráulica.
11
10
9
8
6
5
4
1) En este punto han sido apuntaladas, limpiadas y lijadas.
2) Medir y cortar dos perfiles metálicos en L 70.8 con la misma longitud que la solera a reforzar.
3) Taladrar orificios de 1,5 cm cada 20 cm en una de las alas, y a 3 cm de la esquina.
4) Situar un perfil en cada esquina inferior de la solera y atornillar con torni-
llos autotaladrantes inoxidables.
5) Se colocarán unos embellecedores de madera en la par-
te inferior de las vigas para falsear los refuerzo de
carbono. (Esto se utilizaba en su origen para
falsear rollizos).
ProyectoFinal deGrado
Grado en Arquitectura Técnica
Cuba - Santiago de Cuba - Universidad de Oriente
*Las dimensiones de los perfiles y
su anclaje se deben calcular, en
relación al estado del forjado y el
peso a resistir.
Alumnos:
tutor destino:
tutor ETSIE:
Laura ESPINOSA ARAGONÉS
Josu MILLET VERDÚ
Isabel SELLENS FERNÁNDEZ
DraC. Arq. Flora de los Ángeles MORCATE LABRADA
Prof. Ing. D. José Ramón ALBIOL IBÁÑEZ
Arq. Tec. Juan José MARTÍNEZ BOQUERA