## Slide 1
Estudio del Flujo en la Tobera del Motor Cohete J-2S Mediante Técnicas CFD
Autor: Pedro José Cases Sánchez
Director: Antonio Gil Megías
Codirector: Sergio Hoyas Calvo
Julio 2014

## Slide 2: Índice general
1. Introducción
2. Objetivos
3. Metodología
4. Preprocesado
5. Casos de estudio
6. Resultados
7. Conclusiones
1/11

## Slide 3: 1. Introducción
Tobera J-2S
Thrust Optimized Contour (TOC)
Flujo real  combustión LOX/LH2
Estructuras de ondas de choque
Según y tipo de operación:
Arranque
Ascenso
2/11

## Slide 4: 2. Objetivos
CFD: Aprendizaje por parte del autor de esta herramienta de trabajo, básica en el entorno aeroespacial, a través de un software reconocido en la industria.
Toberas TOC: Estudio del flujo real presente en este tipo de toberas para observar y entender la fenomenología asociada a las mismas por parte del autor.
Motores cohete: Aprendizaje de los fenómenos más importantes de la propulsión cohete.
3/11

## Slide 5: 3. Metodología
1.1 Geometría
1.2 Dominio
1.3 Mallado
2.1 Setup
2.2 Solver
3. Postprocesado
1. Preprocesado
2. Cálculo
Autodesk AutoCAD®
ANSYS DesignModeler®
ANSYS Mesher®
ANSYS Fluent®
ANSYS Fluent®
4/11

## Slide 6: 4. Preprocesado
Geometría
Tobera de contorno óptimo parabólico (TOC)
Dominio
Tramo rectangular y circunferencial
Mallado
Estructurado multibloque: 18 bloques
Elementos cuadrados
Edge sizing con bias factor
5/11

## Slide 7: 4. Preprocesado
Pressure – inlet
Pressure – outlet
Wall
Axis
Material
Mezcla (mixture):
Aire
Gas ideal
γair = 1,4
P. C. LOX/LH2
Gas ideal
Wo/Wf = 5,5
γLOX/LH2 = 1,21
M = 12 g/mol
6/11

## Slide 8: 5. Casos de estudio
Arranque
Etapa de ΔNPR > 0 y pa constante
Condiciones finales:
  pc = 53 bar
  Tc = 3450 K
Ascenso y adaptación de la tobera
Etapa de ΔNPR > 0 y pc constante
Condiciones finales:
  pa = 0,107 bar  15600 m (ISA)
  Ta = 220 K
Condiciones de contorno
Condiciones en cámara | p (bar) | 1,1 | 53 | 53
 | T (K) | 300 | 3450 | 3450
Condiciones atmosféricas | p (bar) | 1 | 1 | 0,107
 | T (K) | 293 | 293 | 200
-
+
NPR
A R R A N Q U E
A S C E N S O
7/11

## Slide 9: 6. Resultados
Arranque
Ascenso y adaptación
8/11
Contornos del Nº de Mach y líneas de corriente coloreadas según Nº de Mach, para las fases de arranque y ascenso.

## Slide 10: 6. Resultados
Arranque
Ascenso y adaptación
8/11
Contornos del Nº de Mach y líneas de corriente coloreadas según Nº de Mach, para las fases de arranque y ascenso.

## Slide 11: 6. Resultados
Arranque
Ascenso y adaptación
8/11
Contornos del Nº de Mach y líneas de corriente coloreadas según Nº de Mach, para las fases de arranque y ascenso.

## Slide 12: 6. Resultados
NPR 10
NPR 30
NPR 53
Arranque
Tc = 840 K
Tc = 2054 K
Tc = 3450 K
9/11
Presión estática en el eje x
Coeficientes de empuje y eficiencia
Contornos del Nº de Mach
FSS
SSR

## Slide 13: 6. Resultados
Ascenso y adaptación
4 km
8 km
15.6 km
19 km
NPR = 87
NPR = 151
NPR = 496
NPR = 815
10/11
Presión estática en el eje x
Contornos del Nº de Mach
Disco de Mach
Diamantes
Coeficientes de empuje y eficiencia

## Slide 14: 7. Conclusiones
Desarrollo del Trabajo Fin de Grado en un grupo de trabajo, similar a unas prácticas en empresa.
Aprendizaje de herramientas CFD, en concreto la suite de ANSYS, muy utilizadas en la industria aeroespacial.
Desarrollo de una metodología y análisis de un problema real.
Ampliación de conocimientos sobre la propulsión en motores cohete.
Caracterización de las estructuras del flujo y modos de separación de una tobera TOC en operaciones habituales y con flujo real.
11/11

## Slide 15
Gracias
por su atención