## Slide 1: Aplicación de tobera convergente EN UN perfil
TRABAJO FINAL DE GRADO – INGENIERÍA AEROESPACIAL
Autora: Sandra valero paredes
Tutor: andrés omar tiseira Izaguirre

## Slide 2
ÍNDICE
Introducción
Objetivos
Proceso (1D, 2D, 3D)
Resultados
Conclusiones
Presupuesto
Metodología

## Slide 3
I. Introducción
Elementos hipersustentadores
Perfil soplado
Tobera convergente
Eficiencia aerodinámica
Capa límite

## Slide 4
I. Introducción
Elementos hipersustentadores
Definición: Aumento del CL en fases de despegue, aproximación y aterrizaje. Normalmente, también aumentan el CD.
Se consigue mediante:
- El aumento de la curvatura del perfil.
- El aumento de la superficie del ala.
- Controlando la capa límite
Figura 1.1. Dispositivos hipersustentadores.

## Slide 5
I. Introducción
Capa límite
Definición: Zona en el perfil alar dónde los efectos viscosos son importantes y existen grandes variaciones de velocidad.
Figura 1.2. Capa límite sobre perfil.

## Slide 6
I. Introducción
Perfil soplado
Concepto: Trata del aprovechamiento del efecto de la aceleración de la capa límite, mediante una geometría que proporcione dicho efecto.
Figura 1.3. Canal convergente-divergente.

## Slide 7
I. Introducción
Tobera convergente
Definición: Dispositivo que transforma la energía térmica y de presión de una fluido en energía cinética.
– velocidad de entrada
𝑐_1 – velocidad de entrada
– velocidad de salida
𝑐_2 – velocidad de salida
– presión de entrada
𝑃_1 – presión de entrada
– presión de salida
𝑃_2 – presión de salida
Figura 1.4. Tobera convergente

## Slide 8
I. Introducción
Eficiencia aerodinámica
Definición: Nº adimensional que relaciona el CL con el CD.
L – sustentación
CL – su nº adimensional
D – resistencia
CD – su nº adimensional
Figura 1.5. Descomposición de fuerzas

## Slide 9
II. Objetivos
Proyecto de investigación sobre métodos hipersustentadores en perfiles alares.
Comprobación teórica y experimental del aumento de la eficiencia aerodinámica respecto al perfil original.
Optimización de la disposición de la tobera convergente dentro del perfil.

## Slide 10
III. Metodología
Preproceso
Geometría
Dominio
OpenWam®
DesignModeller ANSYS®
Mallado
Mesher ANSYS®
SolidWorks®
1D
Cálculo
Fluent ANSYS®
Postproceso
2D

## Slide 11
IV. Proceso
Estudio teórico
1D
2D
Estudio experimental
3D
Elección de la geometría
Perfil NACA 63A415
Perfil con G1
Perfil optimizado
Estudio de los coeficientes aerodinámicos

## Slide 12
IV. Proceso
Reducción de área
Aumento de la velocidad
3 geometrías diferentes
Tobera convergente
1D
b
Figura 4.1. Alzado del avión.
Embraer Tucano – STOL
𝑐→2 𝑚
𝑏 →0.312 𝑚
Embraer Tucano – STOL

## Slide 13
IV. Proceso
1D
Figura 4.2. Planta del avión.

## Slide 14
IV. Proceso
Geometría 1
Tres reducciones
Geometría 2
Dos reducciones
Geometría 3
Una reducción
1D
𝑏_1 →1/6 𝑏 →0.052 𝑚

## Slide 15
IV. Proceso
1D
Modelo en OpenWam
Figura 4.3. Geometrías 1 y 2 en OpenWam.
Figura 4.4. Geometría 3 en OpenWam.

## Slide 16
IV. Proceso
Elección de la geometría
Chart: Evolución de la Vi en función de las presiones de entrada
| 1.1000000000000001 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5
Geometría 1. Tres reducciones | 26.95 | 37.94 | 44.3 | 48.46 | 51.3
Geometría 2. Dos reducciones | 32.79 | 46.34 | 54.32 | 59.65 | 63.43
Geometría 3. Una reducción | 76.19 | 109.94 | 131.13 | 146.07 | 157.09
1D
Chart: Evolución de la velocidad a la salida de la tobera
| 75.27 | 111.75 | 136.56 | 155.24 | 169.72
Geometría 1. Tres reducciones | 26.95 | 37.94 | 44.3 | 48.46 | 51.3
Geometría 2. Dos reducciones | 32.79 | 46.34 | 54.32 | 59.65 | 63.43
Geometría 3. Una reducción | 76.19 | 109.94 | 131.13 | 146.07 | 157.09
Chart: Evolución de la temperatura de salida según la Pi
| 1.1000000000000001 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5
Geometría 1. Tres reducciones | 15.17 | 11.78 | 8.71 | 6 | 3.66
Geometría 2. Dos reducciones | 15.17 | 11.5 | 7.86 | 4.26 | 0.7
Geometría 3. Una reducción | 14.89 | 10.9 | 6.98 | 3.13 | -0.65

## Slide 17
IV. Proceso
Diseño del modelo
2D
NACA 63A415
NACA 63A415 con G1
NACA 63A415 optimizado

## Slide 18
IV. Proceso
Volumen de control
2D
NACA 63A415
NACA 63A415 con G1
NACA 63A415 optimizado
1. Inlet – Velocity – 30 m/s
2. Outlet – Pressure – 0 bar
3. Farfield – Symmetry/Velocity-Inlet
4. Interior
5. Wall - Perfil

## Slide 19
IV. Proceso
Mallado del modelo
2D
NACA 63A415
NACA 63A415 con G1
NACA 63A415 optimizado

## Slide 20
IV. Proceso
Hipótesis de cálculo
2D
NACA 63A415
NACA 63A415 con G1
NACA 63A415 optimizado
Método de resolución
Modelo
Material
Basado en la presión.
Referencia de velocidad absoluta.
Tiempo constante.
Modelo 2D plano
Viscoso
K-épsilon (2 ecs)
Realizable
Mejora en el tratamiento de las condiciones de pared.
Fluido: Aire
Densidad constante.
Viscosidad constante.
Relativas al nivel del mar.

## Slide 21
IV. Proceso
Túnel de viento
3D
NACA 2412

## Slide 22
V. Resultados
Coeficiente de sustentación
2D
Chart: CL vs α
| 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19
Perfil real | 0.3492 | 0.4655 | 0.6966 | 0.9195 | 1.0957 | 1.2385 | 1.3359 | 1.4201 | 1.4656 | 1.4646 | 1.4477
Canal optimizado | 0.25696 | 0.37325 | 0.6067 | 0.8339 | 1.05 | 1.2641 | 1.4576 | 1.6288 | 1.7588 | 1.8051 | 1.7775
Perfil Ansys | 0.2917 | 0.40315 | 0.62616 | 0.84125 | 1.0522 | 1.244 | 1.4127 | 1.5396 | 1.5873 | 1.5337 | 1.3848
Canal G1 | 0.275 | 0.38988 | 0.60485 | 0.7948 | 0.93105
Coeficiente de resistencia
Chart: CD vs α
| 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19
Perfil real | 0.00633 | 0.00647 | 0.00685 | 0.00775 | 0.01206 | 0.01621 | 0.02137 | 0.03083 | 0.04654 | 0.07218 | 0.1054
Canal optimizado | 0.016497 | 0.016157 | 0.016122 | 0.016493 | 0.017927 | 0.020359 | 0.025 | 0.03148 | 0.042535 | 0.060275 | 0.0738
Perfil Ansys | 0.01049 | 0.011156 | 0.012002 | 0.0137 | 0.016536 | 0.021142 | 0.027688 | 0.036815 | 0.051986 | 0.075162 | 0.11025
Canal G1 | 0.010833 | 0.011138 | 0.013541 | 0.019904 | 0.031811
Eficiencia aerodinámica
Chart: Eficiencia aerodinámica
| 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18
Canal optimizado | 15.5769 | 23.1022 | 37.6318 | 50.5624 | 58.5692 | 62.089 | 58.304 | 51.7424 | 41.3483 | 29.9477 | 24.0854
Perfil Ansys | 27.8076 | 36.1388 | 52.1723 | 61.4067 | 63.6335 | 58.84 | 51.0221 | 41.8196 | 30.5334 | 20.4058 | 12.5601
NACA 63A415 con G1
NACA 63A415
NACA 63A415 optimizado
No se incrementa la eficiencia aerodinámica.
La comparación entre el perfil original y el simulado en ANSYS es aceptable.
Incrementa la eficiencia aerodinámica.
Valores CL y CD dentro del rango.
A partir de 7º de ángulo de ataque, la solución no converge.
La disposición es buena para elevados ángulos de ataque.
Según el perfil
Figura 5.1. Presión estática sobre perfil con G1.

## Slide 23
V. Resultados
Comparativa
3D
Chart: CL vs α
| 0 | 5 | 10 | 15
NACA 2412 | 0.045 | 0.26 | 0.43 | 0.37
NACA 2412 Canal | 0.045 | 0.21 | 0.24 | 0.22
Chart: CD vs α
| 0 | 5 | 10 | 15
NACA 2412 | 0.0088016 | 0.013909 | 0.027187 | 0.046267
NACA 2412 Canal | 0.0088016 | 0.015948 | 0.038684 | 0.056797

## Slide 24
VI. Conclusiones
Se verifican las hipótesis iniciales.
El perfil con el canal optimizado mejora la eficiencia aerodinámica para ángulos de ataque elevados (fase de despegue).
Se comprueba mediante el estudio 3D la veracidad de los análisis realizados en 2D.
Aprendizaje y formación en un proyecto de investigación sobre la eficiencia aerodinámica en perfiles.

## Slide 25
VII. Presupuesto
Coste total del proyecto
Chart: 
| Información y teoría | Diseño | Fabricación | Análisis CFD | Estudio experimental | Análisis de resultados | Realización de la memoria | Material
Importe, € | 400 | 854.8 | 130 | 3719.2 | 350 | 1200 | 2050 | 170
Coste total | 
 | Importe (€)
Información y teoría | 400
Diseño | 854.8
Fabricación | 130
Análisis CFD | 3719.2
Estudio experimental | 350
Análisis de resultados | 1200
Realización de la memoria | 2050
Material | 170
TOTAL | 8874

## Slide 26
¡Muchas gracias por su atención!