## Slide 1
INTRODUCCION A LA METODOLOGIA LEAN MANUFACTURING EN LA EMPRESA AERONAUTICA
Alumno: Salvador Francisco Peña Vallés
Tutor: Vicente Barres Fabado

## Slide 2
Historia evolutiva de la producción:
Período antiguo
Período de la revolución industrial
Período de la evolución histórica de la administración de la producción y de las operaciones
Se establece el primer concepto de producción a raíz del descubrimiento e invención de las herramientas
Gracias a personas eruditas el concepto de producción evoluciona y las herramientas del período antiguo quedan obsoletas
Concepción postulada formalmente por Frederick Taylor en el siglo XX
4 etapas:
-Etapa de la administración industrial
-Etapa de la administración de la producción
-Etapa de la administración de las operaciones
-Etapa de la administración por procesos

## Slide 3
Lean Manufacturing
Definición diccionario:
“Filosofía /sistema de gestión sobre cómo operar un negocio. Enfocando este filosofía de herramientas en la eliminación de todos los desperdicios, permitiendo reducir el tiempo entre el pedido del cliente y el envío del producto, mejorando la calidad y reduciendo los costos.”
“Filosofía de trabajo, cuyo objetivo es la eliminación de todo tipo de desperdicio, para así conseguir la máxima eficiencia en todos los procesos y, por ende, la competitividad de las empresas, siempre basándonos en la aportación de las personas relacionadas.”
Definición práctica:
“Sistema de producción basado en tres ideas como : valor añadido, la parte del producto por la que el cliente paga; no valor añadido necesario, herramientas que utiliza la empresa para la reducción en el coste de producción y los desperdicios, todo valor no añadido e innecesario que la empresa debe eliminar para lograr la máxima rentabilidad.”
-Etapa de la administración de las operaciones

## Slide 4
Lean Manufacturing
EXCELENCIA INDUSTRIAL
Jidoka
JIT
Estandarización
Heijunka
Kaizen
5S
Kanban
SMED
TPM
Gestión Visual
Supermercados
Control Visual

## Slide 5
¿Qué quiere la empresa?
EXCELENCIA INDUSTRIAL
- Reducción de costes y tiempo de entrega
- Aumento de la calidad
- Implicación de los operarios
- Orientación al cliente

## Slide 6
¿Cómo lo consigue la empresa?
EXCELENCIA INDUSTRIAL
Jidoka

## Slide 7: Jidoka:
Concepto:
“Conjunto de técnicas para detectar y corregir defectos de la producción utilizando mecanismos y procedimientos que avisan de cualquier anomalía en el funcionamiento.”
Objetivo:
Evitar que cualquier pieza o producto avance en un proceso productivo.
Poka Yoke:

## Slide 8
¿Cómo lo consigue la empresa?
EXCELENCIA INDUSTRIAL
Jidoka
JIT

## Slide 9: JIT:
Concepto:
Just
In
Time
Justo
A
Tiempo
Hacer sólo lo que se necesita, en la cantidad precisa y con la calidad requerida
Sistema de producción PULL
Demanda
Producción
Abastecimiento
Para conseguirlo debemos obtener:
Cero defectos
Cero averías
Cero esperas

## Slide 10
¿Cómo lo consigue la empresa?
EXCELENCIA INDUSTRIAL
Jidoka
Control Visual
JIT

## Slide 11: Control Visual:
VSM:
Value Stream Map
Mapa del Flujo de Valor
Identificar la familia de productos a dibujar
Dibujar el estado actual del proceso
Analizar como debe ser el estado futuro
Dibujar el estado futuro
Plan de acción e implantar las acciones

## Slide 12
¿Cómo lo consigue la empresa?
EXCELENCIA INDUSTRIAL
Jidoka
5S
Control Visual
JIT

## Slide 13: 5 S:
Concepto:
Es una técnica de trabajo para talleres que consiste en desarrollar actividades de orden/limpieza en el puesto de trabajo, que por su sencillez permiten la participación de todos a nivel grupal, mejorando el ambiente de trabajo , la seguridad de personas y equipos y la productividad.
Las 5 S son 5 principios japoneses cuyos nombres comienzan por S y que todos contribuyen para conseguir una fábrica limpia y ordenada-
Seiri
Seiton
Seiso
Seiketsu
Shitsuke
Clasificar
Ordenar
Limpiar
Estandarizar
Disciplina

## Slide 14
¿Cómo lo consigue la empresa?
EXCELENCIA INDUSTRIAL
Jidoka
Control Visual
JIT
5S
Kanban

## Slide 15: Kanban:
Concepto:
Se trata de un sistema de control de producción de tipo pull con las siguientes características:
Facilita el control Visual
Evita la acumulación de inventarios
Facilita la localización de problemas
Posibilita la regulación del nivel de inventario
Simplifica las tareas administrativas mediante tarjetas
Proceso:
Toma tarjetas del tablón para producir
Devuelve contenedores vacíos y la tarjeta al tablón
Devuelve contenedores llenos con su tarjeta
Consume piezas contenedores llenos
Proveedor
Cliente

## Slide 16
¿Cómo lo consigue la empresa?
EXCELENCIA INDUSTRIAL
Jidoka
Control Visual
JIT
5S
Kanban
SMED

## Slide 17: SMED:
Single Minute Exchange of Die
Cambio de utillaje en menos de X minutos

## Slide 18
¿Cómo lo consigue la empresa?
EXCELENCIA INDUSTRIAL
Jidoka
Control Visual
JIT
5S
SMED
Kanban
TPM

## Slide 19: TPM:
Concepto:
Filosofía que encara los temas relacionados con el cuidado de los activos fijos productivos de manera integral, a diferencia del enfoque tradicional que dejaba toda la responsabilidad de esta labor al personal de mantenimiento .
Se basa en:
Aplicación de las 5S
Respeto a la seguridad en el trabajo
Respeto al medio ambiente

## Slide 20
¿Cómo lo consigue la empresa?
EXCELENCIA INDUSTRIAL
Jidoka
Control Visual
JIT
5S
SMED
Kanban
TPM
Gestión Visual

## Slide 21: Gestión Visual:
Layout:
Su significado estricto sería diseño, tiene en entornos industriales una traducción que se suele interpretar como “disposición”: dónde y cómo se ubican los diferentes elementos e instalaciones que componen nuestra planta.
3

## Slide 22
¿Cómo lo consigue la empresa?
EXCELENCIA INDUSTRIAL
Jidoka
Control Visual
JIT
5S
SMED
Kanban
TPM
Gestión Visual
Supermercados

## Slide 23: Supermercados:
El principio básico de Los supermercados LMS es que los materiales estén al alcance de las personas, sin necesidad de utilizar montacargas, con el fin de llevar los materiales fácilmente hacia los carros para el transporte a las líneas de producción.
Objetivo:
Los Supermercados LMS se pueden dimensionar de acuerdo a los materiales a contener con el fin de reducir en gran medida los voluminosos almacenes de grandes canastas.

## Slide 24
EXCELENCIA INDUSTRIAL
Jidoka
JIT
5S
Kanban
SMED
TPM
Gestión Visual
Supermercados
Control Visual
¿Cómo lo consigue la empresa?
Estandarización

## Slide 25: Estandarización:
La estandarización se consigue cuando tenemos contestadas cada una de estas cuestiones:
Concepto:
Consecución de la estabilidad en los procesos.
¿Qué tengo que hacer?
¿Cómo lo tengo que hacer?
¿A qué velocidad lo tengo que hacer?
Y repetir el proceso de producción exactamente igual en cada ciclo
Tener todos los procesos estandarizados es la manera de comenzar a practicar la mejora continua

## Slide 26
EXCELENCIA INDUSTRIAL
Jidoka
JIT
5S
Kanban
SMED
TPM
Gestión Visual
Supermercados
Control Visual
¿Cómo lo consigue la empresa?
Estandarización
Heijunka

## Slide 27: Heijunka:
Hei
Jun
Ka
Plano
Nivel
Transformación
“Transformación en un nivel plano”
Concepto:
Sistema de producción
Nivelado de la producción
Búsqueda de una secuencia óptima de fabricación con lotes pequeños y variados, que permitan satisfacer la demanda, pero a su vez mantener niveles reducidos de inventario
¿Dónde se necesita?
En una línea de producción que abasteciese varios elementos a varias líneas

## Slide 28
EXCELENCIA INDUSTRIAL
Jidoka
JIT
5S
Kanban
SMED
TPM
Gestión Visual
Supermercados
Control Visual
¿Cómo lo consigue la empresa?
Estandarización
Heijunka
Kaizen

## Slide 29: Kaizen:
Kai
Zen
Cambio
A mejor
“Mejora continua”
La mejora continua se logra a través de todas las acciones diarias , por mínimas que estas sean, que permiten que los procesos y la empresa sean más competitivas en la satisfacción del cliente
La velocidad del cambio dependerá del número de acciones de mejoramiento que se realicen día a día y de la efectividad con qie éstas se realicen
Es importante que el mejoramiento continuo sea una idea internalizada por completo en la conducta de todos los miembros de la empresa, convirtiéndose en una filosofía de trabajo

## Slide 30
La empresa
Airbus Helicopters España

## Slide 31
La empresa
La fábrica se halla ubicada en El Parque Aeronáutico y Logístico de Albacete a 3.9 kilómetros de la ciudad de Albacete, capital de la provincia albaceteña.

## Slide 32
Proyecto Kaizen
Objetivo
Involucración del personal en la filosofía Lean
- Disminución máxima de los desperdicios en la cadena de producción
- Mejora continua constante

## Slide 33
Ruta de implantación
1)
2)
3)
4)
7)
6)
5)
8)
Lanzamiento de la idea del proyecto
Comunicado oficial a los trabajadores de la empresa
Elaboración del proyecto
Elaboración de la herramienta Kaizen
Puesta en marcha de la herramienta
Medición de impacto de las mejoras
Eventos
Estandarización, seguimiento y mantenimiento

## Slide 34
Presupuesto
Primer período
Concepto | Coste(€)
Dep. Lean | 3.600
Red Lean | 22.500
Trabajadores | 3.320
300 hojas | 15
40 fundas | 3
200 bolígrafos | 20
Premios | 200
Total | 29.658

## Slide 35
Segundo período
Concepto | Coste (€)
Dep. Lean | 600
Red Lean | 1.000
Trabajadores | 3.320
300 hojas | 15
40 fundas | 3
200 bolígrafos | 20
Premios | 200
Total | 5.158

## Slide 36
Formulario

## Slide 38
Resultados
Flujo de Información:
Involucramiento del Personal:
Más y mejor comunicación entre diferentes departamentos eligiendo un canal de comunicación común
Se tiene interés en la Mejora, tienen ganas de involucrarse en procesos de mejora.

## Slide 39
Conclusiones
Conforme se avanza en la implantación del LEAN MANUFACTURING mejoran los resultados obtenidos así como la satisfacción de los trabajadores y de los clientes.
Asimismo, son menores las cifras de accidentes laborales y ha mejorado la calidad de los productos.
“La implantación empezó en el área de producción y tuvo mucho éxito, exportando el sistema luego a otras áreas de la empresa”. El proceso de implantación, aunque se inició en el año 2008, no se considera acabado todavía, ya que “está previsto que dure hasta el 2020”.

## Slide 40
MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN
Alumno: Salvador Francisco Peña Vallés
Tutor: Vicente Barres Fabado