## Slide 1: DISEÑO, CÁLCULO Y DESARROLLO DEL PLAN DE PROCESOS DE UN UTILLAJE DE TRACCIÓN DE MUELLES PARA EL SECTOR AVIACIÓN
Grado en Ingeniería Mecánica
ALUMNO: Teodoro Nicolás, Pablo
TUTORA: Ordeig Fernández, Isabel

## Slide 2: DISEÑO, CÁLCULO Y DESARROLLO DEL PLAN DE PROCESOS DE UN UTILLAJE DE TRACCIÓN DE MUELLES PARA EL SECTOR AVIACIÓN
Grado en Ingeniería Mecánica ALUMNO: PABLO TEODORO
Objetivo
Antecedentes, justificación y motivación
Introducción al problema
Normativa
Ámbito de aplicación y rango de soluciones
  Plan de procesos
  Superficies de referencia y sujeción
  Selección de máquina herramientas
  Modelo, entorno, y programa máquina
  Simulaciones
Bibliografía
ÍNDICE

## Slide 3: DISEÑO, CÁLCULO Y DESARROLLO DEL PLAN DE PROCESOS DE UN UTILLAJE DE TRACCIÓN DE MUELLES PARA EL SECTOR AVIACIÓN
Grado en Ingeniería Mecánica ALUMNO: PABLO TEODORO
Objetivo
Antecedentes, justificación y motivación
Introducción al problema
Normativa
Ámbito de aplicación y rango de soluciones
  Plan de procesos
  Superficies de referencia y sujeción
  Selección de máquina herramientas
  Modelo, entorno, y programa máquina
  Simulaciones
Bibliografía
Diseño, cálculo y desarrollo del plan de procesos de una de las piezas que forman un utillaje de tracción de muelles para la empresa Air Nostrum, L.A.M.
1. OBJETIVO
Modelado 3D con CAD, selección del material, plan de procesos, selección de herramientas, confección código máquina mediante CAM y simulación.

## Slide 4: DISEÑO, CÁLCULO Y DESARROLLO DEL PLAN DE PROCESOS DE UN UTILLAJE DE TRACCIÓN DE MUELLES PARA EL SECTOR AVIACIÓN
Grado en Ingeniería Mecánica ALUMNO: PABLO TEODORO
Objetivo
Antecedentes, justificación y motivación
Introducción al problema
Normativa
Ámbito de aplicación y rango de soluciones
  Plan de procesos
  Superficies de referencia y sujeción
  Selección de máquina herramientas
  Modelo, entorno, y programa máquina
  Simulaciones
Bibliografía
ANTECEDENTES: Air Nostrum, L.A.M. diseña y fabrica muchos de los utillajes de su hangar de mantenimiento a partir de modelos existentes adaptándolos a sus necesidades
2. Antecedentes, justificación y motivación
MOTIVACIÓN PRINCIPAL: Abarcar las etapas necesarias para satisfacer la oferta recibida
MOTIVACIÓN ACADÉMICA: Integrar, aplicar y valida todos los conocimientos adquiridos durante los estudios de Ingeniería Mecánica.
JUSTIFICACIÓN: Rediseño del utillaje original, de manera que se abarate el coste y se adapte a las necesidades de la empresa. Versatilidad.

## Slide 5: DISEÑO, CÁLCULO Y DESARROLLO DEL PLAN DE PROCESOS DE UN UTILLAJE DE TRACCIÓN DE MUELLES PARA EL SECTOR AVIACIÓN
Grado en Ingeniería Mecánica ALUMNO: PABLO TEODORO
Objetivo
Antecedentes, justificación y motivación
Introducción al problema
Normativa
Ámbito de aplicación y rango de soluciones
  Plan de procesos
  Superficies de referencia y sujeción
  Selección de máquina herramientas
  Modelo, entorno, y programa máquina
  Simulaciones
Bibliografía
Teoría de conformación de metales
3. Introducción al problema
Teoría de conformación de metales por arranque de viruta
    Definición de máquina-herramienta y movimientos fundamentales
    Procesos más comunes: Torneado y fresado
    Geometría de la herramienta
    Material de las herramientas

## Slide 6: DISEÑO, CÁLCULO Y DESARROLLO DEL PLAN DE PROCESOS DE UN UTILLAJE DE TRACCIÓN DE MUELLES PARA EL SECTOR AVIACIÓN
Grado en Ingeniería Mecánica ALUMNO: PABLO TEODORO
Objetivo
Antecedentes, justificación y motivación
Introducción al problema
Normativa
Ámbito de aplicación y rango de soluciones
  Plan de procesos
  Superficies de referencia y sujeción
  Selección de máquina herramientas
  Modelo, entorno, y programa máquina
  Simulaciones
Bibliografía
Normativa aplicable al proyecto
  Normativa de seguridad
  Normativa para aceros
  Normativa para aluminios
  Normativa máquinas-herramientas
4. Normativa
Normas UNE e ISO

## Slide 7: DISEÑO, CÁLCULO Y DESARROLLO DEL PLAN DE PROCESOS DE UN UTILLAJE DE TRACCIÓN DE MUELLES PARA EL SECTOR AVIACIÓN
Grado en Ingeniería Mecánica ALUMNO: PABLO TEODORO
Objetivo
Antecedentes, justificación y motivación
Introducción al problema
Normativa
Ámbito de aplicación y rango de soluciones
  Plan de procesos
  Superficies de referencia y sujeción
  Selección de máquina herramientas
  Modelo, entorno, y programa máquina
  Simulaciones
Bibliografía
Debido a la complejidad y la geometría de la pieza
5. Ámbito de aplicación y rango de soluciones
FRESADO
Principios básicos del fresado en mecanizado

## Slide 8: DISEÑO, CÁLCULO Y DESARROLLO DEL PLAN DE PROCESOS DE UN UTILLAJE DE TRACCIÓN DE MUELLES PARA EL SECTOR AVIACIÓN
Grado en Ingeniería Mecánica ALUMNO: PABLO TEODORO
Objetivo
Antecedentes, justificación y motivación
Introducción al problema
Normativa
Ámbito de aplicación y rango de soluciones
  Plan de procesos
  Superficies de referencia y sujeción
  Selección de máquina herramientas
  Modelo, entorno, y programa máquina
  Simulaciones
Bibliografía
Fórmulas a emplear y fuerzas específicas de corte según Mitsubishi
5. Ámbito de aplicación y rango de soluciones

## Slide 9: DISEÑO, CÁLCULO Y DESARROLLO DEL PLAN DE PROCESOS DE UN UTILLAJE DE TRACCIÓN DE MUELLES PARA EL SECTOR AVIACIÓN
Grado en Ingeniería Mecánica ALUMNO: PABLO TEODORO
Objetivo
Antecedentes, justificación y motivación
Introducción al problema
Normativa
Ámbito de aplicación y rango de soluciones
  Plan de procesos
  Superficies de referencia y sujeción
  Selección de máquina herramientas
  Modelo, entorno, y programa máquina
  Simulaciones
Bibliografía
Datos de partida – Planos del fabricante del utillaje original
5. Ámbito de aplicación y rango de soluciones
Información de la pieza y análisis geometría
    Rugosidad por defecto Ra 6,3 μm (Ra 0,8 μm la más restrictiva)
    Tolerancia por defecto IT 13
    Ajustes agujeros más restrictivos H7

## Slide 10: DISEÑO, CÁLCULO Y DESARROLLO DEL PLAN DE PROCESOS DE UN UTILLAJE DE TRACCIÓN DE MUELLES PARA EL SECTOR AVIACIÓN
Grado en Ingeniería Mecánica ALUMNO: PABLO TEODORO
Objetivo
Antecedentes, justificación y motivación
Introducción al problema
Normativa
Ámbito de aplicación y rango de soluciones
  Plan de procesos
  Superficies de referencia y sujeción
  Selección de máquina herramientas
  Modelo, entorno, y programa máquina
  Simulaciones
Bibliografía
Plan de procesos
5. Ámbito de aplicación y rango de soluciones
Plano Nº2. Asignación de superficies

## Slide 11: DISEÑO, CÁLCULO Y DESARROLLO DEL PLAN DE PROCESOS DE UN UTILLAJE DE TRACCIÓN DE MUELLES PARA EL SECTOR AVIACIÓN
Grado en Ingeniería Mecánica ALUMNO: PABLO TEODORO
Objetivo
Antecedentes, justificación y motivación
Introducción al problema
Normativa
Ámbito de aplicación y rango de soluciones
  Plan de procesos
  Superficies de referencia y sujeción
  Selección de máquina herramientas
  Modelo, entorno, y programa máquina
  Simulaciones
Bibliografía
5. Ámbito de aplicación y rango de soluciones
Plan de procesos
FASE | SUBFASE | OPERACIÓN | VOLUMEN MECANIZADO | SUPERFICIE
Nº Fase | Nº Subfae | OPERACIÓN | VOLUMEN | SUPERFICIE
1 | 1 | FRESADO PLANEADO | V1 | 5
 |  | FRESADO CONTORNEADO | V2, V3, V4, V5 | 1, 2, 3, 4
 | 2 | FRESADO PLANEADO | V6 | 37
 |  | FRESADO CONTORNEADO | V7, V8, V9, V10 | 1, 2, 3, 4
 |  | FRESADO CONTORNEADO | V11 | 24, 25, 26
 |  | FRESADO CONTORNEADO | V13 | 33, 34, 35
 |  | FRESADO DE CAJERA | V12 | 12, 13 ,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
 |  | TALADRADO | V16 | 
 |  | ROSCADO | V16 | 38
 |  | CHAFLÁN | V14 | 23
 |  | CHAFLÁN | V14 | 36

## Slide 12: DISEÑO, CÁLCULO Y DESARROLLO DEL PLAN DE PROCESOS DE UN UTILLAJE DE TRACCIÓN DE MUELLES PARA EL SECTOR AVIACIÓN
Grado en Ingeniería Mecánica ALUMNO: PABLO TEODORO
Objetivo
Antecedentes, justificación y motivación
Introducción al problema
Normativa
Ámbito de aplicación y rango de soluciones
  Plan de procesos
  Superficies de referencia y sujeción
  Selección de máquina herramientas
  Modelo, entorno, y programa máquina
  Simulaciones
Bibliografía
5. Ámbito de aplicación y rango de soluciones
Plan de procesos
FASE | SUBFASE |  |  | 
Nº Fase | Nº Subfae | UTILLAJE | SUPERFICIE DE REFERENCIA | SUPERFICIE FUERZA
1 | 1 | MORDAZA | Referencia 1: B2 | B1
 |  |  | Referencia 2: B6 | 
 | 2 | MORDAZA Y CALZOS DE PRECISIÓN | Referencia 1: 2 | 1
 |  |  | Referencia 2: 5 | 
 | 3 | MORDAZA Y CALZOS DE PRECISIÓN | Referencia 1: 3 | 4
 |  |  | Referencia 2: 2 | 
 | 4 | MORDAZA | Referencia 1: 2 | 1
 |  |  | Referencia 2: 1 | 
 | 5 | MORDAZA | Referencia 1: 1 | 2
 |  |  | Referencia 2: 4 | 

## Slide 13: DISEÑO, CÁLCULO Y DESARROLLO DEL PLAN DE PROCESOS DE UN UTILLAJE DE TRACCIÓN DE MUELLES PARA EL SECTOR AVIACIÓN
Grado en Ingeniería Mecánica ALUMNO: PABLO TEODORO
Objetivo
Antecedentes, justificación y motivación
Introducción al problema
Normativa
Ámbito de aplicación y rango de soluciones
  Plan de procesos
  Superficies de referencia y sujeción
  Selección de máquina herramientas
  Modelo, entorno, y programa máquina
  Simulaciones
Bibliografía
5. Ámbito de aplicación y rango de soluciones
Selección de máquina y herramientas
SUBFASE | HERRAMIENTA | OPERACIÓN | CONDICIONES DE CORTE |  |  |  | 
 |  |  | VC [m/min] | FZ [mm/diente] | VF [mm/min] | ap [mm] | ae [mm]
1.1. | CoroMill Plura 1P330 – 2000 – XB – 1620 | Planeado Desbaste | 358 | 0,360 | 6480 | 3,5 | 19
 |  | Planeado Acabado Ra = 6,3µm | 358 | 0,325 | 5850 | 0,5 | 19
 | CoroMill Plura 2P170 – 1400 NA H10F | Contorneado Desbaste | 198 | 0,419 | 3772 | 42 | 4,5
 |  | Contorneado Acabado Ra = 6,3µm | 264 | 0,243 | 2916 | 42 | 0,5
1.2. | CoroMill Plura 1P330 – 2000 – XB – 1620 | Planeado Desbaste | 358 | 0,360 | 6480 | 5,5 | 19
 |  | Planeado Acabado Ra = 6,3µm | 358 | 0,325 | 5850 | 0,5 | 19
 | CoroMill Plura 2P170 – 1400 NA H10F | Contorneado Desbaste | 198 | 0,419 | 3772 | 42 | 4,5
 |  | Contorneado Acabado Ra = 6,3µm | 264 | 0,243 | 2916 | 42 | 0,5
 | CoroMill Plura 2P170 – 1400 NA H10F | Contorneado Desbaste | 198 | 0,419 | 3772 | 8 | 13,3
 |  | Contorneado Acabado base Ra=6,3µm | 264 | 0,243 | 2916 | 0,5 | 13,3
 | CoroMill Plura 2B320-1000-NG H10F | Contorneado Desbaste | 188 | 0,262 | 3150 | 15 | 4,5
 |  | Contorneado Acabado Ra=6,3µm | 188 | 0,214 | 2561 | 15 | 0,5
 | CoroMill Plura 2B320-1000-NG H10F | Cajera Desbaste | 188 | 0,262 | 3150 | 15 | 4,5
 |  | Cajera Acabado Ra=6,3µm | 188 | 0,214 | 2561 | 15 | 0,5
 | CoroDrill 460.1-0460-023A0-XM – GC34 | Taladrado | 86,7 | 0,115 | 690 | 14 | 4,6
 | CoroTap 400 E315M5 | Roscado | 28,8 | 0,8 | 0,165 | 14 | 5

## Slide 14: DISEÑO, CÁLCULO Y DESARROLLO DEL PLAN DE PROCESOS DE UN UTILLAJE DE TRACCIÓN DE MUELLES PARA EL SECTOR AVIACIÓN
Grado en Ingeniería Mecánica ALUMNO: PABLO TEODORO
Objetivo
Antecedentes, justificación y motivación
Introducción al problema
Normativa
Ámbito de aplicación y rango de soluciones
  Plan de procesos
  Superficies de referencia y sujeción
  Selección de máquina herramientas
  Modelo, entorno, y programa máquina
  Simulaciones
Bibliografía
5. Ámbito de aplicación y rango de soluciones
Modelo, entorno y programa máquina

## Slide 15: DISEÑO, CÁLCULO Y DESARROLLO DEL PLAN DE PROCESOS DE UN UTILLAJE DE TRACCIÓN DE MUELLES PARA EL SECTOR AVIACIÓN
Grado en Ingeniería Mecánica ALUMNO: PABLO TEODORO
Objetivo
Antecedentes, justificación y motivación
Introducción al problema
Normativa
Ámbito de aplicación y rango de soluciones
  Plan de procesos
  Superficies de referencia y sujeción
  Selección de máquina herramientas
  Modelo, entorno, y programa máquina
  Simulaciones
Bibliografía
5. Ámbito de aplicación y rango de soluciones
Simulaciones

## Slide 16: DISEÑO, CÁLCULO Y DESARROLLO DEL PLAN DE PROCESOS DE UN UTILLAJE DE TRACCIÓN DE MUELLES PARA EL SECTOR AVIACIÓN
Grado en Ingeniería Mecánica ALUMNO: PABLO TEODORO
Objetivo
Antecedentes, justificación y motivación
Introducción al problema
Normativa
Ámbito de aplicación y rango de soluciones
  Plan de procesos
  Superficies de referencia y sujeción
  Selección de máquina herramientas
  Modelo, entorno, y programa máquina
  Simulaciones
Bibliografía
5. Ámbito de aplicación y rango de soluciones
Simulaciones

## Slide 17: DISEÑO, CÁLCULO Y DESARROLLO DEL PLAN DE PROCESOS DE UN UTILLAJE DE TRACCIÓN DE MUELLES PARA EL SECTOR AVIACIÓN
Grado en Ingeniería Mecánica ALUMNO: PABLO TEODORO
Objetivo
Antecedentes, justificación y motivación
Introducción al problema
Normativa
Ámbito de aplicación y rango de soluciones
  Plan de procesos
  Superficies de referencia y sujeción
  Selección de máquina herramientas
  Modelo, entorno, y programa máquina
  Simulaciones
Bibliografía
6. Bibliografía
González Contreras, F y Meseguer Calas, M D, (2014) Planificiación de procesos y Control Numérico. Ejercicios Resueltos. Valencia: Universitat Politècnica de València
González Contreras, Francisco, [et al] (2013) Control numérico. Marco y fundamentos. Valencia: Universitat Politècnica de València
Groover M. P., Fundamentos de manufactura moderna: materiales, procesos y sistemas. Tercera edición, año 2007, editorial McGraw Hill
Kalpakjian S, Manuractura, ingeniería y tecnología. Quinta edición, año 2008, editorial Pearson Education
Zamanillo Cantolla, J D, Procesos de fabricación: tomo I (2t.)
Kalpakjian S, Manufactura, ingeniería y tecnología
Groover, M P, Fundamentals of modern manufacturing : materials, processes, and systems
Material de la asignatura Sistemas y Procesos de Fabricación (Iti. 1,3,4); transparencias de clase (Área de Ingeniería de los Procesos de Fabricación.UPV)

## Slide 18: DISEÑO, CÁLCULO Y DESARROLLO DEL PLAN DE PROCESOS DE UN UTILLAJE DE TRACCIÓN DE MUELLES PARA EL SECTOR AVIACIÓN
Grado en Ingeniería Mecánica ALUMNO: PABLO TEODORO
Objetivo
Antecedentes, justificación y motivación
Introducción al problema
Normativa
Ámbito de aplicación y rango de soluciones
  Plan de procesos
  Superficies de referencia y sujeción
  Selección de máquina herramientas
  Modelo, entorno, y programa máquina
  Simulaciones
Bibliografía
6. Bibliografía
http://www.cecimo.eu/site/
Comité Europeo de Cooperación de las Industrias de Máquinas-Herramienta
Definición de máquina herramienta
http://www.sandvik.coromant.com/es-es/knowledge/pages/default.aspx Geometría de la herramienta
http://sandvik.ecbook.se/SE/es/Solid_Round_Tools/ Herramientas Rotativas de metal duro integral
http://sandvik.ecbook.se/SE/es/Rotating_tools_2015/ Herramientas Rotativas
http://www.mitsubishicarbide.com/EU/es/product/catalog/catalog.html Catálogo Herramientas Mitsubishi
http://www.alu-stock.es/es/ Alu-Stock,S.A. - Suministrador de aluminio
http://www.instrumentacion-metrologia.es
http://www.aenor.es/ AENOR - Asociación Española de Normalización y Certificación
http://help.autodesk.com/view/INVHSM/2016/ENU/?guid=GUID-FF288360-F083-48B8-80F9-4AED5ED257EA Autodesk Inventor HSM Pro Help

## Slide 19: ¡Gracias por su atención!
Grado en Ingeniería Mecánica ALUMNO: PABLO TEODORO