## Slide 1: Diseño de instalación de climatización y A.C.S con apoyo de energía solar para piscina cubierta en Ribarroja
Iván Peinado Asensi Noviembre 2016
TRABAJO FIN DE GRADO INGENIERÍA MECÁNICA

## Slide 2: Introducción
Emplazamiento: En Ribarroja del Túria con zona climática B3
Condiciones climáticas invierno: Temperatura seca  2,6ºC Ts mínima histórica  -4,4ºC a.s.n.m  102 m Humedad relativa  81 %

## Slide 3: Necesidades del edifico
Suministro de A.C.S para las duchas
Conservación del ambiente del recinto de los vasos
Calentamiento del agua de los vasos

## Slide 4: Potencias de cálculo
INSTALACIÓN | POTENCIA TÉRMICA
Climatización del ambiente | 160 kW
Agua de los vasos | 106 kW
Agua Caliente Sanitaria | 100kW
Pérdidas de vapor de agua | 132 kg/h

## Slide 5: Selección de equipos generadores
Calderas de condensación  Alta eficiencia
Equipo de deshumectación  Con recuperación de energía activa
Paneles solares  Aportación de energía gratuita

## Slide 6: Caldera de condensación

## Slide 7
BUDERUS GB 312 - 160 | 
Potencia útil a 80/60 ºC | 150 kW
Potencia nominal | 155 kW
Presión máx. de servicio | 4 bar
Peso | 240 kg
Presión sonora | < 55 dBA
Presión sonora de salida de gases | 97 dBA
Consumo de potencia eléctrica | 190 W

## Slide 8: Equipo de deshumectación

## Slide 9
CIAT AQUAIR PREMIUM BCP 360 | 
Potencia deshumidificación | 73,5 kg/h
Pot. Calorífica útil en Aire/Agua | 26,1/43,5 kW
Potencia absorbida | 27,6 kW
Caudal de aire nom. Impulsión | 24000 m3/h
Caudal aire nom. retorno | 24000 m3/h
Tipo ventilador | Plug fun EC
Batería apoyo 2 filas de pot. Calorífica | 121,7 kW

## Slide 10: Paneles solares

## Slide 11
SAUNIER DUVAL HELIOPLAN SCV 2.3 | 
Superficie de captación | 2,35 m2
Rendimiento | 0,75 %
Temp. Máx. estancamiento | 190 ºC
Volumen | 1,34 L
Presión máxima | 10 bar
Peso | 38 kg
Tipo de vidrio | Vidrio solar de seguridad
 | Transmisión 91 %
Aislamiento trasero | Espesor 40 mm
 | Transmitancia 0,035 W/m2 K

## Slide 12: Red de tuberías
Circuito de A.C.S  Polipropileno
Circuito secundario de vasos  PVC
Circuito primario de calderas  Fundición gris
Circuito primario solar  Cobre

## Slide 13: Bombas
Bomba simple
Bombas gemelas
Dos bombas simples

## Slide 14: Valvulería y Control
Control
Sonda de temperatura
Servomotor rotativo
Regulador
Válvulas
Válvula de bola
Válvula 3 vías
Válvula de seguridad
Filtro
Válvula antiretorno
Purgardor

## Slide 15: Presupuesto

## Slide 16: Gracias por su atención

## Slide 17: Diseño de instalación de climatización y A.C.S con apoyo de energía solar para piscina cubierta en Ribarroja
Iván Peinado Asensi Noviembre 2016
TRABAJO FIN DE GRADO INGENIERÍA MECÁNICA