Grado de ingeniería mecánica
Trabajo fin de grado
Diseño y Cálculo de un reductor de velocidad con relación de transmisión 5,82 y par máximo a la salida de 1771 Nm
Autor:	Alejandro Moscardó Palop
Tutor:	José Enrique Tarancón Caro

---
Objeto del proyecto
Diseño y cálculo de un reductor de velocidad de dos etapas destinado para uso industrial.
FUNCIÓN DEL REDUCTOR DE VELOCIDAD:
- Proporcionar el par necesario para el accionamiento de maquinaria industrial de precisión.
- Reducir la velocidad de giro con la menor perdida de potencia.

---
Datos de partida
Velocidad de entrada	ωentrada	1400	rpm
Relación de transmisión	i	5,82
Par de salida	Tsalida	1771	Nm
CONDICIONES DE DISEÑO:
- Dimensiones: lo más compacto posible.
- Precisión: transmisión uniforme y minimizar las vibraciones.
- Mantenimiento: coeficiente de seguridad de las piezas que garantice un mínimo mantenimiento.
- Precio: lo más reducido posible sin descuidad la fiabilidad de los elementos que lo componen.

---
Soluciones alternativas
Rozamiento de
contacto directo
Ruedas de fricción
Rozamiento de contacto flexible
Correas
Transmisiones
Engranajes cilíndricos
Engranajes cónicos
Tornillo sin fin
Engrane de
contacto directo
Engrane de
contacto flexible
Cadenas
Correas dentadas

---
Solución adoptada
Transmisión por engrane de contacto directo mediante engranajes cilíndricos de dientes helicoidales.
Proporcionar la relación de transmisión y el par necesario.
Elevado rendimiento.
Diseño del reductor de velocidad compacto.
Transmisión suave y uniforme, sin apenas vibraciones.
Bajo mantenimiento y alta duración de los componentes.

---
Solución adoptada
Reducción mediante dos etapas.
Ruedas más pequeñas.
Conjunto más compacto y competitivo.

---
Descripción de la solución
La relación de transmisión total es de itotal = 5,82.
La relación de transmisión de cada etapa i = 2,41.
Error total en la relación de velocidad debe ser menor del 5%.
Comprendiendo un intervalo de [6,11; 5,53].

---
Descripción de la solución
Chavetas de tipo perfilado
Resaltes y casquillos
Rodamientos rígidos de bolas de contacto angular y de rodillos cónicos
Lubricación por barboteo

---
Engranajes
Criterio de cálculo:
Cálculo geométrico. Se establece el módulo m, ángulo de presión α, ángulo de inclinación del dentado β, diámetro primitivo d y número de dientes z.
Selección del material. Se selecciona el material a emplear en la fabricación de los engranajes y se dimensiona la anchura necesaria b.
Rotura del diente. Debido a las tensiones entre los engranajes.
Fallo superficial. Debido al rozamiento entre los dientes.

---
Engranajes
Características de los engranajes
Primera etapa
Módulo de los engranajes	m	3
Relación de transmisión	i	2,41
Ángulo de presión normal	αn	20º
Ángulo de inclinación del dentado	β	15º
Número de dientes del piñón	z1	22	dientes
Número de dientes de la rueda	z2	53	dientes
Diámetro primitivo del piñón	d1	68,33	mm
Diámetro primitivo de la rueda	d2	164,61	mm
Anchura de los engranajes	b	20	mm
Material:
Acero de cementación 16MnCr5

---
Engranajes
Características de los engranajes
Segunda etapa
Módulo de los engranajes	m	3
Relación de transmisión	i	2,42
Ángulo de presión normal	αn	20º
Ángulo de inclinación del dentado	β	15º
Número de dientes del piñón	z3	26	dientes
Número de dientes de la rueda	z4	63	dientes
Diámetro primitivo del piñón	d3	80,75	mm
Diámetro primitivo de la rueda	d4	195,67	mm
Anchura de los engranajes	b	36	mm
Material:
Acero de bonificación 34CrMo4

---
Ejes
Criterio de cálculo:
Deformación. Es necesario limitar las deformaciones laterales por flexión y las deformaciones transversales angulares.
Resistencia. La causa de fallo más común es la fatiga del material sometido a flexión rotativa.

---
Ejes
Características de los ejes
Eje 1
Velocidad	ω1	1400	rpm
Par	T1	303,4	Nm
Diámetro	D1	35	mm
Coeficiente de seguridad	X	2,67
Eje 2-3
Velocidad	ω2-3	581	rpm
Par	T2-3	730,9	Nm
Diámetro	D2-3	50	mm
Coeficiente de seguridad	X	2,16
Eje 4
Velocidad	ω4	240	rpm
Par	T4	1771	Nm
Diámetro	D4	65	mm
Coeficiente de seguridad	X	5,22
Material:
Acero de cementación 20MnCr5

---
Rodamientos
Criterio de cálculo:
Seleccionaremos aquellos rodamientos que tengan una capacidad de carga dinámica C mayor o igual a la requerida por condiciones de vida, confiabilidad y temperatura de trabajo.
Tipos de rodamientos seleccionados:
Rodamientos rígidos de bolas de contacto angular.
Rodamientos de rodillos cónicos.

---
Rodamientos
Características de los rodamientos
Denominación	Modelo	Tipo
Rodamiento 1	7307 BEP	Bolas
Rodamiento 2	7405 BM	Bolas
Rodamiento 3	7405 BM	Bolas
Rodamiento 4	33010/Q	Rodillos
Rodamiento 5	7406 BM	Bolas
Rodamiento 6	33013/Q	Rodillos

---
Rodamientos
Características de los rodamientos
Modelo	Tipo	Dinterior	Dexterior	Anchura
7307 BEP	Bolas	35	80	21
7405 BM	Bolas	25	80	21
7406 BM	Bolas	30	90	23
33010/Q	Rodillos	50	80	24
33013/Q	Rodillos	65	100	27

---
Carcasa
La carcasa debe de ser rígida para evitar deformaciones para evitar deformaciones que introducirían des-alineamientos en ejes, engranajes y rodamientos. También debe de absorber las vibraciones que se producen durante la rotación de los ejes.
La carcasa se realizará por moldeo en molde de arena. Se mecanizara aquellas zonas que estén en contacto con otros elementos.
Material: Acero de fundición gris FG-25

---
Carcasa
Estará provista de:
Argolla
Visor de nivel
Tapón de llenado
Tapón de vaciado

---
Presupuesto
Coste neto del producto
Elemento	Coste
Engranaje 1	129,87 €
Engranaje 2	239,34 €
Engranaje 3	146,28 €
Engranaje 4	339,87 €
Eje 1	98,77 €
Eje 2-3	135,96 €
Eje 4	178,05 €
Carcasa base	2.571,82 €
Carcasa tapa	1.216,19 €
Carcasa soporte	202,40 €
Tapa 1	12,24 €
Tapa 2	11,89 €
Tapa 3	12,50 €
Tapa 4	15,05 €
Elementos normalizados	420,69 €
TOTAL	5.730,90 €

---
Presupuesto
Coste final del producto
Concepto		Precio
Coste neto del producto		5.730,90 €
Beneficio industrial	20%	1.146,18 €
Honorarios proyectista	5%	286,55 €
Gastos generales	15%	859,64 €
Subtotal		8.023,26 €
IVA	21%	1.684,88 €
Precio de venta		9.708,15 €