## Slide 1: Propuesta de mejora de los accionamientos mecánicos de una embarcación mítica en el Real Club Náutico de Valencia.
Autora: Sarah Nalewajska
Tutor: Nicolás Laguarda Miró

## Slide 2: Historia de la navegación en vela.

## Slide 3: Gib’Sea 37 ketch
Tipo: velero, 2 mástiles
Origen: Francia
Año: 1974
Eslora: 11,40m
Manga: 3,76m
Calado: 1,90m

## Slide 4: ¿Qué es un winche?
En el ámbito náutico se define como:
Cilindro o tambor giratorio con función de trimar, cazar y amollar las drizas y escotas.

## Slide 5: Tipos de winches.
Manuales: manivela.
Mecánicos: fuerzas de un motor
Eléctricos: fuente de energía eléctrica, batería.
Hidráulicos: presión hidráulica de una bomba.

## Slide 6: Problemática de los winches manuales.
Imposibilidad de manejo en caso de lesión.
Requieren más atención del navegante.

## Slide 7: Harken 40.2st
Dos velocidades
Autocazante
Aluminio
Diámetro tambor 80mm
Manual

## Slide 8: Funcionamiento.
Sentido antihorario:
  Marcha indirecta.
  Reducción: 1:4.
  Menor esfuerzo de giro y giro más rápido.
Sentido horario:
  Marcha directa.
  Sin reducción.
  Mayor esfuerzo de giro y giro más lento.

## Slide 9: Necesidades a satisfacer
Situación horizontal eje salida 90º respecto eje motor.
Potencia alrededor de 600-800 W.
Velocidad de giro aproximada 600-800 rpm.
Tensión 12-24 V.
Reversible.

## Slide 10: Motor-reductor elegido.
Tipo: Sinfín corona
Modelo: ECM600/040 (Transtecno)
Potencia: P = 800 W
Velocidad de giro:  = 600 rpm
Corriente continua

## Slide 11: Acoplamiento elegido.
Acoplamiento directo al eje:
Necesidad de diseñar un casquillo.
Transmisión directa del movimiento al eje central del winche.
Necesidad de mecanización eje central del winche.

## Slide 12: Material del eje de unión.
Acero inoxidable C-45:
Buena resistencia a corrosión y a oxidación.
Buena ductilidad, elasticidad y dureza.
Resistencia al desgaste.
Su= 600 MPa
Sy= 360 MPa

## Slide 13: Cálculo de diámetros del eje.
Datos de partida:
  Pmotor = 800 W
  motor = 600 rpm
  dwinche = dmotor = 18 mm
Dato propuesto:
  Dexterior = 30 mm
¿Es posible la propuesta?

## Slide 14: Cálculo de diámetros del eje.
= 12,73 Nm
=
=
=

## Slide 15: Longitud del eje.
Medidas a tener en cuenta:
Espesor material barco (1): e1= 1,50 cm
Distancia eje winche (2): d1= 2,30 cm
Distancia eje motor-reductor (3): d2= 4 cm
Longitud eje winche: L = 1,85 cm
  Se restan 0,5mm para evitar el rozamiento.
Longitud eje: L = 1,50+2,30+4+1,85-0,050 L = 9,60 cm

## Slide 16: Chaveta y chavetero.
Chavetero extremo motor-reductor:
6x6x26 mm
Chavetero extremo winche:
6x6x15 mm
¿Es posible la propuesta?

## Slide 17: Chaveta y chavetero.
Chavetero extremo motor-reductor:

## Slide 18: Chaveta y chavetero.
Chavetero extremo winche:

## Slide 19: Cálculo a fatiga.
Factor forma: (mecanizado)
Factor corrección: ke=0,75 (confiabilidad 99,9%)
Factor tamaño:
Factor tipo de carga: kc=0,577 (torsión)
Factor concentrador de tensiones:

## Slide 20: Cálculo a fatiga.
23,97

## Slide 21: Cálculo a fluencia.

## Slide 22: Diseño final.

## Slide 23: Instalación final.
Disyuntor
Caja de control
Dos interruptores
Cable

## Slide 24: Presupuesto.
Precio total de fabricación:
Eje acoplamiento: 105,36€
Accionamiento: 250,00 €
Modificación eje winche: 50,00 €
Instalación eléctrica: 112,08 €
Presupuesto total ejecución material: 517,44 €

## Slide 25: Presupuesto.
Presupuesto base contratada:
Presupuesto total ejecución material: 517,44 €
Gastos generales (14%): 72,44 €
Beneficio industrial (6%): 31,04 €
Presupuesto de la base contratada: 620,92 €
I.V.A. (21%): 130,39 €
Presupuesto final: 751,31 €

## Slide 26: Conclusiones.
Elección del accionamiento más adecuado.
Forma de acoplamiento correcta.
Comprobación de rotura y deformación con éxito.
Realización del plano de la pieza de acoplamiento.
Presupuesto económico.

## Slide 27
Gracias por vuestra atención.
Propuesta de mejora de los accionamientos mecánicos de una embarcación mítica en el Real Club Náutico de Valencia.
Autora: Sarah Nalewajska
Tutor: Nicolás Laguarda Miró