## Slide 1: Estudio CFD del proceso de inyección diésel combinando el flujo en el interior de las toberas en condiciones de cavitación con el chorro en el interior de la cámara de combustión
Autor: Juan José García Sanz
Director: Pedro Martí Gómez-Aldaraví
Tutor: Mary Alarcón Herrera
Trabajo Final De Grado
Grado en Ingeniería Aeroespacial

## Slide 2
Trabajo Final de Grado
Grado en Ingeniería Aeroespacial
1. Introducción
2. Validación código
a) Código
b) Configuración caso
c) Resultados
3. Toberas de inyección
a) Configuración caso
b) Resultados
4. Presupuesto
5. Conclusiones
ÍNDICE

## Slide 3
Trabajo Final de Grado
Grado en Ingeniería Aeroespacial
Económico
Rápido
Resultados realistas
Reducir número de emisiones
Mejorar proceso de combustión
SISTEMA DE INYECCIÓN
Experimentos costosos
Necesidad de mucho tiempo (montaje, ensayo, post-proceso…)
CÁLCULO CFD
1. INTRODUCCIÓN

## Slide 4
Trabajo Final de Grado
Grado en Ingeniería Aeroespacial
1. INTRODUCCIÓN
JUSTIFICACIÓN
La mayor parte de solvers únicamente modelan dos fases.
Las altas presiones de inyección favorecen la aparición del fenómeno de la cavitación.
OBJETIVOS
Validar un nuevo solver multifase de cavitación y compararlo con resultados experimentales.
Estudiar y comprender el fenómeno de la cavitación y su efecto sobre los procesos de inyección.

## Slide 5
Trabajo Final de Grado
Grado en Ingeniería Aeroespacial
2. VALIDACIÓN CÓDIGO
a) Código
cavSigmaY
Sistema de discretización PISO
Modelo de cavitación HRM
Método turbulencia RANS
Modelo turbulencia k-ω SST
cavitatingFoam
Sistema de discretización PIMPLE
Modelo de cavitación HEM
Método turbulencia RANS
Modelo turbulencia k-ω SST
*
* Nombre provisional

## Slide 6
Trabajo Final de Grado
Grado en Ingeniería Aeroespacial
2. VALIDACIÓN CÓDIGO
b) Configuración del caso
walls
frontBack
outlet
inlet
R = 0.02 mm
5 mm
10 mm
5 mm
1 mm
 | Throttle J | Throttle U
R acuerdo | 0.02 mm | 0.02 mm
Φ entrada | 0.301 mm | 0.301 mm
Φ salida | 0.301 mm | 0.285 mm
Contracción | 0 % | 5 %
*
* Las geometrías han sido descritas por Winklhofer en: “Comprehensive hydraulic and Flow field documentation in model throttle experiments under cavitation conditions”

## Slide 7
Trabajo Final de Grado
Grado en Ingeniería Aeroespacial
2. VALIDACIÓN CÓDIGO
a) Configuración del caso
THROTTLE J
THROTTLE U
Máx. Aspect Ratio: 92,70
Mín. tamaño elemento: 8,49·10-11
Máx. tamaño elemento: 8,66·10-8
Máx. no-ortogonalidad: 37,44
Máx. skewness: 0,7738
Máx. factor de crecimiento: 1,2

## Slide 8
Trabajo Final de Grado
Grado en Ingeniería Aeroespacial
2. VALIDACIÓN CÓDIGO
b) Configuración del caso
propiedad | líquido | vapor
Densidad [kg/m3] | 830 | 0,14
Viscosidad dinámica [kg/ms] | 6,5·10-3 | 5,953·10-6
Viscosidad cinemática [m2/s] | 7,831·10-6 | 4,252·10-5
Compresibilidad [s2/m2] | 5·10-7 | 2,5·10-6
Presión de vapor [Pa] | - | 4500
Presión inyección: 100 bar
Presión descarga: variable según simulación
Tiempo de simulación: 0,5 ms
Tabla: Propiedades de equilibrio del Diésel

## Slide 9
Trabajo Final de Grado
Grado en Ingeniería Aeroespacial
2. VALIDACIÓN CÓDIGO
c) Resultados
THROTTLE J
THROTTLE U

## Slide 10
Trabajo Final de Grado
Grado en Ingeniería Aeroespacial
2. VALIDACIÓN CÓDIGO
c) Resultados
THROTTLE U
Experimental Winklhofer
Computacional cavSigmaY

## Slide 11
Trabajo Final de Grado
Grado en Ingeniería Aeroespacial
3. TOBERAS DE INYECCIÓN
a) Configuración del caso
 | Spray C | Spray D
Nº orificios | 1 | 1
k-factor | 0 | 1,5
Φ salida | 0,208 mm | 0,186 mm
Nº celdas | 40962 | 35157
*
* Las toberas de inyección han sido creadas por el grupo ECN Sandia
Máx. Aspect Ratio: 469,36
Mín. tamaño elemento: 9,93·10-13
Máx. tamaño elemento: 2,34·10-7
Máx. no-ortogonalidad: 57,31
Máx. skewness: 3,9453
Máx. factor de crecimiento: 1,2

## Slide 12
Trabajo Final de Grado
Grado en Ingeniería Aeroespacial
3. TOBERAS DE INYECCIÓN
c) Resultados
 |  | 1500-20 bar | 1000-20 bar | 500-20 bar
 |  | Error [%] | Error [%] | Error [%]
[g/s] | cavitatingFoam | 12,04 | 16,47 | 15,12
 | cavSigmaY | 0,40 | 0,47 | 0,80
[N] | cavitatingFoam | 5,32 | 14,81 | 14,32
 | cavSigmaY | 1,09 | 2,03 | 1,72
[-] | cavitatingFoam | 0,93 | 2,48 | 3,10
 | cavSigmaY | 0,06 | 0,37 | 0,00
[-] | cavitatingFoam | 0,70 | 7,94 | 7,58
 | cavSigmaY | 2,69 | 2,62 | 2,58
[-] | cavitatingFoam | 1,62 | 5,66 | 4,80
 | cavSigmaY | 0,52 | 2,23 | 2,58
 |  | 1500-20 bar | 1000-20 bar | 500-20 bar
 |  | Error [%] | Error [%] | Error [%]
 | cavitatingFoam | 12,04 | 16,47 | 15,12
 | cavSigmaY | 0,40 | 0,47 | 0,80
 | cavitatingFoam | 5,32 | 14,81 | 14,32
 | cavSigmaY | 1,09 | 2,03 | 1,72
 | cavitatingFoam | 0,93 | 2,48 | 3,10
 | cavSigmaY | 0,06 | 0,37 | 0,00
 | cavitatingFoam | 0,70 | 7,94 | 7,58
 | cavSigmaY | 2,69 | 2,62 | 2,58
 | cavitatingFoam | 1,62 | 5,66 | 4,80
 | cavSigmaY | 0,52 | 2,23 | 2,58
SPRAY D

## Slide 13
Trabajo Final de Grado
Grado en Ingeniería Aeroespacial
3. TOBERAS DE INYECCIÓN
c) Resultados
SPRAY C
 |  | 1500-20 bar | 1000-20 bar | 500-20 bar
 |  | Error [%] | Error [%] | Error [%]
[g/s] | cavitatingFoam | 1,27 | 11,26 | 12,96
[N] | cavitatingFoam | 1,06 | 16,33 | 18,44
[-] | cavitatingFoam | 8,17 | 1,10 | 1,50
[-] | cavitatingFoam | 4,92 | 12,54 | 13,15
[-] | cavitatingFoam | 2,89 | 13,72 | 14,46
 |  | 1500-20 bar | 1000-20 bar | 500-20 bar
 |  | Error [%] | Error [%] | Error [%]
 | cavitatingFoam | 1,27 | 11,26 | 12,96
 | cavitatingFoam | 1,06 | 16,33 | 18,44
 | cavitatingFoam | 8,17 | 1,10 | 1,50
 | cavitatingFoam | 4,92 | 12,54 | 13,15
 | cavitatingFoam | 2,89 | 13,72 | 14,46

## Slide 14
Trabajo Final de Grado
Grado en Ingeniería Aeroespacial
4. PRESUPUESTO
CONCEPTO | Importe bruto [€] | IVA (21%) [€] | Importe [€]
Equipos y software | 171,62 | 36,04 | 207,66
Personal | 865,8 | 181,82 | 1047,62
Oficina | 667,94 | 140,26 | 808,20
Coste total | 1705,36 | 358,12 | 2063,48
El presupuesto del presente proyecto asciende a la cantidad de:
DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
El beneficio del presente proyecto asciende a la cantidad de:
CIENTO DOS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

## Slide 15
Trabajo Final de Grado
Grado en Ingeniería Aeroespacial
5. CONCLUSIONES
En base a los resultados, el solver cavSigmaY resulta adecuado para el estudio del flujo multifase con aparición de cavitación.
El modelo de cavitación HRM predice con exactitud la aparición y la forma de la cavitación.
El estancamiento del gasto másico en el conducto Venturi se debe al establecimiento de una presión constante.
Los parámetros de inyección de ambas toberas no son iguales, debido a un mal diseño de estas.
El error principal del solver cavitatingFoam se debe a una mala predicción de la densidad.

## Slide 16: GRACIAS POR SU ATENCIÓN
Autor: Juan José García Sanz
Director: Pedro Martí Gómez-Aldaraví
Tutor: Mary Alarcón Herrera
Trabajo Final De Grado
Grado en Ingeniería Aeroespacial

## Slide 17
Trabajo Final de Grado
Grado en Ingeniería Aeroespacial
ANEXOS
propiedad | líquido | vapor
Densidad [kg/m3] | 741,23 | 3,615
Viscosidad dinámica [kg/ms] | 2,934·10-4 | 7,629·10-6
Compresibilidad [s2/m2] | 8,726·10-7 | 3,428·10-5
Presión de vapor [Pa] | - | 105770
Propiedades de equilibrio del n-dodecano

## Slide 18
Trabajo Final de Grado
Grado en Ingeniería Aeroespacial
ANEXOS

## Slide 19
Trabajo Final de Grado
Grado en Ingeniería Aeroespacial
ANEXOS
inlet
wallNeedle
wallVessel
backFace
wallNozzle
frontFace
axis
topVessel
outlet

## Slide 20
Trabajo Final de Grado
Grado en Ingeniería Aeroespacial
ANEXOS
outlet