## Slide 1: ESTUDIO HIDRODINÁMICO Y OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO EN EL NADO DE CROL
Directores:
Benjamín Pla Moreno
Antonio Gil Megías
Pau Raga Nieto
Javier Hernández España
Autor:
Grado en Ingeniería Aeroespacial
Valencia, septiembre de 2017

## Slide 2: ÍNDICE
Introducción
Objetivos
Estudio hidrodinámico CFD
  Metodología
  Resultados
Estudio de optimización energética
  Metodología
  Resultados
Conclusiones
Presupuesto
/12
2

## Slide 3: INTRODUCCIÓN
Gran reducción de los récords mundiales de natación
CAUSA:
Avance científico y tecnológico
Bañadores de poliuretano
En 2010 fueron prohibidos por la FINA
2 líneas de trabajo
Desarrollo de nuevos bañadores textiles
Estudios hidrodinámicos para mejorar la técnica de nado
/12
3

## Slide 4: OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
/12
4

## Slide 5: OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
Análisis hidrodinámico mediante CFD de las diferentes fuerzas presentes en el nado
Estudio de la estrategia óptima para recorrer una distancia en el menor tiempo posible
Revisión bibliográfica
Diseño y modelado de 3 casos de estudio
Cálculo y análisis de los resultados
Revisión bibliográfica
Desarrollo del optimizador energético
Optimización de la estrategia de nado
/12
4

## Slide 6: ESTUDIO HIDRODINÁMICO
METODOLOGÍA
Diseño del nadador en diferentes posiciones
Dimensiones | 
Altura | 1.90
Superficie frontal | 0.1458
Peso | 80
Dimensiones | 
Altura | 
Superficie frontal | 
Peso | 
Posición 1
Posición 2
Posición 3
Posición 4
Posiciones juntas
/12
5

## Slide 7: ESTUDIO HIDRODINÁMICO
METODOLOGÍA
Diseño del nadador en diferentes posiciones
Diseño del dominio
Inlet
Outlet
Wall
6 m
6 m
12 m
/12
5

## Slide 8: ESTUDIO HIDRODINÁMICO
METODOLOGÍA
Diseño del nadador en diferentes posiciones
Diseño del dominio
Selección de los modelos
Group Box | Model
Space | Three-Dimensional
Enabled Models | Gradients
Time | Implicit Unsteady
Material | Eulerian Multiphase
Multiphase Model | Volume Of Fluid (VOF)
Viscous Regime | Turbulent
Reynolds-Average Turbulence | K-Epsilon Turbulence
Optional Models | Gravity
 | VOF Waves
/12
5

## Slide 9: ESTUDIO HIDRODINÁMICO
METODOLOGÍA
Diseño del nadador en diferentes posiciones
Diseño del dominio
Selección de los modelos
Configuración de los casos de estudio
Estudio en piscina
/12
5

## Slide 10: ESTUDIO HIDRODINÁMICO
METODOLOGÍA
Diseño del nadador en diferentes posiciones
Diseño del dominio
Selección de los modelos
Configuración de los casos de estudio
Estudio en piscina
Estudio en mar
Altura:
Período:
0.2 m
4.2 s
OLEAJE
/12
5

## Slide 11: ESTUDIO HIDRODINÁMICO
METODOLOGÍA
Diseño del nadador en diferentes posiciones
Diseño del dominio
Selección de los modelos
Configuración de los casos de estudio
Estudio en piscina
Estudio en mar
Estudio del cansancio
15°
30°
/12
5

## Slide 12: ESTUDIO HIDRODINÁMICO
RESULTADOS: Estudio en el mar
Drag medio (N) | 
Posición 1 | 106.42
Posición 2 | 56.86
Posición 3 | 90.54
Posición 4 | 47.63
P1
P2
P3
P4
/12
6
4.2 s

## Slide 13: ESTUDIO HIDRODINÁMICO
RESULTADOS: Estudio en el mar
/12
6
4.2 s

## Slide 14: OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA
METODOLOGÍA:
Problema a resolver
/12
7

## Slide 15: OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA
METODOLOGÍA:
OBJETIVO
Minimizar:
SUJETO A
Dinámica del nadador
Capacidades energéticas
PERTURBACIONES
Corrientes
METODOLOGÍA:
Modelo
Optimizador (NLP)
/12
8

## Slide 16: OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA
RESULTADOS:
Nadador de referencia
/12
9
* Valores del estudio “An energy Balance of front crawl” (Zamparo, 2005)
*

## Slide 17: OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA
RESULTADOS:
Nadador de referencia
* Valores del estudio “An energy Balance of front crawl” (Zamparo, 2005)
*
/12
Tiempo del recorrido en función de la corriente
9

## Slide 18: OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA
RESULTADOS:
Comparación con resultados experimentales
E = 490 kJ
P = 140 W)
(Zamparo, 2005)
538 s
662 s
E = 329 kJ
P = 101 W
(Shimonagata, 2002)
823 s
E = 217 kJ
P = 66 W
(Dominguez, 2011)
945 s
E = 167 kJ
P = 51 W
(Shionoya, 1999)
/12
10
CORRIENTE

## Slide 19: CONCLUSIONES
Importancia de la herramienta CFD en el análisis de las fuerzas de arrastre en el nado, donde se ha constatado un impacto fundamental de:
  Posición del cuerpo
  Oleaje
/12
11
Posibilidad de aplicación de modelos relativamente simples para analizar el consumo energético de un nadador
La estrategia óptima de nado depende de:
  Características fisiológicas
  Capacidades energéticas
  Perturbaciones: corrientes
Ventajas del uso del CFD:
  Obtención de más resultados que con pruebas experimentales
  Ahorro de tiempo
  Mejora la comprensión de los resultados

## Slide 20: PRESUPUESTO
/12
12
Concepto | Importe
Búsqueda información | 2,975.00 €
Geometría y Mallado | 2,320.00 €
Configuración y Cálculo | 5,524.00 €
Postprocesado CFD | 2,870.00 €
Modelado Optimizador | 2,484.00 €
Cálculo Optimización | 2,470.00 €
Análisis de resultados | 2,070.00 €
Redacción de la memoria | 5,210.00 €
Subtotal | 25,923.00 €
IVA 21% | 5,443.83 €
Total costes actividades | 31,366.83 €
Concepto | Importe
Costes directos totales | 31,961.83 €
Porcentaje costes indirectos | 3 %
Total costes indirectos | 958.85 €
Concepto | Importe
Costes directos totales | 31,961.83 €
Porcentaje beneficio industrial | 7 %
Subtotal | 2,237,33 €
IVA 21% | 469.84 €
Total beneficio industrial | 2,707.17 €
Concepto | Importe
Costes actividades | 31,366.83 €
Costes equipo informático | 575.00 €
Materiales fungibles | 20.00 €
Total costes directos | 31,961.83 €
Concepto | Importe
Costes directos | 31,961.83 €
Costes indirectos | 958.85 €
Beneficio industrial | 2,237.33 €
TOTAL | 35,627.85 €

## Slide 21: GRACIAS POR SU ATENCIÓN