## Slide 1: -Análisis de los convertidores electrónicos de potencia necesarios para un sistema de iluminación fotovoltaico semi-autónomo.
Alumno: Brayan Leonardo Zambrano Parra
Titulación: Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Tutor del proyecto: D. Salvador Seguí Chilet
Valencia, Diciembre 2017
Trabajo de Fin de Grado

## Slide 2: ÍNDICE
1. Introducción
2. Sistema y características
3. Simulaciones y comparativas
4 Conclusiones

## Slide 3: 1. Introducción
Contexto y objetivo
Fuentes alternativas limpias
Agotamiento de recursos
Evolución de las generadoras de energía eléctrica

## Slide 4: 2.Sistema y características
Fuentes conmutadas
Selección de tipologías
Características del sistema |  | 
 | Entrada | Salida
Tensión | 24V en DC | 230V ≈@50Hz
Potencia activa | 200W | 150W

## Slide 5: 3. Simulaciones y comparativas
Inversor
 | Teórico | Simulado
Tensión en la carga | 230V | 243.5V
THD | --- | 0.05%

## Slide 6
Filtro del Inversor
Ganancia del filtro a frecuencia del mayor harmónico (7,5kHz)

## Slide 7
Inversor
Salida entes del filtro, con harmónicos
Salida tras el filtro

## Slide 8: Simulaciones y comparativas
BOOST
 | Teórico | Simulado Boost Batería - Panel | Simulado Boost Rectificador
Tensión media OUT | 400V | 409,5 V | 409,5 V
Corriente media OUT | 0,375 A | 0,3825 A | 0,3825 A
Rizado de tensión | 12 V | 12 V | 9,6 V
Rizado de corriente | 19 mA | 11,1 mA | 9,6 mA

## Slide 9
Rectificador
BOOST
Baterías – Panel solar

## Slide 10
BUCK
 | Teórico | Simulado
Tensión OUT | 24 V | 20,2 V
Corriente OUT | 3,85 A | 5,25 A

## Slide 11
Rectificador – Puente de diodos
 | Simulado
Rizado Tensión | 50 V
Rizado Corriente | 45 mA

## Slide 12: 4. Conclusiones
Objetivos alcanzados
Modelos de etapas de potencia válidos
Base para proseguir establecida, diseño de lazos de control
Capacidad para proseguir con los análisis que se requieran

## Slide 13: Fin de presentación
Muchas gracias por la atención prestada.

## Slide 14: FAQ 1: Porque no está la pequeña señal expuesta
No lo está, porque los elementos de pequeña señal buscan ayudar a establecer de una forma aproximada las perturbaciones propias del sistema. Esto busca ayudar al control de las mismas, no ha su modelización de etapas de potencia.

## Slide 15: FAQ 2: Porque dos convertidores diferentes para alimentar las baterías
Esto se propone para poder modelizar un sistema de baterías escalado, a bloques o de cualquier otro tipo; y además con la idea de que el propio sistema se pueda interconectar con otros, y crear un único sistema de mayor capacidad.