## Slide 1
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
ESTUDIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO DE LA VARIANTE DE LA CARRETERA CV-35 A SU PASO POR EL MUNICIPIO DE CHELVA (PROVINCIA DE VALENCIA).
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN TODOS LOS CORREDORES. ANÁLISIS SOBRE EL MEDIO FÍSICO
ALTERNATIVAS
Sur (4.815 m)
Centro (4.293 m)
Norte (6.940 m)
SITUACIÓN INICIAL
(CV-35 a su paso por CHELVA)
PROBLEMAS DE:
Funcionalidad de la vía
Seguridad vial
Contaminación acústica
CLIMATOLOGIA
Clima mediterráneo continentalizado:
Inviernos más fríos y veranos más cálidos respecto al clima mediterráneo.
PAISAJE
El Valle de Chelva constituye el territorio de mayor fragilidad paisajística y la zona en la que las alternativas se ubican pueden tener mayor impacto visual.
RIESGOS HIDROLOGICOS Y GEOLOGICOS
Erosión actual: Las alternativas Centro y Norte se ubicarán sobre zonas de erosión actual muy baja. La Sur encuentra zonas con riesgo de erosión alto
Erosión potencial: Riesgo de erosión aumentará.
Riesgo de inestabilidad de laderas: La zona norte riesgo de deslizamiento bajo y en la parte estará cruzada por zonas de deslizamiento medio.
Vulnerabilidad de acuíferos: En la alternativa norte existe una zona de vulnerabilidad de acuíferos alta. El resto la vulnerabilidad es baja.
Riesgos de inundaciones: No existe riesgo de inundación
IMPACTOS
Los impactos más importantes se producen sobre los siguientes factores :
PAISAJE, ECONOMÍA LOCAL,FLORA Y FAUNA,
EVALUACIÓN GLOBAL
Menor impacto global , entre las 3 propuestas, ALTERNATIVA CENTRO
MEDIDAS CORRECTORAS y PROTECTORAS
Definición de medidas → Menor impacto
ALTERNATIVA CENTRO
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
Titulación: Grado en Ingeniería Civil
Curso: 2016/17
Autor: Araque Andreu, Antonio José
Tutora: Romero Gil, Inmaculada
0,0 | -17,4 | -17,4
-230,7 | -58,1 | -288,8
-221,8 | -46,8 | -268,6
-228,9 | -48,5 | -277,4
Alternativa 0
Sur
Centro
Norte
Construcción | Explotación | TOTAL