## Slide 1
Alumno: Daniel Bohigues Vallet
Tutores: Andrea Salandin, Isabel Tort Ausina
VIVIENDA TRADICIONAL vs VIVIENDA SOSTENIBLE
Proyecto Final de Grado Taller 18 de Eficiencia energética
ETS de Ingeneiería de Edificación – UPV curso 20010-11
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN
1. DESCRIPCIÓN DE LA VIVIENDA
Vivienda objeto de estudio: vivienda unifamiliar aislada, con una superficie útil de 230 m2, formada por garaje, planta baja y planta primera.
Situada en la localidad de Vilamarxante
Semisótano
Planta Baja
Planta Primera
2. CUMPLIMIENTO DEL DB-HE1
El objetivo de este Proyecto Final de Grado es enfatizar en el concepto de la arquitectura sostenible, demostrar que si se proyecta desde sus inicios, una vivienda puede además de ahorrar dinero, colaborar en la lucha contra el cambio climático y todo ello sin perjudicar nuestra comodidad.
El primer paso será comprobar que la envolvente de la vivienda cumple con el CTE.
A) FACHADA
Ufac=0.62 W/m2K
Para zona C2
Ulím = 0.73 W/m2K
B) CUBIERTA INCLINADA
Ucub=0.57 W/m2K
Para zona C2
Ulím = 0.41 W/m2K
C) FORJADO SANITARIO
Ufsan=1.14 W/m2K
Para zona C2
Ulím = 0.50 W/m2K
D) CUBIERTA PLANA TRANSITABLE
Ufsan=0.38 W/m2K
Para zona C2
Ulím = 0.41 W/m2K
3. SITUACIÓN INICIAL
CLIMATIZACIÓN: Objetivo  mantener la vivienda a una temperatura de confort que ronde los 21 ºC durante todo el año
AGUA CALIENTE SANITARIA: Objetivo  abastecer a la vivienda de un caudal de 180 l/día de ACS.
Mediante calentador eléctrico.
Energía necesaria para el ACS y la climatización de la vivienda (kWh):
 | Calefacción (kWh) | Refrigeración (kWh) | ACS (kWh) | Consumo Total (kWh)
Enero | 5481,15 | 0,00 | 337,47 | 5818,62
Febrero | 4340,78 | 0,00 | 298,95 | 4639,73
Marzo | 3303,5 | 0,00 | 318,00 | 3621,50
Abril | 1634,66 | 0,00 | 295,18 | 1929,84
Mayo | 377,48 | 1,91 | 298,53 | 677,92
Junio | 32,55 | 59,89 | 282,62 | 375,06
Julio | 0,00 | 420,08 | 285,55 | 705,63
Agosto | 0,00 | 549,97 | 292,04 | 842,01
Septiembre | 0,71 | 126,04 | 288,90 | 415,65
Octubre | 341,07 | 4,53 | 305,02 | 650,62
Noviembre | 2684,74 | 0,02 | 307,74 | 2992,50
Diciembre | 5246,77 | 0,00 | 337,47 | 5584,24
TOTAL | 23443,41 | 1162,44 | 3647,51 | 28253,36
La energía necesaria para el ACS se obtiene con el método de cálculo curvas ƒ (f-Chart).
La energía necesaria para la climatización se obtiene con el programa de simulación energética llamado Designbuilder.
Conocido el consumo energético total anual, el objetivo será disminuir dicha cantidad, para ello se tomarán dos medidas, la instalación de una placa solar térmica y las mejoras de los aislamientos en los cerramientos.
4. INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA
Siguiendo paso a paso el DB-HE4, se realiza la instalación con una sola placa de 2,63m2 de superficie de absorción y un interacumulador de 200 l de capacidad con un serpentín de 1,4 m2.
El esquema general es el siguiente:
5. MEJORAS EN LOS CERRAMIENTOS
Mediante el programa Designbuilder, se realizan tres alternativas a la situación inicial, cada una de ellas con un objetivo y obteniendo unos resultados diferentes.
Alternativa 1: se pretende que todos los cerramientos cumplan con el CTE, por ello, los cambios serán aumentar el espesor del aislamiento en la cubierta inclinada y añadírselo al forjado sanitario.
Alternativa 2: se pretende, manteniendo el tipo de aislamiento, colocar aquellos de menor conductividad, mejorando así la transmitancia de todos los cerramientos.
Alternativa 3: se pretende sustituir todos los aislamientos por el material que menor conductividad tiene, como es el poliestireno extruido XPS λ = 0,025 W/mk.
Con estas modificaciones, se obtienen los siguientes resultados:
Consumo energético (kWh) | Calefacción | Refrigeración | ACS | Consumo Total | Ahorro Energético
Situación inicial | 23443,42 | 1162,43 | 3647,51 | 28253,36 | 0
Alternativa 1 | 17413,25 | 1845,75 | 3647,51 | 22906,51 | 5346,85
Alternativa 2 | 14702,00 | 1883,14 | 3647,51 | 20232,65 | 8020,71
Alternativa 3 | 11891,35 | 1881,57 | 3647,51 | 17420,43 | 10832,93
6. ANÁLISIS ECONÓMICO
INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA
 | Cobertura (%) | Demanda (kWh) | Gasto inicial (€) | Cobertura (kWh) | Ahorro (€) | Apoyo sist convencional (kWh) | Coste actual uso caldera (€)
Enero | 32,9 | 337,5 | 47,2 | 111,0 | 15,54 | 226,5 | 31,7
Febrero | 46,0 | 299,0 | 41,9 | 137,5 | 19,24 | 161,5 | 22,6
Marzo | 64 | 318,0 | 44,5 | 204,0 | 28,57 | 114,0 | 16,0
Abril | 77 | 295,2 | 41,3 | 228,7 | 32,02 | 66,4 | 9,3
Mayo | 87 | 298,5 | 41,8 | 259,5 | 36,33 | 39,0 | 5,5
Junio | 95 | 282,6 | 39,6 | 268,4 | 37,57 | 14,2 | 2,0
Julio | 99 | 285,6 | 40,0 | 283,5 | 39,70 | 2,0 | 0,3
Agosto | 89 | 292,0 | 40,9 | 260,2 | 36,42 | 31,9 | 4,5
Septiembre | 74 | 288,9 | 40,4 | 214,9 | 30,08 | 74,0 | 10,4
Octubre | 55,2 | 305,0 | 42,7 | 168,2 | 23,55 | 136,8 | 19,1
Noviembre | 39,5 | 307,7 | 43,1 | 121,5 | 17,01 | 186,3 | 26,1
Diciembre | 28,6 | 337,5 | 47,2 | 96,6 | 13,52 | 240,9 | 33,7
 | 65,7 | 3647,5 | 510,7 | 2354,0 | 329,6 | 1293,5 | 181,1
Inversión instalación solar  3355 €
Ahorro anual  329,6 €
Período de amortización aproximado 10 años
B) MEJORAS EN LOS CERRAMIENTOS
 | Inversión (€) | Consumo energético (kWh) | Gasto anual (€) | Ahorro energético (kWh) | Ahorro económico (€) | Amortización (años)
Situación inicial | 3605,24 | 24605,85 | 3444,82 | - | - | -
Alternativa 1 | 6045,24 | 19259,00 | 2696,26 | 5346,85 | 748,56 | 8,08
Alternativa 2 | 8029,74 | 16585,14 | 2321,92 | 8020,71 | 1122,90 | 7,15
Alternativa 3 | 11688,63 | 13772,92 | 1928,21 | 10832,93 | 1516,61 | 7,71
7. CONCLUSIONES
Consumo energético (kWh) | Inicio | Alternativa 1 + placa solar | Alternativa 2 + placa solar | Alternativa 3 + placa solar
Enero | 5818,62 | 4670,76 | 4046,98 | 3384,0
Febrero | 4639,73 | 3563,67 | 3056,06 | 2521,74
Marzo | 3621,50 | 2440,2 | 2039,87 | 1631,31
Abril | 1929,84 | 926,1 | 713,67 | 519,00
Mayo | 677,92 | 153,70 | 120,93 | 94,71
Junio | 375,06 | 152,7 | 161,86 | 167,19
Julio | 705,63 | 619,4 | 624,23 | 616,82
Agosto | 842,01 | 847,2 | 854,11 | 846,61
Septiembre | 415,65 | 336,9 | 349,59 | 355,71
Octubre | 650,62 | 239,9 | 206,59 | 196,33
Noviembre | 2992,50 | 2066,1 | 1753,10 | 1425,64
Diciembre | 5584,24 | 4536,0 | 3951,65 | 3322,28
 | 28253,36 | 20552,54 | 17878,66 | 15081,41
Importe (€) | Inicio | Alternativa 1 + placa solar | Alternativa 2 + placa solar | Alternativa 3 + placa solar
Enero | 814,61 | 653,91 | 566,58 | 473,77
Febrero | 649,56 | 498,91 | 427,85 | 353,04
Marzo | 507,01 | 341,63 | 285,58 | 228,38
Abril | 270,18 | 129,66 | 99,91 | 72,66
Mayo | 94,91 | 21,52 | 16,93 | 13,26
Junio | 52,51 | 21,38 | 22,66 | 23,41
Julio | 98,79 | 86,71 | 87,39 | 86,36
Agosto | 117,88 | 118,60 | 119,58 | 118,53
Septiembre | 58,19 | 47,16 | 48,94 | 49,80
Octubre | 91,09 | 33,58 | 28,92 | 27,49
Noviembre | 418,95 | 289,25 | 245,43 | 199,59
Diciembre | 781,79 | 635,04 | 553,23 | 465,12
 | 3955,47 | 2877,36 | 2503,01 | 2111,40
Juntando ambas aplicaciones, el consumo energético total para cada caso es el siguiente:
La repercusión económica de ambas aplicaciones en cada caso es el siguiente:
Se puede comprobar como las medidas adoptadas reducen de manera notable el consumo energético total con el correspondiente ahorro económico que ello conlleva, además ayudamos a combatir el cambio climático, puesto que a medida que pasamos de un caso a otro, las emisiones de CO2 se reducen considerablemente, como se aprecia en la gráfica siguiente:
Notes: 1
1