## Slide 1
Proyecto Final de Grado Ingeniería de la Edificación Modalidad de intercambio académico curso 2010-11
ITALIA– Lecco (MILANO)
Alumno: Alejandro García Aguilera
tutor destino: Matteo Ruta
tutor ETSGE: Alejandro Tejedor Calvo
CASA MEDIOAMBIENTAL / ENVIRONMENTAL HOME
La realización de un edificio singular nos proporciona la oportunidad de valorar características importantes como són, la geometría, la posición respecto al sol, la ventilación o sistemas constructivos más adecuados. Todo ello siempre pensando en la construcción de un edificio que respete el medio ambiente y que aproveche de él todo aquello que fuera posible. La utilización de los diferentes programas y cálculos sirven también para dar las soluciones mas adecuados y que proporcionen al edificio de un estudio de las temperaturas, transmisiones térmicas, balances de energías (calefacción-refrigeración) etc. que den un mayor ahorro con la finalidad siempre de realizar un edificio sostenible energéticamente.
Goal of the project:
-Low energy building.
-Well insulated external walls (winter).
- Shading systems (Summer).
-Use of different programs and load for your settings.
Objetivo del proyecto: -Edificio sostenible energéticamente. -Buen aislamiento de las paredes exteriores (invierno). -Los sistemas de protección del calor (verano). -El uso de diferentes programas y los cálculos para su configuración.
DESARROLLO DE LA IDEA – PROYECTO / DEVELOPMENT IDEA- PROJECT
Punto de partida: / Starting point:
- Elección del solar para la ubicación del edificio Fig.1,2,5 ./ Choosing the location of the building plot. Fig.1,2,5.
Una vez elegido el solar donde se sitúa el edificio la idea principal fue la realización de un conjunto de rectángulos unidos entre si. Fig.3,4. / After choosing the site where the building is located the main idea was to hold a set of rectangles joined together. Fig.4,5.
El edificio tiene una orientación sur para una mayor captación de luz diaria.Fig.8. El conjunto de los dos bloques junto con la torre responde a una búsqueda de ventilación natural.Fig 6,7 / The building is oriented south to capture more daylight. Fig.8. The set of two tower blocks along with answers to a search for natural ventilation. Fig. 6,7
A continuación se puede observar el proceso de ideación. / Then you can watch the process of ideation.
PROGRAMAS Y CALCULOS UTILIZADOS/ PROGRAMS AND CALCULATION USED.
-Calculo de Transmitancia “U”:
Se utiliza para el calculo del coeficiente de transmisión térmica que se da en paredes, suelos y ventanas. /It is used for calculating the heat transfer coefficient is given for walls floors and windows.
Valores U iniciales: Muros exteriores<0,34 W/m²/K, cubiertas <0,30 W/m²/K, ventanas <2,2 W/m²/K, suelos en contacto con el suelo <0,33W/m²/K;/ Initial “U” values​​: External walls <0.34 W / m² / K, Roofs <0.30 W / m² / K, windows <2.2 W / m² / K, Floors in contact with the ground <0.33 W / m² / K;
Barrera de Vapor: Calculo utilizado para averiguar si en un elemento constructivo se produce condensaciones. En el caso de que produzca condensaciones se deberá de colocar una capa de Barrera de Vapor para evitarlo. / Vapor Barrier: Calculation used to determine if a design element condensation occurs. In the event that condensation occurs should place a vapor barrier layer to prevent it.
- Visual Comfort: Este cálculo determina el grado de confort visual al que aspiran los ocupantes de un recinto medido en porcentaje. Se obtiene escogiendo una estancia del edificio y calculando para un punto exacto de la estancia el confort visual que una persona obtiene. / This calculation determines the degree of visual comfort to aspiring occupants of a room measured in percent. Is obtained by choosing a stay of the building and by allowing for an exact point of the room visual comfort a person gets.
- M.R.T: Suma total de las temperaturas de las paredes, el suelo y el techo teniendo en cuenta el ángulo sólido que forman cada una de ellas desde el punto de medición. Este punto de medición puede ser un objeto que se encuentra sentado (Fig. 11) o de pie (Fig. 12). El resultado del confort térmico de la sala debe estar entre 19 ºC -20 ºC. / Total sum of the temperatures of the walls, floor and ceiling taking into account the solid angle form each point of measurement. This point of measurement can be an object that sits (Fig. 11) or standing (Fig. 12). The result of the thermal comfort of the room should be between 19 º C -20 º C.
Programa Casanova: Es un “software“ de calculo para la calefacción y el refrigeración respecto a la demanda de energía, así como el comportamiento de la temperatura en los edificios. / It is a calculation program for heating and cooling on the demand for energy, and the behavior of the temperature in buildings.
De este programa podemos obtener datos como: / In this program we can obtain data such as:
- Horas de Calefacción y refrigeración. (Anual) / Heating and cooling hours (Annual). Fig.13
- Balance de Calor. / Heat Balance.
- Balance de refrigeración./ Cooling Balance. Fig.14
- Balance de ventanas ( Ganancia solar, Transmisión perdidas ventanas). / Balance windows (solar gain, Transmission losses windows)
- Energías primarias y finales demandadas de calefacción. / Primary and end energy demand for heating.
- Energías primarias y finales demandadas de refrigeración. / Primary and end energy demand for cooling.
- Autodesk Ecotect Analysis: Es un “software” análisis de diseño sostenible que ofrece una amplia gama de simulaciones y análisis de funcionamiento energético que permite mejorar el rendimiento de los edificios. / A program of analysis of sustainable design that offers a wide range of simulations and analysis of energy performance that improves the performance of buildings.
De este programa obtienen datos que representan la posición solar y las sombras provocadas en el edificio para (Fig.9) el 21 Junio 12:00 PM y la Fig. 10 que representa 21 de Diciembre a las 12:00 Pm, que representan las estaciones de verano e invierno respectivamente / In this program earn the position data representing the sun and shadows caused in the building (Fig. 9) on June 21 24:00 and Fig 10 is December 21 at 12:00 pm, representing the summer and winter seasons respectively.
DESARROLLO CONSTRUCTIVO / BUILDING DEVELOPMENT
Fig. 9
Fig. 10
Características principales del edificio: / Main features of the building:
-Cimentación de zapata corrida para el muro de carga y zapatas aisladas para los pilares. / Foundation for the footings in the load wall and isolated footings to the pillars.
  El forjado de la Planta baja es de Forjado colaborante apoyado sobre estructura metalica. / The Slab of the lower Floor is supported on metal frame decking.
  El forjado de la planta superior se realiza integro de forjado Bidireccional. / The Slab of the Upper Floor is completely made of forged Bi.
  Superficie Planta Baja 112 m². / Lower Floor Area are 112 m².
  Superficie Planta Superior 183,6 m²./ Upper Floor are 183,6 m².
  Superficie Entreplanta + Sala maquinas: 42,40 m²./ Between Floor and Mechanical room are 42,40 m².
  Cubierta Planta Baja: Cubierta Plana Transitable Ajardinada. / Lower Floor Deck is Garden Roof passable.
  Cubierta Planta Superior: Cubierta Plana No transitable de Grava. / Upper Floor Deck is Flat Roof not passable.
  Cubierta Torre: Cubierta inclinada de Placas de acero inoxidable abatibles. / Tower Floor. Pitched roof of stainless steel folding plates.
  Cerramientos Exterior: Planta Baja de Muro de carga con acabado de piedra y Muro cortina. Planta superior parte de vidrio continuo y muro de hormigón armado el resto con acabado de cerramiento ventilado. / Exterior Wall: Lower Floor of load wall finished with stone and Courtain Wall. The Upper Floor of continuous glass and reinforced concrete wall to the rest and ventilated wall finish.
  Cerramiento Interior: Placas de yeso laminado Pladur. / Interior walls: Plasterboard “Pladur”.
P Vapor > P. Saturación = CONDENSA
Vapor Presure > Saturation Presure = CONDENS
The making of a singular´s building provides the opportunity to assess important features such as, geometry, position on the sun, ventilation and construction systems. This always thinking of construction a building that respects the environment and take advantage of him all that was possible. The use of different programs and calculations also serve to give the most appropriate solutions and provide the building with a study of temperatures, heat transfer, energy balance (heating-cooling) etc.. give greater saving with the aim always the energetically sustainable building.
Fig.1
Fig.2
Fig. 3
Fig. 4
Fig. 5
Fig. 6
Fig. 7
Fig. 8
Conclusiones:
Fig.11
Fig.12
Conclusions:
Fig.13
Fig. 14
Notes: 1
1