UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA.

11

PFG

DISEÑO Y CÁLCULO DE ESTRUCTURA PARA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA PISCINA Y PISTA DE PADEL.

Borja Javier Grau Casado.

ÍNDICE

- INTRODUCCION: REQUISITOS A CUMPLIR LA ESTRUCTURA DE MADERA.

  - Introducción sobre la estructura.					5

1.2.  Descripción detallada de la pista de padel.				6

1.3.  Descripción detallada de la piscina, jacuzzi y sauna.		9

- COMPARATIVA DE DIFERENTES PÓRTICOS.

2.1.   Propuesta 1. Pórtico simple.					13

2.2.   Propuesta 2. Pórtico con escuadras de refuerzo en nudos.		17

2.3.   Propuesta 3. Pórtico con pilares inclinados.			20

2.4.   Propuesta 4. Pórtico de viga celosía tipo pratt			24

2.5.   Propuesta 5. Pórtico con viga de celosía tipo howe.		27

- CARGAS PERMANENTES DE LA ESTRUCTURA:

COMPOSICIÓN FACHADAS Y CUBIERTA.

3.1.    Peso cubierta, detalles constructivos y gráficos de carga                41    sobre la estructura.

3.2.    Peso estructura: vigas y pilares. 					44

3.3.    Peso fachada detalles constructivos y gráficos de carga                 46    sobre la estructura.

- CARGAS VARIABLES:

4.1.   Cálculo carga de nieve, según DB-SE-AE. Diagramas.		52

4.2.   Cálculo carga de viento, según DB-SE-AE. Diagramas.

4.2.1.  Cálculo viento en fachada.					53

4.2.2.  Cálculo viento en cubierta.					82

4.2.3.  Representación gráfica de las cargas                                          91          de viento en fachada y cubierta simultáneamente.

4.3.  Sobrecarga de uso. 						96

- DIMENSIONADO PERFILES Y AHORRO

DE LA ESTRUCTURA IDONEA

  - % de trabajo de los perfiles y sección                                           100       sín previsión del pandeo.

- CÁLCULOS:

6.1.        Pandeo.							106

6.2.        Flechas.							127

- CÁLCULO POR EL MÉTODO CREMONA.

  - Cálculo peso permanente a soportar por la viga.		128

  - Obtención de las reacciones.					128

  - Resolución celosía Cremona por nudos.			128.2

  - Diagrama final Cremona.					128.3

- CÁLCULO Y EJECUCIÓN DE NUDOS.

  - Cálculo de los nudos que intervienen en nuestra estructura.	129

- CÁLCULO Y DIMENSIONADO DE LA CIMENTACIÓN.

- Planos, detalles y cálculos por Cype.			136

- TIPO DE ESTRUCTURA SELECCIONADA.				153

- Acotación y distribución estructural y exterior

de la edificación.

- Características madera GL- 28.

- Visualización de todas las cargas aplicadas a Cype, tanto permanente como variable.

- Diagramas de envolventes.

- CÁLCULO DE SISMOS. 							159

- ANEXO ESTUDIO DE LA FORMA DE TRABAJO DE LA MADERA: 	161

- Comportamiento en ensayos de laboratorio de  rotura, mediante gráficas y tablas.

- ANEXOS DEL CYPE.							174

- MEDIOS DE TRABAJO UTILIZADOS.					346

BIBLIOGRAFÍAS Y NORMATIVA.

- RESUMEN ESTUDIO GEOTÉCNICO.					346

  - Introducción sobre la estructura.

La estructura seleccionada, ha de estar diseñada acorde a unos tipos de solicitaciones, en cuanto a funcionalidad y requerimientos mínimos de cálculo según el CTE (DB-SE-AE) “documento básico de seguridad estructural en acciones de la edificación”.

La funcionalidad nos la determina las instalaciones interiores, en este caso se ha pensado en ubicar en su interior, una pista de pádel y una piscina.

Las limitaciones de la pista de pádel según la federación de este deporte, son:

Altura mínima 6m y superficie de 20 m x 10 m (longitud x anchura), se nos especifica además que ha de ser un contorno cerrado, pudiendo estar a cielo abierto o cerrado.

En nuestro caso al ser un pabellón cubierto, con fachadas cerradas, con una superficie útil de 20 x 10 metros, en el sector de máxima altura de cubierta, cumple estos requisitos.

En cuanto a la piscina es un vaso rectangular de dimensiones 25 x 15 metros, retranqueada en la mitad de la zona menos profunda, sus profundidades son de 1,5 metros la zona menos profunda y 3 metros la zona más profunda, con un jacuzzi circular de radio 1 metro, ubicado entre la sauna y piscina e inmerso en la piscina.

  - Descripción detallada de la pista de padel.

   PISTA DE PADEL:

1. TAMAÑO DEL CAMPO:
La pista de juego es un rectángulo de dimensiones 20m x 10m de medidas interiores (Tolerancia ± 0,5 %) cerrada en su totalidad. En sus fondos está cerrada por paredes o muros en forma de U con una altura de 3m. Las paredes laterales pueden ser rectangulares de 3m de altura y 4m de longitud en escalón (tipo europeo) o en diagonal (tipo americano) con un descenso hasta 2m. El resto de los lados se cierra con malla metálica que a su vez sube por encima de las paredes hasta 4m de altura en todo el perímetro. En las paredes laterales también se admite una altura de 4m en los dos primeros metros a contar desde el fondo de la pista y los 16m restantes con una altura de 3m (ver figuras PDL-2, PDL-3)

2. TRAZADO DEL CAMPO:
Las dimensiones y marcas de la pista así como de las paredes laterales y de fondo se indican en la figura PDL-1. Todas líneas de marcas tendrán 5 cm de ancho y serán de color claro fácilmente distinguible del pavimento.

3. ALTURA LIBRE DE OBSTÁCULOS:
La altura libre entre el pavimento y el obstáculo más próximo (luminaria, techo en instalaciones cubiertas) será de 6m como mínimo sobre toda la superficie de la pista sin que exista ningún elemento que invada dicho espacio.

4. ORIENTACIÓN:
El eje longitudinal del campo en instalaciones al aire libre será N-S admitiéndose una variación comprendida entre N-NE y N-NO.

5. ILUMINACIÓN:
La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los jugadores, del equipo arbitral ni de los espectadores.
Cumplirá la norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalaciones deportivas” y contará con los siguientes niveles mínimos de iluminación:

6. PARAMENTOS
Las paredes laterales y de fondo tendrán un acabado superficial uniforme, liso y duro con espesor suficiente y preferiblemente sin juntas, de forma que ofrezcan un rebote de la pelota regular y uniforme.
La malla metálica puede ser de doble torsión o electro soldada (tipo rectangular o romboidal) en cualquier caso el tamaño máximo de su abertura medida en sus diagonales no será inferior a 5 cm ni mayor de 6 cm. La malla metálica debe estar tensa de modo que permita el rebote de la pelota sobre ella. La malla metálica se coloca siempre alineada con el borde interior de las paredes o muros.

En uno de los lados laterales se dispone una puerta o espacio abierto para entrar o salir de la pista. Pueden existir una o dos aberturas a cada lado del centro de la pista, con o sin puerta. Las dimensiones de las aberturas serán las siguientes (ver figura PAD-4):
– Con un solo acceso por lateral: el hueco libre ha de tener un
mínimo de 1,05 m x 2,00 m
– Con dos accesos por lateral: cada hueco libre ha de tener un mínimo de 0,72 m x 2,00 m y un máximo de 0,82 m x 2,00 m En instalaciones de uso público se cuidará el cumplimiento de la normativa de accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Las paredes laterales y de fondo pueden construirse con ladrillo, vidrio u otros materiales transparentes u opacos que tengan la consistencia y uniformidad suficiente para que el rebote de la pelota sea regular y uniforme.

7. PAVIMENTO DEPORTIVO:
La superficie de juego debe ser una superficie plana, horizontal y uniforme. Se admiten los pavimentos de hormigón poroso, hormigón pulido, sintéticos y de hierba artificial, de forma que permitan un bote regular de la pelota.
El color puede ser verde, azul o pardo terroso.
El pavimento deportivo tendrá una planeidad tal que las diferencias de nivel inferiores sean inferiores a 3 mm medidos con regla de 3 m (1/1000)
Los pavimentos drenantes tendrán un índice de infiltración que cumplirá como mínimo I > 50 mm/h
En pavimentos no drenantes las pendientes de evacuación máxima transversal serán del 1% Los pavimentos sintéticos y de hierba artificial cumplirán los siguientes requisitos conforme con el Informe UNE 41958 IN “Pavimentos deportivos”

8. EQUIPAMIENTO:
El equipamiento constituido por los postes y la red cumplirá las Reglas oficiales de la Federación Española de Pádel.
LA RED:
La red divide en su mitad a la pista, tendrá una longitud de 10 m y una altura de 0,88 m en su centro y en los extremos tendrá una altura máxima de 0,92 m.
La red estará suspendida de un cable de sujeción que será de acero galvanizado o de otro material resistente a la corrosión, sus extremos estarán unidos a dos postes laterales de una altura máxima de 1,05 m o de la propia estructura que lo sujetan y tensan.
El dispositivo de tensión del cable debe estar concebido de forma que no se suelte de forma inesperada y no constituya un riesgo para los jugadores.

La red se remata con una banda superior de color blanco de anchura entre 50 y 63 cm una vez plegada, por su interior va el cable de sujeción de la red.
La red debe quedar totalmente extendida de manera que ocupe completamente todo el espacio entre los postes y la superficie de la pista, no debe quedar ningún espacio entre los extremos de la red y los postes, no obstante no debe estar tensa.
Los hilos constituyentes serán de fibras sintéticas y el ancho de malla será lo suficientemente reducido para evitar que la pelota pase a su través.

LOS POSTES:
Los postes estarán empotrados en la pista mediante cajetines. Tendrán sus caras exteriores coincidiendo con los límites laterales de la pista (abertura, puerta o malla metálica) figura PDL-5. Pueden ser de sección circular o cuadrada pero tendrán sus aristas redondeadas. Los postes servirán de apoyo del cable de sujeción de la red y tendrá una guía para dicho cable así como un dispositivo de tensión del mismo, el cual estará diseñado de forma que no se pueda soltar de forma inesperada.
Los postes pueden ser de acero protegido contra la corrosión, metal ligero no corrosivo o protegido de la corrosión o material sintético.

Medidas pistas de PADEL

### PLANOS DE UNA PISTA DE PADEL:

1.3. Descripción detallada de la piscina.

###    PISCINAS:

### Barreras de protección

El CTE exige que las piscinas dispongan de barreras de protección que impidan llegar hasta el agua, a menos que el acceso de niños a la zona del agua esté controlado (es decir, los niños no pueden acceder en ningún momento, algo difícil de realizar en piscinas de viviendas si no se disponen barreras, ya que en el momento en que no se usa la piscina no debe poder accederse, como cuando se cierran las piscinas municipales).

Las barreras deben cumplir las siguientes características:

- Tener elementos de cierre y bloqueo en las zonas de acceso.

- Tener una altura mínima de 1,20 metros.

- No ser escalables.

- Resitir una fuerza horizontal de 0,5kN/m.

- No tener huecos por lo que pueda introducirse una esfera de 10cm.

Por lo general, las normas establecidas por las comunidades, permiten solucionar el uso de vallas mediante otros sistemas, como barreras arquitectónicas u ornamentales. El CTE lo permite siempre que se justifique que se alcance el mismo nivel de seguridad.

### Profundidad del vaso

El CTE establece como profundidades máximas 50 cm para piscinas infantiles y 3m para el resto, siempre que existan zonas con profundidad inferior a 1,40m. Además existen normas para señalizar las profundidades.

En las comunidades los límites varias desde 30 hasta 60 cm en las piscinas infantiles, y en algunos casos no hay establecidos límites máximos en la profundidad.

### Pendiente del suelo del vaso

El CTE exige que la pendiente supere el 6% en las piscinas infantiles y en el resto de piscinas, el 10% en las zonas de profundidad inferior a 1,40m.

En las zonas que superen esta medida la pendiente no puede exceder el 35%. Por lo general, estos valores coinciden con las normas autonómicas.

### Huecos en el vaso

Los huecos realizados en el vaso de la piscina deben estar cubiertos con rejillas o dispositivos parecidos que impidan que le usuario quede atrapado.

### Materiales del vaso y el andén

EL CTE exige que el material del interior del vaso sea de color claro, algo que ocurre en casi todas las normas autonómicas.

La novedad en el CTE es que exige que los pavimentos deban cumplir unas normas de resbalabilidad. Hasta ahora lo único que se decía era que debía ser antideslizante sin establecer ninguna medida. El CTE establece un ensayo para medir la resbalabilidad de los pavimentos, estableciendo unas clases de suelo. En el caso de las piscinas, se establece que tanto el material del vaso como el del andén debe ser de clase 3, la más exigente.

### Andenes

Los andenes deben tener una anchura mínima de 1,20m, evitando su construcción el encharcamiento. Según las comunidades esta medida variaba, e incluso en algunas se decía que debía establecer un fácil acceso al vaso. El CTE toma esta medida para favorecer la circulación entorno al vaso.

### Escaleras

Deben alcanzar una profundidad de 1 metro bajo el agua. O bien 30 cm sobre el suelo de la piscina. Deben estar situadas en las zonas próximas a los ángulos del vaso, y en los cambios de pendiente de forma que no existan más de 15 metros entre ellas.

También se exige que no deben sobresalir de la pared del vaso.

Como conclusión, especificar que el CTE establece unas condiciones mínimas a nivel estatal. Como en todas las comunidades ya había normas, el cambio es que algunas medidas son más restrictivas. Los cambios más relevantes son las nuevas normas de resbalabilidad que deben cumplir los materiales, y la obligación de todas las piscinas de uso colectivo de cumplir las normas.

### MATERIAL DE FILTRACIÓN

-          Filtro de poliéster de arena de silex Ø 500 mm.

el diámetro del filtro puede variar según el volumen de la piscina

-          Manómetro de presión.

-          Válvula Selectora de 6 Vías

-          Skimer.

-          Boquillas para Impulsiones.

-          Boquilas para limpiafondos.

-          Boquillas de fondo

-          Bomba autoaspirante ¾ CV  220 V con prefiltros.

la capacidad de la bomba puede variar según el volumen de la piscina.

###    SAUNA IROKO 150 X 200

Fabricada en madera maciza de IROKO.

Todas nuestras saunas cuentan con el siguiente equipamiento de serie:

- Cabina completa realizada en madera maciza.
- Puertas de madera o enmarcadas con vidrio.
- Suelos de rejillas móviles.
- Bancos soportes deslizantes con un distinto nivel.
- Piedras y calefactor.
- Cuadro con control de termostato y temporizador.
- Reloj de arena.
- Termómetro e higrómetro.
- Cubo y cazo de madera para el agua.
- Luz interior.

###    SPA SPIRIT

### DESCRIPICIÓN:

Este spa exótico combina espacio y lujo con seis asientos espectaculares, 63 chorros avanzados de hidroterapia y todas nuestras características y diseños innovadores. Ya sea que usted repose en la zona de descanso o dé puntapiés en el Rincón del Capitán, con Spirit usted tendrá una muestra del paraíso.

CARACTERÍSTICAS:

- Dimensiones: 215 x 215 x 92 cm.

- 6 Asientos con 1 reposera.

- Capacidad de 1000 LT.

- 63 salidas de Hidroterapia.

- Ozono.

- Luz LED.

- Cascada.

- Controles Superiores Digitales.

- Aroma-Terapia.

- Almohadas Moldeadas, Suaves y sin Costuras.

- Filtración de 10M2.

- Panel de Componentes Mod PodTM

- Botiquín Premium Sintético Sin Mantenimiento EON®.

- Sistemas Envolvente de Luces LED (Opcional).

- Estéreo sumergible y Altavoces Emergentes.

2.	COMPARATIVA DE DIFERENTES PÓRTICOS. Deformación, diagramas de cortantes y momentos, dimensionado barras, con madera.

TABLA PARA ESFUERZOS VETICALES:

| ESFUERZOS/ PROPUESTA | AXILES A,B | CORTANTES A,B | MOMENTOS A,B | DEFORMADA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. SIMPLE | -103,08 -105,09 | -103,08 103,08 | 520,43 | 7048,66 |
| P. PRATT | -88,64 | 20,49 -29,59 | 20,81 -22,97 | 3,19 22,21 |
| P. REFORZADO | 77,77 | -17,16 -37,70 | 8,83 -46,03 | 0,75 11,94 |
| P. EN Y | 0,59 | 26,84 63,84 | 35,27 -124,50 | 1,32 10,02 |
| P. HOWE | 22,08 | 20,89 -30,46 | 21,12 -23,94 | 1,28 21,12 |

A = valor mínimo de la gráfica.	B = valor máximo de la gráfica.

TABLA PARA ESFUERZOS HORIZONTALES:

| ESFUERZOS/ PROPUESTA | AXILES A,B | CORTANTES A,B | MOMENTOS A,B | DEFORMADA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. SIMPLE | -13,11 | -13,11 56,43 | -8,77 153,52 | 71,23 70,60 |
| P. PRATT | 2,75 | 19,31 -0,31 | 19,01 | 11,68 11,06 |
| P. REFORZADO | -2,03 | 15,82 -3,80 | -1,28 11,47 | 31,68 22,51 |
| P. EN Y | 2,85 -15,67 | -17,57 14,51 | 7,48 -10,67 | 37,47 20,83 |
| P. HOWE | -0,02 | 25,54 5,92 | 31,46 | 11,26 10,81 |

A = valor mínimo de la gráfica.	B = valor máximo de la gráfica.

2.1. Propuesta 1. Pórtico simple con articulaciones en los nudos de vinculación interior y empotramientos en vinculaciones exteriores.

- Cargas uniformemente repartidas en la viga 10 Kn/m^2  y 9,81 Kn/m^2 en un pilar, cargas similares a las que aplicaremos a continuación, para observar el comportamiento:

- Dimensionado de perfiles:

- Gráfica de axiles:

Para el supuesto aproximado de  carga permanente de peso cubierta y nieve.

Para el supuesto aproximado de  carga de viento en una dirección, sin contar con la carga vertical.

- Gráfica de Cortantes:

Para el supuesto aproximado de  carga permanente de peso cubierta y nieve.

Para el supuesto aproximado de  carga de viento en una dirección, sin contar con la carga vertical.

- Gráfica de momentos:

Para el supuesto aproximado de  carga permanente de peso cubierta y nieve.

Para el supuesto aproximado de  carga de viento en una dirección, sin contar con la carga vertical.

- Deformación:

Para el supuesto aproximado de  carga permanente de peso cubierta y nieve.

Para el supuesto aproximado de  carga de viento en una dirección, sin contar con la carga vertical.

2.2. Propuesta 2. Pórtico con escuadras de refuerzo en nudos. Con nudos empotrados tanto de vinculación interior como exterior, cargas similares a las que aplicaremos a continuación, para observar el comportamiento:

- Cargas uniformemente repartidas en la viga 10 Kn/m^2  y 9,81 Kn/m^2 en un pilar:

- Dimensionado de perfiles:

- Gráfica de axiles:

Para el supuesto aproximado de  carga permanente de peso cubierta y nieve.

Para el supuesto aproximado de  carga de viento en una dirección, sin contar con la carga vertical.

- Gráfica de Cortantes:

Para el supuesto aproximado de  carga permanente de peso cubierta y nieve.

Para el supuesto aproximado de  carga de viento en una dirección, sin contar con la carga vertical.

- Gráfica de momentos:

Para el supuesto aproximado de  carga permanente de peso cubierta y nieve.

Para el supuesto aproximado de  carga de viento en una dirección, sin contar con la carga vertical.

- Deformación:

Para el supuesto aproximado de  carga permanente de peso cubierta y nieve.

Para el supuesto aproximado de  carga de viento en una dirección, sin contar con la carga vertical.

2.3. Propuesta 3. pórtico con pilares inclinados. Con empotramientos en sus nudos menos en la unión de los pilares tipo “Y” con viga y los pilares astiales, cargas similares a las que aplicaremos a continuación, para observar el comportamiento:

- Cargas uniformemente repartidas en la viga 10 Kn/m^2  y 9,81 Kn/m^2 en un pilar:

- Dimensionado de perfiles:

- Gráfica de axiles:

Para el supuesto aproximado de  carga permanente de peso cubierta y nieve.

Para el supuesto aproximado de  carga de viento en una dirección, sin contar con la carga vertical.

- Gráfica de Cortantes:

Para el supuesto aproximado de  carga permanente de peso cubierta y nieve.

Para el supuesto aproximado de  carga de viento en una dirección, sin contar con la carga vertical.

- Gráfica de momentos:

Para el supuesto aproximado de  carga permanente de peso cubierta y nieve.

Para el supuesto aproximado de  carga de viento en una dirección, sin contar con la carga vertical.

- Deformación:

Para el supuesto aproximado de  carga permanente de peso cubierta y nieve.

Para el supuesto aproximado de  carga de viento en una dirección, sin contar con la carga vertical.

2.4. Propuesta 4. pórtico de viga celosía tipo pratt. Con empotramientos en todos sus nudos, cargas similares a las que aplicaremos a continuación, para observar el comportamiento:

- Cargas uniformemente repartidas en la viga 10 Kn/m^2  y 9,81 Kn/m^2 en un pilar:

- Dimensionado de perfiles:

- Gráfica de axiles:

Para el supuesto aproximado de  carga permanente de peso cubierta y nieve.

Para el supuesto aproximado de  carga de viento en una dirección, sin contar con la carga vertical.

- Gráfica de Cortantes:

Para el supuesto aproximado de  carga permanente de peso cubierta y nieve.

Para el supuesto aproximado de  carga de viento en una dirección, sin contar con la carga vertical.

- Gráfica de momentos:

Para el supuesto aproximado de  carga permanente de peso cubierta y nieve.

Para el supuesto aproximado de  carga de viento en una dirección, sin contar con la carga vertical.

- Deformación:

Para el supuesto aproximado de  carga permanente de peso cubierta y nieve.

Para el supuesto aproximado de  carga de viento en una dirección, sin contar con la carga vertical.

2.5. Propuesta 5. pórtico con viga de celosía tipo howe. De nudos hiperestáticos por tratarse de viga en celosía triangulada, con comportamiento isostático (propiedad de vigas celosia), cargas similares a las que aplicaremos a continuación, para observar el comportamiento:

- Cargas uniformemente repartidas en la viga 10 Kn/m^2  y 9,81 Kn/m^2 en un pilar:

- Dimensionado de perfiles:

- Gráfica de axiles:

Para el supuesto aproximado de  carga permanente de peso cubierta y nieve.

Para el supuesto aproximado de  carga de viento en una dirección, sin contar con la carga vertical.

- Gráfica de Cortantes:

Para el supuesto aproximado de  carga permanente de peso cubierta y nieve.

Para el supuesto aproximado de  carga de viento en una dirección, sin contar con la carga vertical.

- Gráfica de momentos:

Para el supuesto aproximado de  carga permanente de peso cubierta y nieve.

Para el supuesto aproximado de  carga de viento en una dirección, sin contar con la carga vertical.

- Deformación:

Para el supuesto aproximado de  carga permanente de peso cubierta y nieve.

Para el supuesto aproximado de  carga de viento en una dirección, sin contar con la carga vertical.

- COMPOSICIÓN FACHADAS Y CUBIERTA (MATERIALES, ESPESORES Y PESO PROPIO).

La cubierta y fachadas están compuestas por los mismos materiales, espesores y densidades.

Tanto la fachada como la cubierta están resueltas de forma invertida ya que el aislante se superpone al impermeabilizante.

- DIMENSIONES DE LOS TABLEROS:

- Croquizado de las capas de cubierta y el cambio a fachada, a falta de la chapa ondulada de remate para mayor durabilidad, que revestirá toda la superficie de la estructura excepto huecos.

- Detalle conjunto de los elementos que componen la cubierta, sín la chapa de acabado.

3.1.    Peso cubierta, detalles constructivos y gráficos de carga sobre la estructura

DATOS:

- Chapa ondulada de: 2.000 x 1.250 x 0,6 mm con ancho útil 1.000 por solapo de 1 onda.

- 3 filas de tablones machihembrados: de 5m x 1 m x 0,06 m con un peso específico

ρ = de 3,7 a 4,4 kn / m^3  que viene a ser 440 kg / m^3 puesto que un kn = 100 kg

para madera contra laminada encolada.

“madera de construcciones alemanas. Con marcado CE y Sellos de calidad “

- Aislamiento de lana de roca:  de 140 mm de espesor (recubre toda la cubierta)

ρ lana de roca = 70 kq / m^3 .

- Barrera vapor: de peso específico y espesor despreciable.

CHAPA ONDULADA DE ACABADO.

TABLEROS: Esquema detallado de los requisitos necesarios a cumplimentar para un buen entramado de madera contra laminada y machihembrada, detalles constructivos más representativos:

.	VARIEDAD DE AISLAMIENTOS ACÚSTICO Y TÉRMICO: con valoración respecto a su comportamiento por la diferente composición material.

.   VARRERA VAPOR E IMPERMEABILIZANTE:

Tela asfáltica de betún modificado u oxiasfalto y una fina lámina de plástico que actúa como barrera vapor.

CÁLCULOS:

Superficie cubierta:   40,05 x 20 = 801 m^2

- CHAPA a utilizar: Chapa ondulada de: 2.000 x 1.250 x 0,6 mm

con ancho útil 1.850 x 1.000 por solapo de 1 onda.

1.850 x 1.000 = 1.850.000 mm^2 zona q cubre la chapa = 1,85 m^2

801 / 1,85 = 433 chapas de 2000 x 1.250 x 0,6 mm

Con un peso específico de 5,89 kp / m^2 = 0,06 kn / m^2

El peso total de chapa de cubierta es de: 433 x 5,89 = 2550 kp = 25,50 kn

TABLA DE DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA CHAPA ENVOLVENTE DE CUBIERTA:

Superficie cubierta:   40,05 x 20 = 801 m^2

- TABLONES: 5 x 1 = 5 m^2	801 m^2 / 5 m^2 = 160,2  tablones en una fila.

Como es contralaminado en tres filas o capas, cada fila o capa en una dirección, alternando en los ejes x e y.

Obtenemos el peso del total de tablones de cubierta:

160,2 x 3 = 480,6 tablones	480,6 x  ( 5 x 1 x 0,06 m) = 144,18 m^3 de madera laminada.

144,18 m^3 x 440 kg / m^3 peso específico de la madera. = 63.439,2 kg en toda la superficie de cubierta.

63.439,2 / 801 = 79,2 Kg / m^2 = 0,79 Kn / m^2

- AISLAMIENTO LANA DE ROCA:

801 x 0,14 = 112,14 m^3

112,14 m^3 x 70 Kg / m^3 = 7.849,8 Kg = 78,50 Kn en toda la superficie de la cubierta.

7.849 Kg / 801 = 9,8 kg / m^2 = 0,098 kn / m^2.

DISTRIBUCIÓN GRÁFICA DE LAS CARGAS EN LA ESTRUCTURA:

∑ peso propio cubierta = 0,06 + 0,79 + 0,098  = 96 kg / m^2 =

=   0,96 kn / m^2

3.2.    Peso estructura: vigas y pilares.

Para  440 kg / m^3 de peso específico de la madera

. VIGAS DE ATADO, PERIMETRALES Y PERPENDICULARES AL PÓRTICO, DE CONTORNO DE LAS VENTANAS:

Barras de  sección 200 x 200 mm x 40.000 mm = 1.600.000.000 mm^3 x 4 barras =

= 6.400.000.000 mm^3 = 6,4 m^3 ;

6,4 x 440 kg / m^3 = 2.816 kg ;

2.816 / 801 m^2 = 3,52 kg / m^2 = 0,035 kn / m^2

. CRUCES DE SAN ANDRÉS:

Barras de  sección 440 x 100 mm x [2(6,90 + 7,01m) + 2(5,83 + 5,96)] =

= 44.000 x (13,8 + 14,02 + 11,6 + 11,92) = 44.000 x 51,34 = 225.896.000 mm^3 = 0,23 m^3;

0,23 x 440 kg / m^3 = 101,2 kg;

101,2 / 801 m^2 = 0,13 kg/m^2 = 0,0013 kn / m^2

. CORDONES VIGA CELOSÍA PRATT:

Barras de  sección 300 x 200 mm 20.000 mm x 18 barras = 1.200.000.000 mm^3 x 18 =

= 21.600.000.000 mm^3 = 21,6 m^3;

21,6 x 440 kg / m^3 = 9.504 kg;

9.504 / 801 m^2 = 11,86 kg / m^2 = 0,12 kn / m^2

. ELEMENTOS DE RELLENO VIGA PRATT:

Barras de  sección 180 x 180 mm x [(5.385 mm x 28) + (2.000 mm x 21)] =

= 32.400 x (150.780 + 42.000) = 6.246.072.000 mm^3 = 6 m^3;

6 x 440 kg / m^3 = 2.640 kg;

2.640 / 801 m^2 = 4,94 kg / m^2 = 0,5 kn / m^2

. PILARES:

Barras de  sección 800 x 300 mm x [(13 x 7.000) + (11 x 5.000)] = 240.000 x (91.000 + 55.000) =

= 35.040.000.000 mm^3 = 35,04 m^3;

35,04 x 440 kg / m^3 = 15.417,6 kg;

15.417,6 / 801 m^2 = 19,25 kg / m^2 = 0,19 kn / m^2

∑  PESO PROPIO DE LA ESTRUCTURA = 0,035 + 0,0013 + 0,12 + 0,5 + 0,19 =

= 0,85 Kn / m^2

3.3.    Peso fachada detalles constructivos y gráficos de carga sobre la estructura.

DATOS:

- Chapa ondulada de: 2000 x 1250 x 0,6 mm con ancho útil 1000 por solapo de 1 onda.

- 3 filas de tablones: de 5m x 1 m x 0,06 m con un peso específico

ρ = de 3,7 a 4,4 kn / m^3  que viene a ser 440 kg / m^3 puesto que 1 kn = 100 kg 	 (archivo la madre de la madera pag. 27) para madera contralaminada encolada.

(madera de construcciones alemanas) Marcado CE y Sellos de calidad.

- Aislamiento de lana de roca:  de 140 mm de espesor (recubre toda la fachada)

ρ lana de roca = 70 kq / m^3

Croquizado de los encuentros más singulares de madera contralaminada en fachada, sobretodo en esquina, por su dificultad de entramado y resolución vanos de ventilación.

Sección de fachada con hueco de ventana.

Solución contra la humedad y cambio de material madera-hormigón.

CÁLCULOS:

SUPERFICIE TOTAL DE FACHADA: 480 m^2

2 x (40 x 2 / 2) + (40 x 3) = 320 m^2

5 x 20 = 100 m^2

3 x 20 = 60 m^2

- CHAPA: Chapa ondulada de: 2000 x 1250 x 0,6 mm con ancho útil 1.850 x 1.000 por solapo de 1 onda.

1.850 x 1.000 = 1.850.000 mm^2 zona q cubre la chapa = 1,85 m^2

480 / 1,85 = 260 chapas de 2000 x 1.250 x 0,6 mm

Con un peso específico de 5,89 kp / m^2 =

= 0,059 Kn / m^2. AXILES A ABSORBERPORLOS PILARES.

El peso total de chapa de cubierta es de: 260 x 5,89 = 1531,4 kp = 15,31 kn

- TABLONES: 5 x 1 = 5 m^2	480 m^2 / 5 m^2 = 96  tablones en una fila.

Como es contralaminado en tres filas o capas, cada fila o capa en una dirección, alternando en los ejes x e y.

Obtenemos el peso del total de tablones de cubierta:

96 x 3 = 288 tablones	288 x  ( 5 x 1 x 0,06 m) = 86,4 m^3 de madera laminada.

86,4 m^3 x 440 kg / m^3 peso específico de la madera. = 28.016 kg en toda la superficie de cubierta.

28.016 / 480 = 58,36 Kg / m^2 = 0,58 Kn / m^2. AXILES A ABSORBER POR LOS PILARES.

- AISLAMIENTO LANA DE ROCA: 408 x 0,14 = 57,12 m^3

57,12 m^3 x 70 Kg / m^3 =  3.998,4 Kg = 39,98 Kn en toda la superficie de la fachada.

3.998,4 Kg / 408 = 9,8 kq / m^2 = 0,098 kn / m^2. AXILES A ABSORBER POR LOS PILARES.

∑  PESO PROPIO DE LA FACHADA = 0,059+ 0,58 + 0,098 = 0,74 Kn / m^2

- CARGAS VARIABLES:

4.1.     CÁLCULO CARGA DE NIEVE, SEGÚN DB-SE-AE.

Qn = µ x Sk = 1 x 0,2 = 0,2 KN/M^2

- 5 m x 0,2 kn / m^2 = 1 kn / m^2 y obtenidos también en el programa cype.

ESFUERZOS CARGA DE NIEVE SOBRE LA ESTRUCTURA, VANO INTERMEDIO.

  - CÁLCULO CARGA DE VIENTO, SEGÚN DB-SE-AE.

| FACHADA: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ángulo viento | dirección | subpaño | cantidad | unidades |
| 0º | máx. P.I. | ABC | -0,87 | Kn/m^2 |
|  |  | D | 0,06 | Kn/m^2 |
|  |  | E | -0,61 | Kn/m^2 |
|  | máx. Succ. | ABC | -0,18 | Kn/m^2 |
|  |  | D | 0,74 | Kn/m^2 |
|  |  | E | 0,08 | Kn/m^2 |
| 90º | máx. P.I. | ABC | -0,79 | Kn/m^2 |
|  |  | D | 0,05 | Kn/m^2 |
|  |  | E | -0,85 | Kn/m^2 |
|  | máx. Succ. | ABC | -0,1 | Kn/m^2 |
|  |  | D | 0,72 | Kn/m^2 |
|  |  | E | 0,21 | Kn/m^2 |
| 180º | máx. P.I. | ABC | -0,87 | Kn/m^2 |
|  |  | D | 0,06 | Kn/m^2 |
|  |  | E | -0,6 | Kn/m^2 |
|  | máx. Succ. | ABC | -0,18 | Kn/m^2 |
|  |  | D | 0,75 | Kn/m^2 |
|  |  | E | 0,08 | Kn/m^2 |
| 270º | máx. P.I. | ABC | -0,78 | Kn/m^2 |
|  |  | D | 0,05 | Kn/m^2 |
|  |  | E | -0,58 | Kn/m^2 |
|  | máx. Succ. | ABC | -0,11 | Kn/m^2 |
|  |  | D | 0,72 | Kn/m^2 |
|  |  | E | 0,09 | Kn/m^2 |

| CUBIERTA: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ángulo viento | dirección | subpaño | cantidad | unidades |
| 0º | máx. P.I. | F | -0,9 | Kn/m^2 |
|  |  | G | -1,1 | Kn/m^2 |
|  |  | H | -0,75 | Kn/m^2 |
|  | máx. Succ. | F | -0,21 | Kn/m^2 |
|  |  | G | -0,42 | Kn/m^2 |
|  |  | H | -0,07 | Kn/m^2 |
| 90º | máx. P.I. | F | -1,8 | Kn/m^2 |
|  |  | G | -1,15 | Kn/m^2 |
|  |  | H | -0,85 | Kn/m^2 |
|  | máx. Succ. | F | -1,13 | Kn/m^2 |
|  |  | G | -0,49 | Kn/m^2 |
|  |  | H | -0,19 | Kn/m^2 |
| 180º | máx. P.I. | F | -1,75 | Kn/m^2 |
|  |  | G | -1,46 | Kn/m^2 |
|  |  | H | -0,75 | Kn/m^2 |
|  |  | I | -0,69 | Kn/m^2 |
|  | máx. Succ. | F | -1,07 | Kn/m^2 |
|  |  | G | -0,77 | Kn/m^2 |
|  |  | H | -0,07 | Kn/m^2 |
|  |  | I | -0,01 | Kn/m^2 |
| 270º | máx. P.I. | F | -1,34 | Kn/m^2 |
|  |  | G | -1,15 | Kn/m^2 |
|  |  | H | -0,86 | Kn/m^2 |
|  | máx. Succ. | F | -1,13 | Kn/m^2 |
|  |  | G | -0,49 | Kn/m^2 |
|  |  | H | -0,19 | Kn/m^2 |

4.2.1.  Cálculo viento en fachada.

Siendo nuestra “qb = 0,42” por estar en Valencia

perteneciendo a la zona A.

VIENTO EN FACHADA: A 0º

qe = qb x Ce x Cp  (página 11 del DB-SE-AE)

(PÁGINA 12 DB-AE-SE)	Coeficiente de exposición, según el grado de aspereza del entorno siendo la zona IV y para una altura de 7 m máximo y 5 m mínimo.

Interpolar:

6 + 1 = 7 m de altura

1,4 + X = 1,5 COEFICIENTE DE EXPOSICIÓN exterior. (Ce.ext)

Siendo X = 0,1.

1,7 – 1,4 = 0,3 	→	9 – 6 = 3

X		→	1

Interpolar:

3 + 2 = 5 m de altura

1,3 + X = 1,37 COEFICIENTE DE EXPOSICIÓN exterior. (Ce.ext)

Siendo X = 0,067.

1,4 – 1,3 = 0,1 	→	6 – 3 = 3

X		→	2

Ce.ext para 7 m = 1,5 m (cara 1,3,4)

Ce.ext para 5 m = 1,37 m (cara 2)

(PÁGINA 29 TABLA D.3) PARAMENTOS VERTICALES. COEFICIENTE DE PRESIÓN EXTERIOR. Cp.ext

.emín (b, 2h) = (40,14) el mínimo de estos dos valores es 14.

Por otra parte obtenemos el área de la fachada E.

∆E = (5 x 40 m) + [ (2 x 40)/2] = 240 m^2

Y también la relación (h/d)=  interpolar

Columna E

Interpolar:

1 – 0,25 = 0,75	→	(-0,5) - (-0,3) = -0,2

0,1		→	X

0,25 + 0,1 = 0,35 = (h/d)

-0,3 + X = -0,33 = Zona E

La fachada A,B,C tienen áreas:

A = 1,4 x 5 = 7 m^2		→ < 10 m^2  Interpolar: Zona A: -1,3

B = 12,6 x 5 = 63 m^2		→ Zona B: -0,8

C = 6 x 5 = 30 m^2			→ Zona C: -0,5

Interpolar zona A no es necesario puesto q la relación (h/d) permanece constante.

Obtenemos un valor común a todo el paño, sacando la media de las 3 zonas.

Media zona A,B,C = [(-1,3 x 1,4) + (-0,8 x 12,6) + (-0,5 x 6)] / 20 = -0,74

∆D : 0,713

Área D: 240 m^2 = Área E	(h/d) = 7 / 20 = 0,35;  Zona D = 0,7 + 0,013 = 0,713

1 – 0,25 = 0,75	→	(0,8 – 0,7) = 0,1

0,1		→	X

X = 0,013

- Para máxima succión con huecos en fachada opuesta abiertos y laterales y principales cerrados (lo más desfavorable).

- Para presión interior con huecos en fachada principal abiertos y laterales y opuesta cerrados (lo  mas desfavorable).

(PAG. 13 TABLA 3.6)

H máx. fachada = 7 m / 20 m (distancia entre fachadas) = 0,35 < 1 TABLA 3.6.

- Succión para h media de huecos de fachada posterior, punto medio del hueco = 5m

1. Casos más desfavorables

- / 150 = 0 		Cp. int. Máx succión = -0,5

2. Casos más desfavorables

150 / 0 = no existe.	Cp. int. Máx pres. int. = 0,7

HUECOS FÓRMULA MEDIA. ALTURA HUECOS. (VER IMAGEN  TIPO 1)

[(80 m^2  x 5 m) + (4 m^2 x 1 m )] / 84 m^2 = 4,81 m

84 m^2 = (40 x 2) + (2^2) “de superficie de huecos”

PÁGINA 12 TABLA 3.4.

Cálculo Ce int.  Para una zona IV y altura 4,81 m

Interpolar:

6  - 3 = 3	→	1,4 - 1,3 = 0,1

1,81		→	X

3 + 1,81 = 4,81  → 1,3 + 0,06 = 1,36 : coeficiente de exposición interior (Ce. Int.)

RESUMEN DATOS OBTENIDOS:

Ce ext. = 1,37 para 5 m				Cp ext. = Zona ABC = -0,74

1,50 para 7 m				 	     Zona D = 0,713

Zona IV					   	     Zona E = -0,33

Ce int. = 1,36  página 12 TABLA 3.4. 		Cp int. = Para 0,7 P.INT.

Por altura de huecos (m)				 	    Para -0,5 P.SUCC.

CRITERIO DE SIGNOS: DIRECCIÓN

+ ENTRA EN LA NAVE.

-SALE DE LA NAVE.

V. 0º MÁX. P.INT. ABC:	qe = qb x [(1,5 x (- 0,74)) - (1,36 x 0,7)] =

= -0,87 kn / m^2 = - 87 kg/m^2

.qb = 0,42

V. 0º MÁX. SUCC ABC: qe = qb x [(1,5 x (- 0,74)) - (1,36 x (-0,5))] =

= -0,18 kn/m^2 = -18 kg/m^2

.qb = 0,42

V. 0º MÁX. P.INT. D:	qe = qb x [(1,5 x 0,73) - (1,36 x 0,7)] =

= 0,06 kn / m^2 = 6 kg / m^2

.qb = 0,42

V. 0º MÁX SUCCIÓN D:	qe = qb x [(1,5 x 0,713) - (1,36 x (-0,5))] =

= 0,74kn / m^2 = 74 kg / m^2

.qb = 0,42

V. 0º MÁX. P.INT. E:   qe = qb x [(1,5 x (- 0,33)) - (1,36 x 0,7)] =

= -0,61 kn / m^2 = -61 kg / m^2

.qb = 0,42

V. 0º MÁX SUCC E:     qe = qb x [(1,5 x (-0,33)) - (1,36 x (-0,5))] =

= 0,08 kn / m^2 = 8 kg / m^2

VIENTO EN FACHADA: A 90º

qe = qb x Ce x Cp  (página 11 del DB-SE-AE)

(PÁGINA 12 DB-AE-SE)	Coeficiente de exposición, según el grado de aspereza del entorno siendo la zona IV y para una altura de 7 m máximo y 5 m mínimo.

Interpolar:

6 + 1 = 7 m de altura

1,4 + X = 1,5 COEFICIENTE DE EXPOSICIÓN exterior. (Ce.ext)

Siendo X = 0,1.

1,7 – 1,4 = 0,3 	→	9 – 6 = 3

X		→	1

Interpolar:

3 + 2 = 5 m de altura

1,3 + X = 1,37 COEFICIENTE DE EXPOSICIÓN exterior. (Ce.ext)

Siendo X = 0,067.

1,4 – 1,3 = 0,1 	→	6 – 3 = 3

X		→	2

Ce.ext para 7 m = 1,5 m (cara 2,3,4)

Ce.ext para 5 m = 1,37 m (cara 1)

(PÁGINA 29 TABLA D.3) PARAMENTOS VERTICALES. COEFICIENTE DE PRESIÓN EXTERIOR. Cp.ext

e mín (b, 2h) = (20,14) el mínimo de estos dos valores es 14.

Por otra parte obtenemos el área de la fachada E.

∆E = (20 x 7 m) = 140 m^2

Y también la relación (h/d) = 7 / 40 = 0,17

para área > 10 m^2 				-0,3 = Zona E

La fachada A,B,C tienen áreas:

A = (5 x 1,4) + (0,07 x 1,41)/2 = 7 m^2		→ Zona A: -1,3

B = área mayor de 10m^2				→ Zona B: -0,8

C = área mayor de 10m^2				→ Zona C: -0,5

Interpolar zona A no es necesario puesto q la relación (h/d) permanece constante.

Obtenemos un valor común a todo el paño, sacando la media de las 3 zonas.

Media zona A,B,C = [(-1,3 x 1,4) + (-0,8 x 12,6) + (-0,5 x 26)] / 20 = -0,62

Zona D: 0,7

∆D : 100 m^2 = Área E	(h/d) = 5 / 40 = 0,125		Zona D = 0,7

1) Para máxima succión con huecos en fachada opuesta abiertos y laterales y principales cerrados (lo más desfavorable).

2) Para presión interior con huecos en fachada principal abiertos y laterales y opuesta cerrados (lo  mas desfavorable).

(PAG. 13 TABLA 3.6)

H máx. fachada = 7 m / 20 m (distancia entre fachadas) = 0,35 < 1 TABLA 3.6.

- Succión para h media de huecos de fachada posterior, punto medio del hueco = 5m

1. Casos mas desfavorabes

- / 150 = 0 		Cp int. Máx succión = -0,5

2. Casos mas desfavorabes

- / 0 = no existe.	Cp int. Máx pres. int. = 0,7

HUECOS FORMULA MEDIA. ALTURA HUECOS. (VER IMAGEN  TIPO 1)

[((20 m  x 2 m) x4 m) + (2 m x 2 m )1 m] / 44 m^2 = 3,72 m

44 m^2 de superficie de huecos”

PÁGINA 12 TABLA 3.4.

Cálculo Ce int.  Para una zona IV y altura 3,72 m

Interpolar:

6  - 3 = 3	→	1,4 - 1,3 = 0,1

0,72		→	X

3 + 0,72 = 3,72 	→	1,3 + 0,024 = 1,32 : coeficiente de exposición interior (Ce. Int.)

RESUMEN DATOS OBTENIDOS:

Ce ext. = 1,37 para 5 m				Cp ext. = Zona ABC = -0,62

1,50 para 7 m				 	    Zona D = 0,70

Zona IV					   	    Zona E = -0,30

Ce int. = 1,32  página 12 TABLA 3.4. 		Cp int. = Para 0,7 P.INT.

Por altura de huecos (m)				  	    Para -0,5 P.SUCC.

CRITERIO DE SIGNOS: DIRECCIÓN

+ ENTRA EN LA NAVE.

- SALE DE LA NAVE.

V. 90º MÁX. P.INT ABC: qe = qb x [(1,5 x (-0,62)) - (1,32 x 0,7)] =

= - 0,79 kn/m^2 = - 79 kg/m^2

.qb = 0,42

V. 90º MÁX SUCC ABC:    qe = qb x [(1,5 x (-0,62)) - (1,32 x (-0,5))] =

= -0,1 kn/m^2 = -11 kg/m^2

.qb = 0,42

V. 90º MÁX. P.INT. D:	qe = qb x [(1,5 x 0,70) - (1,32 x 0,7)] =

= 0,05 kn / m^2 = 5 kg / m^2

.qb = 0,42

V. 90º MÁX SUCCIÓN D:  qe = qb x [(1,5 x 0,70) - (1,32 x (-0,5))] =

= 0,72 kn / m^2 = 72 kg / m^2

.qb = 0,42

V. 90º MÁX. P.INT. E:	qe = qb x [(1,5 x (-0,3)) - (1,32 x 0,7)] =

= - 0,58 kn / m^2 = - 58 kg / m^2

.qb = 0,42

V. 90º MÁX SUCCIÓN E:  qe = qb x [(1,5 x (-0,3)) - (1,32 x (-0,5))] =

= 0,21 kn/m^2 = 21 kg/m^2

.qb = 0,42

VIENTO EN FACHADA: A 180º

qe = qb x Ce x Cp  (página 11 del DB-SE-AE)

(PÁGINA 12 DB-AE-SE)	Coeficiente de exposición, según el grado de aspereza del entorno siendo la zona IV y para una altura de 7 m máximo y 5 m mínimo.

Interpolar:

6 + 1 = 7 m de altura

1,4 + X = 1,5 COEFICIENTE DE EXPOSICIÓN exterior. (Ce.ext)

Siendo X = 0,1.

1,7 – 1,4 = 0,3 	→	9 – 6 = 3

X		→	1

Interpolar:

3 + 2 = 5 m de altura

1,3 + X = 1,37 COEFICIENTE DE EXPOSICIÓN exterior. (Ce.ext)

Siendo X = 0,067.

1,4 – 1,3 = 0,1 	→	6 – 3 = 3

X		→	2

Ce.ext para 7 m = 1,5 m (cara 1,2,4)

Ce.ext para 5 m = 1,37 m (cara 3)

(PÁGINA 29 TABLA D.3) PARAMENTOS VERTICALES. COEFICIENTE DE PRESIÓN EXTERIOR. Cp.ext

.emín (b, 2h) = (40,14) el mínimo de estos dos valores es 14.

Por otra parte obtenemos el área de la fachada E.

∆E = (5 x 40 m) + [ (2 x 40)/2] = 240 m^2

Y también la relación (h/d)=  interpolar

Columna E

Interpolar:

1 – 0,25 = 0,75	→	(-0,5) - (-0,3) = -0,2

0,1		→	X

0,25 + 0,1 = 0,35 = (h/d)

-0,3 + X = -0,33 = Zona E

La fachada A,B,C tienen áreas:

A = 1,4 x 5 = 7 m^2		→ < 10 m^2  Interpolar: Zona A: -1,3

B = 12,6 x 5 = 63 m^2		→ Zona B: -0,8

C = 6 x 5 = 30 m^2			→ Zona C: -0,5

Interpolar zona A no es necesario puesto q la relación (h/d) permanece constante.

Obtenemos un valor común a todo el paño, sacando la media de las 3 zonas.

Media zona A,B,C = [(-1,3 x 1,4) + (-0,8 x 12,6) + (-0,5 x 6)] / 20 = -0,74

∆D : 0,713

Área D: 240 m^2 = Área E	(h/d) = 7 / 20 = 0,35;  Zona D = 0,7 + 0,013 = 0,713

1 – 0,25 = 0,75	→	(0,8 – 0,7) = 0,1

0,1		→	X

X = 0,013

- Para máxima succión con huecos en fachada opuesta abiertos y laterales y principales cerrados (lo más desfavorable).

- Para presión interior con huecos en fachada principal abiertos y laterales y opuesta cerrados (lo  mas desfavorable).

(PAG. 13 TABLA 3.6)

H máx. fachada = 7 m / 20 m (distancia entre fachadas) = 0,35 < 1 TABLA 3.6.

- Succión para h media de huecos de fachada posterior, punto medio del hueco = 5m

1. Casos mas desfavorabes

- / 150 = 0 			Cp int. Máx succión = -0,5

2. Casos mas desfavorabes

- / 0 = no existe.	Cp int. Máx pres. int. = 0,7

HUECOS FORMULA MEDIA. ALTURA HUECOS. (VER IMAGEN  TIPO 1)

[(80 m^2  x 5 m) + (4 m^2 x 1 m )] / 84 m^2 = 4,81 m

84 m^2 = (40 x 2) + (2^2) “de superficie de huecos”

PÁGINA 12 TABLA 3.4.

Cálculo Ce int.  Para una zona IV y altura 4,81 m

Interpolar:

6  - 3 = 3	→	1,4 - 1,3 = 0,1

1,81		→	X

3 + 1,81 = 4,81  → 1,3 + 0,06 = 1,36 : coeficiente de exposición interior (Ce. Int.)

RESUMEN DATOS OBTENIDOS:

Ce ext. = 1,37 para 5 m				Cp ext. = Zona ABC = -0,74

1,50 para 7 m				 	  Zona D = 0,713

Zona IV					   	 Zona E = -0,33

Ce int. = 1,36  página 12 TABLA 3.4. 		Cp int. = Para 0,7 P.INT.

Por altura de huecos (m)				  	    Para -0,5 P.SUCC.

CRITERIO DE SIGNOS: DIRECCIÓN

+ ENTRA EN LA NAVE.

-SALE DE LA NAVE.

V. 180º MÁX. P.INT. ABC  qe = qb x [(1,5 x (-0,74)) - (1,36 x 0,7)] =

= -0,87 kn/m^2 = -87 kg/ m^2

.qb = 0,42

V. 180º MÁX SUC. ABC  qe = qb x [(1,5 x (-0,74)) - (1,36 x (-0,5))] =

= -0,18 kn/m^2 = -18 kg/m^2

.qb = 0,42

V. 180º MÁX. P.INT. D	qe = qb x [(1,5 x 0,73) - (1,36 x 0,7)] =

= 0,06 kn / m^2 = 6 kg / m^2

.qb = 0,42

V. 180º MÁX SUCC. D	qe = qb x [(1,5 x 0,73) - (1,36 x (-0,5))] =

= 0,75 kn / m^2 = 75 kg / m^2

.qb = 0,42

V. 180º MÁX. P.INT. E	qe = qb x [(1,5 x (-0,33)) - (1,36 x 0,7)] =

= -0,6 kn / m^2 = - 61 kg / m^2

.qb = 0,42

V. 180º MÁX SUCC E qe = qb x [(1,5 x (-0,33)) - (1,36 x (-0,5))] =

= 0,08 kn / m^2 = -8 kg / m^2

.qb = 0,42

VIENTO EN FACHADA: A 270º

qe = qb x Ce x Cp  (página 11 del DB-SE-AE)

(PÁGINA 12 DB-AE-SE)	Coeficiente de exposición, según el grado de aspereza del entorno siendo la zona IV y para una altura de 7 m máximo y 5 m mínimo.

Interpolar:

6 + 1 = 7 m de altura

1,4 + X = 1,5 COEFICIENTE DE EXPOSICIÓN exterior. (Ce.ext)

Siendo X = 0,1.

1,7 – 1,4 = 0,3 	→	9 – 6 = 3

X		→	1

Interpolar:

3 + 2 = 5 m de altura

1,3 + X = 1,37 COEFICIENTE DE EXPOSICIÓN exterior. (Ce.ext)

Siendo X = 0,067.

1,4 – 1,3 = 0,1 	→	6 – 3 = 3

X		→	2

Ce.ext para 7 m = 1,5 m (cara 1,2,3)

Ce.ext para 5 m = 1,37 m (cara 4)

(PÁGINA 29 TABLA D.3) PARAMENTOS VERTICALES. COEFICIENTE DE PRESIÓN EXTERIOR. Cp.ext

.emín (b, 2h) = (20,14) el mínimo de estos dos valores es 14.

Por otra parte obtenemos el área de la fachada E.

∆E = (20 x 7 m) = 140 m^2

Y también la relación (h/d) = 7 / 40 = 0,17

para área > 10 m^2 	-0,3 = Zona E

La fachada A,B,C  tienen áreas:

A = (5 x 1,4) + (0,07 x 1,41)/2 = 7 m^2		→ Zona A: -1,3

B = área mayor de 10m^2				→ Zona B: -0,8

C = área mayor de 10m^2				→ Zona C: -0,5

Interpolar zona A no es necesario puesto q la relación (h/d) permanece constante.

Obtenemos un valor común a todo el paño, sacando la media de las 3 zonas.

Media zona A,B,C = [(-1,3 x 1,4) + (-0,8 x 12,6) + (-0,5 x 26)] / 20 = -0,62

Zona D: 0,7

∆D : 100 m^2 = Área E	(h/d) = 5 / 40 = 0,125		Zona D = 0,70

1) Para máxima succión con huecos en fachada opuesta abiertos y laterales y principales cerrados (lo más desfavorable).

2) Para presión interior con huecos en fachada principal abiertos y laterales y opuesta cerrados (lo  mas desfavorable).

(PAG. 13 TABLA 3.6)

H máx. fachada = 7 m / 20 m (distancia entre fachadas) = 0,35 < 1 TABLA 3.6.

- Succión para h media de huecos de fachada posterior, punto medio del hueco = 5m

1. Casos mas desfavorabes

- / 150 = 0 			Cp int. Máx succión = -0,5

2. Casos mas desfavorabes

- / 0 = no existe.	Cp int. Máx pres. int. = 0,7

HUECOS FORMULA MEDIA. ALTURA HECOS. (VER IMAGEN  TIPO 1)

[((20 m  x 2 m) x4 m) + (2 m x 2 m )1 m] / 44 m^2 = 3,72 m

44 m^2 de superficie de huecos”

PÁGINA 12 TABLA 3.4.

Cálculo Ce int.  Para una zona IV y altura 3,72 m

Interpolar:

6  - 3 = 3	→	1,4 - 1,3 = 0,1

0,72		→	X

3 + 0,72 = 3,72 	→	1,3 + 0,024 = 1,32 : coeficiente de exposición interior (Ce. Int.)

RESUMEN DATOS OBTENIDOS:

Ce ext. = 1,37 para 5 m				Cp ext. = Zona ABC = -0,62

1,50 para 7 m				 	     Zona D = 0,70

Zona IV					   	     Zona E = -0,30

Ce int. = 1,32  página 12 TABLA 3.4. 		Cp int. = Para 0,7 P.INT.

Por altura de huecos (m)				  Para -0,5 P.SUCC.

CRITERIO DE SIGNOS: DIRECCIÓN

+ ENTRA EN LA NAVE.

- SALE DE LA NAVE.

V. 270º MÁX P.INT ABC:qe = qb x [(1,5 x (-0,62)) - (1,32 x 0,7)] =

= -0,78 kn/m^2 = -78 kg/m^2

.qb = 0,42

V. 270º MÁX SUCC ABC:qe =qb x [(1,5 x (-0,62)) - (1,32 x (-0,5))] =

= -0,11 kn/m^2 = -11 kg/m^2

.qb = 0,42

V. 270º MÁX. P.INT. D:	qe = qb x [(1,5 x 0,70) - (1,32 x 0,7)] =

= 0,05 kn / m^2 = 5 kg / m^2

.qb = 0,42

V. 270º MÁX SUCC. D:	qe = qb x [(1,5 x 0,70) - (1,32 x (-0,5))] =

= 0,72 kn / m^2 = 72 kg / m^2

.qb = 0,42

V. 270º MÁX. P.INT. E:	qe = qb x [(1,5 x (-0,3)) - (1,32 x 0,7)] =

= -0,58kn / m^2 = -58 kg / m^2

.qb = 0,42

V. 270º MÁX SUCC. E:	qe = qb x [(1,5 x (-0,3)) - (1,32 x (-0,5))] =

= 0,09 kn / m^2 = 9 kg/m^2

.qb = 0,42

Imagen tipo 1

4.2.2.  Cálculo viento en cubierta.

PÁGINA 31 TABLA D3 CUBIERTA A UN AGUA.

40	→	2

Tg α = 2 / 40 = 0,5			1	→	X = 0,5

Arcotangente 0,5 = α = 2,86º

PARA UNA PENDIENTE E 2,86º.

.emín (b, 2h) = (20, 14)	emín = 14 m

F = 1,4 x 3,5 = 4,9 m^2 = 5 m^2		Zona F = -0,85

Interpolando:      5   →   X = -0,85

10 →  -1,7

G = 13 x 1,4 = 18,2 m^2			Zona G = -1,2

H = 38,6 x 20 = 772 m^2			Zona H = -0,6

VIENTO A 0º :		ENTRE -45º < θ < 45º

SUBPAÑOS CUBIERTA:

CRITERIO DE SIGNOS + ENTRA EN LA NAVE Y – SALE DE LA NAVE

Subpaño F:

Presión interior

.qeF = qb x ([Ce.ext x Cp.ext] + [Ce.int x Cp.int]) =

= 0,42 x ([1,4 x (-0,85)] - [1,36 x 0,7]) = -0,9 Kn / m^2 = -90 Kg / m^2

Succión

.qeF = qb x ([Ce.ext x Cp.ext] + [Ce.int x Cp.int]) =

= 0,42 x ([1,4 x (-0,85)] - [1,36 x (-0,5)]) = -0,21 Kn / m^2 = -21 Kg / m^2

Subpaño G:

Presión interior

.qeG = qb x ([Ce.ext x Cp.ext] + [Ce.int x Cp.int]) =

= 0,42 x ([1,4 x (-1,2)] - [1,36 x 0,7]) = -1,10 Kn / m^2 = -110 Kg / m^2

Succión

.qeG = qb x ([Ce.ext x Cp.ext] + [Ce.int x Cp.int]) =

= 0,42 x ([1,4 x (-1,2)] - [1,36 x (-0,5)]) = - 0,42 Kn / m^2 = - 42 Kg / m^2

Subpaño H:

Presión interior

.qeH = qb x ([Ce.ext x Cp.ext] + [Ce.int x Cp.int]) =

= 0,42 x ([1,4 x (-0,6)] - [1,36 x 0,7]) = - 0,75 Kn / m^2 = -75 Kg / m^2

Succión

.qeH = qb x ([Ce.ext x Cp.ext] + [Ce.int x Cp.int]) =

= 0,42 x ([1,4 x (-0,6)] - [1,36 x (-0,5)]) = - 0,07 Kn / m^2 = - 7 Kg / m^2

- PAGINA 32 GIRO LA CONSTRUCCIÓN 90º.

.emín (b, 2h) = (40, 14)	emín = 14 m

F = 1,4 x 3,5 = 4,9 m^2 = 5 m^2		Zona F = -2,4

Interpolando: 	-2,3    →   10

-2,5	→   1

G = 33 x 1,4 = 46,2 m^2			Zona G = -1,3			-2,4 = X  → 5

H = 18,6 x 40 = 744 m^2			Zona H = -0,8

VIENTO A 90º	ENTRE 135º < θ < 225º

SUBPAÑOS CUBIERTA:

CRITERIO DE SIGNOS + ENTRA EN LA NAVE Y – SALE DE LA NAVE

Subpaño F:

Presión interior

.qeF = qb x ([Ce.ext x Cp.ext] + [Ce.int x Cp.int]) =

= 0,42 x ([1,4 x (-2,4)] - [1,32 x 0,7]) = -1,8 Kn / m^2 = -180 Kg / m^2

Succión

.qeF = qb x ([Ce.ext x Cp.ext] + [Ce.int x Cp.int]) =

= 0,42 x ([1,4 x (-2,4)] - [1,32 x (-0,5)]) = -1,13 Kn / m^2 = -113 Kg / m^2

Subpaño G:

Presión interior

.qeG = qb x ([Ce.ext x Cp.ext] + [Ce.int x Cp.int]) =

= 0,42 x ([1,4 x (-1,3)] - [1,32 x 0,7]) = -1,15 Kn / m^2 = -115 Kg / m^2

Succión

.qeG = qb x ([Ce.ext x Cp.ext] + [Ce.int x Cp.int]) =

= 0,42 x ([1,4 x (-1,3)] - [1,3 x (-0,5)]) = - 0,49 Kn / m^2 = - 49 Kg / m^2

Subpaño H:

Presión interior

.qeH = qb x ([Ce.ext x Cp.ext] + [Ce.int x Cp.int]) =

= 0,42 x ([1,4 x (-0,8)] - [1,32 x 0,7]) = -0,85 Kn / m^2 = - 85 Kg / m^2

Succión

.qeH = qb x ([Ce.ext x Cp.ext] + [Ce.int x Cp.int]) =

= 0,42 x ([1,4 x (-0,8)] - [1,32 x (-0,5)]) = - 0,19 Kn / m^2 = - 19 Kg / m^2

- PAGINA 32 GIRO LA CONSTRUCCIÓN 180º.

.emín (b, 2h) = (20, 14)	emín = 14 m

F = 1,4 x 3,5 = 4,9 m^2 = 5 m^2			Zona F = -2,3 	1   →  - 2,5

interpolando:      5  → X = -2,3

10 →  - 2,1

G = 13 x 1,4 = 18,2 m^2			Zona G = -1,8

H = 7 x 20 = 772 m^2				Zona H = -0,6

I = 31,6 x 20 = 632 m^2			Zona I = -0,5

VIENTO A 180º :		ENTRE 45º < θ < 135º

SUBPAÑOS CUBIERTA:

CRITERIO DE SIGNOS + ENTRA EN LA NAVE Y – SALE DE LA NAVE

Subpaño F:

Presión interior

.qeF = qb x ([Ce.ext x Cp.ext] + [Ce.int x Cp.int]) =

= 0,42 x ([1,4 x (-2,3)] - [1,36 x 0,7]) = -1,75  Kn / m^2 = - 175 Kg / m^2

Succión

.qeF = qb x ([Ce.ext x Cp.ext] + [Ce.int x Cp.int]) =

= 0,42 x ([1,4 x (-2,3)] - [1,36 x (-0,5)]) = - 1,07 Kn / m^2 = - 107 Kg / m^2

Subpaño G:

Presión interior

.qeG = qb x ([Ce.ext x Cp.ext] + [Ce.int x Cp.int]) =

= 0,42 x ([1,4 x (-1,8)] - [1,36 x 0,7]) = - 1,46 Kn / m^2 = -146 Kg / m^2

Succión

.qeG = qb x ([Ce.ext x Cp.ext] + [Ce.int x Cp.int]) =

= 0,42 x ([1,4 x (-1,8)] - [1,36 x (-0,5)]) = - 0,77 Kn / m^2 = - 77 Kg / m^2

Subpaño H:

Presión interior

.qeH = qb x ([Ce.ext x Cp.ext] + [Ce.int x Cp.int]) =

= 0,42 x ([1,4 x (-0,6)] - [1,36 x 0,7]) = - 0,75 Kn / m^2 = - 75 Kg / m^2

Succión

.qeH = qb x ([Ce.ext x Cp.ext] + [Ce.int x Cp.int]) =

= 0,42 x ([1,4 x (-0,6)] - [1,36 x (-0,5)]) = - 0,07 Kn / m^2 = - 7 Kg / m^2

Subpaño I:

Presión interior

.qeH = qb x ([Ce.ext x Cp.ext] + [Ce.int x Cp.int]) =

= 0,42 x ([1,4 x (-0,5)] - [1,36 x 0,7]) = - 0,69 Kn / m^2 = - 69 Kg / m^2

Succión

.qeH = qb x ([Ce.ext x Cp.ext] + [Ce.int x Cp.int]) =

= 0,42 x ([1,4 x (-0,5)] - [1,36 x (-0,5)]) = - 0,01 Kn / m^2 = - 1 Kg / m^2

b) 		PAGINA 32 GIRO LA CONSTRUCCIÓN 270º.

.emín (b, 2h) = (40, 14)	emín = 14 m

F = 1,4 x 3,5 = 4,9 m^2 = 5 m^2		Zona F = -1,15

Interpolando:	-2,3  →10

-1,15 = X →5

G = 33 x 1,4 = 46,2 m^2			Zona G = -1,3

H = 18,6 x 40 = 744 m^2			Zona H = -0,8

VIENTO A 270º	ENTRE 135º < θ < 225º

SUBPAÑOS CUBIERTA:

CRITERIO DE SIGNOS + ENTRA EN LA NAVE Y – SALE DE LA NAVE

Subpaño F:

Presión interior

.qeF = qb x ([Ce.ext x Cp.ext] + [Ce.int x Cp.int]) =

= 0,42 x ([1,4 x (-2,4)] - [1,32 x 0,7]) = - 1,34 Kn / m^2 = - 134 Kg / m^2

Succión

.qeF = qb x ([Ce.ext x Cp.ext] + [Ce.int x Cp.int]) =

= 0,42 x ([1,4 x (-2,4)] - [1,32 x (-0,5)]) = - 1,13 Kn / m^2 = - 113 Kg / m^2

Subpaño G:

Presión interior

.qeG = qb x ([Ce.ext x Cp.ext] + [Ce.int x Cp.int]) =

= 0,42 x ([1,4 x (-1,3)] - [1,32 x 0,7]) = - 1,15 Kn / m^2 = - 115 Kg / m^2

Succión

.qeG = qb x ([Ce.ext x Cp.ext] + [Ce.int x Cp.int]) =

= 0,42 x ([1,4 x (-1,3)] - [1,3 x (-0,5)]) = - 0,49 Kn / m^2 = - 49 Kg / m^2

Subpaño H:

Presión interior

.qeH = qb x ([Ce.ext x Cp.ext] + [Ce.int x Cp.int]) =

= 0,42 x ([1,4 x (-0,8)] - [1,32 x 0,7]) = - 0,86 Kn / m^2 = - 86 Kg / m^2

Succión

.qeH = qb x ([Ce.ext x Cp.ext] + [Ce.int x Cp.int]) =

= 0,42 x ([1,4 x (-0,8)] - [1,32 x (-0,5)]) = - 0,19 Kn / m^2 = - 19 Kg / m^2

4.2.3.  Representación gráfica de las cargas de viento en fachada y cubierta simultáneamente.

VIENTO  0º MÁX. PRESIÓN INTERIOR.

VIENTO  0º MÁX. SUCCIÓN INTERIOR.

VIENTO  90º MÁX. PRESIÓN INTERIOR.

VIENTO  90º MÁX. SUCCIÓN INTERIOR.

VIENTO  180º MÁX. PRESIÓN INTERIOR.

VIENTO  180º MÁX. SUCCIÓN INTERIOR.

VIENTO  270º MÁX. PRESIÓN INTERIOR.

VIENTO  270º MÁX. SUCCIÓN INTERIOR.

  - SOBRECARGA DE USO:

En la página 9 del DB-SE-AE. SOBRECARGA DE USO.

Para una carga de 0,4 Kn/ m^2 al tener un intereje entre vigas de 5 metros y estar ésta repartida en la dirección perpendicular a la del pórtico, repartiéndose en los elementos de transmisión de cargas “las vigas”.

Las líneas imaginarias del centro de intereje de vigas, son la carga que recoge cada viga.

Siendo una carga puntual por cada 5 m lineales de estos ejes imaginarios igual a 2,002 excepto en aleros que seria la mitad por recoger 2,5 m lineales.

Al final una carga repartida sobre viga por toda la superficie paralela a las vigas de 2,002. 0,002 por ser inclinada.

5 x 0,4 = 2 kn

PARA G1 por ser mi cubierta del tipo ligera peso propio 96 kg mas estructura no superando 150 kg obtenemos el valor de 0,4 KN/M^2.

- DIMENSIONADO PERFILES Y AHORRO DE LA ESTRUCTURA IDONEA, EN CUANTO A COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL,CONSIDERANDO LAS CARGAS Y SÍN TENER EN CUENTA EL PANDEO.

5.1.   % de trabajo de los perfiles y sección sín previsión del pandeo.

Pórtico tipo.

Dimensión de las barras articuladas a los pilares, que a su vez delimitan los paños de ventanales, por este cordón inferior y el superior, en el mismo plano y de igual sección, ambos perpendiculares a la dirección del pórtico. Su sección uniforme es de 240 x 200 mm y en esta ubicación de la nave tiene un aprovechamiento del 47,71 %.

Cruz de San Andrés de arriostramiento, necesarias para contrarestar los esfuerzos horizontales, como puede ser el viento, ya que esta estructura es más bien isostática por su gran número de articulaciones, puesto que con la madera es complicado ejecutar un nudo completamente rígido. Su sección es de 300 x 100 mm y tiene un aprovechamiento de su sección uniforme del 93,39 %.

Elemento de relleno, en este caso la barra diagonal, que forma parte de la viga de celosía tipo pratt, la cual funciona como una estructura isostática a pesar de que se rigidicen sus nudos, tiene una sección de 160 x 180 mm y un aprovechamiento de su sección constante del 87,05 %. Su forma de trabajo es a tracción, al contrario que las barras perpendiculares a los cordones, que trabajarán a compresión.

Pilares de sección rectangular de 420 x 200 mm de sección constante y continua donde a 1/3 aproximadamente según la zona de la estructura se articulan las barras perimetrales e interiores de viga. Su dirección de mayor inercia es perpendicular a la dirección del pórtico, que es como mas se aprovecha el perfil. Con un aprovechamiento del 93,16 %

Elemento principal de la viga celosía tipo pratt, los cuales componen sus cordones superiores e inferiores, ambos de igual sección. El cordón superior trabajará a compresión, mientras que el inferior a tracción, estas barras serán empotradas o si es posible de un único tramo, una sola pieza, trabajando como nudos articulados “propiedad de las vigas en celosía”. Sus secciones constantes son de 240 x 200 mm y contienen un aprovechamiento del 34,16 %.

- CÁLCULOS

6.1. Pandeo:

LONGITUDES IDEALES DE PANDEO Y MOMENTOS DE INERCIA VIRTUAL.

LONGITUD DE PANDEO.

La longitud de pandeo  de una pieza sometida a un esfuerzo normal de compresión a la longitud de otra pieza ideal recta prismática biarticulada y cargada en sus extremos tal que tenga la misma carga crítica que la pieza real considerada. La longitud de pandeo viene dada por la expresión ; donde  es la longitud real de la pieza y  el coeficiente de esbeltez.

PIEZAS DE SECCIÓN CONSTANTE SOMETIDAS A COMPRESIÓN UNIFORME.

Tenemos el caso más general de pieza biarticulada, en este caso; la articulación se puede mover.

Guarda relación con la deformada de la pieza.

En el caso de pieza biempotrada.

En este caso vemos que ,  los  se deducen intuitivamente, viendo los puntos de inflexión de la deformada.

Otro caso sería el de la pieza empotrada-articulada.

En este caso

Cuando el caso sea de pieza empotrada-libre.

Aquí tenemos que

L

P

P

Y finalmente, de encontrarnos un caso de pieza biempotrada con desplazamiento.

Finalmente, para este caso,

Puesto que en nuestra estructura hay que aplicarle el coeficiente de esbeltez en el CYPE, para que tenga en cuenta el pandeo en nuestra estructura, para el dimensionado final, habría que pensar que nuestro pilar de un tramo, lo separa en dos, teniendo una parte: de arranque de cimentación a la altura del vano de ventana perimetral, y desde este, un segundo tramo de dos metros hasta cubierta.

Caso nuestro primer tramo de pilar, traslacional y además es biempotrado. Coef. Esbeltez β = 1.

Escogiendo para el segundo tramo de pilar, empotrado-articulado un valor mayor de β = 0,7, como β = 1. por seguridad ya que además se podría considerarse traslacional.

Estos son los casos fundamentales que se presentan en piezas de sección constante; para el efecto de pandeo.

Tenemos también coeficientes en estructuras de barras triangulares y celosías.

( Coeficiente de esbeltez  en barras de estructuras triangulares.)

COEFICIENTE  EN SOPORTES DE ESTRUCTURAS PORTICADAS DE UNA ALTURA.

Tenemos un pórtico

; estas son magnitudes auxiliares.

Para cualquier tipo de pórtico que nos podamos encontrar; los coeficientes que precisemos los hallaremos en el CTE.

( Tabla D1. Libro Calculo de estructuras Arguelles. Coeficientes de esbeltez  en soportes de estructuras porticadas de una altura.)

COEFICIENTE  EN PIEZAS DE SECCIÓN CONSTANTE SOMETIDAS A COMPRESIÓN VARIABLE.

El cálculo de la pieza se hará considerando el máximo esfuerzo normal ponderado que actúa sobre ella , para que sea aplicable este procedimiento abreviado es necesario que el esfuerzo normal conserve invariable su dirección durante el pandeo. Esta condición, puede en general, darse por satisfecha en el estudio simplificado del pandeo de los cordones comprimidos de vigas y ménsulas de alma llenas que no estén arriostradas transversalmente.

En una pieza solicitada por un esfuerzo normal de compresión variable en forma lineal o parabólica a lo largo de su directriz; el coeficiente  se tomará de la…

(Tabla 2. Piezas de sección constante con esfuerzo normal variable.)

Según el caso, tendremos que el coeficiente

Así mismo lo hace para leyes de este tipo y leyes parabólicas

L

Nuestro caso, trataría de una viga en celosía tipo pratt, como la figura siguiente:

N´

N´

Cordón comprimido

h

x

N´

N´

N

Las vigas verticales trabajan a compresión y las diagonales a tracción.

Tenemos que el Mf en la viga, a una distancia x será igual a

Cálculo:

Entrando en la tabla 2  para ; será entonces la longitud de pandeo .

Lk = 0,692 x 20 = 13,84

TIPOS DE TRIANGULACIONES.

Los más empleados son los siguientes:

1.-Pratt: Adecuado para luces moderadas; su ventaja principal radica en que las diagonales que son las barras mas largas de las piezas de relleno, están solicitadas generalmente a tracción, mientras que los montantes trabajan en compresión.

2.-Howe: También se emplea para luces moderadas; si bien tiene como inconveniente las ventajas que damos al tipo Pratt; es decir, las diagonales trabajan en compresión mientras que los montantes lo hacen a tracción. Esta viga es la más peligrosa.

3.-Warren: Se utiliza en luces pequeñas y medianas, su aspecto es mas agradable que las citadas anteriormente, ya que su malla es menos tupida.

4.-En K: Es apropiada para grandes luces.

5.-En rombo: También empleada en grandes luces. A estos tipos de triangulación primarios pueden interponerse otros denominados secundarios, cuya misión consiste exclusivamente, en acortar longitudes de pandeo de las barras comprimidas o reducir su flexión.

COEFICIENTE  EN PIEZAS DE SECCIÓN CONSTANTE SOMETIDAS A COMPRESIÓN VARIABLE DEBIDO A CARGAS PUNTUALES.

CASO DE CARGA PUNTUAL P1.

En el caso de compresión producida por la actuación de una carga puntual actuando en un punto intermedio de la pieza, la longitud de pandeo  se calculará mediante la expresión ; donde  se obtiene en función de la pieza en sus extremos y de la relación  que define la posición de la carga.

En el caso de actuación de n cargas puntuales  el coeficiente de esbeltez  será…

;

coeficiente que corresponde a , como si actuase aisladamente.

h

L

En el ejemplo anterior:

En el cordón comprimido tenemos:

(Piezas de sección constante con esfuerzo normal variable.)

Da los valores de  en función de .

Tenemos que saber de nuestra viga a que distribución corresponde.

1.-Identificamos la viga.

2.-Hallamos la relación entre  y .

3.-Hallamos el valor de .

Datos  y .

Depende del tipo de apoyo que se tenga.

Estamos ante un puente, en el cual, el cordón superior es un cordón comprimido.

N´=0

N´=0

Ley de axiles del cordón comprimido

Es una ley parabólica biarticulada.

Ahora habría que hallar la relación

Nos vamos a la tabla y para , la  toma un valor de 0.692.

COEFICIENTE  EN PIEZAS DE SECCIÓN CONSTANTE SOMETIDAS A COMPRESIÓN VARIABLE DEBIDA A CARGAS PUNTUALES.

En este caso, vamos a tener un pilar pero aplicamos la carga en un punto medio del pilar.

N

N

P

P

N=P

Ley de axiles

Tendremos dos casos:

1.-Caso de actuación de una sola carga puntual en un punto indeterminado de la barra, se obtendrá  en función de las vinculaciones de la pieza y de la relación

2.-Caso de actuación de “n” cargas puntuales Pi.

En ese caso, el valor de  será:

P2

P1

Sería el coeficiente que hemos hallado antes, suponiendo la carga aplicada aisladamente al pilar.

P1+P2

PASOS SI SE DA ESTE CASO.-

P2

P1=N

P2=2N

P1

Siendo “N” un valor cualquiera.

Ahora tendremos que hallar

L

P1

Para la tabla, la relación que necesitamos es

tabla LIBRO ARGUELLES

L

P2

Para hallar

Tendremos que para un pilar empotrado y libre y con una relación  y .

Sabemos que el valor de  es:

Sustituyendo los valores:

La manera de cargar mas óptima es la de menor .

(Piezas con una carga puntual intermedia.)

ESBELTEZ MECÁNICA DE UNA PIEZA SIMPLE DE SECCIÓN CONSTANTE.

La esbeltez mecánica se define ; siendo

longitud de pandeo

radio de giro

Sólo tendrá que considerarse que una pieza puede pandear en un plano si no dispone de arriostramiento, de suficiente rigidez, contenido en dicho plano de posible pandeo que impidan el pandeo en toda la altura.

Tenemos un pilar, que va a ser un perfil y aplicamos una carga P en su centro de gravedad; queremos saber como se comporta el pilar. También definimos unos ejes.

xx

yy

x

y

G

G´´

G´

(1)

(2)

Para estudiar la posibilidad de pandeo; suponemos el perfil empotrado en la base.

G

G´

Pilar girado respecto al eje xx

Plano yy

(1)

Puede pandear, desplazándose con respecto a uno de sus ejes o respecto a los dos.

Vamos a arriostrar el pilar del ejemplo

CABEZA

LIBRE PLANO XX

ARRIOSTRADO PLANO YY (ARTICULACIÓN)

PLANO XX:

PLANO YY:

En toda pieza que se considere tendremos que conocer el área (A), los momentos de inercia (Ix e Iy) y los radios de giro (ix e iy).

ESBELTEZ MECÁNICA EN UNA PIEZA DE SECCIÓN VARIABLE CON EXTREMOS ARTICULADOS.

En este caso tendremos que el radio de giro

Momento de inercia máximo respecto al eje normal al plano de pandeo;

valor medio del área de la pieza ;

coeficiente según (Coeficiente c en piezas de sección variable)

Vemos mas recomendaciones sobre la esbeltez. En general se recomienda que

ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA ESTRUCTURA;

PARA ELEMENTOS SECUNDARIOS Y ARRIOSTRAMIENTO.

Si tenemos cargas dinámicas, reduciremos ese valor a un 25%.

Aplicado de los coeficientes de esbeltez…

Para vigas en celosía excepto: cordón superior y vigas de atado dirección perpendicular a la del pórtico.

Para el cordón superior de la viga y sus perpendiculares, las cuales se consideran empotradas a los tableros laminados, que nos impiden el pandeo en el plano de cubierta, pudiendo únicamente pandear en el plano XZ el cordón superior y las vigas perpendiculares en el YZ.

Para pilares de un tramo donde apoyan las vigas celosía y astiales de dos tramos.

Tras los cálculos del pandeo generados por Cype, se ha observado que hay barras que no son capaces de absorber los esfuerzos, por lo que hemos tenido que redimensionarlas, como se aprecia a continuación…

Teniendo que pasar de la sección de cordones superiores 240 x 200 mm a 500 x 200 mm

CÁLCULO DE BARRAS SOMETIDAS A COMPRESIÓN.

- Piezas de simetría sencillas; son aquellas piezas que tienen sección simétrica respecto a un eje de inercia, pero no respecto al otro.

- cdg

cdg

Piezas de sección doble o puntual; son aquellas piezas que tienen sección  simétrica respecto a los dos ejes de inercia.

cdg

cdg

Cuando estudiemos un caso de pandeo, hemos de considerar la esbeltez según los ejes de inercia; cuando tengamos la mayor estudiaremos el pandeo según su esbeltez.

PIEZAS SOMETIDAS A COMPRESIÓN CENTRADA.

(Carga aplicada en el centro de gravedad de la sección de la pieza)

Aquí no se producen momentos.

En piezas sometidas a compresión centrada; ha de verificarse que

resistencia de cálculo del acero;

esfuerzo normal o axil ponderado de compresión;

área de la sección bruta de la pieza;

coeficiente de pandeo (Tabla 3.2.7 pág. 133 Coeficientes de pandeo  del acero)

PIEZAS SOMETIDAS A COMPRESIÓN EXCÉNTRICA.

En soportes de estructuras la compresión suele venir, a veces acompañada de flexión; que equivale a un esfuerzo normal actuando excéntricamente, en este caso habrán de realizarse las siguientes comprobaciones en las piezas.

N*

y

x

y

x

x

y

G

Vemos que significa esto

Se producirán momentos

respecto a los dos ejes.

Las comprobaciones a realizar son:

Comprobación de resistencia.- En barras de sección constante a compresión excéntrica se verificará en todo punto

Esta es la compresión que en el punto mas desfavorable, aguanta la pieza.

x

x

y

y

En el punto señalado con un círculo tenemos la máxima compresión.

Esta primera comprobación a resistencia hay que hacerla siempre.

Comprobación a pandeo.- En piezas de simetría sencilla o doble; solicitada por una compresión excéntrica contenida en el plano de simetría en al que puede producirse pandeo en dicho plano y estar impedido en el plano normal a este, se verificará que

N*

1

2

G

Esto se produciría según lo antes comentado; por lo tanto tenemos

CARGA N* CONTENIDA EN EL EJE 1

PANDEO PRODUCIDO SEGÚN EL EJE 2 (PLANO 1-1)

PANDEO IMPEDIDO SEGÚN EL EJE 1 (PLANO 2-2)

Es el módulo resistente relativo al borde de compresión.

Además si tenemos piezas de simetría sencilla y el c.d.g. mas próximo al borde comprimido que al traccionado habrá que comprobar que…

Módulo resistente relativo al borde en tracción

Si no podemos hacer ninguna de estas comprobaciones, tendremos que en una pieza de doble simetría o simetría puntual;

Esta última expresión es idéntica a la de arriba.

Es función de la mayor esbeltez.

CÁLCULO DE ENLACES CON CELOSÍAS.

6.2.  Flechas.

Para el cálculo de las flechas de las estructura, se atenderá a lo que establece el CTE en su DB SE, concretamente en el apartado 4.3.3.1, que establece que cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, se admite que la estructura horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de acciones característica, considerando sólo las deformaciones que se producen después de la puesta en obra del elemento, la flecha relativa es menor que:

- 1/500 en pisos con tabiques frágiles (como los de gran formato, rasillones, o placas) o pavimentos rígidos sin juntas.

- 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas.

- 1/300 en el resto de los casos.

Todas las barras de la estructura se pueden acoger a la tercera opción (1/300), por lo tanto este valor será el que emplearé para definir las flechas máximas que puede soportar la estructura.

- CÁLCULO POR EL MÉTODO CREMONA.

Cálculo de las cargas permanentes que intervienen en una viga tipo de la estructura seleccionada tipo Pratt, por el método Cremona.

Descripción:

Vamos a realizar el cremona de la viga pratt para conocer los esfuerzos reales a los que se ven sometidas las diferentes vigas de madera. Para ello procedemos en primer lugar calculando las reacciones en los apoyos de dicha viga. Una vez obtenido el valor de las reacciones empezamos el diagrama partiendo de un nudo en el que, como máximo, tengamos 2 incognitas. Elegimos en este caso el nudo A. Indicamos en el dibujo el sentido de referencia que tomamos para posicionar las barras, en este caso, el sentido contrario a las agujas del reloj, y comenzamos. Como se observa en los nudos, la dirección de la fuerza nos indica en cada caso si la barra trabaja a compresión o a tracción, y su dimensión nos indica la magnitud real de la fuerza, al tratarse de un dibujo hecho a escala.

  - Cálculo peso permanente a soportar por la viga.

- Peso del tramo de cubierta que soporta la viga:

0,96 Kn / m^2 x 5 m = 4,8 Kn / m. Carga lineal uniformemente repartida.

4,8 x 20 luz viga = 96 Kn. Carga puntual.

- Peso propio de la viga:

Elementos de relleno.

0,18 x 0,18 m x [(5,38 x 4) + (2 x 5)] = 0,0324 x (21,52 + 10) =

= 1,02 m^3

Peso específico de la madera = 4,4 Kn /m^3

1,02 x  4,4 = 4,5 Kn, Carga puntual.

Cordones.

2 x (0,3 x 0,2 x 20) = 2,4 m^3

2,4 x 4,4 = 10,56 Kn, Carga puntual.

∑carga puntual viga, en el pto. medio = 96 + 4,5 + 10,56 = 111,06 Kn

  - Obtención de las reacciones.

∑ Fuerzas verticales = 0

R1 +R2 -111,06 = 0

R1 = R2 (por simetría) = 55,53 Kn

  - Resolución celosía Cremona por nudos. A2

  - Diagrama final Cremona. A2

- CÁLCULO Y EJECUCIÓN DE NUDOS.

Fases de ejecución: detalles de nudos seleccionados  con su respectivo cálculo y sistema de entramado de muros, forjados, elementos de cubierta.

  - Cálculo de los nudos que intervienen en nuestra estructura.

Encuentro 1 y 3 por ser simétrica de dimensión y carga: Axil a 0º

(Pág. 253, libro: estructuras de madera diseño y cálculo.)

Fórmula 11.6

Fórmula resistencia al aplastamiento de uniones con pernos:

F h,α,k = (28,04 / (0 + 1)) = 28,04 N / mm^2

K90 = para coníferas: 1,35 + 0,015 x 10 = 1,5 fórmula 11.8.a

F h,0,k = 0,082 x (1 – 0,01 x 10) x 380 = 28,04 N / mm^2 ;

Fórmula 11.7 siendo:

D = 10 mm > 6 mm, que es la mínima sección de un perno.

ρ k = 380 kg / m^3 densidad característica de la madera.

(Pág. SE-M 51) Fórmula 8.29 y (Pág. SE-M 59) Fórmula 8.49

M y, R, K = (275 / 600) x 180 x 102,6 = 32.843,84 N x mm^2

Siendo:

Fu = 275 resistencia característica del alambre.

D = 10 mm

M y, R, K = valor característico del momento plástico.

(Libro: estructuras de madera  pag. 265) Fórmula 11.21.a y 11.21.b

Espesor chapa: 0,5 x 10 = 5 mm

Siendo:

D = 10 mm

F v,R,k = Resistencia: el valor más pequeño de las dos fórmulas de acontinuación = 4.935 N = 4,93 Kn.

- 0,5 x 28,4 x 180 x 10 = 25.236 N

Siendo:

F h,2,d = 28,04

T2 = espesor del madero = 180 mm

D = 10 mm

- 1,15 x √(2 x 32.843,84 x 28,04 x 10) = 4.935,47 N

Siendo:

My,K = 32.843,84

Fh,2,d = 28,04

Resistencia característica:

RK = Fv,R,K / Perno = 4,93 Kn / 0,5 = 9,87 Kn

(Libro SE-M 5) Fórmula 2.6.

Rd = K mod x (Rk / γM) = 0,9 x (9,87 / 1,25) = 7,11

Siendo:

γM = coef. Seguridad para madera laminada encolada; Tabla 2.3.

(Pág. SE-M 6)

K mod. = Clase de servicio 2 por estar cubriendo piscina ventilada, con una carga de corta duración de 0,9. (Pág. SE-M 5)

Tabla 2.4.

67,5 / 7,11 = 9,49 = 10 pernos

Siendo:

Axil a soportar: 67,5 Kn

Distancia (Pág. SE-M 59)

Ne = número eficaf de pernos alineados.= 3 pernos

=Al mínimo de las dos siguientes Fórmulas:

- N = número de pernos alineados = 5

- N0,9 x (a1 / 13 x d)1/4 = 50,9 x (80 / (13 x 10)) = 3,77 =

= 3 pernos del lado de la seguridad.

Siendo:

a1 = distancia entre hiladas en dirección ppal. Madero

d = 10 mm

para que 5 pernos en una hilada, sean eficaces, habría que calcular con 7 pernos por cada una de las dos hiladas, teniendo así 14 pernos, siendo así ne = 5,1 = 5 del lado de la seguridad

Otra opción sería poner una única hilada de 13 pernos con un ne = 10,05 = 10 pernos del lado de la seguridad.

(Pág. SE-M 59) Fórmula tabla 8.4.

a.4.c distancia al borde no cargado 3 x d = 30 mm

a.1. = (4 + |cos 1|) x 10 = 50 mm < 80  mm dispuesto entre hiladas.

Resistencia número de pernos para 2 hiladas de 7 + 7 = 14 pernos.

Rk de los pernos = 10 eficaces x 9,87 resistencia característica del perno =

= 98,7 Kn. Resisten > 67,5 Kn del axil.

Encuentro 2 por ser simétrica de dimensión y carga: Axil a 0º

(Pág. 253, libro: estructuras de madera diseño y cálculo.)

Fórmula 11.6

Fórmula resistencia al aplastamiento de uniones con pernos:

F h,α,k = (28,04 / (0 + 1)) = 28,04 N / mm^2

K90 = para coníferas: 1,35 + 0,015 x 10 = 1,5 fórmula 11.8.a

F h,0,k = 0,082 x (1 – 0,01 x 10) x 380 = 28,04 N / mm^2 ;

Fórmula 11.7 siendo:

D = 10 mm > 6 mm, que es la mínima sección de un perno.

ρ k = 380 kg / m^3 densidad característica de la madera.

(Pág. SE-M 51) Fórmula 8.29 y (Pág. SE-M 59) Fórmula 8.49

M y, R, K = (275 / 600) x 180 x 102,6 = 32.843,84 N x mm^2

Siendo:

Fu = 275 resistencia característica del alambre.

D = 10 mm

M y, R, K = valor característico del momento plástico.

(Libro: estructuras de madera  pag. 265) Fórmula 11.21.a y 11.21.b

Espesor chapa: 0,5 x 10 = 5 mm

Siendo:

D = 10 mm

F v,R,k = Resistencia: el valor más pequeño de las dos fórmulas de acontinuación = 4.935 N = 4,93 Kn.

- 0,5 x 28,4 x 180 x 10 = 25.236 N

Siendo:

F h,2,d = 28,04

T2 = espesor del madero = 180 mm

D = 10 mm

- 1,15 x √(2 x 32.843,84 x 28,04 x 10) = 4.935,47 N

Siendo:

My,K = 32.843,84

Fh,2,d = 28,04

Resistencia característica:

RK = Fv,R,K / Perno = 4,93 Kn / 0,5 = 9,87 Kn

(Libro SE-M 5) Fórmula 2.6.

Rd = K mod x (Rk / γM) = 0,9 x (9,87 / 1,25) = 7,11

Siendo:

γM = coef. Seguridad para madera laminada encolada; Tabla 2.3.

(Pág. SE-M 6)

K mod. = Clase de servicio 2 por estar cubriendo piscina ventilada, con una carga de corta duración de 0,9. (Pág. SE-M 5)

Tabla 2.4.

10,46 / 7,11 = 1,47 = 2 pernos

Siendo:

Axil a soportar: 67,5 Kn

Distancia (Pág. SE-M 59)

Ne = número eficaf de pernos alineados.= 0 pernos

= Al mínimo de las dos siguientes Fórmulas:

- N = número de pernos alineados = 1

- N0,9 x (a1 / 13 x d)1/4 = 10,9 x (80 / (13 x 10)) = 0,88 =

= 0 pernos del lado de la seguridad.

Siendo:

a1 = distancia entre hiladas en dirección ppal. Madero

d = 10 mm

Para que 1 perno en una hilada, sea eficaz, habría que calcular con 2 pernos por cada una de las dos hiladas, teniendo así 4 pernos, siendo así ne = 1,49 = 1 del lado de la seguridad.

Otra opción sería poner una única hilada de 3 pernos con un ne = =2,15 = 2 pernos del lado de la seguridad.

(Pág. SE-M 59) Fórmula tabla 8.4.

a.4.c distancia al borde no cargado 3 x d = 30 mm

a.1. = (4 + |cos 1|) x 10 = 50 mm < 80  mm dispuesto entre hiladas.

Resistencia número de pernos eficaz para 2 hiladas de 2 + 2 = 4 pernos.

Rk de los pernos = 2 eficaces x 9,87 resistencia característica perno;

19,74 Kn. Resisten > 10,46 Kn del axil.

Encuentro 4 por ser simétrica de dimensión y carga: Axil a 0º

(Pág. 253, libro: estructuras de madera diseño y cálculo.)

Fórmula 11.6

Fórmula resistencia al aplastamiento de uniones con pernos:

F h,α,k = (28,04 / (0 + 1)) = 28,04 N / mm^2

K90 = para coníferas: 1,35 + 0,015 x 10 = 1,5 fórmula 11.8.a

F h,0,k = 0,082 x (1 – 0,01 x 10) x 380 = 28,04 N / mm^2 ;

Fórmula 11.7 siendo:

D = 10 mm > 6 mm, que es la mínima sección de un perno.

ρ k = 380 kg / m^3 densidad característica de la madera.

(Pág. SE-M 51) Fórmula 8.29 y (Pág. SE-M 59) Fórmula 8.49

M y, R, K = (275 / 600) x 200 x 102,6 = 36.493,15 N x mm^2

Siendo:

Fu = 275 resistencia característica del alambre.

D = 10 mm

M y, R, K = valor característico del momento plástico.

(Libro: estructuras de madera  pag. 265) Fórmula 11.21.a y 11.21.b

Espesor chapa: 0,5 x 10 = 5 mm

Siendo:

D = 10 mm

F v,R,k = Resistencia: el valor más pequeño de las dos fórmulas de acontinuación = 5.202,44 N = 5,2 Kn.

- 0,5 x 28,4 x 200 x 10 = 28.400 N

Siendo:

F h,2,d = 28,04

T2 = espesor del madero = 200 mm

D = 10 mm

- 1,15 x √(2 x 36.493,15 x 28,04 x 10) = 5.202,44 N

Siendo:

My,K = 36.493,15

Fh,2,d = 28,04

Resistencia característica:

RK = Fv,R,K / Perno = 5,2 Kn / 0,5 = 10,4 Kn

(Libro SE-M 5) Fórmula 2.6.

Rd = K mod x (Rk / γM) = 0,9 x (10,4 / 1,25) = 8,32

Siendo:

γM = coef. Seguridad para madera laminada encolada; Tabla 2.3.

(Pág. SE-M 6)

K mod. = Clase de servicio 2 por estar cubriendo piscina ventilada, con una carga de corta duración de 0,9. (Pág. SE-M 5)

Tabla 2.4.

193,04 / 8,32 = 23,2 = 24 pernos

Siendo:

Axil a soportar: 193,04 Kn

Distancia (Pág. SE-M 59)

Ne = número eficaf de pernos alineados.= 3 pernos

=Al mínimo de las dos siguientes Fórmulas:

- N = número de pernos alineados = 8

- N0,9 x (a1 / 13 x d)1/4 = 80,9 x (80 / (13 x 10)) = 5,72 =

= 5 pernos del lado de la seguridad.

Siendo:

a1 = distancia entre hiladas en dirección ppal. Madero

d = 10 mm

Para que 8 pernos en una hilada, sean eficaces, habría que calcular con 12 pernos por cada una de las tres hiladas, teniendo así 36 pernos a colocar, siendo así ne = 8,24 = 8 del lado de la seguridad.

Otra opción sería poner dos hiladas de 19 pernos con un ne = 12,45 = 12 pernos del lado de la seguridad por hilada, 24 en tres hiladas eficaces, 38 pernos totales a colocar.

(Pág. SE-M 59) Fórmula tabla 8.4.

a.4.c distancia al borde no cargado 3 x d = 30 mm

a.1. = (4 + |cos 1|) x 10 = 50 mm < 70  mm dispuesto entre hiladas.

Resistencia número de pernos eficaz para 3 hiladas de

12 + 12 + 12 = 36 pernos.

Rk de los pernos = 24 eficaces x 9,87 resistencia característica perno;

236,88 Kn. Resisten > 193,04 Kn del axil.

9.  CÁLCULO Y DIMENSIONADO CIMENTACIÓN.

PARRILLA DE CIMENTACIÓN:

ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA CIMENTACIÓN:

| Referencia: N100 |
| --- |
| Dimensiones: 250 x 370 x 85 / 35 |
| Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Ángulo máximo talud: Criterio de CYPE Ingenieros | Máximo: 30 grados Calculado: 24.444 grados | Cumple |
| Canto mínimo: Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 25 cm Calculado: 35 cm | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación: - N100: | Mínimo: 0 cm Calculado: 78 cm | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima: Criterio de CYPE Ingenieros | Mínimo: 0.002 |  |
| - En dirección X: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| - En dirección Y: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras: Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Mínimo: 12 mm |  |
| - Parrilla inferior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| - Parrilla superior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| Separación máxima entre barras: Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| Separación mínima entre barras: Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 10 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| Longitud de anclaje: Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 15 cm |  |
| - Armado inf. dirección X hacia der: | Calculado: 56 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección X hacia izq: | Calculado: 56 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia arriba: | Calculado: 108 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia abajo: | Calculado: 108 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia der: | Calculado: 56 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia izq: | Calculado: 56 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia arriba: | Calculado: 108 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia abajo: | Calculado: 108 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |
| Información adicional: |
| - Zapata de tipo rígido (Artículo 59.2 (norma EHE-98)) |

| Referencia: N96 |
| --- |
| Dimensiones: 180 x 270 x 60 / 30 |
| Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Ángulo máximo talud: Criterio de CYPE Ingenieros | Máximo: 30 grados Calculado: 21.8014 grados | Cumple |
| Canto mínimo: Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 25 cm Calculado: 30 cm | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación: - N96: | Mínimo: 0 cm Calculado: 53 cm | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima: Criterio de CYPE Ingenieros | Mínimo: 0.002 |  |
| - En dirección X: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| - En dirección Y: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras: Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Mínimo: 12 mm |  |
| - Parrilla inferior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| - Parrilla superior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| Separación máxima entre barras: Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 22 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 22 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 22 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 22 cm | Cumple |
| Separación mínima entre barras: Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 10 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 22 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 22 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 22 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 22 cm | Cumple |
| Longitud de anclaje: Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 15 cm |  |
| - Armado inf. dirección X hacia der: | Calculado: 36 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección X hacia izq: | Calculado: 36 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia arriba: | Calculado: 74 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia abajo: | Calculado: 74 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia der: | Calculado: 36 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia izq: | Calculado: 36 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia arriba: | Calculado: 74 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia abajo: | Calculado: 74 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |
| Información adicional: |
| - Zapata de tipo rígido (Artículo 59.2 (norma EHE-98)) |

| Referencia: N87 |
| --- |
| Dimensiones: 180 x 260 x 55 / 25 |
| Armados: Xi:Ø12c/24 Yi:Ø12c/24 Xs:Ø12c/24 Ys:Ø12c/24 |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Ángulo máximo talud: Criterio de CYPE Ingenieros | Máximo: 30 grados Calculado: 21.8014 grados | Cumple |
| Canto mínimo: Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 25 cm Calculado: 25 cm | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación: - N87: | Mínimo: 0 cm Calculado: 48 cm | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima: Criterio de CYPE Ingenieros | Mínimo: 0.002 |  |
| - En dirección X: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| - En dirección Y: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras: Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Mínimo: 12 mm |  |
| - Parrilla inferior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| - Parrilla superior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| Separación máxima entre barras: Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 24 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 24 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 24 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 24 cm | Cumple |
| Separación mínima entre barras: Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 10 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 24 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 24 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 24 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 24 cm | Cumple |
| Longitud de anclaje: Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 15 cm |  |
| - Armado inf. dirección X hacia der: | Calculado: 40 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección X hacia izq: | Calculado: 40 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia arriba: | Calculado: 72 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia abajo: | Calculado: 72 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia der: | Calculado: 40 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia izq: | Calculado: 40 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia arriba: | Calculado: 72 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia abajo: | Calculado: 72 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |
| Información adicional: |
| - Zapata de tipo rígido (Artículo 59.2 (norma EHE-98)) |

| Referencia: N104 |
| --- |
| Dimensiones: 290 x 200 x 60 / 30 |
| Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Ángulo máximo talud: Criterio de CYPE Ingenieros | Máximo: 30 grados Calculado: 19.44 grados | Cumple |
| Canto mínimo: Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 25 cm Calculado: 30 cm | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación: - N104: | Mínimo: 0 cm Calculado: 53 cm | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima: Criterio de CYPE Ingenieros | Mínimo: 0.002 |  |
| - En dirección X: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| - En dirección Y: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras: Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Mínimo: 12 mm |  |
| - Parrilla inferior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| - Parrilla superior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| Separación máxima entre barras: Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 22 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 22 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 22 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 22 cm | Cumple |
| Separación mínima entre barras: Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 10 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 22 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 22 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 22 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 22 cm | Cumple |
| Longitud de anclaje: Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 15 cm |  |
| - Armado inf. dirección X hacia der: | Calculado: 84 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección X hacia izq: | Calculado: 84 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia arriba: | Calculado: 46 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia abajo: | Calculado: 46 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia der: | Calculado: 84 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia izq: | Calculado: 84 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia arriba: | Calculado: 46 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia abajo: | Calculado: 46 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |
| Información adicional: |
| - Zapata de tipo flexible (Artículo 59.2 (norma EHE-98)) |

| Referencia: N116 |
| --- |
| Dimensiones: 250 x 250 x 60 |
| Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Canto mínimo: Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 25 cm Calculado: 60 cm | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación: - N116: | Mínimo: 0 cm Calculado: 53 cm | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima: Criterio de CYPE Ingenieros | Mínimo: 0.002 |  |
| - En dirección X: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| - En dirección Y: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras: Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Mínimo: 12 mm |  |
| - Parrilla inferior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| - Parrilla superior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| Separación máxima entre barras: Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 18 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 18 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 18 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 18 cm | Cumple |
| Separación mínima entre barras: Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 10 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 18 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 18 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 18 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 18 cm | Cumple |
| Longitud de anclaje: Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 15 cm |  |
| - Armado inf. dirección X hacia der: | Calculado: 64 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección X hacia izq: | Calculado: 64 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia arriba: | Calculado: 56 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia abajo: | Calculado: 56 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia der: | Calculado: 64 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia izq: | Calculado: 64 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia arriba: | Calculado: 56 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia abajo: | Calculado: 56 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |
| Información adicional: |
| - Zapata de tipo rígido (Artículo 59.2 (norma EHE-98)) |

| Referencia: N6 |
| --- |
| Dimensiones: 130 x 190 x 40 / 25 |
| Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Ángulo máximo talud: Criterio de CYPE Ingenieros | Máximo: 30 grados Calculado: 16.6992 grados | Cumple |
| Canto mínimo: Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 25 cm Calculado: 25 cm | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación: - N6: | Mínimo: 0 cm Calculado: 33 cm | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima: Criterio de CYPE Ingenieros | Mínimo: 0.002 |  |
| - En dirección X: | Calculado: 0.0022 | Cumple |
| - En dirección Y: | Calculado: 0.0022 | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras: Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Mínimo: 12 mm |  |
| - Parrilla inferior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| - Parrilla superior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| Separación máxima entre barras: Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 30 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 30 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 30 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 30 cm | Cumple |
| Separación mínima entre barras: Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 10 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 30 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 30 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 30 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 30 cm | Cumple |
| Longitud de anclaje: Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 15 cm |  |
| - Armado inf. dirección X hacia der: | Calculado: 24 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección X hacia izq: | Calculado: 24 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia arriba: | Calculado: 46 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia abajo: | Calculado: 46 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia der: | Calculado: 24 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia izq: | Calculado: 24 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia arriba: | Calculado: 46 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia abajo: | Calculado: 46 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |
| Información adicional: |
| - Zapata de tipo rígido (Artículo 59.2 (norma EHE-98)) |

VIGAS DE ATADO:

| Referencia: C.1 [N87-N104] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2 Ø12 -Armadura inferior: 2 Ø12 -Estribos: 1xØ8c/30 |
| --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 13.5 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 13.5 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Diámetro mínimo estribos: | Mínimo: 6 mm Calculado: 8 mm | Cumple |
| Separación mínima entre estribos: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm Calculado: 29.2 cm | Cumple |
| Separación mínima armadura longitudinal: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Separación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm Calculado: 30 cm | Cumple |
| Separación máxima armadura longitudinal: Artículo 42.3.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |
| Información adicional: |
| - Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Recomendación del Artículo 59.8.2 de la EHE-98): Mínimo: 12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple) |
| - No llegan estados de carga a la cimentación. |

- ENCUENTROS IMPORTANTES  POSIBLES, MADERA - HORMIGÓN:

- TIPO DE ESTRUCTURA SELECCIONADA.

La selección del siguiente sistema estructural, ha sido debido a la comparativa de las gráficas de cortante y momento flector, para seleccionar la propuesta número 2 de viga celosía tipo pratt, nos hemos regido por su buen comportamiento frente a momentos, absorbiendo y teniendo así menores momentos máximos y mínimos por su gran canto, incrementando el canto de la viga hemos conseguido una mejor solución que con refuerzos.

Quedando así duda entre las dos vigas de celosía restantes, la howe y la pratt, las cuales se comportan mejor que las anteriores, habiendo una diferencia entre ellas en los valores de las tablas de gráficas de la comparativa de pórticos, dandonos definitivamente mejores resultados la pratt.

- CON CARGA VERTICAL (DATOS DE LA COMPARATIVA)

PÓRTICO CON VIGA PRATT.

-88,64					axiles

20,49         	 -29,59		cortantes

20,81         	 -22,97		m.flectores

3,19     	  22,21		deformada

PÓRTICO CON VIGA HOWE.

22,08					axiles

20,89          	-30,46			cortantes

21,12    	-23,94			m.flectores

1,28     	 21,12			deformada

- CON CARGA HORIZONTAL (DATOS DE LA COMPARATIVA)

PÓRTICO CON VIGA PRATT.

2,75					axiles

19,31          	-0,31			cortantes

19,01					m.flectores

11,68         	 11,06			deformada

PÓRTICO CON VIGA HOWE.

-0,02					axiles

25,54    	 5,92			cortantes

31,46					m.flectores

11,26    	10,81			deformada

- COLOCACIÓN VENTANALES PERIMETRALES Y PUERTAS SIMÉTRICAS DOS A DOS, ACOTADAS.

ALZADO PRINCIPAL.

PERFIL DERECHO.

- VISTA EN 2D, Y COTAS MÁS REPRESENTATIVAS.

ALZADO PRINCIPAL.

| BASES DE CÁLCULO PARA MADERA GL-28 VALORES CARACTERÍSTICOS CON CERTIFICACIÓN ACERBOIS-GLULAM (organismo de certificación independiente) |  |  |
| --- | --- | --- |
| MADERA LAMINADA ENCOLADA DE CLASE RESISTENTE GL28h según UNE-EN 1194 |  |  |
| Propiedades resistentes en N / mm^2 |  |  |
| Flexión | F m,g,k | 28 |
| Tracción paralela | F t,0,g,k | 19,5 |
| Tracción perpendicular | F t,90,g,k | 0,45 |
| Compresión paralela | F t,0,g,k | 26,5 |
| Compresión perpendicular | F t,90,g,k | 3 |
| Cortante | F v,g,k | 3,2 |
| Propiedades de rigidez en kN / mm^2 |  |  |
| Módulo de elasticidad paralelo medio | E 0,g,medio | 12,6 |
| Módulo de elasticidad característico | E 0,g,k | 10,2 |
| Módulo de elasticidad perpendicular medio | E 90,g,medio | 0,42 |
| Módulo de cortante medio | G g,medio | 0,78 |
| Densidad en Kg / m^3 |  |  |
| Densidad | R g,k | 410 |
| LA MADERA DE ORIGEN CLASIFICADA COMO C30 según las normas UNE-EN 338, UNE-EN 518 o UNE-EN 519 Para empleo de madera ESTRUCTURAL. |  |  |
| PROPIEDADES MECÁNICAS: |  |  |
| Propiedades resistentes en N / mm^2 |  |  |
| Flexión | F m,k | 30 |
| Tracción paralela | F t,0,k | 18 |
| Tracción perpendicular | F t,90,k | 0,4 |
| Compresión paralela | F c,0,k | 23 |
| Compresión perpendicular | F c,90,k | 5,7 |
| Cortante | F v,k | 3 |
| Propiedades de rigidez en kN / mm^2 |  |  |
| Módulo de elásticidad paralelo medio | E 0,medio | 12 |
| Módulo de elásticidad paralelo 5º percentil | E 0,05 | 8 |
| Densidad en Kg / m^3 |  |  |
| Densidad característica | R k | 380 |
| Densidad media | R medio | 460 |

- VISTA EN 3D, ESTRUCTURA DEFINITIVA.

- TODAS LAS CARGAS APLICADAS, REPRESENTADAS SIMULTANEAMENTE.

Envolvente de pórtico tipo, de axiles.

Envolvente pórtico tipo, de cortantes.

Envolvente pórtico tipo, de momentos.

Envolvente pórtico, de deformada.

- CÁLCULO DE SISMOS.

Acciones sísmicas. Dichas acciones están reguladas en la NSCE “Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación”. El objetivo de dicha normativa es proporcionar los criterios que han de seguirse dentro del territorio nacional para la consideración de la acción sísmica en el proyecto de construcción. Según establece la NSCE, las construcciones se pueden clasificar en:

- Construcciones de importancia moderada: Son aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario o producir daños económicos significativos a terceros.

- Construcciones de importancia normal: Son aquellas cuyas destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio para la colectividad o producir importantes pérdidas económicas.

Nuetro caso  seria el segundo apartado, importancia normal por la ubicación geográfica en la que nos encontramos.

Figura 7.

Puesto que tenemos una aceleración sísmica de 0,05 en Lliria, no siendo necesario un estudio sísmico, por cumplir con una de las tres excepciones de la norma, que establece la NSCE, concretamente la tercera de la figura 7, en la que especifica que para valores inferiores a 0,08 g de aceleración sísmica, no se harán los cálculos.

- ANEXO DE ESTUDIO DE LA FORMA DE TRABAJO DE LA MADERA, FABRICACIÓN, COMPORTAMIENTO EN ENSAYOS DE LABORATORIO, MEDIANTE GRÁFICAS.

CARACTERÍSTICAS:

DURABILIDAD:

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y DE FIJACIÓN:

- UNIONES Y SU COMPORTAMIENTO REFLEJADO EN GRÁFICOS:

- ANEXOS DEL CYPE.

| ÍNDICE |
| --- |
| 1.- | DATOS DE OBRA |  |
| 1.1.- | Normas consideradas |  |
| 1.2.- | Estados límite |  |
| 1.2.1.- | Situaciones de proyecto |  |
| 1.2.2.- | Combinaciones |  |
| 2.- | ESTRUCTURA |  |
| 2.1.- | Geometría |  |
| 2.1.1.- | Nudos |  |
| 2.1.2.- | Barras |  |
| 2.2.- | Cargas |  |
| 2.2.1.- | Barras |  |
| 3.- | CIMENTACIÓN |  |
| 3.1.- | Elementos de cimentación aislados |  |
| 3.1.1.- | Descripción |  |
| 3.1.2.- | Medición |  |
| 3.1.3.- | Comprobación |  |
| 3.2.- | Vigas |  |
| 3.2.1.- | Descripción |  |
| 3.2.2.- | Medición |  |
| 3.2.3.- | Comprobación |  |

|  | Listados |  |
| --- | --- | --- |
|  | estructura de madera segun cte-madera | Fecha: 12/06/11 |

- 1.- DATOS DE OBRA

- 1.1.- Normas consideradas

- Cimentación: EHE-98-CTE

- Madera: CTE DB-SE M

- Categoría de uso: G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones variables

- 1.2.- Estados límite

| E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones | CTE Control de la ejecución: Normal Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m |
| --- | --- |
| E.L.U. de rotura. Madera | CTE Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m |
| Tensiones sobre el terreno Desplazamientos | Acciones características |

- 1.2.1.- Situaciones de proyecto

- Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios:

| - |  | Con coeficientes de combinación |
| --- | --- | --- |

| - |  | Sin coeficientes de combinación |
| --- | --- | --- |

| - |  | Donde: |
| --- | --- | --- |

| Gk | Acción permanente |
| --- | --- |
| Qk | Acción variable |
| γG | Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes |
| γQ,1 | Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal |
| γQ,i | Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento |
| ψp,1 | Coeficiente de combinación de la acción variable principal |
| ψa,i | Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento |

- Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

- E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-98-CTE

| Persistente o transitoria |
| --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad (γ) | Coeficientes de combinación (ψ) |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (ψp) | Acompañamiento (ψa) |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.600 | - | - |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.600 | 0.000 | 0.000 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.600 | 1.000 | 0.600 |
| Nieve (Q) | 0.000 | 1.600 | 1.000 | 0.500 |

| Persistente o transitoria (G1) |
| --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad (γ) | Coeficientes de combinación (ψ) |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (ψp) | Acompañamiento (ψa) |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.600 | - | - |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.600 | 1.000 | 0.000 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.600 | 0.000 | 0.000 |
| Nieve (Q) | 0.000 | 1.600 | 0.000 | 0.000 |

- E.L.U. de rotura. Madera: CTE DB-SE M

| Persistente o transitoria |
| --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad (γ) | Coeficientes de combinación (ψ) |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (ψp) | Acompañamiento (ψa) |
| Carga permanente (G) | 0.800 | 1.350 | - | - |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.600 |
| Nieve (Q) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.500 |

| Persistente o transitoria (G1) |
| --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad (γ) | Coeficientes de combinación (ψ) |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (ψp) | Acompañamiento (ψa) |
| Carga permanente (G) | 0.800 | 1.350 | - | - |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.000 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 |
| Nieve (Q) | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 |

- Tensiones sobre el terreno

| Acciones variables sin sismo |
| --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad (γ) |
|  | Favorable | Desfavorable |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.000 |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.000 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.000 |
| Nieve (Q) | 0.000 | 1.000 |

- Desplazamientos

| Acciones variables sin sismo |
| --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad (γ) |
|  | Favorable | Desfavorable |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.000 |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.000 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.000 |
| Nieve (Q) | 0.000 | 1.000 |

- 1.2.2.- Combinaciones

-   Nombres de las hipótesis

| G | Carga permanente |
| --- | --- |
| PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA |
| sobrecarga de uso | sobrecarga de uso |
| V oº mpi | a 0ª - max. pres. interior |
| V 0º msi | v a 0º max. succion int |
| V 90º mpi | v 90º max. pres. int |
| V 90º msi | v 90º max succion int |
| V 180º mpi | v 180º max pres int |
| V 180º msi | v 180º max succion int |
| V 270º mpi | v 270º max pres int |
| V 270º msi | v 270º max succion int |
| N 1 | nieve |

-   E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

| Comb. | G | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | sobrecarga de uso | V oº mpi | V 0º msi | V 90º mpi | V 90º msi | V 180º mpi | V 180º msi | V 270º mpi | V 270º msi | N 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.600 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.000 | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.000 | 1.000 |  | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.600 | 1.000 |  | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1.000 | 1.600 |  | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.600 | 1.600 |  | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1.600 | 1.000 |  |  | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1.000 | 1.600 |  |  | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1.600 | 1.600 |  |  | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1.000 | 1.000 |  |  |  | 1.600 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1.600 | 1.000 |  |  |  | 1.600 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1.000 | 1.600 |  |  |  | 1.600 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1.600 | 1.600 |  |  |  | 1.600 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  | 1.600 |  |  |  |  |  |
| 18 | 1.600 | 1.000 |  |  |  |  | 1.600 |  |  |  |  |  |
| 19 | 1.000 | 1.600 |  |  |  |  | 1.600 |  |  |  |  |  |
| 20 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  | 1.600 |  |  |  |  |  |
| 21 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  | 1.600 |  |  |  |  |
| 22 | 1.600 | 1.000 |  |  |  |  |  | 1.600 |  |  |  |  |
| 23 | 1.000 | 1.600 |  |  |  |  |  | 1.600 |  |  |  |  |
| 24 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  |  | 1.600 |  |  |  |  |
| 25 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 1.600 |  |  |  |
| 26 | 1.600 | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 1.600 |  |  |  |
| 27 | 1.000 | 1.600 |  |  |  |  |  |  | 1.600 |  |  |  |
| 28 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  |  |  | 1.600 |  |  |  |
| 29 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  | 1.600 |  |  |
| 30 | 1.600 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  | 1.600 |  |  |
| 31 | 1.000 | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  | 1.600 |  |  |
| 32 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  | 1.600 |  |  |
| 33 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.600 |  |
| 34 | 1.600 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.600 |  |
| 35 | 1.000 | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.600 |  |
| 36 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.600 |  |
| 37 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.600 |
| 38 | 1.600 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.600 |
| 39 | 1.000 | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.600 |
| 40 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.600 |
| 41 | 1.000 | 1.000 |  | 0.960 |  |  |  |  |  |  |  | 1.600 |
| 42 | 1.600 | 1.000 |  | 0.960 |  |  |  |  |  |  |  | 1.600 |
| 43 | 1.000 | 1.600 |  | 0.960 |  |  |  |  |  |  |  | 1.600 |
| 44 | 1.600 | 1.600 |  | 0.960 |  |  |  |  |  |  |  | 1.600 |
| 45 | 1.000 | 1.000 |  |  | 0.960 |  |  |  |  |  |  | 1.600 |
| 46 | 1.600 | 1.000 |  |  | 0.960 |  |  |  |  |  |  | 1.600 |
| 47 | 1.000 | 1.600 |  |  | 0.960 |  |  |  |  |  |  | 1.600 |
| 48 | 1.600 | 1.600 |  |  | 0.960 |  |  |  |  |  |  | 1.600 |
| 49 | 1.000 | 1.000 |  |  |  | 0.960 |  |  |  |  |  | 1.600 |
| 50 | 1.600 | 1.000 |  |  |  | 0.960 |  |  |  |  |  | 1.600 |
| 51 | 1.000 | 1.600 |  |  |  | 0.960 |  |  |  |  |  | 1.600 |
| 52 | 1.600 | 1.600 |  |  |  | 0.960 |  |  |  |  |  | 1.600 |
| 53 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  | 0.960 |  |  |  |  | 1.600 |
| 54 | 1.600 | 1.000 |  |  |  |  | 0.960 |  |  |  |  | 1.600 |
| 55 | 1.000 | 1.600 |  |  |  |  | 0.960 |  |  |  |  | 1.600 |
| 56 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  | 0.960 |  |  |  |  | 1.600 |
| 57 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  | 0.960 |  |  |  | 1.600 |
| 58 | 1.600 | 1.000 |  |  |  |  |  | 0.960 |  |  |  | 1.600 |
| 59 | 1.000 | 1.600 |  |  |  |  |  | 0.960 |  |  |  | 1.600 |
| 60 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  |  | 0.960 |  |  |  | 1.600 |
| 61 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 0.960 |  |  | 1.600 |
| 62 | 1.600 | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 0.960 |  |  | 1.600 |
| 63 | 1.000 | 1.600 |  |  |  |  |  |  | 0.960 |  |  | 1.600 |
| 64 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  |  |  | 0.960 |  |  | 1.600 |
| 65 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.960 |  | 1.600 |
| 66 | 1.600 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.960 |  | 1.600 |
| 67 | 1.000 | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  | 0.960 |  | 1.600 |
| 68 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  | 0.960 |  | 1.600 |
| 69 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.960 | 1.600 |
| 70 | 1.600 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.960 | 1.600 |
| 71 | 1.000 | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.960 | 1.600 |
| 72 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.960 | 1.600 |
| 73 | 1.000 | 1.000 |  | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  | 0.800 |
| 74 | 1.600 | 1.000 |  | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  | 0.800 |
| 75 | 1.000 | 1.600 |  | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  | 0.800 |
| 76 | 1.600 | 1.600 |  | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  | 0.800 |
| 77 | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.600 |  |  |  |  |  |  | 0.800 |
| 78 | 1.600 | 1.000 |  |  | 1.600 |  |  |  |  |  |  | 0.800 |
| 79 | 1.000 | 1.600 |  |  | 1.600 |  |  |  |  |  |  | 0.800 |
| 80 | 1.600 | 1.600 |  |  | 1.600 |  |  |  |  |  |  | 0.800 |
| 81 | 1.000 | 1.000 |  |  |  | 1.600 |  |  |  |  |  | 0.800 |
| 82 | 1.600 | 1.000 |  |  |  | 1.600 |  |  |  |  |  | 0.800 |
| 83 | 1.000 | 1.600 |  |  |  | 1.600 |  |  |  |  |  | 0.800 |
| 84 | 1.600 | 1.600 |  |  |  | 1.600 |  |  |  |  |  | 0.800 |
| 85 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  | 1.600 |  |  |  |  | 0.800 |
| 86 | 1.600 | 1.000 |  |  |  |  | 1.600 |  |  |  |  | 0.800 |
| 87 | 1.000 | 1.600 |  |  |  |  | 1.600 |  |  |  |  | 0.800 |
| 88 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  | 1.600 |  |  |  |  | 0.800 |
| 89 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  | 1.600 |  |  |  | 0.800 |
| 90 | 1.600 | 1.000 |  |  |  |  |  | 1.600 |  |  |  | 0.800 |
| 91 | 1.000 | 1.600 |  |  |  |  |  | 1.600 |  |  |  | 0.800 |
| 92 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  |  | 1.600 |  |  |  | 0.800 |
| 93 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 1.600 |  |  | 0.800 |
| 94 | 1.600 | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 1.600 |  |  | 0.800 |
| 95 | 1.000 | 1.600 |  |  |  |  |  |  | 1.600 |  |  | 0.800 |
| 96 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  |  |  | 1.600 |  |  | 0.800 |
| 97 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  | 1.600 |  | 0.800 |
| 98 | 1.600 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  | 1.600 |  | 0.800 |
| 99 | 1.000 | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  | 1.600 |  | 0.800 |
| 100 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  | 1.600 |  | 0.800 |
| 101 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.600 | 0.800 |
| 102 | 1.600 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.600 | 0.800 |
| 103 | 1.000 | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.600 | 0.800 |
| 104 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.600 | 0.800 |
| 105 | 1.000 | 1.000 | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 1.600 | 1.000 | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 1.000 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-   E.L.U. de rotura. Madera

| Comb. | G | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | sobrecarga de uso | V oº mpi | V 0º msi | V 90º mpi | V 90º msi | V 180º mpi | V 180º msi | V 270º mpi | V 270º msi | N 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.800 | 0.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.350 | 0.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0.800 | 1.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.350 | 1.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0.800 | 0.800 |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.350 | 0.800 |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0.800 | 1.350 |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.350 | 1.350 |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 0.800 | 0.800 |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1.350 | 0.800 |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0.800 | 1.350 |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1.350 | 1.350 |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0.800 | 0.800 |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1.350 | 0.800 |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0.800 | 1.350 |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1.350 | 1.350 |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 0.800 | 0.800 |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |
| 18 | 1.350 | 0.800 |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |
| 19 | 0.800 | 1.350 |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |
| 20 | 1.350 | 1.350 |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |
| 21 | 0.800 | 0.800 |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |
| 22 | 1.350 | 0.800 |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |
| 23 | 0.800 | 1.350 |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |
| 24 | 1.350 | 1.350 |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |
| 25 | 0.800 | 0.800 |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |
| 26 | 1.350 | 0.800 |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |
| 27 | 0.800 | 1.350 |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |
| 28 | 1.350 | 1.350 |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |
| 29 | 0.800 | 0.800 |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |
| 30 | 1.350 | 0.800 |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |
| 31 | 0.800 | 1.350 |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |
| 32 | 1.350 | 1.350 |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |
| 33 | 0.800 | 0.800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |
| 34 | 1.350 | 0.800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |
| 35 | 0.800 | 1.350 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |
| 36 | 1.350 | 1.350 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |
| 37 | 0.800 | 0.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |
| 38 | 1.350 | 0.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |
| 39 | 0.800 | 1.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |
| 40 | 1.350 | 1.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |
| 41 | 0.800 | 0.800 |  | 0.900 |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |
| 42 | 1.350 | 0.800 |  | 0.900 |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |
| 43 | 0.800 | 1.350 |  | 0.900 |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |
| 44 | 1.350 | 1.350 |  | 0.900 |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |
| 45 | 0.800 | 0.800 |  |  | 0.900 |  |  |  |  |  |  | 1.500 |
| 46 | 1.350 | 0.800 |  |  | 0.900 |  |  |  |  |  |  | 1.500 |
| 47 | 0.800 | 1.350 |  |  | 0.900 |  |  |  |  |  |  | 1.500 |
| 48 | 1.350 | 1.350 |  |  | 0.900 |  |  |  |  |  |  | 1.500 |
| 49 | 0.800 | 0.800 |  |  |  | 0.900 |  |  |  |  |  | 1.500 |
| 50 | 1.350 | 0.800 |  |  |  | 0.900 |  |  |  |  |  | 1.500 |
| 51 | 0.800 | 1.350 |  |  |  | 0.900 |  |  |  |  |  | 1.500 |
| 52 | 1.350 | 1.350 |  |  |  | 0.900 |  |  |  |  |  | 1.500 |
| 53 | 0.800 | 0.800 |  |  |  |  | 0.900 |  |  |  |  | 1.500 |
| 54 | 1.350 | 0.800 |  |  |  |  | 0.900 |  |  |  |  | 1.500 |
| 55 | 0.800 | 1.350 |  |  |  |  | 0.900 |  |  |  |  | 1.500 |
| 56 | 1.350 | 1.350 |  |  |  |  | 0.900 |  |  |  |  | 1.500 |
| 57 | 0.800 | 0.800 |  |  |  |  |  | 0.900 |  |  |  | 1.500 |
| 58 | 1.350 | 0.800 |  |  |  |  |  | 0.900 |  |  |  | 1.500 |
| 59 | 0.800 | 1.350 |  |  |  |  |  | 0.900 |  |  |  | 1.500 |
| 60 | 1.350 | 1.350 |  |  |  |  |  | 0.900 |  |  |  | 1.500 |
| 61 | 0.800 | 0.800 |  |  |  |  |  |  | 0.900 |  |  | 1.500 |
| 62 | 1.350 | 0.800 |  |  |  |  |  |  | 0.900 |  |  | 1.500 |
| 63 | 0.800 | 1.350 |  |  |  |  |  |  | 0.900 |  |  | 1.500 |
| 64 | 1.350 | 1.350 |  |  |  |  |  |  | 0.900 |  |  | 1.500 |
| 65 | 0.800 | 0.800 |  |  |  |  |  |  |  | 0.900 |  | 1.500 |
| 66 | 1.350 | 0.800 |  |  |  |  |  |  |  | 0.900 |  | 1.500 |
| 67 | 0.800 | 1.350 |  |  |  |  |  |  |  | 0.900 |  | 1.500 |
| 68 | 1.350 | 1.350 |  |  |  |  |  |  |  | 0.900 |  | 1.500 |
| 69 | 0.800 | 0.800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.900 | 1.500 |
| 70 | 1.350 | 0.800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.900 | 1.500 |
| 71 | 0.800 | 1.350 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.900 | 1.500 |
| 72 | 1.350 | 1.350 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.900 | 1.500 |
| 73 | 0.800 | 0.800 |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  | 0.750 |
| 74 | 1.350 | 0.800 |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  | 0.750 |
| 75 | 0.800 | 1.350 |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  | 0.750 |
| 76 | 1.350 | 1.350 |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  | 0.750 |
| 77 | 0.800 | 0.800 |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  | 0.750 |
| 78 | 1.350 | 0.800 |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  | 0.750 |
| 79 | 0.800 | 1.350 |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  | 0.750 |
| 80 | 1.350 | 1.350 |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  | 0.750 |
| 81 | 0.800 | 0.800 |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  | 0.750 |
| 82 | 1.350 | 0.800 |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  | 0.750 |
| 83 | 0.800 | 1.350 |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  | 0.750 |
| 84 | 1.350 | 1.350 |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  | 0.750 |
| 85 | 0.800 | 0.800 |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  | 0.750 |
| 86 | 1.350 | 0.800 |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  | 0.750 |
| 87 | 0.800 | 1.350 |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  | 0.750 |
| 88 | 1.350 | 1.350 |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  | 0.750 |
| 89 | 0.800 | 0.800 |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  | 0.750 |
| 90 | 1.350 | 0.800 |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  | 0.750 |
| 91 | 0.800 | 1.350 |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  | 0.750 |
| 92 | 1.350 | 1.350 |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  | 0.750 |
| 93 | 0.800 | 0.800 |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  | 0.750 |
| 94 | 1.350 | 0.800 |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  | 0.750 |
| 95 | 0.800 | 1.350 |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  | 0.750 |
| 96 | 1.350 | 1.350 |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  | 0.750 |
| 97 | 0.800 | 0.800 |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  | 0.750 |
| 98 | 1.350 | 0.800 |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  | 0.750 |
| 99 | 0.800 | 1.350 |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  | 0.750 |
| 100 | 1.350 | 1.350 |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  | 0.750 |
| 101 | 0.800 | 0.800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 | 0.750 |
| 102 | 1.350 | 0.800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 | 0.750 |
| 103 | 0.800 | 1.350 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 | 0.750 |
| 104 | 1.350 | 1.350 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 | 0.750 |
| 105 | 0.800 | 0.800 | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 1.350 | 0.800 | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 0.800 | 1.350 | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 1.350 | 1.350 | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-   Tensiones sobre el terreno

-   Desplazamientos

| Comb. | G | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | sobrecarga de uso | V oº mpi | V 0º msi | V 90º mpi | V 90º msi | V 180º mpi | V 180º msi | V 270º mpi | V 270º msi | N 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1.000 | 1.000 |  |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 11 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 13 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |  |  |
| 14 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  | 1.000 |  |  |  |
| 15 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |  |
| 16 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |  |
| 17 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |
| 18 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |
| 19 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |
| 20 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |
| 21 | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |
| 22 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |
| 23 | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 1.000 |
| 24 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 1.000 |
| 25 | 1.000 | 1.000 |  |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  | 1.000 |
| 26 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  | 1.000 |
| 27 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  | 1.000 |  |  |  |  | 1.000 |
| 28 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  | 1.000 |  |  |  |  | 1.000 |
| 29 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  | 1.000 |  |  |  | 1.000 |
| 30 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  | 1.000 |  |  |  | 1.000 |
| 31 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |  | 1.000 |
| 32 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  | 1.000 |  |  | 1.000 |
| 33 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  | 1.000 |
| 34 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  | 1.000 |
| 35 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 | 1.000 |
| 36 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 | 1.000 |

- 2.- ESTRUCTURA

- 2.1.- Geometría

- 2.1.1.- Nudos

- Referencias:

- Δx, Δy, Δz: Desplazamientos prescritos en ejes globales.

- θx, θy, θz: Giros prescritos en ejes globales.

- Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

| Nudos |
| --- |
| Referencia | Coordenadas | Vinculación exterior | Vinculación interior |
|  | X (m) | Y (m) | Z (m) | Δx | Δy | Δz | θx | θy | θz |  |
| N1 | -39.802 | -96.586 | -26.393 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N2 | 0.198 | -96.586 | -28.393 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N3 | -39.802 | -81.586 | -28.393 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N4 | -39.802 | -81.586 | -26.393 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N5 | 0.198 | -96.586 | -33.393 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N6 | 0.198 | -76.586 | -33.393 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N7 | -39.802 | -76.586 | -26.393 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N8 | 0.198 | -76.586 | -28.393 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N9 | -39.802 | -76.586 | -28.393 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N10 | -39.802 | -91.586 | -26.393 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N11 | -39.802 | -91.586 | -28.393 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N12 | -39.802 | -86.586 | -26.393 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N13 | -39.802 | -86.586 | -28.393 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N14 | -34.802 | -96.586 | -26.643 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N15 | -34.802 | -81.586 | -28.643 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N16 | -34.802 | -81.586 | -26.643 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N17 | -34.802 | -76.586 | -26.643 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N18 | -34.802 | -76.586 | -28.643 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N19 | -34.802 | -91.586 | -26.643 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N20 | -34.802 | -91.586 | -28.643 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N21 | -34.802 | -86.586 | -26.643 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N22 | -34.802 | -86.586 | -28.643 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N23 | -29.802 | -96.586 | -26.893 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N24 | -29.802 | -81.586 | -28.893 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N25 | -29.802 | -81.586 | -26.893 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N26 | -29.802 | -76.586 | -26.893 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N27 | -29.802 | -76.586 | -28.893 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N28 | -29.802 | -91.586 | -26.893 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N29 | -29.802 | -91.586 | -28.893 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N30 | -29.802 | -86.586 | -26.893 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N31 | -29.802 | -86.586 | -28.893 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N32 | -24.802 | -96.586 | -27.143 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N33 | -24.802 | -81.586 | -29.143 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N34 | -24.802 | -81.586 | -27.143 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N35 | -24.802 | -76.586 | -27.143 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N36 | -24.802 | -76.586 | -29.143 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N37 | -24.802 | -91.586 | -27.143 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N38 | -24.802 | -91.586 | -29.143 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N39 | -24.802 | -86.586 | -27.143 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N40 | -24.802 | -86.586 | -29.143 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N41 | -19.802 | -96.586 | -27.393 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N42 | -19.802 | -81.586 | -29.393 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N43 | -19.802 | -81.586 | -27.393 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N44 | -19.802 | -76.586 | -27.393 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N45 | -19.802 | -76.586 | -29.393 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N46 | -19.802 | -91.586 | -27.393 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N47 | -19.802 | -91.586 | -29.393 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N48 | -19.802 | -86.586 | -27.393 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N49 | -19.802 | -86.586 | -29.393 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N50 | -14.802 | -96.586 | -27.643 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N51 | -14.802 | -81.586 | -29.643 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N52 | -14.802 | -81.586 | -27.643 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N53 | -14.802 | -76.586 | -27.643 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N54 | -14.802 | -76.586 | -29.643 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N55 | -14.802 | -91.586 | -27.643 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N56 | -14.802 | -91.586 | -29.643 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N57 | -14.802 | -86.586 | -27.643 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N58 | -14.802 | -86.586 | -29.643 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N59 | -9.802 | -96.586 | -27.893 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N60 | -9.802 | -81.586 | -29.893 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N61 | -9.802 | -81.586 | -27.893 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N62 | -9.802 | -76.586 | -27.893 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N63 | -9.802 | -76.586 | -29.893 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N64 | -9.802 | -91.586 | -27.893 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N65 | -9.802 | -91.586 | -29.893 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N66 | -9.802 | -86.586 | -27.893 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N67 | -9.802 | -86.586 | -29.893 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N68 | -4.802 | -96.586 | -28.143 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N69 | -4.802 | -81.586 | -30.143 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N70 | -4.802 | -81.586 | -28.143 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N71 | -4.802 | -76.586 | -28.143 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N72 | -4.802 | -76.586 | -30.143 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N73 | -4.802 | -91.586 | -28.143 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N74 | -4.802 | -91.586 | -30.143 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N75 | -4.802 | -86.586 | -28.143 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N76 | -4.802 | -86.586 | -30.143 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N77 | 0.198 | -96.586 | -30.393 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N78 | 0.198 | -81.586 | -30.393 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N79 | 0.198 | -81.586 | -28.393 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N80 | 0.198 | -76.586 | -30.393 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N81 | 0.198 | -86.586 | -30.393 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N82 | 0.198 | -91.586 | -28.393 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N83 | 0.198 | -91.586 | -30.393 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N84 | -39.802 | -96.586 | -33.393 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N85 | -34.802 | -96.586 | -33.393 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N86 | -34.802 | -76.586 | -33.393 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N87 | -39.802 | -76.586 | -33.393 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N88 | -4.802 | -96.586 | -33.393 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N89 | -4.802 | -76.586 | -33.393 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N90 | 0.198 | -86.586 | -28.393 | - | - | - | - | - | - | Articulado |
| N91 | -29.802 | -96.586 | -33.393 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N92 | -24.802 | -96.586 | -33.393 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N93 | -19.802 | -96.586 | -33.393 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N94 | -14.802 | -96.586 | -33.393 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N95 | -9.802 | -96.586 | -33.393 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N96 | -29.802 | -76.586 | -33.393 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N97 | -24.802 | -76.586 | -33.393 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N98 | -19.802 | -76.586 | -33.393 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N99 | -14.802 | -76.586 | -33.393 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N100 | -9.802 | -76.586 | -33.393 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N101 | 0.198 | -91.586 | -33.393 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N102 | 0.198 | -86.586 | -33.393 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N103 | 0.198 | -81.586 | -33.393 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N104 | -39.802 | -81.586 | -33.393 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N105 | -39.802 | -86.586 | -33.393 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N106 | -39.802 | -91.586 | -33.393 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N107 | -39.802 | -96.586 | -28.393 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N108 | -4.802 | -96.586 | -30.143 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N109 | -9.802 | -96.586 | -29.893 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N110 | -14.802 | -96.586 | -29.643 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N111 | -19.802 | -96.586 | -29.393 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N112 | -24.802 | -96.586 | -29.143 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N113 | -29.802 | -96.586 | -28.893 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N114 | -34.802 | -96.586 | -28.643 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N115 | -29.802 | -91.586 | -33.393 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N116 | -29.802 | -81.586 | -33.393 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N117 | -29.802 | -86.586 | -33.393 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |

- 2.1.2.- Barras

- 2.1.2.1.- Materiales utilizados

| Materiales utilizados |
| --- |
| Material | E (GPa) | ν | G (GPa) | α·t (m/m°C) | γ (kN/m³) |
| Tipo | Designación |  |  |  |  |  |
| Madera | GL24h | 11.60 | 7.056 | 0.72 | 5e-006 | 4.51 |
| Notación: E: Módulo de elasticidad ν: Módulo de Poisson G: Módulo de cortadura α·t: Coeficiente de dilatación γ: Peso específico |

- 2.1.2.2.- Descripción

| Descripción |
| --- |
| Material | Barra (Ni/Nf) | Pieza (Ni/Nf) | Perfil(Serie) | Longitud (m) | βxy | βxz | LbSup. (m) | LbInf. (m) |
| Tipo | Designación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madera | GL24h | N2/N68 | N2/N1 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N68/N59 | N2/N1 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N59/N50 | N2/N1 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N50/N41 | N2/N1 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N41/N32 | N2/N1 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N32/N23 | N2/N1 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N23/N14 | N2/N1 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N14/N1 | N2/N1 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N8/N71 | N8/N7 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N71/N62 | N8/N7 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N62/N53 | N8/N7 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N53/N44 | N8/N7 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N44/N35 | N8/N7 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N35/N26 | N8/N7 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N26/N17 | N8/N7 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N17/N7 | N8/N7 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N2/N82 | N2/N8 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N82/N90 | N2/N8 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N90/N79 | N2/N8 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N79/N8 | N2/N8 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1/N10 | N1/N7 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N10/N12 | N1/N7 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N12/N4 | N1/N7 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N4/N7 | N1/N7 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N15/N16 | N15/N16 | V-160x180 (Vigas-180) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N14/N19 | N14/N17 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N19/N21 | N14/N17 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N21/N16 | N14/N17 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N16/N17 | N14/N17 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N20/N19 | N20/N19 | V-160x180 (Vigas-180) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N22/N21 | N22/N21 | V-160x180 (Vigas-180) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N22/N16 | N22/N16 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N22/N19 | N22/N19 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N20/N14 | N20/N14 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N15/N17 | N15/N17 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N24/N25 | N24/N25 | V-160x180 (Vigas-180) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N23/N28 | N23/N26 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N28/N30 | N23/N26 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N30/N25 | N23/N26 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N25/N26 | N23/N26 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N29/N28 | N29/N28 | V-160x180 (Vigas-180) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N31/N30 | N31/N30 | V-160x180 (Vigas-180) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N31/N25 | N31/N25 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N31/N28 | N31/N28 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N29/N23 | N29/N23 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N24/N26 | N24/N26 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N33/N34 | N33/N34 | V-160x180 (Vigas-180) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N32/N37 | N32/N35 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N37/N39 | N32/N35 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N39/N34 | N32/N35 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N34/N35 | N32/N35 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N38/N37 | N38/N37 | V-160x180 (Vigas-180) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N40/N39 | N40/N39 | V-160x180 (Vigas-180) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N40/N34 | N40/N34 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N40/N37 | N40/N37 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N38/N32 | N38/N32 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N33/N35 | N33/N35 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N42/N43 | N42/N43 | V-160x180 (Vigas-180) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N41/N46 | N41/N44 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N46/N48 | N41/N44 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N48/N43 | N41/N44 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N43/N44 | N41/N44 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N47/N46 | N47/N46 | V-160x180 (Vigas-180) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N49/N48 | N49/N48 | V-160x180 (Vigas-180) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N49/N43 | N49/N43 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N49/N46 | N49/N46 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N47/N41 | N47/N41 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N42/N44 | N42/N44 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N51/N52 | N51/N52 | V-160x180 (Vigas-180) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N50/N55 | N50/N53 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N55/N57 | N50/N53 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N57/N52 | N50/N53 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N52/N53 | N50/N53 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N56/N55 | N56/N55 | V-160x180 (Vigas-180) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N58/N57 | N58/N57 | V-160x180 (Vigas-180) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N58/N52 | N58/N52 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N58/N55 | N58/N55 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N56/N50 | N56/N50 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N51/N53 | N51/N53 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N60/N61 | N60/N61 | V-160x180 (Vigas-180) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N59/N64 | N59/N62 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N64/N66 | N59/N62 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N66/N61 | N59/N62 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N61/N62 | N59/N62 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N65/N64 | N65/N64 | V-160x180 (Vigas-180) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N67/N66 | N67/N66 | V-160x180 (Vigas-180) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N67/N61 | N67/N61 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N67/N64 | N67/N64 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N65/N59 | N65/N59 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N60/N62 | N60/N62 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N69/N70 | N69/N70 | V-160x180 (Vigas-180) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N68/N73 | N68/N71 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N73/N75 | N68/N71 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N75/N70 | N68/N71 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N70/N71 | N68/N71 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N74/N73 | N74/N73 | V-160x180 (Vigas-180) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N76/N75 | N76/N75 | V-160x180 (Vigas-180) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N76/N70 | N76/N70 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N76/N73 | N76/N73 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N74/N68 | N74/N68 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N69/N71 | N69/N71 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N77/N83 | N77/N80 | V-200x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N83/N81 | N77/N80 | V-200x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N81/N78 | N77/N80 | V-200x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N78/N80 | N77/N80 | V-200x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N19/N10 | N19/N10 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N28/N19 | N28/N19 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N37/N28 | N37/N28 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N46/N37 | N46/N37 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N55/N46 | N55/N46 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N64/N55 | N64/N55 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N73/N64 | N73/N64 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N82/N73 | N82/N73 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N21/N12 | N21/N12 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N30/N21 | N30/N21 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N39/N30 | N39/N30 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N48/N39 | N48/N39 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N57/N48 | N57/N48 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N66/N57 | N66/N57 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N75/N66 | N75/N66 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N90/N75 | N90/N75 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N16/N4 | N16/N4 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N25/N16 | N25/N16 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N34/N25 | N34/N25 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N43/N34 | N43/N34 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N52/N43 | N52/N43 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N61/N52 | N61/N52 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N70/N61 | N70/N61 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N79/N70 | N79/N70 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N84/N107 | N84/N1 | V-420x200 (Vigas-200) | 5.00 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N107/N1 | N84/N1 | V-420x200 (Vigas-200) | 2.00 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N85/N114 | N85/N14 | V-420x200 (Vigas-200) | 4.75 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N114/N14 | N85/N14 | V-420x200 (Vigas-200) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N91/N113 | N91/N23 | V-420x200 (Vigas-200) | 4.50 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N113/N23 | N91/N23 | V-420x200 (Vigas-200) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N92/N112 | N92/N32 | V-420x200 (Vigas-200) | 4.25 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N112/N32 | N92/N32 | V-420x200 (Vigas-200) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N93/N111 | N93/N41 | V-420x200 (Vigas-200) | 4.00 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N111/N41 | N93/N41 | V-420x200 (Vigas-200) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N94/N110 | N94/N50 | V-420x200 (Vigas-200) | 3.75 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N110/N50 | N94/N50 | V-420x200 (Vigas-200) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N95/N109 | N95/N59 | V-420x200 (Vigas-200) | 3.50 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N109/N59 | N95/N59 | V-420x200 (Vigas-200) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N88/N108 | N88/N68 | V-420x200 (Vigas-200) | 3.25 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N108/N68 | N88/N68 | V-420x200 (Vigas-200) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N101/N83 | N101/N82 | V-420x200 (Vigas-200) | 3.00 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N83/N82 | N101/N82 | V-420x200 (Vigas-200) | 2.00 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N102/N81 | N102/N90 | V-420x200 (Vigas-200) | 3.00 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N81/N90 | N102/N90 | V-420x200 (Vigas-200) | 2.00 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N103/N78 | N103/N79 | V-420x200 (Vigas-200) | 3.00 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N78/N79 | N103/N79 | V-420x200 (Vigas-200) | 2.00 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N6/N80 | N6/N8 | V-420x200 (Vigas-200) | 3.00 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N80/N8 | N6/N8 | V-420x200 (Vigas-200) | 2.00 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N89/N72 | N89/N71 | V-420x200 (Vigas-200) | 3.25 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N72/N71 | N89/N71 | V-420x200 (Vigas-200) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N100/N63 | N100/N62 | V-420x200 (Vigas-200) | 3.50 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N63/N62 | N100/N62 | V-420x200 (Vigas-200) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N99/N54 | N99/N53 | V-420x200 (Vigas-200) | 3.75 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N54/N53 | N99/N53 | V-420x200 (Vigas-200) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N98/N45 | N98/N44 | V-420x200 (Vigas-200) | 4.00 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N45/N44 | N98/N44 | V-420x200 (Vigas-200) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N97/N36 | N97/N35 | V-420x200 (Vigas-200) | 4.25 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N36/N35 | N97/N35 | V-420x200 (Vigas-200) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N96/N27 | N96/N26 | V-420x200 (Vigas-200) | 4.50 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N27/N26 | N96/N26 | V-420x200 (Vigas-200) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N86/N18 | N86/N17 | V-420x200 (Vigas-200) | 4.75 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N18/N17 | N86/N17 | V-420x200 (Vigas-200) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N87/N9 | N87/N7 | V-420x200 (Vigas-200) | 5.00 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N9/N7 | N87/N7 | V-420x200 (Vigas-200) | 2.00 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N104/N3 | N104/N4 | V-420x200 (Vigas-200) | 5.00 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N3/N4 | N104/N4 | V-420x200 (Vigas-200) | 2.00 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N105/N13 | N105/N12 | V-420x200 (Vigas-200) | 5.00 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N13/N12 | N105/N12 | V-420x200 (Vigas-200) | 2.00 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N106/N11 | N106/N10 | V-420x200 (Vigas-200) | 5.00 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N11/N10 | N106/N10 | V-420x200 (Vigas-200) | 2.00 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N65/N67 | N65/N67 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N67/N60 | N67/N60 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N60/N63 | N60/N63 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N11/N13 | N11/N13 | V-200x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N13/N3 | N13/N3 | V-200x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N3/N9 | N3/N9 | V-200x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N20/N22 | N20/N22 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N22/N15 | N22/N15 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N15/N18 | N15/N18 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N29/N31 | N29/N31 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N31/N24 | N31/N24 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N24/N27 | N24/N27 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N38/N40 | N38/N40 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N40/N33 | N40/N33 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N33/N36 | N33/N36 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N47/N49 | N47/N49 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N49/N42 | N49/N42 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N42/N45 | N42/N45 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N56/N58 | N56/N58 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N58/N51 | N58/N51 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N51/N54 | N51/N54 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N74/N76 | N74/N76 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N76/N69 | N76/N69 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N69/N72 | N69/N72 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N72/N63 | N72/N63 | V-200x200 (Vigas-200) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N63/N54 | N63/N54 | V-200x200 (Vigas-200) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N54/N45 | N54/N45 | V-200x200 (Vigas-200) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N45/N36 | N45/N36 | V-200x200 (Vigas-200) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N36/N27 | N36/N27 | V-200x200 (Vigas-200) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N27/N18 | N27/N18 | V-200x200 (Vigas-200) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N107/N11 | N107/N11 | V-200x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N5/N77 | N5/N2 | V-420x200 (Vigas-200) | 3.00 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N77/N2 | N5/N2 | V-420x200 (Vigas-200) | 2.00 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N113/N114 | N113/N114 | V-200x200 (Vigas-200) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N112/N113 | N112/N113 | V-200x200 (Vigas-200) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N111/N112 | N111/N112 | V-200x200 (Vigas-200) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N110/N111 | N110/N111 | V-200x200 (Vigas-200) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N109/N110 | N109/N110 | V-200x200 (Vigas-200) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N108/N109 | N108/N109 | V-200x200 (Vigas-200) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N109/N65 | N109/N65 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N110/N56 | N110/N56 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N112/N38 | N112/N38 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N113/N29 | N113/N29 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N114/N20 | N114/N20 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N111/N47 | N111/N47 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N108/N74 | N108/N74 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N114/N107 | N114/N107 | V-200x200 (Vigas-200) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N85/N107 | N85/N107 | V-300x100 (Vigas-100) | 7.07 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N84/N114 | N84/N114 | V-300x100 (Vigas-100) | 6.90 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N18/N9 | N18/N9 | V-200x200 (Vigas-200) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N86/N9 | N86/N9 | V-300x100 (Vigas-100) | 7.07 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N87/N18 | N87/N18 | V-300x100 (Vigas-100) | 6.90 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N77/N108 | N77/N108 | V-200x200 (Vigas-200) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N5/N108 | N5/N108 | V-300x100 (Vigas-100) | 5.96 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N88/N77 | N88/N77 | V-300x100 (Vigas-100) | 5.83 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N80/N72 | N80/N72 | V-200x200 (Vigas-200) | 5.01 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N6/N72 | N6/N72 | V-300x100 (Vigas-100) | 5.96 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N89/N80 | N89/N80 | V-300x100 (Vigas-100) | 5.83 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N115/N29 | N115/N29 | V-420x200 (Vigas-200) | 4.50 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N116/N24 | N116/N24 | V-420x200 (Vigas-200) | 4.50 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N117/N31 | N117/N31 | V-420x200 (Vigas-200) | 4.50 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Notación: Ni: Nudo inicial Nf: Nudo final βxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' βxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior |

- 2.1.2.3.- Características mecánicas

| Tipos de pieza |
| --- |
| Ref. | Piezas |
| 1 | N2/N1, N8/N7, N2/N8, N1/N7, N14/N17, N23/N26, N32/N35, N41/N44, N50/N53, N59/N62, N68/N71, N65/N67, N67/N60, N60/N63, N20/N22, N22/N15, N15/N18, N29/N31, N31/N24, N24/N27, N38/N40, N40/N33, N33/N36, N47/N49, N49/N42, N42/N45, N56/N58, N58/N51, N51/N54, N74/N76, N76/N69, N69/N72, N109/N65, N110/N56, N112/N38, N113/N29, N114/N20, N111/N47 y N108/N74 |
| 2 | N15/N16, N20/N19, N22/N21, N22/N16, N22/N19, N20/N14, N15/N17, N24/N25, N29/N28, N31/N30, N31/N25, N31/N28, N29/N23, N24/N26, N33/N34, N38/N37, N40/N39, N40/N34, N40/N37, N38/N32, N33/N35, N42/N43, N47/N46, N49/N48, N49/N43, N49/N46, N47/N41, N42/N44, N51/N52, N56/N55, N58/N57, N58/N52, N58/N55, N56/N50, N51/N53, N60/N61, N65/N64, N67/N66, N67/N61, N67/N64, N65/N59, N60/N62, N69/N70, N74/N73, N76/N75, N76/N70, N76/N73, N74/N68, N69/N71, N19/N10, N28/N19, N37/N28, N46/N37, N55/N46, N64/N55, N73/N64, N82/N73, N21/N12, N30/N21, N39/N30, N48/N39, N57/N48, N66/N57, N75/N66, N90/N75, N16/N4, N25/N16, N34/N25, N43/N34, N52/N43, N61/N52, N70/N61 y N79/N70 |
| 3 | N77/N80, N11/N13, N13/N3, N3/N9, N72/N63, N63/N54, N54/N45, N45/N36, N36/N27, N27/N18, N107/N11, N113/N114, N112/N113, N111/N112, N110/N111, N109/N110, N108/N109, N114/N107, N18/N9, N77/N108 y N80/N72 |
| 4 | N84/N1, N85/N14, N91/N23, N92/N32, N93/N41, N94/N50, N95/N59, N88/N68, N101/N82, N102/N90, N103/N79, N6/N8, N89/N71, N100/N62, N99/N53, N98/N44, N97/N35, N96/N26, N86/N17, N87/N7, N104/N4, N105/N12, N106/N10, N5/N2, N115/N29, N116/N24 y N117/N31 |
| 5 | N85/N107, N84/N114, N86/N9, N87/N18, N5/N108, N88/N77, N6/N72 y N89/N80 |

| Características mecánicas |
| --- |
| Material | Ref. | Descripción | A (cm²) | Avy (cm²) | Avz (cm²) | Iyy (cm4) | Izz (cm4) | It (cm4) |
| Tipo | Designación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madera | GL24h | 1 | V-300x200, (Vigas-200) | 600.00 | 500.00 | 500.00 | 45000.00 | 20000.00 | 47040.00 |
|  |  | 2 | V-160x180, (Vigas-180) | 288.00 | 240.00 | 240.00 | 6144.00 | 7776.00 | 11464.70 |
|  |  | 3 | V-200x200, (Vigas-200) | 400.00 | 333.33 | 333.33 | 13333.33 | 13333.33 | 22400.00 |
|  |  | 4 | V-420x200, (Vigas-200) | 840.00 | 700.00 | 700.00 | 123480.00 | 28000.00 | 78086.40 |
|  |  | 5 | V-300x100, (Vigas-100) | 300.00 | 250.00 | 250.00 | 22500.00 | 2500.00 | 7890.00 |
| Notación: Ref.: Referencia A: Área de la sección transversal Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' It: Inercia a torsión Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas. |

- 2.1.2.4.- Tabla de medición

| Tabla de medición |
| --- |
| Material | Pieza (Ni/Nf) | Perfil(Serie) | Longitud (m) | Volumen (m³) | Peso (kg) |
| Tipo | Designación |  |  |  |  |  |
| Madera | GL24h | N2/N1 | V-300x200 (Vigas-200) | 40.05 | 2.403 | 1105.38 |
|  |  | N8/N7 | V-300x200 (Vigas-200) | 40.05 | 2.403 | 1105.38 |
|  |  | N2/N8 | V-300x200 (Vigas-200) | 20.00 | 1.200 | 552.00 |
|  |  | N1/N7 | V-300x200 (Vigas-200) | 20.00 | 1.200 | 552.00 |
|  |  | N15/N16 | V-160x180 (Vigas-180) | 2.00 | 0.058 | 26.50 |
|  |  | N14/N17 | V-300x200 (Vigas-200) | 20.00 | 1.200 | 552.00 |
|  |  | N20/N19 | V-160x180 (Vigas-180) | 2.00 | 0.058 | 26.50 |
|  |  | N22/N21 | V-160x180 (Vigas-180) | 2.00 | 0.058 | 26.50 |
|  |  | N22/N16 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.155 | 71.34 |
|  |  | N22/N19 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.155 | 71.34 |
|  |  | N20/N14 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.155 | 71.34 |
|  |  | N15/N17 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.155 | 71.34 |
|  |  | N24/N25 | V-160x180 (Vigas-180) | 2.00 | 0.058 | 26.50 |
|  |  | N23/N26 | V-300x200 (Vigas-200) | 20.00 | 1.200 | 552.00 |
|  |  | N29/N28 | V-160x180 (Vigas-180) | 2.00 | 0.058 | 26.50 |
|  |  | N31/N30 | V-160x180 (Vigas-180) | 2.00 | 0.058 | 26.50 |
|  |  | N31/N25 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.155 | 71.34 |
|  |  | N31/N28 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.155 | 71.34 |
|  |  | N29/N23 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.155 | 71.34 |
|  |  | N24/N26 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.155 | 71.34 |
|  |  | N33/N34 | V-160x180 (Vigas-180) | 2.00 | 0.058 | 26.50 |
|  |  | N32/N35 | V-300x200 (Vigas-200) | 20.00 | 1.200 | 552.00 |
|  |  | N38/N37 | V-160x180 (Vigas-180) | 2.00 | 0.058 | 26.50 |
|  |  | N40/N39 | V-160x180 (Vigas-180) | 2.00 | 0.058 | 26.50 |
|  |  | N40/N34 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.155 | 71.34 |
|  |  | N40/N37 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.155 | 71.34 |
|  |  | N38/N32 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.155 | 71.34 |
|  |  | N33/N35 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.155 | 71.34 |
|  |  | N42/N43 | V-160x180 (Vigas-180) | 2.00 | 0.058 | 26.50 |
|  |  | N41/N44 | V-300x200 (Vigas-200) | 20.00 | 1.200 | 552.00 |
|  |  | N47/N46 | V-160x180 (Vigas-180) | 2.00 | 0.058 | 26.50 |
|  |  | N49/N48 | V-160x180 (Vigas-180) | 2.00 | 0.058 | 26.50 |
|  |  | N49/N43 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.155 | 71.34 |
|  |  | N49/N46 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.155 | 71.34 |
|  |  | N47/N41 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.155 | 71.34 |
|  |  | N42/N44 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.155 | 71.34 |
|  |  | N51/N52 | V-160x180 (Vigas-180) | 2.00 | 0.058 | 26.50 |
|  |  | N50/N53 | V-300x200 (Vigas-200) | 20.00 | 1.200 | 552.00 |
|  |  | N56/N55 | V-160x180 (Vigas-180) | 2.00 | 0.058 | 26.50 |
|  |  | N58/N57 | V-160x180 (Vigas-180) | 2.00 | 0.058 | 26.50 |
|  |  | N58/N52 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.155 | 71.34 |
|  |  | N58/N55 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.155 | 71.34 |
|  |  | N56/N50 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.155 | 71.34 |
|  |  | N51/N53 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.155 | 71.34 |
|  |  | N60/N61 | V-160x180 (Vigas-180) | 2.00 | 0.058 | 26.50 |
|  |  | N59/N62 | V-300x200 (Vigas-200) | 20.00 | 1.200 | 552.00 |
|  |  | N65/N64 | V-160x180 (Vigas-180) | 2.00 | 0.058 | 26.50 |
|  |  | N67/N66 | V-160x180 (Vigas-180) | 2.00 | 0.058 | 26.50 |
|  |  | N67/N61 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.155 | 71.34 |
|  |  | N67/N64 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.155 | 71.34 |
|  |  | N65/N59 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.155 | 71.34 |
|  |  | N60/N62 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.155 | 71.34 |
|  |  | N69/N70 | V-160x180 (Vigas-180) | 2.00 | 0.058 | 26.50 |
|  |  | N68/N71 | V-300x200 (Vigas-200) | 20.00 | 1.200 | 552.00 |
|  |  | N74/N73 | V-160x180 (Vigas-180) | 2.00 | 0.058 | 26.50 |
|  |  | N76/N75 | V-160x180 (Vigas-180) | 2.00 | 0.058 | 26.50 |
|  |  | N76/N70 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.155 | 71.34 |
|  |  | N76/N73 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.155 | 71.34 |
|  |  | N74/N68 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.155 | 71.34 |
|  |  | N69/N71 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.39 | 0.155 | 71.34 |
|  |  | N77/N80 | V-200x200 (Vigas-200) | 20.00 | 0.800 | 368.00 |
|  |  | N19/N10 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.01 | 0.144 | 66.32 |
|  |  | N28/N19 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.01 | 0.144 | 66.32 |
|  |  | N37/N28 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.01 | 0.144 | 66.32 |
|  |  | N46/N37 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.01 | 0.144 | 66.32 |
|  |  | N55/N46 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.01 | 0.144 | 66.32 |
|  |  | N64/N55 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.01 | 0.144 | 66.32 |
|  |  | N73/N64 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.01 | 0.144 | 66.32 |
|  |  | N82/N73 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.01 | 0.144 | 66.32 |
|  |  | N21/N12 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.01 | 0.144 | 66.32 |
|  |  | N30/N21 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.01 | 0.144 | 66.32 |
|  |  | N39/N30 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.01 | 0.144 | 66.32 |
|  |  | N48/N39 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.01 | 0.144 | 66.32 |
|  |  | N57/N48 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.01 | 0.144 | 66.32 |
|  |  | N66/N57 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.01 | 0.144 | 66.32 |
|  |  | N75/N66 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.01 | 0.144 | 66.32 |
|  |  | N90/N75 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.01 | 0.144 | 66.32 |
|  |  | N16/N4 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.01 | 0.144 | 66.32 |
|  |  | N25/N16 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.01 | 0.144 | 66.32 |
|  |  | N34/N25 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.01 | 0.144 | 66.32 |
|  |  | N43/N34 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.01 | 0.144 | 66.32 |
|  |  | N52/N43 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.01 | 0.144 | 66.32 |
|  |  | N61/N52 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.01 | 0.144 | 66.32 |
|  |  | N70/N61 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.01 | 0.144 | 66.32 |
|  |  | N79/N70 | V-160x180 (Vigas-180) | 5.01 | 0.144 | 66.32 |
|  |  | N84/N1 | V-420x200 (Vigas-200) | 7.00 | 0.588 | 270.48 |
|  |  | N85/N14 | V-420x200 (Vigas-200) | 6.75 | 0.567 | 260.82 |
|  |  | N91/N23 | V-420x200 (Vigas-200) | 6.50 | 0.546 | 251.16 |
|  |  | N92/N32 | V-420x200 (Vigas-200) | 6.25 | 0.525 | 241.50 |
|  |  | N93/N41 | V-420x200 (Vigas-200) | 6.00 | 0.504 | 231.84 |
|  |  | N94/N50 | V-420x200 (Vigas-200) | 5.75 | 0.483 | 222.18 |
|  |  | N95/N59 | V-420x200 (Vigas-200) | 5.50 | 0.462 | 212.52 |
|  |  | N88/N68 | V-420x200 (Vigas-200) | 5.25 | 0.441 | 202.86 |
|  |  | N101/N82 | V-420x200 (Vigas-200) | 5.00 | 0.420 | 193.20 |
|  |  | N102/N90 | V-420x200 (Vigas-200) | 5.00 | 0.420 | 193.20 |
|  |  | N103/N79 | V-420x200 (Vigas-200) | 5.00 | 0.420 | 193.20 |
|  |  | N6/N8 | V-420x200 (Vigas-200) | 5.00 | 0.420 | 193.20 |
|  |  | N89/N71 | V-420x200 (Vigas-200) | 5.25 | 0.441 | 202.86 |
|  |  | N100/N62 | V-420x200 (Vigas-200) | 5.50 | 0.462 | 212.52 |
|  |  | N99/N53 | V-420x200 (Vigas-200) | 5.75 | 0.483 | 222.18 |
|  |  | N98/N44 | V-420x200 (Vigas-200) | 6.00 | 0.504 | 231.84 |
|  |  | N97/N35 | V-420x200 (Vigas-200) | 6.25 | 0.525 | 241.50 |
|  |  | N96/N26 | V-420x200 (Vigas-200) | 6.50 | 0.546 | 251.16 |
|  |  | N86/N17 | V-420x200 (Vigas-200) | 6.75 | 0.567 | 260.82 |
|  |  | N87/N7 | V-420x200 (Vigas-200) | 7.00 | 0.588 | 270.48 |
|  |  | N104/N4 | V-420x200 (Vigas-200) | 7.00 | 0.588 | 270.48 |
|  |  | N105/N12 | V-420x200 (Vigas-200) | 7.00 | 0.588 | 270.48 |
|  |  | N106/N10 | V-420x200 (Vigas-200) | 7.00 | 0.588 | 270.48 |
|  |  | N65/N67 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 0.300 | 138.00 |
|  |  | N67/N60 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 0.300 | 138.00 |
|  |  | N60/N63 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 0.300 | 138.00 |
|  |  | N11/N13 | V-200x200 (Vigas-200) | 5.00 | 0.200 | 92.00 |
|  |  | N13/N3 | V-200x200 (Vigas-200) | 5.00 | 0.200 | 92.00 |
|  |  | N3/N9 | V-200x200 (Vigas-200) | 5.00 | 0.200 | 92.00 |
|  |  | N20/N22 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 0.300 | 138.00 |
|  |  | N22/N15 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 0.300 | 138.00 |
|  |  | N15/N18 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 0.300 | 138.00 |
|  |  | N29/N31 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 0.300 | 138.00 |
|  |  | N31/N24 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 0.300 | 138.00 |
|  |  | N24/N27 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 0.300 | 138.00 |
|  |  | N38/N40 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 0.300 | 138.00 |
|  |  | N40/N33 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 0.300 | 138.00 |
|  |  | N33/N36 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 0.300 | 138.00 |
|  |  | N47/N49 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 0.300 | 138.00 |
|  |  | N49/N42 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 0.300 | 138.00 |
|  |  | N42/N45 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 0.300 | 138.00 |
|  |  | N56/N58 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 0.300 | 138.00 |
|  |  | N58/N51 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 0.300 | 138.00 |
|  |  | N51/N54 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 0.300 | 138.00 |
|  |  | N74/N76 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 0.300 | 138.00 |
|  |  | N76/N69 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 0.300 | 138.00 |
|  |  | N69/N72 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 0.300 | 138.00 |
|  |  | N72/N63 | V-200x200 (Vigas-200) | 5.01 | 0.200 | 92.11 |
|  |  | N63/N54 | V-200x200 (Vigas-200) | 5.01 | 0.200 | 92.11 |
|  |  | N54/N45 | V-200x200 (Vigas-200) | 5.01 | 0.200 | 92.11 |
|  |  | N45/N36 | V-200x200 (Vigas-200) | 5.01 | 0.200 | 92.11 |
|  |  | N36/N27 | V-200x200 (Vigas-200) | 5.01 | 0.200 | 92.11 |
|  |  | N27/N18 | V-200x200 (Vigas-200) | 5.01 | 0.200 | 92.11 |
|  |  | N107/N11 | V-200x200 (Vigas-200) | 5.00 | 0.200 | 92.00 |
|  |  | N5/N2 | V-420x200 (Vigas-200) | 5.00 | 0.420 | 193.20 |
|  |  | N113/N114 | V-200x200 (Vigas-200) | 5.01 | 0.200 | 92.11 |
|  |  | N112/N113 | V-200x200 (Vigas-200) | 5.01 | 0.200 | 92.11 |
|  |  | N111/N112 | V-200x200 (Vigas-200) | 5.01 | 0.200 | 92.11 |
|  |  | N110/N111 | V-200x200 (Vigas-200) | 5.01 | 0.200 | 92.11 |
|  |  | N109/N110 | V-200x200 (Vigas-200) | 5.01 | 0.200 | 92.11 |
|  |  | N108/N109 | V-200x200 (Vigas-200) | 5.01 | 0.200 | 92.11 |
|  |  | N109/N65 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 0.300 | 138.00 |
|  |  | N110/N56 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 0.300 | 138.00 |
|  |  | N112/N38 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 0.300 | 138.00 |
|  |  | N113/N29 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 0.300 | 138.00 |
|  |  | N114/N20 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 0.300 | 138.00 |
|  |  | N111/N47 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 0.300 | 138.00 |
|  |  | N108/N74 | V-300x200 (Vigas-200) | 5.00 | 0.300 | 138.00 |
|  |  | N114/N107 | V-200x200 (Vigas-200) | 5.01 | 0.200 | 92.11 |
|  |  | N85/N107 | V-300x100 (Vigas-100) | 7.07 | 0.212 | 97.58 |
|  |  | N84/N114 | V-300x100 (Vigas-100) | 6.90 | 0.207 | 95.17 |
|  |  | N18/N9 | V-200x200 (Vigas-200) | 5.01 | 0.200 | 92.11 |
|  |  | N86/N9 | V-300x100 (Vigas-100) | 7.07 | 0.212 | 97.58 |
|  |  | N87/N18 | V-300x100 (Vigas-100) | 6.90 | 0.207 | 95.17 |
|  |  | N77/N108 | V-200x200 (Vigas-200) | 5.01 | 0.200 | 92.11 |
|  |  | N5/N108 | V-300x100 (Vigas-100) | 5.96 | 0.179 | 82.30 |
|  |  | N88/N77 | V-300x100 (Vigas-100) | 5.83 | 0.175 | 80.47 |
|  |  | N80/N72 | V-200x200 (Vigas-200) | 5.01 | 0.200 | 92.11 |
|  |  | N6/N72 | V-300x100 (Vigas-100) | 5.96 | 0.179 | 82.30 |
|  |  | N89/N80 | V-300x100 (Vigas-100) | 5.83 | 0.175 | 80.47 |
|  |  | N115/N29 | V-420x200 (Vigas-200) | 4.50 | 0.378 | 173.88 |
|  |  | N116/N24 | V-420x200 (Vigas-200) | 4.50 | 0.378 | 173.88 |
|  |  | N117/N31 | V-420x200 (Vigas-200) | 4.50 | 0.378 | 173.88 |
| Notación: Ni: Nudo inicial Nf: Nudo final |

- 2.1.2.5.- Resumen de medición

| Resumen de medición |
| --- |
| Material | Serie | Perfil | Longitud | Volumen | Peso |
| Tipo | Designación |  |  | Perfil (m) | Serie (m) | Material (m) | Perfil (m³) | Serie (m³) | Material (m³) | Perfil (kg) | Serie (kg) | Material (kg) |
|  | GL24h | Vigas-200 | V-300x200 | 400.10 |  |  | 24.006 |  |  | 11042.76 |  |  |
|  |  |  | V-200x200 | 120.10 |  |  | 4.804 |  |  | 2209.84 |  |  |
|  |  |  | V-420x200 | 157.50 |  |  | 13.230 |  |  | 6085.80 |  |  |
|  |  |  |  |  | 677.70 |  |  | 42.040 |  |  | 19338.40 |  |
|  |  | Vigas-180 | V-160x180 | 312.93 |  |  | 9.013 |  |  | 4145.76 |  |  |
|  |  |  |  |  | 312.93 |  |  | 9.013 |  |  | 4145.76 |  |
|  |  | Vigas-100 | V-300x100 | 51.52 |  |  | 1.546 |  |  | 711.03 |  |  |
|  |  |  |  |  | 51.52 |  |  | 1.546 |  |  | 711.03 |  |
| Madera |  |  |  |  |  | 1042.16 |  |  | 52.598 |  |  | 24195.19 |

- 2.2.- Cargas

- 2.2.1.- Barras

- Referencias:

- 'P1', 'P2':

-   Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no se utiliza.

-   Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el valor de la carga en el punto donde termina (L2).

-   Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.

-   Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

- 'L1', 'L2':

-   Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.

-   Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde termina la carga.

- Unidades:

-   Cargas puntuales: kN

-   Momentos puntuales: kN·m.

-   Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m.

-   Incrementos de temperatura: °C.

| Cargas en barras |
| --- |
| Barra | Hipótesis | Tipo | Valores | Posición | Dirección |
|  |  |  | P1 | P2 | L1 (m) | L2 (m) | Ejes | X | Y | Z |
| N2/N68 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N68/N59 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N59/N50 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N50/N41 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N41/N32 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N32/N23 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N23/N14 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N14/N1 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N8/N71 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N71/N62 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N62/N53 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N53/N44 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N44/N35 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N35/N26 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N26/N17 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N17/N7 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N2/N82 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N2/N82 | Carga permanente | Uniforme | 2.403 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N2/N82 | sobrecarga de uso | Uniforme | 1.001 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N2/N82 | V oº mpi | Uniforme | 0.974 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N2/N82 | V oº mpi | Faja | 1.084 | - | 0.000 | 3.500 | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N2/N82 | V oº mpi | Faja | 1.325 | - | 3.500 | 5.000 | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N2/N82 | V 0º msi | Faja | 0.253 | - | 0.000 | 3.500 | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N2/N82 | V 0º msi | Faja | 0.506 | - | 3.500 | 5.000 | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N2/N82 | V 0º msi | Uniforme | 0.091 | - | - | - | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N2/N82 | V 90º mpi | Faja | 2.128 | - | 1.400 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N2/N82 | V 90º mpi | Faja | 4.506 | - | 0.000 | 1.400 | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N2/N82 | V 90º msi | Faja | 0.476 | - | 1.400 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N2/N82 | V 90º msi | Faja | 2.829 | - | 0.000 | 1.680 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N2/N82 | V 180º mpi | Uniforme | 1.727 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N2/N82 | V 180º msi | Uniforme | 0.025 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N2/N82 | V 270º mpi | Uniforme | 2.153 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N2/N82 | V 270º msi | Uniforme | 0.476 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N2/N82 | N 1 | Uniforme | 0.501 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N82/N90 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N82/N90 | Carga permanente | Uniforme | 2.403 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N82/N90 | sobrecarga de uso | Uniforme | 1.001 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N82/N90 | V oº mpi | Uniforme | 0.974 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N82/N90 | V oº mpi | Uniforme | 1.325 | - | - | - | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N82/N90 | V 0º msi | Uniforme | 0.506 | - | - | - | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N82/N90 | V 0º msi | Uniforme | 0.091 | - | - | - | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N82/N90 | V 90º mpi | Uniforme | 2.128 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N82/N90 | V 90º msi | Uniforme | 0.476 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N82/N90 | V 180º mpi | Uniforme | 1.727 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N82/N90 | V 180º msi | Uniforme | 0.025 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N82/N90 | V 270º mpi | Uniforme | 2.153 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N82/N90 | V 270º msi | Uniforme | 0.476 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N82/N90 | N 1 | Uniforme | 0.501 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N90/N79 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N90/N79 | Carga permanente | Uniforme | 2.403 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N90/N79 | sobrecarga de uso | Uniforme | 1.001 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N90/N79 | V oº mpi | Uniforme | 0.974 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N90/N79 | V oº mpi | Uniforme | 1.325 | - | - | - | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N90/N79 | V 0º msi | Uniforme | 0.506 | - | - | - | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N90/N79 | V 0º msi | Uniforme | 0.091 | - | - | - | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N90/N79 | V 90º mpi | Uniforme | 2.128 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N90/N79 | V 90º msi | Uniforme | 0.476 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N90/N79 | V 180º mpi | Uniforme | 1.727 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N90/N79 | V 180º msi | Uniforme | 0.025 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N90/N79 | V 270º mpi | Uniforme | 2.153 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N90/N79 | V 270º msi | Uniforme | 0.476 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N90/N79 | N 1 | Uniforme | 0.501 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N79/N8 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N79/N8 | Carga permanente | Uniforme | 2.403 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N79/N8 | sobrecarga de uso | Uniforme | 1.001 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N79/N8 | V oº mpi | Faja | 1.325 | - | 0.000 | 1.500 | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N79/N8 | V oº mpi | Faja | 1.084 | - | 1.500 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N79/N8 | V oº mpi | Uniforme | 0.974 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N79/N8 | V 0º msi | Uniforme | 0.091 | - | - | - | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N79/N8 | V 0º msi | Faja | 0.506 | - | 0.000 | 1.500 | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N79/N8 | V 0º msi | Faja | 0.253 | - | 1.500 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N79/N8 | V 90º mpi | Uniforme | 2.128 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N79/N8 | V 90º msi | Uniforme | 0.476 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N79/N8 | V 180º mpi | Uniforme | 1.727 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N79/N8 | V 180º msi | Uniforme | 0.025 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N79/N8 | V 270º mpi | Faja | 2.153 | - | 0.000 | 3.600 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N79/N8 | V 270º mpi | Faja | 0.261 | - | 3.600 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N79/N8 | V 270º mpi | Faja | 3.051 | - | 3.600 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N79/N8 | V 270º msi | Faja | 0.476 | - | 0.000 | 3.600 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N79/N8 | V 270º msi | Faja | 0.111 | - | 3.600 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N79/N8 | V 270º msi | Faja | 2.572 | - | 3.600 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N79/N8 | N 1 | Uniforme | 0.501 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N1/N10 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N1/N10 | Carga permanente | Uniforme | 2.403 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N1/N10 | sobrecarga de uso | Uniforme | 1.001 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N1/N10 | V oº mpi | Uniforme | 1.877 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N1/N10 | V 0º msi | Uniforme | 0.175 | - | - | - | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N1/N10 | V 90º mpi | Faja | 2.128 | - | 1.400 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N1/N10 | V 90º mpi | Faja | 4.506 | - | 0.000 | 1.400 | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N1/N10 | V 90º msi | Faja | 0.476 | - | 1.400 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N1/N10 | V 90º msi | Faja | 2.829 | - | 0.000 | 1.400 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N1/N10 | V 180º mpi | Uniforme | 0.974 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N1/N10 | V 180º mpi | Faja | 2.107 | - | 0.000 | 3.500 | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N1/N10 | V 180º mpi | Faja | 1.758 | - | 3.500 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N1/N10 | V 180º msi | Uniforme | 0.091 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N1/N10 | V 180º msi | Faja | 0.927 | - | 3.500 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N1/N10 | V 180º msi | Faja | 1.289 | - | 0.000 | 3.500 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N1/N10 | V 270º mpi | Uniforme | 2.153 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N1/N10 | V 270º msi | Uniforme | 0.476 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N1/N10 | N 1 | Uniforme | 0.501 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N10/N12 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N10/N12 | Carga permanente | Uniforme | 2.403 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N10/N12 | sobrecarga de uso | Uniforme | 1.001 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N10/N12 | V oº mpi | Uniforme | 1.877 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N10/N12 | V 0º msi | Uniforme | 0.175 | - | - | - | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N10/N12 | V 90º mpi | Uniforme | 2.128 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N10/N12 | V 90º msi | Uniforme | 0.476 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N10/N12 | V 180º mpi | Uniforme | 0.974 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N10/N12 | V 180º mpi | Uniforme | 1.758 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N10/N12 | V 180º msi | Uniforme | 0.091 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N10/N12 | V 180º msi | Uniforme | 0.927 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N10/N12 | V 270º mpi | Uniforme | 2.153 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N10/N12 | V 270º msi | Uniforme | 0.476 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N10/N12 | N 1 | Uniforme | 0.501 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N12/N4 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N12/N4 | Carga permanente | Uniforme | 2.403 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N12/N4 | sobrecarga de uso | Uniforme | 1.001 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N12/N4 | V oº mpi | Uniforme | 1.877 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N12/N4 | V 0º msi | Uniforme | 0.175 | - | - | - | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N12/N4 | V 90º mpi | Uniforme | 2.128 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N12/N4 | V 90º msi | Uniforme | 0.476 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N12/N4 | V 180º mpi | Uniforme | 0.974 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N12/N4 | V 180º mpi | Uniforme | 1.758 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N12/N4 | V 180º msi | Uniforme | 0.091 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N12/N4 | V 180º msi | Uniforme | 0.927 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N12/N4 | V 270º mpi | Uniforme | 2.153 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N12/N4 | V 270º msi | Uniforme | 0.476 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N12/N4 | N 1 | Uniforme | 0.501 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N4/N7 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N4/N7 | Carga permanente | Uniforme | 2.403 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N4/N7 | sobrecarga de uso | Uniforme | 1.001 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N4/N7 | V oº mpi | Uniforme | 1.877 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N4/N7 | V 0º msi | Uniforme | 0.175 | - | - | - | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N4/N7 | V 90º mpi | Uniforme | 2.128 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N4/N7 | V 90º msi | Uniforme | 0.476 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N4/N7 | V 180º mpi | Uniforme | 0.974 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N4/N7 | V 180º mpi | Faja | 1.758 | - | 0.000 | 1.500 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N4/N7 | V 180º mpi | Faja | 2.107 | - | 1.500 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N4/N7 | V 180º msi | Faja | 0.927 | - | 0.000 | 1.500 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N4/N7 | V 180º msi | Uniforme | 0.091 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N4/N7 | V 180º msi | Faja | 1.289 | - | 1.500 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N4/N7 | V 270º mpi | Faja | 0.261 | - | 3.600 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N4/N7 | V 270º mpi | Faja | 2.153 | - | 0.000 | 3.600 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N4/N7 | V 270º mpi | Faja | 3.051 | - | 3.600 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N4/N7 | V 270º msi | Faja | 0.476 | - | 0.000 | 3.600 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N4/N7 | V 270º msi | Faja | 0.111 | - | 3.600 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N4/N7 | V 270º msi | Faja | 2.572 | - | 3.600 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N4/N7 | N 1 | Uniforme | 0.501 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N15/N16 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N14/N19 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N14/N19 | Carga permanente | Uniforme | 4.806 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N14/N19 | sobrecarga de uso | Uniforme | 2.002 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N14/N19 | V oº mpi | Uniforme | 3.755 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N14/N19 | V 0º msi | Uniforme | 0.350 | - | - | - | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N14/N19 | V 90º mpi | Faja | 4.255 | - | 1.400 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N14/N19 | V 90º mpi | Faja | 8.603 | - | 0.000 | 1.400 | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N14/N19 | V 90º mpi | Faja | 0.261 | - | 0.000 | 1.400 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N14/N19 | V 90º msi | Faja | 0.951 | - | 1.400 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N14/N19 | V 90º msi | Faja | 5.401 | - | 0.000 | 1.400 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N14/N19 | V 90º msi | Faja | 0.111 | - | 0.000 | 1.400 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N14/N19 | V 180º mpi | Uniforme | 0.179 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N14/N19 | V 180º mpi | Faja | 0.343 | - | 0.000 | 3.500 | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N14/N19 | V 180º mpi | Faja | 0.286 | - | 3.500 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N14/N19 | V 180º mpi | Uniforme | 3.413 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N14/N19 | V 180º msi | Faja | 0.151 | - | 3.500 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N14/N19 | V 180º msi | Uniforme | 0.319 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N14/N19 | V 180º msi | Uniforme | 0.003 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N14/N19 | V 180º msi | Faja | 0.209 | - | 0.000 | 3.500 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N14/N19 | V 270º mpi | Uniforme | 4.305 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N14/N19 | V 270º msi | Uniforme | 0.951 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N14/N19 | N 1 | Uniforme | 1.001 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N19/N21 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N19/N21 | Carga permanente | Uniforme | 4.806 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N19/N21 | sobrecarga de uso | Uniforme | 2.002 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N19/N21 | V oº mpi | Uniforme | 3.755 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N19/N21 | V 0º msi | Uniforme | 0.350 | - | - | - | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N19/N21 | V 90º mpi | Uniforme | 4.255 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N19/N21 | V 90º msi | Uniforme | 0.951 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N19/N21 | V 180º mpi | Uniforme | 0.179 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N19/N21 | V 180º mpi | Uniforme | 0.286 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N19/N21 | V 180º mpi | Uniforme | 3.413 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N19/N21 | V 180º msi | Uniforme | 0.319 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N19/N21 | V 180º msi | Uniforme | 0.003 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N19/N21 | V 180º msi | Uniforme | 0.151 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N19/N21 | V 270º mpi | Uniforme | 4.305 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N19/N21 | V 270º msi | Uniforme | 0.951 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N19/N21 | N 1 | Uniforme | 1.001 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N21/N16 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N21/N16 | Carga permanente | Uniforme | 4.806 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N21/N16 | sobrecarga de uso | Uniforme | 2.002 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N21/N16 | V oº mpi | Uniforme | 3.755 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N21/N16 | V 0º msi | Uniforme | 0.350 | - | - | - | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N21/N16 | V 90º mpi | Uniforme | 4.255 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N21/N16 | V 90º msi | Uniforme | 0.951 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N21/N16 | V 180º mpi | Uniforme | 0.179 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N21/N16 | V 180º mpi | Uniforme | 0.286 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N21/N16 | V 180º mpi | Uniforme | 3.413 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N21/N16 | V 180º msi | Uniforme | 0.319 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N21/N16 | V 180º msi | Uniforme | 0.003 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N21/N16 | V 180º msi | Uniforme | 0.151 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N21/N16 | V 270º mpi | Uniforme | 4.305 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N21/N16 | V 270º msi | Uniforme | 0.951 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N21/N16 | N 1 | Uniforme | 1.001 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N16/N17 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N16/N17 | Carga permanente | Uniforme | 4.806 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N16/N17 | sobrecarga de uso | Uniforme | 2.002 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N16/N17 | V oº mpi | Uniforme | 3.755 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N16/N17 | V 0º msi | Uniforme | 0.350 | - | - | - | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N16/N17 | V 90º mpi | Uniforme | 4.255 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N16/N17 | V 90º msi | Uniforme | 0.951 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N16/N17 | V 180º mpi | Faja | 0.343 | - | 1.500 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N16/N17 | V 180º mpi | Faja | 0.286 | - | 0.000 | 1.500 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N16/N17 | V 180º mpi | Uniforme | 3.413 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N16/N17 | V 180º mpi | Uniforme | 0.179 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N16/N17 | V 180º msi | Uniforme | 0.003 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N16/N17 | V 180º msi | Uniforme | 0.319 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N16/N17 | V 180º msi | Faja | 0.209 | - | 1.500 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N16/N17 | V 180º msi | Faja | 0.151 | - | 0.000 | 1.500 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N16/N17 | V 270º mpi | Faja | 4.305 | - | 0.000 | 3.600 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N16/N17 | V 270º mpi | Faja | 1.639 | - | 3.600 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N16/N17 | V 270º mpi | Faja | 4.350 | - | 3.600 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N16/N17 | V 270º msi | Faja | 1.854 | - | 3.600 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N16/N17 | V 270º msi | Faja | 1.383 | - | 3.600 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N16/N17 | V 270º msi | Faja | 0.951 | - | 0.000 | 3.600 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N16/N17 | N 1 | Uniforme | 1.001 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N20/N19 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N22/N21 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N22/N16 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N22/N19 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N20/N14 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N15/N17 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N24/N25 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N23/N28 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N23/N28 | Carga permanente | Uniforme | 4.806 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N23/N28 | sobrecarga de uso | Uniforme | 2.002 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N23/N28 | V oº mpi | Uniforme | 3.755 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N23/N28 | V 0º msi | Uniforme | 0.350 | - | - | - | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N23/N28 | V 90º mpi | Faja | 4.255 | - | 1.400 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N23/N28 | V 90º mpi | Faja | 2.202 | - | 0.000 | 1.400 | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N23/N28 | V 90º mpi | Faja | 4.350 | - | 0.000 | 1.400 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N23/N28 | V 90º msi | Faja | 0.951 | - | 1.400 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N23/N28 | V 90º msi | Faja | 1.383 | - | 0.000 | 1.400 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N23/N28 | V 90º msi | Faja | 1.854 | - | 0.000 | 1.400 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N23/N28 | V 180º mpi | Uniforme | 0.863 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N23/N28 | V 180º mpi | Uniforme | 2.661 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N23/N28 | V 180º msi | Uniforme | 0.039 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N23/N28 | V 180º msi | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N23/N28 | V 270º mpi | Uniforme | 4.305 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N23/N28 | V 270º msi | Uniforme | 0.951 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N23/N28 | N 1 | Uniforme | 1.001 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N28/N30 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N28/N30 | Carga permanente | Uniforme | 4.806 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N28/N30 | sobrecarga de uso | Uniforme | 2.002 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N28/N30 | V oº mpi | Uniforme | 3.755 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N28/N30 | V 0º msi | Uniforme | 0.350 | - | - | - | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N28/N30 | V 90º mpi | Uniforme | 4.255 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N28/N30 | V 90º msi | Uniforme | 0.951 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N28/N30 | V 180º mpi | Uniforme | 0.863 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N28/N30 | V 180º mpi | Uniforme | 2.661 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N28/N30 | V 180º msi | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N28/N30 | V 180º msi | Uniforme | 0.039 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N28/N30 | V 270º mpi | Uniforme | 4.305 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N28/N30 | V 270º msi | Uniforme | 0.951 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N28/N30 | N 1 | Uniforme | 1.001 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N30/N25 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N30/N25 | Carga permanente | Uniforme | 4.806 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N30/N25 | sobrecarga de uso | Uniforme | 2.002 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N30/N25 | V oº mpi | Uniforme | 3.755 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N30/N25 | V 0º msi | Uniforme | 0.350 | - | - | - | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N30/N25 | V 90º mpi | Uniforme | 4.255 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N30/N25 | V 90º msi | Uniforme | 0.951 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N30/N25 | V 180º mpi | Uniforme | 0.863 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N30/N25 | V 180º mpi | Uniforme | 2.661 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N30/N25 | V 180º msi | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N30/N25 | V 180º msi | Uniforme | 0.039 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N30/N25 | V 270º mpi | Uniforme | 4.305 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N30/N25 | V 270º msi | Uniforme | 0.951 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N30/N25 | N 1 | Uniforme | 1.001 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N25/N26 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N25/N26 | Carga permanente | Uniforme | 4.806 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N25/N26 | sobrecarga de uso | Uniforme | 2.002 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N25/N26 | V oº mpi | Uniforme | 3.755 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N25/N26 | V 0º msi | Uniforme | 0.350 | - | - | - | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N25/N26 | V 90º mpi | Uniforme | 4.255 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N25/N26 | V 90º msi | Uniforme | 0.951 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N25/N26 | V 180º mpi | Uniforme | 2.661 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N25/N26 | V 180º mpi | Uniforme | 0.863 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N25/N26 | V 180º msi | Uniforme | 0.039 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N25/N26 | V 180º msi | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N25/N26 | V 270º mpi | Faja | 4.305 | - | 0.000 | 3.600 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N25/N26 | V 270º mpi | Faja | 5.757 | - | 3.600 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N25/N26 | V 270º msi | Faja | 0.951 | - | 0.000 | 3.600 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N25/N26 | V 270º msi | Faja | 2.453 | - | 3.600 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N25/N26 | N 1 | Uniforme | 1.001 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N29/N28 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N31/N30 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N31/N25 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N31/N28 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N29/N23 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N24/N26 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N33/N34 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N32/N37 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N32/N37 | Carga permanente | Uniforme | 4.806 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N32/N37 | sobrecarga de uso | Uniforme | 2.002 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N32/N37 | V oº mpi | Uniforme | 3.755 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N32/N37 | V 0º msi | Uniforme | 0.350 | - | - | - | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N32/N37 | V 90º mpi | Faja | 4.255 | - | 1.400 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N32/N37 | V 90º mpi | Faja | 5.757 | - | 0.000 | 1.400 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N32/N37 | V 90º msi | Faja | 0.951 | - | 1.400 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N32/N37 | V 90º msi | Faja | 2.453 | - | 0.000 | 1.400 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N32/N37 | V 180º mpi | Uniforme | 3.454 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N32/N37 | V 180º msi | Uniforme | 0.050 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N32/N37 | V 270º mpi | Uniforme | 4.305 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N32/N37 | V 270º msi | Uniforme | 0.951 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N32/N37 | N 1 | Uniforme | 1.001 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N37/N39 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N37/N39 | Carga permanente | Uniforme | 4.806 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N37/N39 | sobrecarga de uso | Uniforme | 2.002 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N37/N39 | V oº mpi | Uniforme | 3.755 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N37/N39 | V 0º msi | Uniforme | 0.350 | - | - | - | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N37/N39 | V 90º mpi | Uniforme | 4.255 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N37/N39 | V 90º msi | Uniforme | 0.951 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N37/N39 | V 180º mpi | Uniforme | 3.454 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N37/N39 | V 180º msi | Uniforme | 0.050 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N37/N39 | V 270º mpi | Uniforme | 4.305 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N37/N39 | V 270º msi | Uniforme | 0.951 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N37/N39 | N 1 | Uniforme | 1.001 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N39/N34 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N39/N34 | Carga permanente | Uniforme | 4.806 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N39/N34 | sobrecarga de uso | Uniforme | 2.002 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N39/N34 | V oº mpi | Uniforme | 3.755 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N39/N34 | V 0º msi | Uniforme | 0.350 | - | - | - | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N39/N34 | V 90º mpi | Uniforme | 4.255 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N39/N34 | V 90º msi | Uniforme | 0.951 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N39/N34 | V 180º mpi | Uniforme | 3.454 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N39/N34 | V 180º msi | Uniforme | 0.050 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N39/N34 | V 270º mpi | Uniforme | 4.305 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N39/N34 | V 270º msi | Uniforme | 0.951 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N39/N34 | N 1 | Uniforme | 1.001 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N34/N35 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N34/N35 | Carga permanente | Uniforme | 4.806 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N34/N35 | sobrecarga de uso | Uniforme | 2.002 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N34/N35 | V oº mpi | Uniforme | 3.755 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N34/N35 | V 0º msi | Uniforme | 0.350 | - | - | - | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N34/N35 | V 90º mpi | Uniforme | 4.255 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N34/N35 | V 90º msi | Uniforme | 0.951 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N34/N35 | V 180º mpi | Uniforme | 3.454 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N34/N35 | V 180º msi | Uniforme | 0.050 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N34/N35 | V 270º mpi | Faja | 4.305 | - | 0.000 | 3.600 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N34/N35 | V 270º mpi | Faja | 5.757 | - | 3.600 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N34/N35 | V 270º msi | Faja | 0.951 | - | 0.000 | 3.600 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N34/N35 | V 270º msi | Faja | 2.453 | - | 3.600 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N34/N35 | N 1 | Uniforme | 1.001 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N38/N37 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N40/N39 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N40/N34 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N40/N37 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N38/N32 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N33/N35 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N42/N43 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N41/N46 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N41/N46 | Carga permanente | Uniforme | 4.806 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N41/N46 | sobrecarga de uso | Uniforme | 2.002 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N41/N46 | V oº mpi | Uniforme | 3.755 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N41/N46 | V 0º msi | Uniforme | 0.350 | - | - | - | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N41/N46 | V 90º mpi | Faja | 4.255 | - | 1.400 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N41/N46 | V 90º mpi | Faja | 5.757 | - | 0.000 | 1.400 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N41/N46 | V 90º msi | Faja | 0.951 | - | 1.400 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N41/N46 | V 90º msi | Faja | 2.453 | - | 0.000 | 1.400 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N41/N46 | V 180º mpi | Uniforme | 3.454 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N41/N46 | V 180º msi | Uniforme | 0.050 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N41/N46 | V 270º mpi | Uniforme | 4.305 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N41/N46 | V 270º msi | Uniforme | 0.951 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N41/N46 | N 1 | Uniforme | 1.001 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N46/N48 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N46/N48 | Carga permanente | Uniforme | 4.806 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N46/N48 | sobrecarga de uso | Uniforme | 2.002 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N46/N48 | V oº mpi | Uniforme | 3.755 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N46/N48 | V 0º msi | Uniforme | 0.350 | - | - | - | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N46/N48 | V 90º mpi | Uniforme | 4.255 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N46/N48 | V 90º msi | Uniforme | 0.951 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N46/N48 | V 180º mpi | Uniforme | 3.454 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N46/N48 | V 180º msi | Uniforme | 0.050 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N46/N48 | V 270º mpi | Uniforme | 4.305 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N46/N48 | V 270º msi | Uniforme | 0.951 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N46/N48 | N 1 | Uniforme | 1.001 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N48/N43 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N48/N43 | Carga permanente | Uniforme | 4.806 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N48/N43 | sobrecarga de uso | Uniforme | 2.002 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N48/N43 | V oº mpi | Uniforme | 3.755 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N48/N43 | V 0º msi | Uniforme | 0.350 | - | - | - | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N48/N43 | V 90º mpi | Uniforme | 4.255 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N48/N43 | V 90º msi | Uniforme | 0.951 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N48/N43 | V 180º mpi | Uniforme | 3.454 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N48/N43 | V 180º msi | Uniforme | 0.050 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N48/N43 | V 270º mpi | Uniforme | 4.305 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N48/N43 | V 270º msi | Uniforme | 0.951 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N48/N43 | N 1 | Uniforme | 1.001 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N43/N44 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N43/N44 | Carga permanente | Uniforme | 4.806 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N43/N44 | sobrecarga de uso | Uniforme | 2.002 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N43/N44 | V oº mpi | Uniforme | 3.755 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N43/N44 | V 0º msi | Uniforme | 0.350 | - | - | - | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N43/N44 | V 90º mpi | Uniforme | 4.255 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N43/N44 | V 90º msi | Uniforme | 0.951 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N43/N44 | V 180º mpi | Uniforme | 3.454 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N43/N44 | V 180º msi | Uniforme | 0.050 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N43/N44 | V 270º mpi | Faja | 4.305 | - | 0.000 | 3.600 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N43/N44 | V 270º mpi | Faja | 5.757 | - | 3.600 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N43/N44 | V 270º msi | Faja | 0.951 | - | 0.000 | 3.600 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N43/N44 | V 270º msi | Faja | 2.453 | - | 3.600 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N43/N44 | N 1 | Uniforme | 1.001 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N47/N46 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N49/N48 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N49/N43 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N49/N46 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N47/N41 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N42/N44 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N51/N52 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N50/N55 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N50/N55 | Carga permanente | Uniforme | 4.806 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N50/N55 | sobrecarga de uso | Uniforme | 2.002 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N50/N55 | V oº mpi | Uniforme | 3.755 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N50/N55 | V 0º msi | Uniforme | 0.350 | - | - | - | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N50/N55 | V 90º mpi | Faja | 4.255 | - | 1.400 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N50/N55 | V 90º mpi | Faja | 5.757 | - | 0.000 | 1.400 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N50/N55 | V 90º msi | Faja | 0.951 | - | 1.400 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N50/N55 | V 90º msi | Faja | 2.453 | - | 0.000 | 1.400 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N50/N55 | V 180º mpi | Uniforme | 3.454 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N50/N55 | V 180º msi | Uniforme | 0.050 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N50/N55 | V 270º mpi | Uniforme | 4.305 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N50/N55 | V 270º msi | Uniforme | 0.951 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N50/N55 | N 1 | Uniforme | 1.001 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N55/N57 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N55/N57 | Carga permanente | Uniforme | 4.806 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N55/N57 | sobrecarga de uso | Uniforme | 2.002 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N55/N57 | V oº mpi | Uniforme | 3.755 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N55/N57 | V 0º msi | Uniforme | 0.350 | - | - | - | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N55/N57 | V 90º mpi | Uniforme | 4.255 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N55/N57 | V 90º msi | Uniforme | 0.951 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N55/N57 | V 180º mpi | Uniforme | 3.454 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N55/N57 | V 180º msi | Uniforme | 0.050 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N55/N57 | V 270º mpi | Uniforme | 4.305 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N55/N57 | V 270º msi | Uniforme | 0.951 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N55/N57 | N 1 | Uniforme | 1.001 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N57/N52 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N57/N52 | Carga permanente | Uniforme | 4.806 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N57/N52 | sobrecarga de uso | Uniforme | 2.002 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N57/N52 | V oº mpi | Uniforme | 3.755 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N57/N52 | V 0º msi | Uniforme | 0.350 | - | - | - | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N57/N52 | V 90º mpi | Uniforme | 4.255 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N57/N52 | V 90º msi | Uniforme | 0.951 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N57/N52 | V 180º mpi | Uniforme | 3.454 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N57/N52 | V 180º msi | Uniforme | 0.050 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N57/N52 | V 270º mpi | Uniforme | 4.305 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N57/N52 | V 270º msi | Uniforme | 0.951 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N57/N52 | N 1 | Uniforme | 1.001 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N52/N53 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N52/N53 | Carga permanente | Uniforme | 4.806 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N52/N53 | sobrecarga de uso | Uniforme | 2.002 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N52/N53 | V oº mpi | Uniforme | 3.755 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N52/N53 | V 0º msi | Uniforme | 0.350 | - | - | - | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N52/N53 | V 90º mpi | Uniforme | 4.255 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N52/N53 | V 90º msi | Uniforme | 0.951 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N52/N53 | V 180º mpi | Uniforme | 3.454 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N52/N53 | V 180º msi | Uniforme | 0.050 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N52/N53 | V 270º mpi | Faja | 4.305 | - | 0.000 | 3.600 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N52/N53 | V 270º mpi | Faja | 5.757 | - | 3.600 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N52/N53 | V 270º msi | Faja | 0.951 | - | 0.000 | 3.600 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N52/N53 | V 270º msi | Faja | 2.453 | - | 3.600 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N52/N53 | N 1 | Uniforme | 1.001 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N56/N55 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N58/N57 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N58/N52 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N58/N55 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N56/N50 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N51/N53 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N60/N61 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N59/N64 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N59/N64 | Carga permanente | Uniforme | 4.806 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N59/N64 | sobrecarga de uso | Uniforme | 2.002 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N59/N64 | V oº mpi | Uniforme | 3.755 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N59/N64 | V 0º msi | Uniforme | 0.350 | - | - | - | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N59/N64 | V 90º mpi | Faja | 4.255 | - | 1.400 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N59/N64 | V 90º mpi | Faja | 0.408 | - | 0.000 | 1.400 | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N59/N64 | V 90º mpi | Faja | 5.497 | - | 0.000 | 1.400 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N59/N64 | V 90º msi | Faja | 0.951 | - | 1.400 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N59/N64 | V 90º msi | Faja | 0.256 | - | 0.000 | 1.680 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N59/N64 | V 90º msi | Faja | 2.342 | - | 0.000 | 1.400 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N59/N64 | V 180º mpi | Uniforme | 3.454 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N59/N64 | V 180º msi | Uniforme | 0.050 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N59/N64 | V 270º mpi | Uniforme | 4.305 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N59/N64 | V 270º msi | Uniforme | 0.951 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N59/N64 | N 1 | Uniforme | 1.001 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N64/N66 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N64/N66 | Carga permanente | Uniforme | 4.806 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N64/N66 | sobrecarga de uso | Uniforme | 2.002 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N64/N66 | V oº mpi | Uniforme | 3.755 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N64/N66 | V 0º msi | Uniforme | 0.350 | - | - | - | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N64/N66 | V 90º mpi | Uniforme | 4.255 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N64/N66 | V 90º msi | Uniforme | 0.951 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N64/N66 | V 180º mpi | Uniforme | 3.454 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N64/N66 | V 180º msi | Uniforme | 0.050 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N64/N66 | V 270º mpi | Uniforme | 4.305 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N64/N66 | V 270º msi | Uniforme | 0.951 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N64/N66 | N 1 | Uniforme | 1.001 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N66/N61 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N66/N61 | Carga permanente | Uniforme | 4.806 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N66/N61 | sobrecarga de uso | Uniforme | 2.002 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N66/N61 | V oº mpi | Uniforme | 3.755 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N66/N61 | V 0º msi | Uniforme | 0.350 | - | - | - | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N66/N61 | V 90º mpi | Uniforme | 4.255 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N66/N61 | V 90º msi | Uniforme | 0.951 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N66/N61 | V 180º mpi | Uniforme | 3.454 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N66/N61 | V 180º msi | Uniforme | 0.050 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N66/N61 | V 270º mpi | Uniforme | 4.305 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N66/N61 | V 270º msi | Uniforme | 0.951 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N66/N61 | N 1 | Uniforme | 1.001 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N61/N62 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N61/N62 | Carga permanente | Uniforme | 4.806 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N61/N62 | sobrecarga de uso | Uniforme | 2.002 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N61/N62 | V oº mpi | Uniforme | 3.755 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N61/N62 | V 0º msi | Uniforme | 0.350 | - | - | - | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N61/N62 | V 90º mpi | Uniforme | 4.255 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N61/N62 | V 90º msi | Uniforme | 0.951 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N61/N62 | V 180º mpi | Uniforme | 3.454 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N61/N62 | V 180º msi | Uniforme | 0.050 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N61/N62 | V 270º mpi | Faja | 4.305 | - | 0.000 | 3.600 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N61/N62 | V 270º mpi | Faja | 5.757 | - | 3.600 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N61/N62 | V 270º msi | Faja | 0.951 | - | 0.000 | 3.600 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N61/N62 | V 270º msi | Faja | 2.453 | - | 3.600 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N61/N62 | N 1 | Uniforme | 1.001 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N65/N64 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N67/N66 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N67/N61 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N67/N64 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N65/N59 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N60/N62 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N69/N70 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N68/N73 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N68/N73 | Carga permanente | Uniforme | 4.806 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N68/N73 | sobrecarga de uso | Uniforme | 2.002 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N68/N73 | V oº mpi | Faja | 0.215 | - | 3.500 | 5.000 | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N68/N73 | V oº mpi | Faja | 0.176 | - | 0.000 | 3.500 | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N68/N73 | V oº mpi | Uniforme | 3.608 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N68/N73 | V 0º msi | Uniforme | 0.337 | - | - | - | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N68/N73 | V 0º msi | Faja | 0.082 | - | 3.500 | 5.000 | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N68/N73 | V 0º msi | Faja | 0.041 | - | 0.000 | 3.500 | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N68/N73 | V 90º mpi | Faja | 4.255 | - | 1.400 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N68/N73 | V 90º mpi | Faja | 6.809 | - | 0.000 | 1.400 | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N68/N73 | V 90º mpi | Faja | 1.407 | - | 0.000 | 1.400 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N68/N73 | V 90º msi | Faja | 0.951 | - | 1.400 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N68/N73 | V 90º msi | Faja | 4.275 | - | 0.000 | 1.680 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N68/N73 | V 90º msi | Faja | 0.600 | - | 0.000 | 1.400 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N68/N73 | V 180º mpi | Uniforme | 3.454 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N68/N73 | V 180º msi | Uniforme | 0.050 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N68/N73 | V 270º mpi | Uniforme | 4.305 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N68/N73 | V 270º msi | Uniforme | 0.951 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N68/N73 | N 1 | Uniforme | 1.001 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N73/N75 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N73/N75 | Carga permanente | Uniforme | 4.806 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N73/N75 | sobrecarga de uso | Uniforme | 2.002 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N73/N75 | V oº mpi | Uniforme | 3.608 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N73/N75 | V oº mpi | Uniforme | 0.215 | - | - | - | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N73/N75 | V 0º msi | Uniforme | 0.082 | - | - | - | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N73/N75 | V 0º msi | Uniforme | 0.337 | - | - | - | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N73/N75 | V 90º mpi | Uniforme | 4.255 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N73/N75 | V 90º msi | Uniforme | 0.951 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N73/N75 | V 180º mpi | Uniforme | 3.454 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N73/N75 | V 180º msi | Uniforme | 0.050 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N73/N75 | V 270º mpi | Uniforme | 4.305 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N73/N75 | V 270º msi | Uniforme | 0.951 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N73/N75 | N 1 | Uniforme | 1.001 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N75/N70 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N75/N70 | Carga permanente | Uniforme | 4.806 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N75/N70 | sobrecarga de uso | Uniforme | 2.002 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N75/N70 | V oº mpi | Uniforme | 3.608 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N75/N70 | V oº mpi | Uniforme | 0.215 | - | - | - | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N75/N70 | V 0º msi | Uniforme | 0.082 | - | - | - | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N75/N70 | V 0º msi | Uniforme | 0.337 | - | - | - | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N75/N70 | V 90º mpi | Uniforme | 4.255 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N75/N70 | V 90º msi | Uniforme | 0.951 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N75/N70 | V 180º mpi | Uniforme | 3.454 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N75/N70 | V 180º msi | Uniforme | 0.050 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N75/N70 | V 270º mpi | Uniforme | 4.305 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N75/N70 | V 270º msi | Uniforme | 0.951 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N75/N70 | N 1 | Uniforme | 1.001 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N70/N71 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N70/N71 | Carga permanente | Uniforme | 4.806 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N70/N71 | sobrecarga de uso | Uniforme | 2.002 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N70/N71 | V oº mpi | Faja | 0.215 | - | 0.000 | 1.500 | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N70/N71 | V oº mpi | Faja | 0.176 | - | 1.500 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N70/N71 | V oº mpi | Uniforme | 3.608 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N70/N71 | V 0º msi | Uniforme | 0.337 | - | - | - | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N70/N71 | V 0º msi | Faja | 0.082 | - | 0.000 | 1.500 | Globales | 0.050 | -0.000 | 0.999 |
| N70/N71 | V 0º msi | Faja | 0.041 | - | 1.500 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N70/N71 | V 90º mpi | Uniforme | 4.255 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N70/N71 | V 90º msi | Uniforme | 0.951 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N70/N71 | V 180º mpi | Uniforme | 3.454 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N70/N71 | V 180º msi | Uniforme | 0.050 | - | - | - | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N70/N71 | V 270º mpi | Faja | 4.305 | - | 0.000 | 3.600 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N70/N71 | V 270º mpi | Faja | 4.350 | - | 3.600 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N70/N71 | V 270º mpi | Faja | 1.639 | - | 3.600 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N70/N71 | V 270º msi | Faja | 0.951 | - | 0.000 | 3.600 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N70/N71 | V 270º msi | Faja | 1.854 | - | 3.600 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N70/N71 | V 270º msi | Faja | 1.383 | - | 3.600 | 5.000 | Globales | 0.050 | 0.000 | 0.999 |
| N70/N71 | N 1 | Uniforme | 1.001 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N74/N73 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N76/N75 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N76/N70 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N76/N73 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N74/N68 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N69/N71 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N77/N83 | Carga permanente | Uniforme | 0.181 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N83/N81 | Carga permanente | Uniforme | 0.181 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N81/N78 | Carga permanente | Uniforme | 0.181 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N78/N80 | Carga permanente | Uniforme | 0.181 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N19/N10 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N28/N19 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N37/N28 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N46/N37 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N55/N46 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N64/N55 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N73/N64 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N82/N73 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N21/N12 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N30/N21 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N39/N30 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N48/N39 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N57/N48 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N66/N57 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N75/N66 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N90/N75 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N16/N4 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N25/N16 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N34/N25 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N43/N34 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N52/N43 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N61/N52 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N70/N61 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N79/N70 | Carga permanente | Uniforme | 0.130 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N84/N107 | Carga permanente | Uniforme | 0.379 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N84/N107 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Triangular Der. | 0.925 | - | 0.000 | 2.500 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N84/N107 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Uniforme | 1.850 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N84/N107 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Faja | 0.937 | - | 2.500 | 2.564 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N84/N107 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Triangular Izq. | 0.949 | - | 2.564 | 5.000 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N84/N107 | V oº mpi | Uniforme | 2.175 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N84/N107 | V oº mpi | Triangular Izq. | 0.077 | - | 2.564 | 5.000 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N84/N107 | V oº mpi | Faja | 0.076 | - | 2.500 | 2.564 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N84/N107 | V oº mpi | Triangular Der. | 0.075 | - | 0.000 | 2.500 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N84/N107 | V 0º msi | Uniforme | 0.450 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N84/N107 | V 0º msi | Triangular Der. | 0.925 | - | 0.000 | 2.500 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N84/N107 | V 0º msi | Triangular Izq. | 0.949 | - | 2.564 | 5.000 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N84/N107 | V 0º msi | Faja | 0.937 | - | 2.500 | 2.564 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N84/N107 | V 90º mpi | Faja | 1.000 | - | 2.500 | 2.564 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N84/N107 | V 90º mpi | Triangular Izq. | 1.013 | - | 2.564 | 5.000 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N84/N107 | V 90º mpi | Uniforme | 1.450 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N84/N107 | V 90º mpi | Triangular Der. | 0.988 | - | 0.000 | 2.500 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N84/N107 | V 90º msi | Uniforme | 0.525 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | 0.000 |
| N84/N107 | V 90º msi | Triangular Der. | 0.138 | - | 0.000 | 2.500 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N84/N107 | V 90º msi | Faja | 0.139 | - | 2.500 | 2.564 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N84/N107 | V 90º msi | Triangular Izq. | 0.141 | - | 2.564 | 5.000 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N84/N107 | V 180º mpi | Faja | 0.760 | - | 2.500 | 2.564 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N84/N107 | V 180º mpi | Triangular Der. | 0.750 | - | 0.000 | 2.500 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N84/N107 | V 180º mpi | Triangular Izq. | 0.769 | - | 2.564 | 5.000 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N84/N107 | V 180º mpi | Uniforme | 2.175 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N84/N107 | V 180º msi | Faja | 0.101 | - | 2.500 | 2.564 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N84/N107 | V 180º msi | Triangular Der. | 0.100 | - | 0.000 | 2.500 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N84/N107 | V 180º msi | Uniforme | 0.450 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N84/N107 | V 180º msi | Triangular Izq. | 0.103 | - | 2.564 | 5.000 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N84/N107 | V 270º mpi | Triangular Der. | 0.975 | - | 0.000 | 2.500 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N84/N107 | V 270º mpi | Faja | 0.987 | - | 2.500 | 2.564 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N84/N107 | V 270º mpi | Triangular Izq. | 1.000 | - | 2.564 | 5.000 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N84/N107 | V 270º mpi | Uniforme | 0.125 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | 0.000 |
| N84/N107 | V 270º msi | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | 0.000 |
| N84/N107 | V 270º msi | Triangular Der. | 0.138 | - | 0.000 | 2.500 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N84/N107 | V 270º msi | Faja | 0.139 | - | 2.500 | 2.564 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N84/N107 | V 270º msi | Triangular Izq. | 0.141 | - | 2.564 | 5.000 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N107/N1 | Carga permanente | Uniforme | 0.379 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N107/N1 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Uniforme | 1.850 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N107/N1 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Uniforme | 1.850 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N107/N1 | V oº mpi | Uniforme | 2.175 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N107/N1 | V oº mpi | Uniforme | 0.150 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N107/N1 | V 0º msi | Uniforme | 1.850 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N107/N1 | V 0º msi | Uniforme | 0.450 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N107/N1 | V 90º mpi | Uniforme | 1.975 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N107/N1 | V 90º mpi | Uniforme | 1.450 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N107/N1 | V 90º msi | Uniforme | 0.275 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N107/N1 | V 90º msi | Uniforme | 0.525 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | 0.000 |
| N107/N1 | V 180º mpi | Uniforme | 2.175 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N107/N1 | V 180º mpi | Uniforme | 1.500 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N107/N1 | V 180º msi | Uniforme | 0.450 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N107/N1 | V 180º msi | Uniforme | 0.200 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N107/N1 | V 270º mpi | Uniforme | 1.950 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N107/N1 | V 270º mpi | Uniforme | 0.125 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | 0.000 |
| N107/N1 | V 270º msi | Uniforme | 0.275 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N107/N1 | V 270º msi | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | 0.000 |
| N85/N114 | Carga permanente | Uniforme | 0.379 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N85/N114 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Faja | 1.899 | - | 0.000 | 0.250 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N85/N114 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Trapezoidal | 1.947 | 2.726 | 0.250 | 2.250 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N85/N114 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Faja | 2.739 | - | 2.250 | 2.314 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N85/N114 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Trapezoidal | 2.751 | 1.850 | 2.314 | 4.750 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N85/N114 | V oº mpi | Trapezoidal | 0.223 | 0.150 | 2.314 | 4.750 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N85/N114 | V oº mpi | Faja | 0.222 | - | 2.250 | 2.314 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N85/N114 | V oº mpi | Trapezoidal | 0.158 | 0.221 | 0.250 | 2.250 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N85/N114 | V oº mpi | Faja | 0.154 | - | 0.000 | 0.250 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N85/N114 | V 0º msi | Trapezoidal | 2.751 | 1.850 | 2.314 | 4.750 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N85/N114 | V 0º msi | Faja | 2.739 | - | 2.250 | 2.314 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N85/N114 | V 0º msi | Trapezoidal | 1.947 | 2.726 | 0.250 | 2.250 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N85/N114 | V 0º msi | Faja | 1.899 | - | 0.000 | 0.250 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N85/N114 | V 90º mpi | Faja | 2.027 | - | 0.000 | 0.250 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N85/N114 | V 90º mpi | Trapezoidal | 2.079 | 2.911 | 0.250 | 2.250 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N85/N114 | V 90º mpi | Faja | 2.924 | - | 2.250 | 2.314 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N85/N114 | V 90º mpi | Trapezoidal | 2.937 | 1.975 | 2.314 | 4.750 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N85/N114 | V 90º msi | Trapezoidal | 0.409 | 0.275 | 2.314 | 4.750 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N85/N114 | V 90º msi | Faja | 0.407 | - | 2.250 | 2.314 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N85/N114 | V 90º msi | Trapezoidal | 0.289 | 0.405 | 0.250 | 2.250 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N85/N114 | V 90º msi | Faja | 0.282 | - | 0.000 | 0.250 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N85/N114 | V 180º mpi | Trapezoidal | 2.231 | 1.500 | 2.314 | 4.750 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N85/N114 | V 180º mpi | Faja | 2.221 | - | 2.250 | 2.314 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N85/N114 | V 180º mpi | Trapezoidal | 1.579 | 2.211 | 0.250 | 2.250 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N85/N114 | V 180º mpi | Faja | 1.539 | - | 0.000 | 0.250 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N85/N114 | V 180º msi | Trapezoidal | 0.297 | 0.200 | 2.314 | 4.750 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N85/N114 | V 180º msi | Faja | 0.296 | - | 2.250 | 2.314 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N85/N114 | V 180º msi | Trapezoidal | 0.211 | 0.295 | 0.250 | 2.250 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N85/N114 | V 180º msi | Faja | 0.205 | - | 0.000 | 0.250 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N85/N114 | V 270º mpi | Faja | 2.001 | - | 0.000 | 0.250 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N85/N114 | V 270º mpi | Trapezoidal | 2.053 | 2.874 | 0.250 | 2.250 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N85/N114 | V 270º mpi | Faja | 2.887 | - | 2.250 | 2.314 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N85/N114 | V 270º mpi | Trapezoidal | 2.900 | 1.950 | 2.314 | 4.750 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N85/N114 | V 270º msi | Trapezoidal | 0.409 | 0.275 | 2.314 | 4.750 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N85/N114 | V 270º msi | Faja | 0.407 | - | 2.250 | 2.314 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N85/N114 | V 270º msi | Trapezoidal | 0.289 | 0.405 | 0.250 | 2.250 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N85/N114 | V 270º msi | Faja | 0.282 | - | 0.000 | 0.250 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N114/N14 | Carga permanente | Uniforme | 0.379 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N114/N14 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Uniforme | 3.700 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N114/N14 | V oº mpi | Uniforme | 0.300 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N114/N14 | V 0º msi | Uniforme | 3.700 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N114/N14 | V 90º mpi | Uniforme | 3.950 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N114/N14 | V 90º msi | Uniforme | 0.550 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N114/N14 | V 180º mpi | Uniforme | 3.000 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N114/N14 | V 180º msi | Uniforme | 0.400 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N114/N14 | V 270º mpi | Uniforme | 3.900 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N114/N14 | V 270º msi | Uniforme | 0.550 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N91/N113 | Carga permanente | Uniforme | 0.379 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N91/N113 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Uniforme | 3.700 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N91/N113 | V oº mpi | Uniforme | 0.300 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N91/N113 | V 0º msi | Uniforme | 3.700 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N91/N113 | V 90º mpi | Uniforme | 3.950 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N91/N113 | V 90º msi | Uniforme | 0.550 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N91/N113 | V 180º mpi | Uniforme | 3.000 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N91/N113 | V 180º msi | Uniforme | 0.400 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N91/N113 | V 270º mpi | Uniforme | 3.900 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N91/N113 | V 270º msi | Uniforme | 0.550 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N113/N23 | Carga permanente | Uniforme | 0.379 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N113/N23 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Uniforme | 3.700 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N113/N23 | V oº mpi | Uniforme | 0.300 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N113/N23 | V 0º msi | Uniforme | 3.700 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N113/N23 | V 90º mpi | Uniforme | 3.950 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N113/N23 | V 90º msi | Uniforme | 0.550 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N113/N23 | V 180º mpi | Uniforme | 3.000 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N113/N23 | V 180º msi | Uniforme | 0.400 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N113/N23 | V 270º mpi | Uniforme | 3.900 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N113/N23 | V 270º msi | Uniforme | 0.550 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N92/N112 | Carga permanente | Uniforme | 0.379 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N92/N112 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Uniforme | 3.700 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N92/N112 | V oº mpi | Uniforme | 0.300 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N92/N112 | V 0º msi | Uniforme | 3.700 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N92/N112 | V 90º mpi | Uniforme | 3.950 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N92/N112 | V 90º msi | Uniforme | 0.550 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N92/N112 | V 180º mpi | Uniforme | 3.000 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N92/N112 | V 180º msi | Uniforme | 0.400 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N92/N112 | V 270º mpi | Uniforme | 3.900 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N92/N112 | V 270º msi | Uniforme | 0.550 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N112/N32 | Carga permanente | Uniforme | 0.379 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N112/N32 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Uniforme | 3.700 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N112/N32 | V oº mpi | Uniforme | 0.300 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N112/N32 | V 0º msi | Uniforme | 3.700 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N112/N32 | V 90º mpi | Uniforme | 3.950 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N112/N32 | V 90º msi | Uniforme | 0.550 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N112/N32 | V 180º mpi | Uniforme | 3.000 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N112/N32 | V 180º msi | Uniforme | 0.400 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N112/N32 | V 270º mpi | Uniforme | 3.900 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N112/N32 | V 270º msi | Uniforme | 0.550 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N93/N111 | Carga permanente | Uniforme | 0.379 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N93/N111 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Uniforme | 3.700 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N93/N111 | V oº mpi | Uniforme | 0.300 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N93/N111 | V 0º msi | Uniforme | 3.700 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N93/N111 | V 90º mpi | Uniforme | 3.950 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N93/N111 | V 90º msi | Uniforme | 0.550 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N93/N111 | V 180º mpi | Uniforme | 3.000 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N93/N111 | V 180º msi | Uniforme | 0.400 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N93/N111 | V 270º mpi | Uniforme | 3.900 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N93/N111 | V 270º msi | Uniforme | 0.550 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N111/N41 | Carga permanente | Uniforme | 0.379 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N111/N41 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Uniforme | 3.700 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N111/N41 | V oº mpi | Uniforme | 0.300 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N111/N41 | V 0º msi | Uniforme | 3.700 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N111/N41 | V 90º mpi | Uniforme | 3.950 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N111/N41 | V 90º msi | Uniforme | 0.550 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N111/N41 | V 180º mpi | Uniforme | 3.000 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N111/N41 | V 180º msi | Uniforme | 0.400 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N111/N41 | V 270º mpi | Uniforme | 3.900 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N111/N41 | V 270º msi | Uniforme | 0.550 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N94/N110 | Carga permanente | Uniforme | 0.379 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N94/N110 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Uniforme | 3.700 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N94/N110 | V oº mpi | Uniforme | 0.300 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N94/N110 | V 0º msi | Uniforme | 3.700 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N94/N110 | V 90º mpi | Uniforme | 3.950 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N94/N110 | V 90º msi | Uniforme | 0.550 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N94/N110 | V 180º mpi | Uniforme | 3.000 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N94/N110 | V 180º msi | Uniforme | 0.400 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N94/N110 | V 270º mpi | Uniforme | 3.900 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N94/N110 | V 270º msi | Uniforme | 0.550 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N110/N50 | Carga permanente | Uniforme | 0.379 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N110/N50 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Uniforme | 3.700 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N110/N50 | V oº mpi | Uniforme | 0.300 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N110/N50 | V 0º msi | Uniforme | 3.700 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N110/N50 | V 90º mpi | Uniforme | 3.950 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N110/N50 | V 90º msi | Uniforme | 0.550 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N110/N50 | V 180º mpi | Uniforme | 3.000 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N110/N50 | V 180º msi | Uniforme | 0.400 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N110/N50 | V 270º mpi | Uniforme | 3.900 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N110/N50 | V 270º msi | Uniforme | 0.550 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N95/N109 | Carga permanente | Uniforme | 0.379 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N95/N109 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Uniforme | 3.700 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N95/N109 | V oº mpi | Uniforme | 0.300 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N95/N109 | V 0º msi | Uniforme | 3.700 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N95/N109 | V 90º mpi | Uniforme | 3.950 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N95/N109 | V 90º msi | Uniforme | 0.550 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N95/N109 | V 180º mpi | Uniforme | 3.000 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N95/N109 | V 180º msi | Uniforme | 0.400 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N95/N109 | V 270º mpi | Uniforme | 3.900 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N95/N109 | V 270º msi | Uniforme | 0.550 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N109/N59 | Carga permanente | Uniforme | 0.379 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N109/N59 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Uniforme | 3.700 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N109/N59 | V oº mpi | Uniforme | 0.300 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N109/N59 | V 0º msi | Uniforme | 3.700 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N109/N59 | V 90º mpi | Uniforme | 3.950 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N109/N59 | V 90º msi | Uniforme | 0.550 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N109/N59 | V 180º mpi | Uniforme | 3.000 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N109/N59 | V 180º msi | Uniforme | 0.400 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N109/N59 | V 270º mpi | Uniforme | 3.900 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N109/N59 | V 270º msi | Uniforme | 0.550 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N88/N108 | Carga permanente | Uniforme | 0.379 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N88/N108 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Trapezoidal | 1.850 | 2.704 | 0.000 | 1.500 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N88/N108 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Faja | 2.758 | - | 1.500 | 1.690 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N88/N108 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Trapezoidal | 2.812 | 1.850 | 1.690 | 3.250 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N88/N108 | V oº mpi | Trapezoidal | 0.228 | 0.150 | 1.690 | 3.250 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N88/N108 | V oº mpi | Faja | 0.224 | - | 1.500 | 1.690 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N88/N108 | V oº mpi | Trapezoidal | 0.150 | 0.219 | 0.000 | 1.500 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N88/N108 | V 0º msi | Trapezoidal | 2.812 | 1.850 | 1.690 | 3.250 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N88/N108 | V 0º msi | Faja | 2.758 | - | 1.500 | 1.690 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N88/N108 | V 0º msi | Trapezoidal | 1.850 | 2.704 | 0.000 | 1.500 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N88/N108 | V 90º mpi | Trapezoidal | 1.975 | 2.887 | 0.000 | 1.500 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N88/N108 | V 90º mpi | Faja | 2.944 | - | 1.500 | 1.690 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N88/N108 | V 90º mpi | Trapezoidal | 3.002 | 1.975 | 1.690 | 3.250 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N88/N108 | V 90º msi | Trapezoidal | 0.418 | 0.275 | 1.690 | 3.250 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N88/N108 | V 90º msi | Faja | 0.410 | - | 1.500 | 1.690 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N88/N108 | V 90º msi | Trapezoidal | 0.275 | 0.402 | 0.000 | 1.500 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N88/N108 | V 180º mpi | Trapezoidal | 2.280 | 1.500 | 1.690 | 3.250 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N88/N108 | V 180º mpi | Faja | 2.236 | - | 1.500 | 1.690 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N88/N108 | V 180º mpi | Trapezoidal | 1.500 | 2.192 | 0.000 | 1.500 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N88/N108 | V 180º msi | Trapezoidal | 0.304 | 0.200 | 1.690 | 3.250 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N88/N108 | V 180º msi | Faja | 0.298 | - | 1.500 | 1.690 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N88/N108 | V 180º msi | Trapezoidal | 0.200 | 0.292 | 0.000 | 1.500 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N88/N108 | V 270º mpi | Trapezoidal | 1.950 | 2.850 | 0.000 | 1.500 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N88/N108 | V 270º mpi | Faja | 2.907 | - | 1.500 | 1.690 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N88/N108 | V 270º mpi | Trapezoidal | 2.964 | 1.950 | 1.690 | 3.250 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N88/N108 | V 270º msi | Trapezoidal | 0.418 | 0.275 | 1.690 | 3.250 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N88/N108 | V 270º msi | Faja | 0.410 | - | 1.500 | 1.690 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N88/N108 | V 270º msi | Trapezoidal | 0.275 | 0.402 | 0.000 | 1.500 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N108/N68 | Carga permanente | Uniforme | 0.379 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N108/N68 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Uniforme | 3.700 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N108/N68 | V oº mpi | Uniforme | 0.300 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N108/N68 | V 0º msi | Uniforme | 3.700 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N108/N68 | V 90º mpi | Uniforme | 3.950 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N108/N68 | V 90º msi | Uniforme | 0.550 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N108/N68 | V 180º mpi | Uniforme | 3.000 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N108/N68 | V 180º msi | Uniforme | 0.400 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N108/N68 | V 270º mpi | Uniforme | 3.900 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N108/N68 | V 270º msi | Uniforme | 0.550 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N101/N83 | Carga permanente | Uniforme | 0.379 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N101/N83 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Uniforme | 3.700 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N101/N83 | V oº mpi | Uniforme | 4.350 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N101/N83 | V 0º msi | Uniforme | 0.900 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N101/N83 | V 90º mpi | Uniforme | 0.250 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N101/N83 | V 90º msi | Uniforme | 3.600 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N101/N83 | V 180º mpi | Uniforme | 4.350 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N101/N83 | V 180º msi | Uniforme | 0.900 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N101/N83 | V 270º mpi | Uniforme | 2.900 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N101/N83 | V 270º msi | Uniforme | 0.450 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N83/N82 | Carga permanente | Uniforme | 0.379 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N83/N82 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Uniforme | 3.700 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N83/N82 | V oº mpi | Uniforme | 4.350 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N83/N82 | V 0º msi | Uniforme | 0.900 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N83/N82 | V 90º mpi | Uniforme | 0.250 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N83/N82 | V 90º msi | Uniforme | 3.600 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N83/N82 | V 180º mpi | Uniforme | 4.350 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N83/N82 | V 180º msi | Uniforme | 0.900 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N83/N82 | V 270º mpi | Uniforme | 2.900 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N83/N82 | V 270º msi | Uniforme | 0.450 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N102/N81 | Carga permanente | Uniforme | 0.379 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N102/N81 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Uniforme | 3.700 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N102/N81 | V oº mpi | Uniforme | 4.350 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N102/N81 | V 0º msi | Uniforme | 0.900 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N102/N81 | V 90º mpi | Uniforme | 0.250 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N102/N81 | V 90º msi | Uniforme | 3.600 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N102/N81 | V 180º mpi | Uniforme | 4.350 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N102/N81 | V 180º msi | Uniforme | 0.900 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N102/N81 | V 270º mpi | Uniforme | 2.900 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N102/N81 | V 270º msi | Uniforme | 0.450 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N81/N90 | Carga permanente | Uniforme | 0.379 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N81/N90 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Uniforme | 3.700 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N81/N90 | V oº mpi | Uniforme | 4.350 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N81/N90 | V 0º msi | Uniforme | 0.900 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N81/N90 | V 90º mpi | Uniforme | 0.250 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N81/N90 | V 90º msi | Uniforme | 3.600 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N81/N90 | V 180º mpi | Uniforme | 4.350 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N81/N90 | V 180º msi | Uniforme | 0.900 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N81/N90 | V 270º mpi | Uniforme | 2.900 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N81/N90 | V 270º msi | Uniforme | 0.450 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N103/N78 | Carga permanente | Uniforme | 0.379 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N103/N78 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Uniforme | 3.700 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N103/N78 | V oº mpi | Uniforme | 4.350 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N103/N78 | V 0º msi | Uniforme | 0.900 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N103/N78 | V 90º mpi | Uniforme | 0.250 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N103/N78 | V 90º msi | Uniforme | 3.600 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N103/N78 | V 180º mpi | Uniforme | 4.350 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N103/N78 | V 180º msi | Uniforme | 0.900 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N103/N78 | V 270º mpi | Uniforme | 2.900 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N103/N78 | V 270º msi | Uniforme | 0.450 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N78/N79 | Carga permanente | Uniforme | 0.379 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N78/N79 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Uniforme | 3.700 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N78/N79 | V oº mpi | Uniforme | 4.350 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N78/N79 | V 0º msi | Uniforme | 0.900 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N78/N79 | V 90º mpi | Uniforme | 0.250 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N78/N79 | V 90º msi | Uniforme | 3.600 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N78/N79 | V 180º mpi | Uniforme | 4.350 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N78/N79 | V 180º msi | Uniforme | 0.900 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N78/N79 | V 270º mpi | Uniforme | 2.900 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N78/N79 | V 270º msi | Uniforme | 0.450 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N6/N80 | Carga permanente | Uniforme | 0.379 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N6/N80 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Triangular Izq. | 0.888 | - | 1.440 | 3.000 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N6/N80 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Faja | 0.829 | - | 1.250 | 1.440 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N6/N80 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Triangular Der. | 0.771 | - | 0.000 | 1.250 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N6/N80 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Uniforme | 1.850 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N6/N80 | V oº mpi | Faja | 0.684 | - | 1.250 | 1.440 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N6/N80 | V oº mpi | Triangular Der. | 0.635 | - | 0.000 | 1.250 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N6/N80 | V oº mpi | Triangular Izq. | 0.732 | - | 1.440 | 3.000 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N6/N80 | V oº mpi | Uniforme | 2.175 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N6/N80 | V 0º msi | Uniforme | 0.450 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N6/N80 | V 0º msi | Triangular Der. | 0.083 | - | 0.000 | 1.250 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N6/N80 | V 0º msi | Faja | 0.090 | - | 1.250 | 1.440 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N6/N80 | V 0º msi | Triangular Izq. | 0.096 | - | 1.440 | 3.000 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N6/N80 | V 90º mpi | Triangular Der. | 0.823 | - | 0.000 | 1.250 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N6/N80 | V 90º mpi | Faja | 0.885 | - | 1.250 | 1.440 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N6/N80 | V 90º mpi | Triangular Izq. | 0.948 | - | 1.440 | 3.000 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N6/N80 | V 90º mpi | Uniforme | 0.125 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N6/N80 | V 90º msi | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N6/N80 | V 90º msi | Triangular Izq. | 0.132 | - | 1.440 | 3.000 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N6/N80 | V 90º msi | Faja | 0.123 | - | 1.250 | 1.440 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N6/N80 | V 90º msi | Triangular Der. | 0.115 | - | 0.000 | 1.250 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N6/N80 | V 180º mpi | Uniforme | 2.175 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N6/N80 | V 180º mpi | Triangular Izq. | 0.072 | - | 1.440 | 3.000 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N6/N80 | V 180º mpi | Faja | 0.067 | - | 1.250 | 1.440 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N6/N80 | V 180º mpi | Triangular Der. | 0.063 | - | 0.000 | 1.250 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N6/N80 | V 180º msi | Faja | 0.841 | - | 1.250 | 1.440 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N6/N80 | V 180º msi | Triangular Izq. | 0.900 | - | 1.440 | 3.000 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N6/N80 | V 180º msi | Uniforme | 0.450 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N6/N80 | V 180º msi | Triangular Der. | 0.781 | - | 0.000 | 1.250 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N6/N80 | V 270º mpi | Faja | 0.874 | - | 1.250 | 1.440 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N6/N80 | V 270º mpi | Triangular Izq. | 0.936 | - | 1.440 | 3.000 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N6/N80 | V 270º mpi | Uniforme | 1.450 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N6/N80 | V 270º mpi | Triangular Der. | 0.813 | - | 0.000 | 1.250 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N6/N80 | V 270º msi | Triangular Der. | 0.115 | - | 0.000 | 1.250 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N6/N80 | V 270º msi | Triangular Izq. | 0.132 | - | 1.440 | 3.000 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N6/N80 | V 270º msi | Faja | 0.123 | - | 1.250 | 1.440 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N6/N80 | V 270º msi | Uniforme | 0.225 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N80/N8 | Carga permanente | Uniforme | 0.379 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N80/N8 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Uniforme | 1.850 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N80/N8 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Uniforme | 1.850 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N80/N8 | V oº mpi | Uniforme | 2.175 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N80/N8 | V oº mpi | Uniforme | 1.525 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N80/N8 | V 0º msi | Uniforme | 0.200 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N80/N8 | V 0º msi | Uniforme | 0.450 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N80/N8 | V 90º mpi | Uniforme | 1.975 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N80/N8 | V 90º mpi | Uniforme | 0.125 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N80/N8 | V 90º msi | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N80/N8 | V 90º msi | Uniforme | 0.275 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N80/N8 | V 180º mpi | Uniforme | 2.175 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N80/N8 | V 180º mpi | Uniforme | 0.150 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N80/N8 | V 180º msi | Uniforme | 1.875 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N80/N8 | V 180º msi | Uniforme | 0.450 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N80/N8 | V 270º mpi | Uniforme | 1.450 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N80/N8 | V 270º mpi | Uniforme | 1.950 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N80/N8 | V 270º msi | Uniforme | 0.275 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N80/N8 | V 270º msi | Uniforme | 0.225 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N89/N72 | Carga permanente | Uniforme | 0.379 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N89/N72 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Trapezoidal | 2.812 | 1.850 | 1.690 | 3.250 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N89/N72 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Faja | 2.758 | - | 1.500 | 1.690 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N89/N72 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Trapezoidal | 1.850 | 2.704 | 0.000 | 1.500 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N89/N72 | V oº mpi | Trapezoidal | 2.318 | 1.525 | 1.690 | 3.250 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N89/N72 | V oº mpi | Faja | 2.273 | - | 1.500 | 1.690 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N89/N72 | V oº mpi | Trapezoidal | 1.525 | 2.229 | 0.000 | 1.500 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N89/N72 | V 0º msi | Trapezoidal | 0.200 | 0.292 | 0.000 | 1.500 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N89/N72 | V 0º msi | Faja | 0.298 | - | 1.500 | 1.690 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N89/N72 | V 0º msi | Trapezoidal | 0.304 | 0.200 | 1.690 | 3.250 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N89/N72 | V 90º mpi | Trapezoidal | 1.975 | 2.887 | 0.000 | 1.500 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N89/N72 | V 90º mpi | Faja | 2.944 | - | 1.500 | 1.690 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N89/N72 | V 90º mpi | Trapezoidal | 3.002 | 1.975 | 1.690 | 3.250 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N89/N72 | V 90º msi | Trapezoidal | 0.418 | 0.275 | 1.690 | 3.250 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N89/N72 | V 90º msi | Faja | 0.410 | - | 1.500 | 1.690 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N89/N72 | V 90º msi | Trapezoidal | 0.275 | 0.402 | 0.000 | 1.500 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N89/N72 | V 180º mpi | Trapezoidal | 0.228 | 0.150 | 1.690 | 3.250 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N89/N72 | V 180º mpi | Faja | 0.224 | - | 1.500 | 1.690 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N89/N72 | V 180º mpi | Trapezoidal | 0.150 | 0.219 | 0.000 | 1.500 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N89/N72 | V 180º msi | Trapezoidal | 2.850 | 1.875 | 1.690 | 3.250 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N89/N72 | V 180º msi | Faja | 2.795 | - | 1.500 | 1.690 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N89/N72 | V 180º msi | Trapezoidal | 1.875 | 2.740 | 0.000 | 1.500 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N89/N72 | V 270º mpi | Trapezoidal | 1.950 | 2.850 | 0.000 | 1.500 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N89/N72 | V 270º mpi | Faja | 2.907 | - | 1.500 | 1.690 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N89/N72 | V 270º mpi | Trapezoidal | 2.964 | 1.950 | 1.690 | 3.250 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N89/N72 | V 270º msi | Trapezoidal | 0.418 | 0.275 | 1.690 | 3.250 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N89/N72 | V 270º msi | Faja | 0.410 | - | 1.500 | 1.690 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N89/N72 | V 270º msi | Trapezoidal | 0.275 | 0.402 | 0.000 | 1.500 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N72/N71 | Carga permanente | Uniforme | 0.379 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N72/N71 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Uniforme | 3.700 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N72/N71 | V oº mpi | Uniforme | 3.050 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N72/N71 | V 0º msi | Uniforme | 0.400 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N72/N71 | V 90º mpi | Uniforme | 3.950 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N72/N71 | V 90º msi | Uniforme | 0.550 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N72/N71 | V 180º mpi | Uniforme | 0.300 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N72/N71 | V 180º msi | Uniforme | 3.750 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N72/N71 | V 270º mpi | Uniforme | 3.900 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N72/N71 | V 270º msi | Uniforme | 0.550 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N100/N63 | Carga permanente | Uniforme | 0.379 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N100/N63 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Uniforme | 3.700 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N100/N63 | V oº mpi | Uniforme | 3.050 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N100/N63 | V 0º msi | Uniforme | 0.400 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N100/N63 | V 90º mpi | Uniforme | 3.950 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N100/N63 | V 90º msi | Uniforme | 0.550 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N100/N63 | V 180º mpi | Uniforme | 0.300 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N100/N63 | V 180º msi | Uniforme | 3.750 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N100/N63 | V 270º mpi | Uniforme | 3.900 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N100/N63 | V 270º msi | Uniforme | 0.550 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N63/N62 | Carga permanente | Uniforme | 0.379 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N63/N62 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Uniforme | 3.700 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N63/N62 | V oº mpi | Uniforme | 3.050 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N63/N62 | V 0º msi | Uniforme | 0.400 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N63/N62 | V 90º mpi | Uniforme | 3.950 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N63/N62 | V 90º msi | Uniforme | 0.550 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N63/N62 | V 180º mpi | Uniforme | 0.300 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N63/N62 | V 180º msi | Uniforme | 3.750 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N63/N62 | V 270º mpi | Uniforme | 3.900 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N63/N62 | V 270º msi | Uniforme | 0.550 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N99/N54 | Carga permanente | Uniforme | 0.379 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N99/N54 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Uniforme | 3.700 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N99/N54 | V oº mpi | Uniforme | 3.050 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N99/N54 | V 0º msi | Uniforme | 0.400 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N99/N54 | V 90º mpi | Uniforme | 3.950 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N99/N54 | V 90º msi | Uniforme | 0.550 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N99/N54 | V 180º mpi | Uniforme | 0.300 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N99/N54 | V 180º msi | Uniforme | 3.750 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N99/N54 | V 270º mpi | Uniforme | 3.900 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N99/N54 | V 270º msi | Uniforme | 0.550 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N54/N53 | Carga permanente | Uniforme | 0.379 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N54/N53 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Uniforme | 3.700 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N54/N53 | V oº mpi | Uniforme | 3.050 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N54/N53 | V 0º msi | Uniforme | 0.400 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N54/N53 | V 90º mpi | Uniforme | 3.950 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N54/N53 | V 90º msi | Uniforme | 0.550 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N54/N53 | V 180º mpi | Uniforme | 0.300 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N54/N53 | V 180º msi | Uniforme | 3.750 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N54/N53 | V 270º mpi | Uniforme | 3.900 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N54/N53 | V 270º msi | Uniforme | 0.550 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N98/N45 | Carga permanente | Uniforme | 0.379 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N98/N45 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Uniforme | 3.700 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N98/N45 | V oº mpi | Uniforme | 3.050 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N98/N45 | V 0º msi | Uniforme | 0.400 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N98/N45 | V 90º mpi | Uniforme | 3.950 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N98/N45 | V 90º msi | Uniforme | 0.550 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N98/N45 | V 180º mpi | Uniforme | 0.300 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N98/N45 | V 180º msi | Uniforme | 3.750 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N98/N45 | V 270º mpi | Uniforme | 3.900 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N98/N45 | V 270º msi | Uniforme | 0.550 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N45/N44 | Carga permanente | Uniforme | 0.379 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N45/N44 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Uniforme | 3.700 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N45/N44 | V oº mpi | Uniforme | 3.050 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N45/N44 | V 0º msi | Uniforme | 0.400 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N45/N44 | V 90º mpi | Uniforme | 3.950 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N45/N44 | V 90º msi | Uniforme | 0.550 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N45/N44 | V 180º mpi | Uniforme | 0.300 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N45/N44 | V 180º msi | Uniforme | 3.750 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N45/N44 | V 270º mpi | Uniforme | 3.900 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N45/N44 | V 270º msi | Uniforme | 0.550 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N97/N36 | Carga permanente | Uniforme | 0.379 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N97/N36 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Uniforme | 3.700 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N97/N36 | V oº mpi | Uniforme | 3.050 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N97/N36 | V 0º msi | Uniforme | 0.400 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N97/N36 | V 90º mpi | Uniforme | 3.950 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N97/N36 | V 90º msi | Uniforme | 0.550 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N97/N36 | V 180º mpi | Uniforme | 0.300 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N97/N36 | V 180º msi | Uniforme | 3.750 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N97/N36 | V 270º mpi | Uniforme | 3.900 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N97/N36 | V 270º msi | Uniforme | 0.550 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N36/N35 | Carga permanente | Uniforme | 0.379 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N36/N35 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Uniforme | 3.700 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N36/N35 | V oº mpi | Uniforme | 3.050 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N36/N35 | V 0º msi | Uniforme | 0.400 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N36/N35 | V 90º mpi | Uniforme | 3.950 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N36/N35 | V 90º msi | Uniforme | 0.550 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N36/N35 | V 180º mpi | Uniforme | 0.300 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N36/N35 | V 180º msi | Uniforme | 3.750 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N36/N35 | V 270º mpi | Uniforme | 3.900 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N36/N35 | V 270º msi | Uniforme | 0.550 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N96/N27 | Carga permanente | Uniforme | 0.379 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N96/N27 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Uniforme | 3.700 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N96/N27 | V oº mpi | Uniforme | 3.050 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N96/N27 | V 0º msi | Uniforme | 0.400 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N96/N27 | V 90º mpi | Uniforme | 3.950 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N96/N27 | V 90º msi | Uniforme | 0.550 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N96/N27 | V 180º mpi | Uniforme | 0.300 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N96/N27 | V 180º msi | Uniforme | 3.750 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N96/N27 | V 270º mpi | Uniforme | 3.900 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N96/N27 | V 270º msi | Uniforme | 0.550 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N27/N26 | Carga permanente | Uniforme | 0.379 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N27/N26 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Uniforme | 3.700 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N27/N26 | V oº mpi | Uniforme | 3.050 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N27/N26 | V 0º msi | Uniforme | 0.400 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N27/N26 | V 90º mpi | Uniforme | 3.950 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N27/N26 | V 90º msi | Uniforme | 0.550 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N27/N26 | V 180º mpi | Uniforme | 0.300 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N27/N26 | V 180º msi | Uniforme | 3.750 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N27/N26 | V 270º mpi | Uniforme | 3.900 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N27/N26 | V 270º msi | Uniforme | 0.550 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N86/N18 | Carga permanente | Uniforme | 0.379 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N86/N18 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Trapezoidal | 2.751 | 1.850 | 2.314 | 4.750 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N86/N18 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Faja | 2.739 | - | 2.250 | 2.314 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N86/N18 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Trapezoidal | 1.947 | 2.726 | 0.250 | 2.250 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N86/N18 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Faja | 1.899 | - | 0.000 | 0.250 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N86/N18 | V oº mpi | Trapezoidal | 2.268 | 1.525 | 2.314 | 4.750 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N86/N18 | V oº mpi | Faja | 2.258 | - | 2.250 | 2.314 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N86/N18 | V oº mpi | Trapezoidal | 1.605 | 2.247 | 0.250 | 2.250 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N86/N18 | V oº mpi | Faja | 1.565 | - | 0.000 | 0.250 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N86/N18 | V 0º msi | Faja | 0.205 | - | 0.000 | 0.250 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N86/N18 | V 0º msi | Trapezoidal | 0.211 | 0.295 | 0.250 | 2.250 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N86/N18 | V 0º msi | Faja | 0.296 | - | 2.250 | 2.314 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N86/N18 | V 0º msi | Trapezoidal | 0.297 | 0.200 | 2.314 | 4.750 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N86/N18 | V 90º mpi | Faja | 2.027 | - | 0.000 | 0.250 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N86/N18 | V 90º mpi | Trapezoidal | 2.079 | 2.911 | 0.250 | 2.250 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N86/N18 | V 90º mpi | Faja | 2.924 | - | 2.250 | 2.314 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N86/N18 | V 90º mpi | Trapezoidal | 2.937 | 1.975 | 2.314 | 4.750 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N86/N18 | V 90º msi | Trapezoidal | 0.409 | 0.275 | 2.314 | 4.750 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N86/N18 | V 90º msi | Faja | 0.407 | - | 2.250 | 2.314 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N86/N18 | V 90º msi | Trapezoidal | 0.289 | 0.405 | 0.250 | 2.250 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N86/N18 | V 90º msi | Faja | 0.282 | - | 0.000 | 0.250 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N86/N18 | V 180º mpi | Trapezoidal | 0.223 | 0.150 | 2.314 | 4.750 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N86/N18 | V 180º mpi | Faja | 0.222 | - | 2.250 | 2.314 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N86/N18 | V 180º mpi | Trapezoidal | 0.158 | 0.221 | 0.250 | 2.250 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N86/N18 | V 180º mpi | Faja | 0.154 | - | 0.000 | 0.250 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N86/N18 | V 180º msi | Trapezoidal | 2.788 | 1.875 | 2.314 | 4.750 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N86/N18 | V 180º msi | Faja | 2.776 | - | 2.250 | 2.314 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N86/N18 | V 180º msi | Trapezoidal | 1.974 | 2.763 | 0.250 | 2.250 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N86/N18 | V 180º msi | Faja | 1.924 | - | 0.000 | 0.250 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N86/N18 | V 270º mpi | Faja | 2.001 | - | 0.000 | 0.250 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N86/N18 | V 270º mpi | Trapezoidal | 2.053 | 2.874 | 0.250 | 2.250 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N86/N18 | V 270º mpi | Faja | 2.887 | - | 2.250 | 2.314 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N86/N18 | V 270º mpi | Trapezoidal | 2.900 | 1.950 | 2.314 | 4.750 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N86/N18 | V 270º msi | Trapezoidal | 0.409 | 0.275 | 2.314 | 4.750 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N86/N18 | V 270º msi | Faja | 0.407 | - | 2.250 | 2.314 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N86/N18 | V 270º msi | Trapezoidal | 0.289 | 0.405 | 0.250 | 2.250 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N86/N18 | V 270º msi | Faja | 0.282 | - | 0.000 | 0.250 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N18/N17 | Carga permanente | Uniforme | 0.379 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N18/N17 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Uniforme | 3.700 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N18/N17 | V oº mpi | Uniforme | 3.050 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N18/N17 | V 0º msi | Uniforme | 0.400 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N18/N17 | V 90º mpi | Uniforme | 3.950 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N18/N17 | V 90º msi | Uniforme | 0.550 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N18/N17 | V 180º mpi | Uniforme | 0.300 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N18/N17 | V 180º msi | Uniforme | 3.750 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N18/N17 | V 270º mpi | Uniforme | 3.900 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N18/N17 | V 270º msi | Uniforme | 0.550 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N87/N9 | Carga permanente | Uniforme | 0.379 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N87/N9 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Triangular Izq. | 0.949 | - | 2.564 | 5.000 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N87/N9 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Faja | 0.937 | - | 2.500 | 2.564 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N87/N9 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Triangular Der. | 0.925 | - | 0.000 | 2.500 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N87/N9 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Uniforme | 1.850 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N87/N9 | V oº mpi | Faja | 0.772 | - | 2.500 | 2.564 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N87/N9 | V oº mpi | Triangular Der. | 0.762 | - | 0.000 | 2.500 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N87/N9 | V oº mpi | Triangular Izq. | 0.782 | - | 2.564 | 5.000 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N87/N9 | V oº mpi | Uniforme | 2.175 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N87/N9 | V 0º msi | Uniforme | 0.450 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N87/N9 | V 0º msi | Triangular Der. | 0.100 | - | 0.000 | 2.500 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N87/N9 | V 0º msi | Faja | 0.101 | - | 2.500 | 2.564 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N87/N9 | V 0º msi | Triangular Izq. | 0.103 | - | 2.564 | 5.000 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N87/N9 | V 90º mpi | Triangular Der. | 0.987 | - | 0.000 | 2.500 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N87/N9 | V 90º mpi | Faja | 1.000 | - | 2.500 | 2.564 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N87/N9 | V 90º mpi | Triangular Izq. | 1.013 | - | 2.564 | 5.000 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N87/N9 | V 90º mpi | Uniforme | 1.450 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N87/N9 | V 90º msi | Uniforme | 0.525 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | 0.000 |
| N87/N9 | V 90º msi | Faja | 0.139 | - | 2.500 | 2.564 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N87/N9 | V 90º msi | Triangular Der. | 0.137 | - | 0.000 | 2.500 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N87/N9 | V 90º msi | Triangular Izq. | 0.141 | - | 2.564 | 5.000 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N87/N9 | V 180º mpi | Triangular Izq. | 0.077 | - | 2.564 | 5.000 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N87/N9 | V 180º mpi | Faja | 0.076 | - | 2.500 | 2.564 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N87/N9 | V 180º mpi | Triangular Der. | 0.075 | - | 0.000 | 2.500 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N87/N9 | V 180º mpi | Uniforme | 2.175 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N87/N9 | V 180º msi | Faja | 0.950 | - | 2.500 | 2.564 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N87/N9 | V 180º msi | Triangular Izq. | 0.962 | - | 2.564 | 5.000 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N87/N9 | V 180º msi | Triangular Der. | 0.937 | - | 0.000 | 2.500 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N87/N9 | V 180º msi | Uniforme | 0.450 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N87/N9 | V 270º mpi | Triangular Der. | 0.975 | - | 0.000 | 2.500 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N87/N9 | V 270º mpi | Triangular Izq. | 1.000 | - | 2.564 | 5.000 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N87/N9 | V 270º mpi | Uniforme | 0.125 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | 0.000 |
| N87/N9 | V 270º mpi | Faja | 0.987 | - | 2.500 | 2.564 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N87/N9 | V 270º msi | Faja | 0.139 | - | 2.500 | 2.564 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N87/N9 | V 270º msi | Triangular Izq. | 0.141 | - | 2.564 | 5.000 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N87/N9 | V 270º msi | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | 0.000 |
| N87/N9 | V 270º msi | Triangular Der. | 0.137 | - | 0.000 | 2.500 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N9/N7 | Carga permanente | Uniforme | 0.379 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N9/N7 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Uniforme | 1.850 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N9/N7 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Uniforme | 1.850 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N9/N7 | V oº mpi | Uniforme | 2.175 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N9/N7 | V oº mpi | Uniforme | 1.525 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N9/N7 | V 0º msi | Uniforme | 0.200 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N9/N7 | V 0º msi | Uniforme | 0.450 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N9/N7 | V 90º mpi | Uniforme | 1.450 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N9/N7 | V 90º mpi | Uniforme | 1.975 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N9/N7 | V 90º msi | Uniforme | 0.275 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N9/N7 | V 90º msi | Uniforme | 0.525 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | 0.000 |
| N9/N7 | V 180º mpi | Uniforme | 2.175 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N9/N7 | V 180º mpi | Uniforme | 0.150 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N9/N7 | V 180º msi | Uniforme | 0.450 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N9/N7 | V 180º msi | Uniforme | 1.875 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N9/N7 | V 270º mpi | Uniforme | 0.125 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | 0.000 |
| N9/N7 | V 270º mpi | Uniforme | 1.950 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N9/N7 | V 270º msi | Uniforme | 0.275 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N9/N7 | V 270º msi | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | 0.000 |
| N104/N3 | Carga permanente | Uniforme | 0.379 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N104/N3 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Uniforme | 3.700 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N104/N3 | V oº mpi | Uniforme | 4.350 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N104/N3 | V 0º msi | Uniforme | 0.900 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N104/N3 | V 90º mpi | Uniforme | 2.900 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N104/N3 | V 90º msi | Uniforme | 1.050 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | 0.000 |
| N104/N3 | V 180º mpi | Uniforme | 4.350 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N104/N3 | V 180º msi | Uniforme | 0.900 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N104/N3 | V 270º mpi | Uniforme | 0.250 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | 0.000 |
| N104/N3 | V 270º msi | Uniforme | 3.600 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | 0.000 |
| N3/N4 | Carga permanente | Uniforme | 0.379 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N3/N4 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Uniforme | 3.700 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N3/N4 | V oº mpi | Uniforme | 4.350 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N3/N4 | V 0º msi | Uniforme | 0.900 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N3/N4 | V 90º mpi | Uniforme | 2.900 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N3/N4 | V 90º msi | Uniforme | 1.050 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | 0.000 |
| N3/N4 | V 180º mpi | Uniforme | 4.350 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N3/N4 | V 180º msi | Uniforme | 0.900 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N3/N4 | V 270º mpi | Uniforme | 0.250 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | 0.000 |
| N3/N4 | V 270º msi | Uniforme | 3.600 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | 0.000 |
| N105/N13 | Carga permanente | Uniforme | 0.379 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N105/N13 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Uniforme | 3.700 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N105/N13 | V oº mpi | Uniforme | 4.350 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N105/N13 | V 0º msi | Uniforme | 0.900 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N105/N13 | V 90º mpi | Uniforme | 2.900 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N105/N13 | V 90º msi | Uniforme | 1.050 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | 0.000 |
| N105/N13 | V 180º mpi | Uniforme | 4.350 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N105/N13 | V 180º msi | Uniforme | 0.900 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N105/N13 | V 270º mpi | Uniforme | 0.250 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | 0.000 |
| N105/N13 | V 270º msi | Uniforme | 3.600 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | 0.000 |
| N13/N12 | Carga permanente | Uniforme | 0.379 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N13/N12 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Uniforme | 3.700 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N13/N12 | V oº mpi | Uniforme | 4.350 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N13/N12 | V 0º msi | Uniforme | 0.900 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N13/N12 | V 90º mpi | Uniforme | 2.900 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N13/N12 | V 90º msi | Uniforme | 1.050 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | 0.000 |
| N13/N12 | V 180º mpi | Uniforme | 4.350 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N13/N12 | V 180º msi | Uniforme | 0.900 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N13/N12 | V 270º mpi | Uniforme | 0.250 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | 0.000 |
| N13/N12 | V 270º msi | Uniforme | 3.600 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | 0.000 |
| N106/N11 | Carga permanente | Uniforme | 0.379 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N106/N11 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Uniforme | 3.700 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N106/N11 | V oº mpi | Uniforme | 4.350 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N106/N11 | V 0º msi | Uniforme | 0.900 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N106/N11 | V 90º mpi | Uniforme | 2.900 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N106/N11 | V 90º msi | Uniforme | 1.050 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | 0.000 |
| N106/N11 | V 180º mpi | Uniforme | 4.350 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N106/N11 | V 180º msi | Uniforme | 0.900 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N106/N11 | V 270º mpi | Uniforme | 0.250 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | 0.000 |
| N106/N11 | V 270º msi | Uniforme | 3.600 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | 0.000 |
| N11/N10 | Carga permanente | Uniforme | 0.379 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N11/N10 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Uniforme | 3.700 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N11/N10 | V oº mpi | Uniforme | 4.350 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N11/N10 | V 0º msi | Uniforme | 0.900 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N11/N10 | V 90º mpi | Uniforme | 2.900 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N11/N10 | V 90º msi | Uniforme | 1.050 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | 0.000 |
| N11/N10 | V 180º mpi | Uniforme | 4.350 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N11/N10 | V 180º msi | Uniforme | 0.900 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N11/N10 | V 270º mpi | Uniforme | 0.250 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | 0.000 |
| N11/N10 | V 270º msi | Uniforme | 3.600 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | 0.000 |
| N65/N67 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N67/N60 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N60/N63 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N11/N13 | Carga permanente | Uniforme | 0.181 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N13/N3 | Carga permanente | Uniforme | 0.181 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N3/N9 | Carga permanente | Uniforme | 0.181 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N20/N22 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N22/N15 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N15/N18 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N29/N31 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N31/N24 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N24/N27 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N38/N40 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N40/N33 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N33/N36 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N47/N49 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N49/N42 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N42/N45 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N56/N58 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N58/N51 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N51/N54 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N74/N76 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N76/N69 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N69/N72 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N72/N63 | Carga permanente | Uniforme | 0.181 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N63/N54 | Carga permanente | Uniforme | 0.181 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N54/N45 | Carga permanente | Uniforme | 0.181 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N45/N36 | Carga permanente | Uniforme | 0.181 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N36/N27 | Carga permanente | Uniforme | 0.181 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N27/N18 | Carga permanente | Uniforme | 0.181 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N107/N11 | Carga permanente | Uniforme | 0.181 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N5/N77 | Carga permanente | Uniforme | 0.379 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N5/N77 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Uniforme | 1.850 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N5/N77 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Triangular Der. | 0.771 | - | 0.000 | 1.250 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N5/N77 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Faja | 0.829 | - | 1.250 | 1.440 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N5/N77 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Triangular Izq. | 0.888 | - | 1.440 | 3.000 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N5/N77 | V oº mpi | Triangular Izq. | 0.072 | - | 1.440 | 3.000 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N5/N77 | V oº mpi | Faja | 0.067 | - | 1.250 | 1.440 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N5/N77 | V oº mpi | Uniforme | 2.175 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N5/N77 | V oº mpi | Triangular Der. | 0.062 | - | 0.000 | 1.250 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N5/N77 | V 0º msi | Uniforme | 0.450 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N5/N77 | V 0º msi | Triangular Izq. | 0.888 | - | 1.440 | 3.000 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N5/N77 | V 0º msi | Faja | 0.829 | - | 1.250 | 1.440 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N5/N77 | V 0º msi | Triangular Der. | 0.771 | - | 0.000 | 1.250 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N5/N77 | V 90º mpi | Uniforme | 0.125 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N5/N77 | V 90º mpi | Triangular Der. | 0.823 | - | 0.000 | 1.250 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N5/N77 | V 90º mpi | Triangular Izq. | 0.948 | - | 1.440 | 3.000 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N5/N77 | V 90º mpi | Faja | 0.885 | - | 1.250 | 1.440 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N5/N77 | V 90º msi | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N5/N77 | V 90º msi | Triangular Der. | 0.115 | - | 0.000 | 1.250 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N5/N77 | V 90º msi | Faja | 0.123 | - | 1.250 | 1.440 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N5/N77 | V 90º msi | Triangular Izq. | 0.132 | - | 1.440 | 3.000 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N5/N77 | V 180º mpi | Faja | 0.672 | - | 1.250 | 1.440 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N5/N77 | V 180º mpi | Triangular Der. | 0.625 | - | 0.000 | 1.250 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N5/N77 | V 180º mpi | Triangular Izq. | 0.720 | - | 1.440 | 3.000 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N5/N77 | V 180º mpi | Uniforme | 2.175 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N5/N77 | V 180º msi | Faja | 0.090 | - | 1.250 | 1.440 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N5/N77 | V 180º msi | Triangular Der. | 0.083 | - | 0.000 | 1.250 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N5/N77 | V 180º msi | Uniforme | 0.450 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N5/N77 | V 180º msi | Triangular Izq. | 0.096 | - | 1.440 | 3.000 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N5/N77 | V 270º mpi | Uniforme | 1.450 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N5/N77 | V 270º mpi | Faja | 0.874 | - | 1.250 | 1.440 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N5/N77 | V 270º mpi | Triangular Der. | 0.812 | - | 0.000 | 1.250 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N5/N77 | V 270º mpi | Triangular Izq. | 0.936 | - | 1.440 | 3.000 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N5/N77 | V 270º msi | Triangular Der. | 0.115 | - | 0.000 | 1.250 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N5/N77 | V 270º msi | Faja | 0.123 | - | 1.250 | 1.440 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N5/N77 | V 270º msi | Uniforme | 0.225 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N5/N77 | V 270º msi | Triangular Izq. | 0.132 | - | 1.440 | 3.000 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N77/N2 | Carga permanente | Uniforme | 0.379 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N77/N2 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Uniforme | 1.850 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N77/N2 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Uniforme | 1.850 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N77/N2 | V oº mpi | Uniforme | 0.150 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N77/N2 | V oº mpi | Uniforme | 2.175 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N77/N2 | V 0º msi | Uniforme | 0.450 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N77/N2 | V 0º msi | Uniforme | 1.850 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N77/N2 | V 90º mpi | Uniforme | 0.125 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N77/N2 | V 90º mpi | Uniforme | 1.975 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N77/N2 | V 90º msi | Uniforme | 0.275 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N77/N2 | V 90º msi | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N77/N2 | V 180º mpi | Uniforme | 2.175 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N77/N2 | V 180º mpi | Uniforme | 1.500 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N77/N2 | V 180º msi | Uniforme | 0.450 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N77/N2 | V 180º msi | Uniforme | 0.200 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N77/N2 | V 270º mpi | Uniforme | 1.950 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N77/N2 | V 270º mpi | Uniforme | 1.450 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N77/N2 | V 270º msi | Uniforme | 0.225 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N77/N2 | V 270º msi | Uniforme | 0.275 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N113/N114 | Carga permanente | Uniforme | 0.181 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N112/N113 | Carga permanente | Uniforme | 0.181 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N111/N112 | Carga permanente | Uniforme | 0.181 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N110/N111 | Carga permanente | Uniforme | 0.181 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N109/N110 | Carga permanente | Uniforme | 0.181 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N108/N109 | Carga permanente | Uniforme | 0.181 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N109/N65 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N110/N56 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N112/N38 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N113/N29 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N114/N20 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N111/N47 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N108/N74 | Carga permanente | Uniforme | 0.271 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N114/N107 | Carga permanente | Uniforme | 0.181 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N85/N107 | Carga permanente | Uniforme | 0.135 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N85/N107 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Trapezoidal | 1.181 | 0.621 | 0.000 | 3.349 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N85/N107 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Faja | 0.613 | - | 3.349 | 3.445 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N85/N107 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Trapezoidal | 0.637 | 1.243 | 3.445 | 7.071 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N85/N107 | V oº mpi | Trapezoidal | 0.049 | 0.101 | 3.349 | 7.071 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N85/N107 | V oº mpi | Trapezoidal | 0.096 | 0.050 | 0.000 | 3.349 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N85/N107 | V 0º msi | Trapezoidal | 0.637 | 1.243 | 3.445 | 7.071 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N85/N107 | V 0º msi | Faja | 0.613 | - | 3.349 | 3.445 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N85/N107 | V 0º msi | Trapezoidal | 1.181 | 0.621 | 0.000 | 3.349 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N85/N107 | V 90º mpi | Trapezoidal | 1.260 | 0.663 | 0.000 | 3.349 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N85/N107 | V 90º mpi | Faja | 0.655 | - | 3.349 | 3.445 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N85/N107 | V 90º mpi | Trapezoidal | 0.680 | 1.327 | 3.445 | 7.071 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N85/N107 | V 90º msi | Trapezoidal | 0.095 | 0.185 | 3.445 | 7.071 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N85/N107 | V 90º msi | Faja | 0.091 | - | 3.349 | 3.445 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N85/N107 | V 90º msi | Trapezoidal | 0.175 | 0.092 | 0.000 | 3.349 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N85/N107 | V 180º mpi | Trapezoidal | 0.957 | 0.504 | 0.000 | 3.349 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N85/N107 | V 180º mpi | Faja | 0.497 | - | 3.349 | 3.445 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N85/N107 | V 180º mpi | Trapezoidal | 0.517 | 1.008 | 3.445 | 7.071 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N85/N107 | V 180º msi | Trapezoidal | 0.065 | 0.134 | 3.349 | 7.071 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N85/N107 | V 180º msi | Trapezoidal | 0.128 | 0.067 | 0.000 | 3.349 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N85/N107 | V 270º mpi | Trapezoidal | 0.672 | 1.310 | 3.445 | 7.071 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N85/N107 | V 270º mpi | Faja | 0.647 | - | 3.349 | 3.445 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N85/N107 | V 270º mpi | Trapezoidal | 1.244 | 0.655 | 0.000 | 3.349 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N85/N107 | V 270º msi | Trapezoidal | 0.095 | 0.185 | 3.445 | 7.071 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N85/N107 | V 270º msi | Faja | 0.091 | - | 3.349 | 3.445 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N85/N107 | V 270º msi | Trapezoidal | 0.175 | 0.092 | 0.000 | 3.349 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N84/N114 | Carga permanente | Uniforme | 0.135 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N84/N114 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Faja | 1.308 | - | 0.000 | 0.345 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N84/N114 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Trapezoidal | 1.341 | 0.706 | 0.345 | 3.448 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N84/N114 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Trapezoidal | 0.653 | 1.341 | 3.537 | 6.897 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N84/N114 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Faja | 0.697 | - | 3.448 | 3.537 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N84/N114 | V oº mpi | Trapezoidal | 0.053 | 0.109 | 3.537 | 6.897 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N84/N114 | V oº mpi | Trapezoidal | 0.111 | 0.056 | 0.000 | 3.537 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N84/N114 | V 0º msi | Trapezoidal | 0.653 | 1.341 | 3.537 | 6.897 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N84/N114 | V 0º msi | Faja | 0.697 | - | 3.448 | 3.537 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N84/N114 | V 0º msi | Trapezoidal | 1.341 | 0.706 | 0.345 | 3.448 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N84/N114 | V 0º msi | Faja | 1.308 | - | 0.000 | 0.345 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N84/N114 | V 90º mpi | Faja | 1.396 | - | 0.000 | 0.345 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N84/N114 | V 90º mpi | Trapezoidal | 1.432 | 0.754 | 0.345 | 3.448 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N84/N114 | V 90º mpi | Faja | 0.744 | - | 3.448 | 3.537 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N84/N114 | V 90º mpi | Trapezoidal | 0.698 | 1.432 | 3.537 | 6.897 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N84/N114 | V 90º msi | Trapezoidal | 0.097 | 0.199 | 3.537 | 6.897 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N84/N114 | V 90º msi | Faja | 0.104 | - | 3.448 | 3.537 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N84/N114 | V 90º msi | Trapezoidal | 0.189 | 0.105 | 0.690 | 3.448 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N84/N114 | V 90º msi | Faja | 0.194 | - | 0.000 | 0.690 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N84/N114 | V 180º mpi | Faja | 1.060 | - | 0.000 | 0.345 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N84/N114 | V 180º mpi | Trapezoidal | 1.087 | 0.572 | 0.345 | 3.448 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N84/N114 | V 180º mpi | Faja | 0.565 | - | 3.448 | 3.537 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N84/N114 | V 180º mpi | Trapezoidal | 0.530 | 1.087 | 3.537 | 6.897 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N84/N114 | V 180º msi | Trapezoidal | 0.071 | 0.145 | 3.537 | 6.897 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N84/N114 | V 180º msi | Faja | 0.075 | - | 3.448 | 3.537 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N84/N114 | V 180º msi | Trapezoidal | 0.148 | 0.077 | 0.000 | 3.448 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N84/N114 | V 270º mpi | Trapezoidal | 0.689 | 1.414 | 3.537 | 6.897 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N84/N114 | V 270º mpi | Faja | 0.735 | - | 3.448 | 3.537 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N84/N114 | V 270º mpi | Trapezoidal | 1.414 | 0.744 | 0.345 | 3.448 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N84/N114 | V 270º mpi | Faja | 1.378 | - | 0.000 | 0.345 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N84/N114 | V 270º msi | Trapezoidal | 0.097 | 0.199 | 3.537 | 6.897 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N84/N114 | V 270º msi | Faja | 0.104 | - | 3.448 | 3.537 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N84/N114 | V 270º msi | Trapezoidal | 0.189 | 0.105 | 0.690 | 3.448 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N84/N114 | V 270º msi | Faja | 0.194 | - | 0.000 | 0.690 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N18/N9 | Carga permanente | Uniforme | 0.181 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N86/N9 | Carga permanente | Uniforme | 0.135 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N86/N9 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Trapezoidal | 0.637 | 1.243 | 3.445 | 7.071 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N86/N9 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Faja | 0.613 | - | 3.349 | 3.445 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N86/N9 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Trapezoidal | 1.181 | 0.621 | 0.000 | 3.349 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N86/N9 | V oº mpi | Trapezoidal | 0.525 | 1.024 | 3.445 | 7.071 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N86/N9 | V oº mpi | Faja | 0.506 | - | 3.349 | 3.445 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N86/N9 | V oº mpi | Trapezoidal | 0.973 | 0.512 | 0.000 | 3.349 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N86/N9 | V 0º msi | Trapezoidal | 0.128 | 0.067 | 0.000 | 3.349 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N86/N9 | V 0º msi | Trapezoidal | 0.065 | 0.134 | 3.349 | 7.071 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N86/N9 | V 90º mpi | Faja | 0.655 | - | 3.349 | 3.445 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N86/N9 | V 90º mpi | Trapezoidal | 0.680 | 1.327 | 3.445 | 7.071 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N86/N9 | V 90º mpi | Trapezoidal | 1.260 | 0.663 | 0.000 | 3.349 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N86/N9 | V 90º msi | Trapezoidal | 0.095 | 0.185 | 3.445 | 7.071 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N86/N9 | V 90º msi | Faja | 0.091 | - | 3.349 | 3.445 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N86/N9 | V 90º msi | Trapezoidal | 0.175 | 0.092 | 0.000 | 3.349 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N86/N9 | V 180º mpi | Trapezoidal | 0.049 | 0.101 | 3.349 | 7.071 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N86/N9 | V 180º mpi | Trapezoidal | 0.096 | 0.050 | 0.000 | 3.349 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N86/N9 | V 180º msi | Trapezoidal | 0.646 | 1.260 | 3.445 | 7.071 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N86/N9 | V 180º msi | Faja | 0.622 | - | 3.349 | 3.445 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N86/N9 | V 180º msi | Trapezoidal | 1.197 | 0.630 | 0.000 | 3.349 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N86/N9 | V 270º mpi | Trapezoidal | 1.244 | 0.655 | 0.000 | 3.349 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N86/N9 | V 270º mpi | Faja | 0.647 | - | 3.349 | 3.445 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N86/N9 | V 270º mpi | Trapezoidal | 0.672 | 1.310 | 3.445 | 7.071 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N86/N9 | V 270º msi | Trapezoidal | 0.095 | 0.185 | 3.445 | 7.071 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N86/N9 | V 270º msi | Faja | 0.091 | - | 3.349 | 3.445 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N86/N9 | V 270º msi | Trapezoidal | 0.175 | 0.092 | 0.000 | 3.349 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N87/N18 | Carga permanente | Uniforme | 0.135 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N87/N18 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Trapezoidal | 0.653 | 1.341 | 3.537 | 6.897 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N87/N18 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Faja | 0.697 | - | 3.448 | 3.537 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N87/N18 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Trapezoidal | 1.341 | 0.706 | 0.345 | 3.448 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N87/N18 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Faja | 1.308 | - | 0.000 | 0.345 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N87/N18 | V oº mpi | Trapezoidal | 0.539 | 1.106 | 3.537 | 6.897 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N87/N18 | V oº mpi | Faja | 0.574 | - | 3.448 | 3.537 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N87/N18 | V oº mpi | Faja | 1.078 | - | 0.000 | 0.345 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N87/N18 | V oº mpi | Trapezoidal | 1.106 | 0.582 | 0.345 | 3.448 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N87/N18 | V 0º msi | Trapezoidal | 0.071 | 0.145 | 3.537 | 6.897 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N87/N18 | V 0º msi | Faja | 0.075 | - | 3.448 | 3.537 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N87/N18 | V 0º msi | Trapezoidal | 0.148 | 0.077 | 0.000 | 3.448 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N87/N18 | V 90º mpi | Trapezoidal | 0.698 | 1.432 | 3.537 | 6.897 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N87/N18 | V 90º mpi | Faja | 0.744 | - | 3.448 | 3.537 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N87/N18 | V 90º mpi | Faja | 1.396 | - | 0.000 | 0.345 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N87/N18 | V 90º mpi | Trapezoidal | 1.432 | 0.754 | 0.345 | 3.448 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N87/N18 | V 90º msi | Trapezoidal | 0.097 | 0.199 | 3.537 | 6.897 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N87/N18 | V 90º msi | Faja | 0.104 | - | 3.448 | 3.537 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N87/N18 | V 90º msi | Faja | 0.194 | - | 0.000 | 0.690 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N87/N18 | V 90º msi | Trapezoidal | 0.189 | 0.105 | 0.690 | 3.448 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N87/N18 | V 180º mpi | Trapezoidal | 0.053 | 0.109 | 3.537 | 6.897 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N87/N18 | V 180º mpi | Trapezoidal | 0.111 | 0.056 | 0.000 | 3.537 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N87/N18 | V 180º msi | Trapezoidal | 0.662 | 1.359 | 3.537 | 6.897 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N87/N18 | V 180º msi | Faja | 0.706 | - | 3.448 | 3.537 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N87/N18 | V 180º msi | Faja | 1.325 | - | 0.000 | 0.345 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N87/N18 | V 180º msi | Trapezoidal | 1.359 | 0.715 | 0.345 | 3.448 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N87/N18 | V 270º mpi | Faja | 1.378 | - | 0.000 | 0.345 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N87/N18 | V 270º mpi | Trapezoidal | 1.414 | 0.744 | 0.345 | 3.448 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N87/N18 | V 270º mpi | Faja | 0.735 | - | 3.448 | 3.537 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N87/N18 | V 270º mpi | Trapezoidal | 0.689 | 1.414 | 3.537 | 6.897 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N87/N18 | V 270º msi | Trapezoidal | 0.097 | 0.199 | 3.537 | 6.897 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N87/N18 | V 270º msi | Faja | 0.104 | - | 3.448 | 3.537 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N87/N18 | V 270º msi | Trapezoidal | 0.189 | 0.105 | 0.690 | 3.448 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N87/N18 | V 270º msi | Faja | 0.194 | - | 0.000 | 0.690 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N77/N108 | Carga permanente | Uniforme | 0.181 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N5/N108 | Carga permanente | Uniforme | 0.135 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N5/N108 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Trapezoidal | 0.859 | 0.501 | 0.000 | 2.485 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N5/N108 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Faja | 0.474 | - | 2.485 | 2.862 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N5/N108 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Trapezoidal | 0.484 | 0.931 | 2.862 | 5.963 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N5/N108 | V oº mpi | Trapezoidal | 0.036 | 0.075 | 2.485 | 5.963 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N5/N108 | V oº mpi | Trapezoidal | 0.070 | 0.041 | 0.000 | 2.485 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N5/N108 | V 0º msi | Trapezoidal | 0.484 | 0.931 | 2.862 | 5.963 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N5/N108 | V 0º msi | Faja | 0.474 | - | 2.485 | 2.862 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N5/N108 | V 0º msi | Trapezoidal | 0.859 | 0.501 | 0.000 | 2.485 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N5/N108 | V 90º mpi | Trapezoidal | 0.917 | 0.535 | 0.000 | 2.485 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N5/N108 | V 90º mpi | Faja | 0.506 | - | 2.485 | 2.862 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N5/N108 | V 90º mpi | Trapezoidal | 0.517 | 0.994 | 2.862 | 5.963 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N5/N108 | V 90º msi | Trapezoidal | 0.072 | 0.138 | 2.862 | 5.963 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N5/N108 | V 90º msi | Faja | 0.070 | - | 2.485 | 2.862 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N5/N108 | V 90º msi | Trapezoidal | 0.128 | 0.074 | 0.000 | 2.485 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N5/N108 | V 180º mpi | Trapezoidal | 0.697 | 0.406 | 0.000 | 2.485 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N5/N108 | V 180º mpi | Faja | 0.384 | - | 2.485 | 2.862 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N5/N108 | V 180º mpi | Trapezoidal | 0.392 | 0.755 | 2.862 | 5.963 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N5/N108 | V 180º msi | Trapezoidal | 0.048 | 0.100 | 2.485 | 5.963 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N5/N108 | V 180º msi | Trapezoidal | 0.093 | 0.054 | 0.000 | 2.485 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N5/N108 | V 270º mpi | Trapezoidal | 0.510 | 0.981 | 2.862 | 5.963 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N5/N108 | V 270º mpi | Faja | 0.500 | - | 2.485 | 2.862 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N5/N108 | V 270º mpi | Trapezoidal | 0.906 | 0.528 | 0.000 | 2.485 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N5/N108 | V 270º msi | Trapezoidal | 0.072 | 0.138 | 2.862 | 5.963 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N5/N108 | V 270º msi | Faja | 0.070 | - | 2.485 | 2.862 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N5/N108 | V 270º msi | Trapezoidal | 0.128 | 0.074 | 0.000 | 2.485 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N88/N77 | Carga permanente | Uniforme | 0.135 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N88/N77 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Faja | 0.991 | - | 0.000 | 0.449 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N88/N77 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Trapezoidal | 1.031 | 0.601 | 0.449 | 2.691 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N88/N77 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Trapezoidal | 0.495 | 1.031 | 3.032 | 5.831 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N88/N77 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Faja | 0.569 | - | 2.691 | 3.032 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N88/N77 | V oº mpi | Trapezoidal | 0.040 | 0.084 | 3.032 | 5.831 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N88/N77 | V oº mpi | Trapezoidal | 0.086 | 0.044 | 0.000 | 3.032 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N88/N77 | V 0º msi | Trapezoidal | 0.495 | 1.031 | 3.032 | 5.831 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N88/N77 | V 0º msi | Faja | 0.569 | - | 2.691 | 3.032 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N88/N77 | V 0º msi | Trapezoidal | 1.031 | 0.601 | 0.449 | 2.691 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N88/N77 | V 0º msi | Faja | 0.991 | - | 0.000 | 0.449 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N88/N77 | V 90º mpi | Faja | 1.058 | - | 0.000 | 0.449 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N88/N77 | V 90º mpi | Trapezoidal | 1.101 | 0.642 | 0.449 | 2.691 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N88/N77 | V 90º mpi | Faja | 0.607 | - | 2.691 | 3.032 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N88/N77 | V 90º mpi | Trapezoidal | 0.528 | 1.101 | 3.032 | 5.831 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N88/N77 | V 90º msi | Trapezoidal | 0.074 | 0.153 | 3.032 | 5.831 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N88/N77 | V 90º msi | Faja | 0.085 | - | 2.691 | 3.032 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N88/N77 | V 90º msi | Trapezoidal | 0.158 | 0.090 | 0.000 | 2.691 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N88/N77 | V 180º mpi | Trapezoidal | 0.401 | 0.836 | 3.032 | 5.831 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N88/N77 | V 180º mpi | Faja | 0.461 | - | 2.691 | 3.032 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N88/N77 | V 180º mpi | Trapezoidal | 0.836 | 0.488 | 0.449 | 2.691 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N88/N77 | V 180º mpi | Faja | 0.804 | - | 0.000 | 0.449 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N88/N77 | V 180º msi | Trapezoidal | 0.054 | 0.111 | 3.032 | 5.831 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N88/N77 | V 180º msi | Faja | 0.061 | - | 2.691 | 3.032 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N88/N77 | V 180º msi | Trapezoidal | 0.115 | 0.066 | 0.000 | 2.691 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N88/N77 | V 270º mpi | Faja | 1.045 | - | 0.000 | 0.449 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N88/N77 | V 270º mpi | Trapezoidal | 1.087 | 0.634 | 0.449 | 2.691 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N88/N77 | V 270º mpi | Faja | 0.600 | - | 2.691 | 3.032 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N88/N77 | V 270º mpi | Trapezoidal | 0.522 | 1.087 | 3.032 | 5.831 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N88/N77 | V 270º msi | Trapezoidal | 0.074 | 0.153 | 3.032 | 5.831 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N88/N77 | V 270º msi | Faja | 0.085 | - | 2.691 | 3.032 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N88/N77 | V 270º msi | Trapezoidal | 0.158 | 0.090 | 0.000 | 2.691 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N80/N72 | Carga permanente | Uniforme | 0.181 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N6/N72 | Carga permanente | Uniforme | 0.135 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N6/N72 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Trapezoidal | 0.484 | 0.931 | 2.862 | 5.963 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N6/N72 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Faja | 0.474 | - | 2.485 | 2.862 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N6/N72 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Trapezoidal | 0.859 | 0.501 | 0.000 | 2.485 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N6/N72 | V oº mpi | Trapezoidal | 0.399 | 0.767 | 2.862 | 5.963 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N6/N72 | V oº mpi | Faja | 0.391 | - | 2.485 | 2.862 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N6/N72 | V oº mpi | Trapezoidal | 0.708 | 0.413 | 0.000 | 2.485 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N6/N72 | V 0º msi | Trapezoidal | 0.093 | 0.054 | 0.000 | 2.485 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N6/N72 | V 0º msi | Trapezoidal | 0.048 | 0.100 | 2.485 | 5.963 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N6/N72 | V 90º mpi | Faja | 0.506 | - | 2.485 | 2.862 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N6/N72 | V 90º mpi | Trapezoidal | 0.517 | 0.994 | 2.862 | 5.963 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N6/N72 | V 90º mpi | Trapezoidal | 0.917 | 0.535 | 0.000 | 2.485 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N6/N72 | V 90º msi | Trapezoidal | 0.072 | 0.138 | 2.862 | 5.963 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N6/N72 | V 90º msi | Faja | 0.070 | - | 2.485 | 2.862 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N6/N72 | V 90º msi | Trapezoidal | 0.128 | 0.074 | 0.000 | 2.485 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N6/N72 | V 180º mpi | Trapezoidal | 0.036 | 0.075 | 2.485 | 5.963 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N6/N72 | V 180º mpi | Trapezoidal | 0.070 | 0.041 | 0.000 | 2.485 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N6/N72 | V 180º msi | Trapezoidal | 0.490 | 0.943 | 2.862 | 5.963 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N6/N72 | V 180º msi | Faja | 0.480 | - | 2.485 | 2.862 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N6/N72 | V 180º msi | Trapezoidal | 0.871 | 0.508 | 0.000 | 2.485 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N6/N72 | V 270º mpi | Trapezoidal | 0.906 | 0.528 | 0.000 | 2.485 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N6/N72 | V 270º mpi | Faja | 0.500 | - | 2.485 | 2.862 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N6/N72 | V 270º mpi | Trapezoidal | 0.510 | 0.981 | 2.862 | 5.963 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N6/N72 | V 270º msi | Trapezoidal | 0.072 | 0.138 | 2.862 | 5.963 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N6/N72 | V 270º msi | Faja | 0.070 | - | 2.485 | 2.862 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N6/N72 | V 270º msi | Trapezoidal | 0.128 | 0.074 | 0.000 | 2.485 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N89/N80 | Carga permanente | Uniforme | 0.135 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N89/N80 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Trapezoidal | 0.495 | 1.031 | 3.032 | 5.831 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N89/N80 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Faja | 0.569 | - | 2.691 | 3.032 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N89/N80 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Trapezoidal | 1.031 | 0.601 | 0.449 | 2.691 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N89/N80 | PESO PROPIO CERRAMIENTO FACHADA | Faja | 0.991 | - | 0.000 | 0.449 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N89/N80 | V oº mpi | Trapezoidal | 0.408 | 0.850 | 3.032 | 5.831 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N89/N80 | V oº mpi | Faja | 0.469 | - | 2.691 | 3.032 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N89/N80 | V oº mpi | Faja | 0.817 | - | 0.000 | 0.449 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N89/N80 | V oº mpi | Trapezoidal | 0.850 | 0.496 | 0.449 | 2.691 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N89/N80 | V 0º msi | Trapezoidal | 0.054 | 0.111 | 3.032 | 5.831 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N89/N80 | V 0º msi | Faja | 0.061 | - | 2.691 | 3.032 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N89/N80 | V 0º msi | Trapezoidal | 0.115 | 0.066 | 0.000 | 2.691 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N89/N80 | V 90º mpi | Trapezoidal | 0.528 | 1.101 | 3.032 | 5.831 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N89/N80 | V 90º mpi | Faja | 0.607 | - | 2.691 | 3.032 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N89/N80 | V 90º mpi | Faja | 1.058 | - | 0.000 | 0.449 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N89/N80 | V 90º mpi | Trapezoidal | 1.101 | 0.642 | 0.449 | 2.691 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N89/N80 | V 90º msi | Trapezoidal | 0.074 | 0.153 | 3.032 | 5.831 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N89/N80 | V 90º msi | Faja | 0.085 | - | 2.691 | 3.032 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N89/N80 | V 90º msi | Trapezoidal | 0.158 | 0.090 | 0.000 | 2.691 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N89/N80 | V 180º mpi | Trapezoidal | 0.040 | 0.084 | 3.032 | 5.831 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N89/N80 | V 180º mpi | Trapezoidal | 0.086 | 0.044 | 0.000 | 3.032 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N89/N80 | V 180º msi | Trapezoidal | 0.502 | 1.045 | 3.032 | 5.831 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N89/N80 | V 180º msi | Faja | 0.577 | - | 2.691 | 3.032 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N89/N80 | V 180º msi | Faja | 1.005 | - | 0.000 | 0.449 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N89/N80 | V 180º msi | Trapezoidal | 1.045 | 0.610 | 0.449 | 2.691 | Globales | 0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N89/N80 | V 270º mpi | Faja | 1.045 | - | 0.000 | 0.449 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N89/N80 | V 270º mpi | Trapezoidal | 1.087 | 0.634 | 0.449 | 2.691 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N89/N80 | V 270º mpi | Faja | 0.600 | - | 2.691 | 3.032 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N89/N80 | V 270º mpi | Trapezoidal | 0.522 | 1.087 | 3.032 | 5.831 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N89/N80 | V 270º msi | Trapezoidal | 0.074 | 0.153 | 3.032 | 5.831 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N89/N80 | V 270º msi | Faja | 0.085 | - | 2.691 | 3.032 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N89/N80 | V 270º msi | Trapezoidal | 0.158 | 0.090 | 0.000 | 2.691 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N115/N29 | Carga permanente | Uniforme | 0.379 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N116/N24 | Carga permanente | Uniforme | 0.379 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N117/N31 | Carga permanente | Uniforme | 0.379 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |

- 3.- CIMENTACIÓN

- 3.1.- Elementos de cimentación aislados

- 3.1.1.- Descripción

| Referencias | Geometría | Armado |
| --- | --- | --- |
| N87 y N91 | Zapata rectangular centrada piramidal Ancho zapata X: 180.0 cm Ancho zapata Y: 260.0 cm Ancho pedestal X: 30.0 cm Ancho pedestal Y: 50.0 cm Canto borde: 25.0 cm Canto pedestal: 55.0 cm | Sup X: 11Ø12c/24 Sup Y: 7Ø12c/24 Inf X: 11Ø12c/24 Inf Y: 7Ø12c/24 |
| N86, N98, N99 y N100 | Zapata rectangular centrada piramidal Ancho zapata X: 250.0 cm Ancho zapata Y: 370.0 cm Ancho pedestal X: 30.0 cm Ancho pedestal Y: 50.0 cm Canto borde: 35.0 cm Canto pedestal: 85.0 cm | Sup X: 23Ø12c/16 Sup Y: 15Ø12c/16 Inf X: 23Ø12c/16 Inf Y: 15Ø12c/16 |
| N96 | Zapata rectangular centrada piramidal Ancho zapata X: 180.0 cm Ancho zapata Y: 270.0 cm Ancho pedestal X: 30.0 cm Ancho pedestal Y: 50.0 cm Canto borde: 30.0 cm Canto pedestal: 60.0 cm | Sup X: 12Ø12c/22 Sup Y: 8Ø12c/22 Inf X: 12Ø12c/22 Inf Y: 8Ø12c/22 |
| N97 y N89 | Zapata rectangular centrada piramidal Ancho zapata X: 250.0 cm Ancho zapata Y: 380.0 cm Ancho pedestal X: 30.0 cm Ancho pedestal Y: 50.0 cm Canto borde: 35.0 cm Canto pedestal: 85.0 cm | Sup X: 23Ø12c/16 Sup Y: 15Ø12c/16 Inf X: 23Ø12c/16 Inf Y: 15Ø12c/16 |
| N6 | Zapata rectangular centrada piramidal Ancho zapata X: 130.0 cm Ancho zapata Y: 190.0 cm Ancho pedestal X: 30.0 cm Ancho pedestal Y: 50.0 cm Canto borde: 25.0 cm Canto pedestal: 40.0 cm | Sup X: 6Ø12c/30 Sup Y: 4Ø12c/30 Inf X: 6Ø12c/30 Inf Y: 4Ø12c/30 |
| N103 y N101 | Zapata rectangular centrada piramidal Ancho zapata X: 350.0 cm Ancho zapata Y: 230.0 cm Ancho pedestal X: 50.0 cm Ancho pedestal Y: 30.0 cm Canto borde: 35.0 cm Canto pedestal: 80.0 cm | Sup X: 13Ø12c/17 Sup Y: 12Ø16c/30 Inf X: 13Ø12c/17 Inf Y: 12Ø16c/30 |
| N102 | Zapata rectangular centrada piramidal Ancho zapata X: 350.0 cm Ancho zapata Y: 240.0 cm Ancho pedestal X: 50.0 cm Ancho pedestal Y: 30.0 cm Canto borde: 35.0 cm Canto pedestal: 80.0 cm | Sup X: 14Ø12c/17 Sup Y: 12Ø16c/30 Inf X: 14Ø12c/17 Inf Y: 12Ø16c/30 |
| N5 | Zapata rectangular centrada piramidal Ancho zapata X: 120.0 cm Ancho zapata Y: 180.0 cm Ancho pedestal X: 30.0 cm Ancho pedestal Y: 50.0 cm Canto borde: 25.0 cm Canto pedestal: 35.0 cm | Sup X: 6Ø12c/30 Sup Y: 4Ø12c/30 Inf X: 10Ø12c/17 Inf Y: 4Ø12c/30 |
| N88, N95, N94, N93 y N92 | Zapata rectangular centrada piramidal Ancho zapata X: 260.0 cm Ancho zapata Y: 390.0 cm Ancho pedestal X: 30.0 cm Ancho pedestal Y: 50.0 cm Canto borde: 40.0 cm Canto pedestal: 90.0 cm | Sup X: 26Ø12c/15 Sup Y: 10Ø16c/27 Inf X: 26Ø12c/15 Inf Y: 10Ø16c/27 |
| N85 | Zapata rectangular centrada piramidal Ancho zapata X: 260.0 cm Ancho zapata Y: 390.0 cm Ancho pedestal X: 30.0 cm Ancho pedestal Y: 50.0 cm Canto borde: 35.0 cm Canto pedestal: 85.0 cm | Sup X: 24Ø12c/16 Sup Y: 16Ø12c/16 Inf X: 24Ø12c/16 Inf Y: 16Ø12c/16 |
| N84 | Zapata rectangular centrada piramidal Ancho zapata X: 170.0 cm Ancho zapata Y: 250.0 cm Ancho pedestal X: 30.0 cm Ancho pedestal Y: 50.0 cm Canto borde: 25.0 cm Canto pedestal: 55.0 cm | Sup X: 10Ø12c/24 Sup Y: 7Ø12c/24 Inf X: 10Ø12c/24 Inf Y: 7Ø12c/24 |
| N106 y N104 | Zapata rectangular centrada piramidal Ancho zapata X: 290.0 cm Ancho zapata Y: 200.0 cm Ancho pedestal X: 50.0 cm Ancho pedestal Y: 30.0 cm Canto borde: 30.0 cm Canto pedestal: 60.0 cm | Sup X: 9Ø12c/22 Sup Y: 13Ø12c/22 Inf X: 9Ø12c/22 Inf Y: 13Ø12c/22 |
| N105 | Zapata rectangular centrada piramidal Ancho zapata X: 300.0 cm Ancho zapata Y: 200.0 cm Ancho pedestal X: 50.0 cm Ancho pedestal Y: 30.0 cm Canto borde: 30.0 cm Canto pedestal: 65.0 cm | Sup X: 10Ø12c/20 Sup Y: 15Ø12c/20 Inf X: 10Ø12c/20 Inf Y: 15Ø12c/20 |
| N116 | Zapata cuadrada Ancho: 250.0 cm Canto: 60.0 cm | Sup X: 14Ø12c/18 Sup Y: 14Ø12c/18 Inf X: 14Ø12c/18 Inf Y: 14Ø12c/18 |
| N117 y N115 | Zapata cuadrada Ancho: 230.0 cm Canto: 55.0 cm | Sup X: 11Ø12c/20 Sup Y: 11Ø12c/20 Inf X: 11Ø12c/20 Inf Y: 11Ø12c/20 |

- 3.1.2.- Medición

| Referencias: N87 y N91 |  | B 400 S, CN | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø12 |  |
| Parrilla inferior - Armado X | Longitud (m) Peso (kg) | 11x1.70 11x1.51 | 18.70 16.60 |
| Parrilla inferior - Armado Y | Longitud (m) Peso (kg) | 7x2.50 7x2.22 | 17.50 15.54 |
| Parrilla superior - Armado X | Longitud (m) Peso (kg) | 11x(1.70-1.81) 11x(1.51-1.61) | 19.47 17.29 |
| Parrilla superior - Armado Y | Longitud (m) Peso (kg) | 7x(2.51-2.58) 7x(2.23-2.29) | 17.85 15.85 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 73.52 65.28 | 65.28 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 80.87 71.81 | 71.81 |

| Referencias: N86, N98, N99 y N100 |  | B 400 S, CN | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø12 |  |
| Parrilla inferior - Armado X | Longitud (m) Peso (kg) | 23x2.40 23x2.13 | 55.20 49.01 |
| Parrilla inferior - Armado Y | Longitud (m) Peso (kg) | 15x3.60 15x3.20 | 54.00 47.94 |
| Parrilla superior - Armado X | Longitud (m) Peso (kg) | 23x(2.40-2.61) 23x(2.13-2.32) | 57.96 51.46 |
| Parrilla superior - Armado Y | Longitud (m) Peso (kg) | 15x(3.61-3.75) 15x(3.21-3.33) | 55.35 49.14 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 222.51 197.55 | 197.55 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 244.76 217.31 | 217.31 |

| Referencia: N96 |  | B 400 S, CN | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø12 |  |
| Parrilla inferior - Armado X | Longitud (m) Peso (kg) | 12x1.70 12x1.51 | 20.40 18.11 |
| Parrilla inferior - Armado Y | Longitud (m) Peso (kg) | 8x2.60 8x2.31 | 20.80 18.47 |
| Parrilla superior - Armado X | Longitud (m) Peso (kg) | 12x(1.71-1.81) 12x(1.52-1.61) | 21.24 18.86 |
| Parrilla superior - Armado Y | Longitud (m) Peso (kg) | 8x(2.61-2.68) 8x(2.32-2.38) | 21.20 18.82 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 83.64 74.26 | 74.26 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 92.00 81.69 | 81.69 |

| Referencias: N97 y N89 |  | B 400 S, CN | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø12 |  |
| Parrilla inferior - Armado X | Longitud (m) Peso (kg) | 23x2.40 23x2.13 | 55.20 49.01 |
| Parrilla inferior - Armado Y | Longitud (m) Peso (kg) | 15x3.70 15x3.28 | 55.50 49.27 |
| Parrilla superior - Armado X | Longitud (m) Peso (kg) | 23x(2.41-2.61) 23x(2.14-2.32) | 57.96 51.46 |
| Parrilla superior - Armado Y | Longitud (m) Peso (kg) | 15x(3.71-3.84) 15x(3.29-3.41) | 56.70 50.34 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 225.36 200.08 | 200.08 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 247.90 220.09 | 220.09 |

| Referencia: N6 |  | B 400 S, CN | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø12 |  |
| Parrilla inferior - Armado X | Longitud (m) Peso (kg) | 6x1.20 6x1.07 | 7.20 6.39 |
| Parrilla inferior - Armado Y | Longitud (m) Peso (kg) | 4x1.80 4x1.60 | 7.20 6.39 |
| Parrilla superior - Armado X | Longitud (m) Peso (kg) | 6x(1.21-1.24) 6x(1.07-1.10) | 7.38 6.55 |
| Parrilla superior - Armado Y | Longitud (m) Peso (kg) | 4x(1.81-1.83) 4x(1.61-1.62) | 7.28 6.46 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 29.06 25.79 | 25.79 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 31.97 28.37 | 28.37 |

| Referencias: N103 y N101 |  | B 400 S, CN | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø12 | Ø16 |  |
| Parrilla inferior - Armado X | Longitud (m) Peso (kg) | 13x3.40 13x3.02 |  | 44.20 39.24 |
| Parrilla inferior - Armado Y | Longitud (m) Peso (kg) |  | 12x2.20 12x3.47 | 26.40 41.67 |
| Parrilla superior - Armado X | Longitud (m) Peso (kg) | 13x(3.41-3.53) 13x(3.03-3.13) |  | 45.24 40.17 |
| Parrilla superior - Armado Y | Longitud (m) Peso (kg) |  | 12x(2.20-2.38) 12x(3.47-3.76) | 27.60 43.56 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 89.44 79.41 | 54.00 85.23 | 164.64 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 98.38 87.35 | 59.40 93.75 | 181.10 |

| Referencia: N102 |  | B 400 S, CN | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø12 | Ø16 |  |
| Parrilla inferior - Armado X | Longitud (m) Peso (kg) | 14x3.40 14x3.02 |  | 47.60 42.26 |
| Parrilla inferior - Armado Y | Longitud (m) Peso (kg) |  | 12x2.30 12x3.63 | 27.60 43.56 |
| Parrilla superior - Armado X | Longitud (m) Peso (kg) | 14x(3.41-3.53) 14x(3.03-3.13) |  | 48.58 43.13 |
| Parrilla superior - Armado Y | Longitud (m) Peso (kg) |  | 12x(2.30-2.48) 12x(3.63-3.91) | 28.80 45.46 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 96.18 85.39 | 56.40 89.02 | 174.41 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 105.80 93.93 | 62.04 97.92 | 191.85 |

| Referencia: N5 |  | B 400 S, CN | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø12 |  |
| Parrilla inferior - Armado X | Longitud (m) Peso (kg) | 10x1.10 10x0.98 | 11.00 9.77 |
| Parrilla inferior - Armado Y | Longitud (m) Peso (kg) | 4x1.70 4x1.51 | 6.80 6.04 |
| Parrilla superior - Armado X | Longitud (m) Peso (kg) | 6x(1.10-1.12) 6x(0.98-0.99) | 6.66 5.91 |
| Parrilla superior - Armado Y | Longitud (m) Peso (kg) | 4x(1.70-1.71) 4x(1.51-1.52) | 6.84 6.07 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 31.30 27.79 | 27.79 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 34.43 30.57 | 30.57 |

| Referencias: N88, N95, N94, N93 y N92 |  | B 400 S, CN | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø12 | Ø16 |  |
| Parrilla inferior - Armado X | Longitud (m) Peso (kg) | 26x2.50 26x2.22 |  | 65.00 57.71 |
| Parrilla inferior - Armado Y | Longitud (m) Peso (kg) |  | 10x3.80 10x6.00 | 38.00 59.98 |
| Parrilla superior - Armado X | Longitud (m) Peso (kg) | 26x(2.50-2.70) 26x(2.22-2.40) |  | 67.86 60.25 |
| Parrilla superior - Armado Y | Longitud (m) Peso (kg) |  | 10x(3.80-3.94) 10x(6.00-6.22) | 38.80 61.24 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 132.86 117.96 | 76.80 121.22 | 239.18 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 146.15 129.76 | 84.48 133.34 | 263.10 |

| Referencia: N85 |  | B 400 S, CN | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø12 |  |
| Parrilla inferior - Armado X | Longitud (m) Peso (kg) | 24x2.50 24x2.22 | 60.00 53.27 |
| Parrilla inferior - Armado Y | Longitud (m) Peso (kg) | 16x3.80 16x3.37 | 60.80 53.98 |
| Parrilla superior - Armado X | Longitud (m) Peso (kg) | 24x(2.50-2.70) 24x(2.22-2.40) | 62.64 55.61 |
| Parrilla superior - Armado Y | Longitud (m) Peso (kg) | 16x(3.81-3.94) 16x(3.38-3.50) | 62.08 55.12 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 245.52 217.98 | 217.98 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 270.07 239.78 | 239.78 |

| Referencia: N84 |  | B 400 S, CN | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø12 |  |
| Parrilla inferior - Armado X | Longitud (m) Peso (kg) | 10x1.60 10x1.42 | 16.00 14.21 |
| Parrilla inferior - Armado Y | Longitud (m) Peso (kg) | 7x2.40 7x2.13 | 16.80 14.92 |
| Parrilla superior - Armado X | Longitud (m) Peso (kg) | 10x(1.61-1.72) 10x(1.43-1.53) | 16.70 14.83 |
| Parrilla superior - Armado Y | Longitud (m) Peso (kg) | 7x(2.41-2.48) 7x(2.14-2.20) | 17.15 15.23 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 66.65 59.19 | 59.19 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 73.32 65.11 | 65.11 |

| Referencias: N106 y N104 |  | B 400 S, CN | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø12 |  |
| Parrilla inferior - Armado X | Longitud (m) Peso (kg) | 9x2.80 9x2.49 | 25.20 22.37 |
| Parrilla inferior - Armado Y | Longitud (m) Peso (kg) | 13x1.90 13x1.69 | 24.70 21.93 |
| Parrilla superior - Armado X | Longitud (m) Peso (kg) | 9x(2.81-2.87) 9x(2.49-2.55) | 25.56 22.69 |
| Parrilla superior - Armado Y | Longitud (m) Peso (kg) | 13x(1.91-2.00) 13x(1.70-1.78) | 25.48 22.62 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 100.94 89.61 | 89.61 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 111.03 98.57 | 98.57 |

| Referencia: N105 |  | B 400 S, CN | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø12 |  |
| Parrilla inferior - Armado X | Longitud (m) Peso (kg) | 10x2.90 10x2.57 | 29.00 25.75 |
| Parrilla inferior - Armado Y | Longitud (m) Peso (kg) | 15x1.90 15x1.69 | 28.50 25.30 |
| Parrilla superior - Armado X | Longitud (m) Peso (kg) | 10x(2.91-2.99) 10x(2.58-2.65) | 29.50 26.19 |
| Parrilla superior - Armado Y | Longitud (m) Peso (kg) | 15x(1.90-2.03) 15x(1.69-1.80) | 29.70 26.37 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 116.70 103.61 | 103.61 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 128.37 113.97 | 113.97 |

| Referencia: N116 |  | B 400 S, CN | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø12 |  |
| Parrilla inferior - Armado X | Longitud (m) Peso (kg) | 14x2.40 14x2.13 | 33.60 29.83 |
| Parrilla inferior - Armado Y | Longitud (m) Peso (kg) | 14x2.40 14x2.13 | 33.60 29.83 |
| Parrilla superior - Armado X | Longitud (m) Peso (kg) | 14x2.40 14x2.13 | 33.60 29.83 |
| Parrilla superior - Armado Y | Longitud (m) Peso (kg) | 14x2.40 14x2.13 | 33.60 29.83 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 134.40 119.32 | 119.32 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 147.84 131.25 | 131.25 |

| Referencias: N117 y N115 |  | B 400 S, CN | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø12 |  |
| Parrilla inferior - Armado X | Longitud (m) Peso (kg) | 11x2.20 11x1.95 | 24.20 21.49 |
| Parrilla inferior - Armado Y | Longitud (m) Peso (kg) | 11x2.20 11x1.95 | 24.20 21.49 |
| Parrilla superior - Armado X | Longitud (m) Peso (kg) | 11x2.20 11x1.95 | 24.20 21.49 |
| Parrilla superior - Armado Y | Longitud (m) Peso (kg) | 11x2.20 11x1.95 | 24.20 21.49 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 96.80 85.96 | 85.96 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 106.48 94.56 | 94.56 |

- Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

|  | B 400 S, CN (kg) | Hormigón (m³) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Ø12 | Ø16 | Total | HA-25, Control Estadístico | Limpieza |
| Referencias: N87 y N91 | 2x71.81 |  | 143.62 | 2x1.89 | 2x0.47 |
| Referencias: N86, N98, N99 y N100 | 4x217.31 |  | 869.24 | 4x5.59 | 4x0.93 |
| Referencia: N96 | 81.69 |  | 81.69 | 2.21 | 0.49 |
| Referencias: N97 y N89 | 2x220.09 |  | 440.18 | 2x5.74 | 2x0.95 |
| Referencia: N6 | 28.37 |  | 28.37 | 0.81 | 0.25 |
| Referencias: N103 y N101 | 2x87.35 | 2x93.75 | 362.20 | 2x4.66 | 2x0.81 |
| Referencia: N102 | 93.93 | 97.92 | 191.85 | 4.86 | 0.84 |
| Referencia: N5 | 30.57 |  | 30.57 | 0.66 | 0.22 |
| Referencias: N88, N95, N94, N93 y N92 | 5x129.76 | 5x133.34 | 1315.50 | 5x6.63 | 5x1.01 |
| Referencia: N85 | 239.78 |  | 239.78 | 6.12 | 1.01 |
| Referencia: N84 | 65.11 |  | 65.11 | 1.72 | 0.43 |
| Referencias: N106 y N104 | 2x98.57 |  | 197.14 | 2x2.63 | 2x0.58 |
| Referencia: N105 | 113.97 |  | 113.97 | 2.88 | 0.60 |
| Referencia: N116 | 131.25 |  | 131.25 | 3.75 | 0.63 |
| Referencias: N117 y N115 | 2x94.56 |  | 189.12 | 2x2.91 | 2x0.53 |
| Totales | 3447.47 | 952.12 | 4399.59 | 114.18 | 19.89 |

- 3.1.3.- Comprobación

| Referencia: N87 |
| --- |
| Dimensiones: 180 x 260 x 55 / 25 |
| Armados: Xi:Ø12c/24 Yi:Ø12c/24 Xs:Ø12c/24 Ys:Ø12c/24 |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Ángulo máximo talud: Criterio de CYPE Ingenieros | Máximo: 30 grados Calculado: 21.8014 grados | Cumple |
| Canto mínimo: Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 25 cm Calculado: 25 cm | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación: - N87: | Mínimo: 0 cm Calculado: 48 cm | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima: Criterio de CYPE Ingenieros | Mínimo: 0.002 |  |
| - En dirección X: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| - En dirección Y: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras: Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Mínimo: 12 mm |  |
| - Parrilla inferior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| - Parrilla superior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| Separación máxima entre barras: Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 24 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 24 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 24 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 24 cm | Cumple |
| Separación mínima entre barras: Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 10 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 24 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 24 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 24 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 24 cm | Cumple |
| Longitud de anclaje: Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 15 cm |  |
| - Armado inf. dirección X hacia der: | Calculado: 40 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección X hacia izq: | Calculado: 40 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia arriba: | Calculado: 72 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia abajo: | Calculado: 72 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia der: | Calculado: 40 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia izq: | Calculado: 40 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia arriba: | Calculado: 72 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia abajo: | Calculado: 72 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |
| Avisos: |
| - Sobre la zapata calculada no actúan cargas |

| Referencia: N86 |
| --- |
| Dimensiones: 250 x 370 x 85 / 35 |
| Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Ángulo máximo talud: Criterio de CYPE Ingenieros | Máximo: 30 grados Calculado: 24.444 grados | Cumple |
| Canto mínimo: Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 25 cm Calculado: 35 cm | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación: - N86: | Mínimo: 0 cm Calculado: 78 cm | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima: Criterio de CYPE Ingenieros | Mínimo: 0.002 |  |
| - En dirección X: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| - En dirección Y: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras: Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Mínimo: 12 mm |  |
| - Parrilla inferior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| - Parrilla superior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| Separación máxima entre barras: Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| Separación mínima entre barras: Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 10 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| Longitud de anclaje: Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 15 cm |  |
| - Armado inf. dirección X hacia der: | Calculado: 56 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección X hacia izq: | Calculado: 56 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia arriba: | Calculado: 108 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia abajo: | Calculado: 108 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia der: | Calculado: 56 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia izq: | Calculado: 56 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia arriba: | Calculado: 108 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia abajo: | Calculado: 108 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |
| Avisos: |
| - Sobre la zapata calculada no actúan cargas |

| Referencia: N96 |
| --- |
| Dimensiones: 180 x 270 x 60 / 30 |
| Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Ángulo máximo talud: Criterio de CYPE Ingenieros | Máximo: 30 grados Calculado: 21.8014 grados | Cumple |
| Canto mínimo: Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 25 cm Calculado: 30 cm | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación: - N96: | Mínimo: 0 cm Calculado: 53 cm | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima: Criterio de CYPE Ingenieros | Mínimo: 0.002 |  |
| - En dirección X: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| - En dirección Y: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras: Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Mínimo: 12 mm |  |
| - Parrilla inferior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| - Parrilla superior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| Separación máxima entre barras: Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 22 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 22 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 22 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 22 cm | Cumple |
| Separación mínima entre barras: Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 10 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 22 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 22 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 22 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 22 cm | Cumple |
| Longitud de anclaje: Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 15 cm |  |
| - Armado inf. dirección X hacia der: | Calculado: 36 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección X hacia izq: | Calculado: 36 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia arriba: | Calculado: 74 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia abajo: | Calculado: 74 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia der: | Calculado: 36 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia izq: | Calculado: 36 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia arriba: | Calculado: 74 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia abajo: | Calculado: 74 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |
| Avisos: |
| - Sobre la zapata calculada no actúan cargas |

| Referencia: N97 |
| --- |
| Dimensiones: 250 x 380 x 85 / 35 |
| Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Ángulo máximo talud: Criterio de CYPE Ingenieros | Máximo: 30 grados Calculado: 24.444 grados | Cumple |
| Canto mínimo: Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 25 cm Calculado: 35 cm | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación: - N97: | Mínimo: 0 cm Calculado: 78 cm | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima: Criterio de CYPE Ingenieros | Mínimo: 0.002 |  |
| - En dirección X: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| - En dirección Y: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras: Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Mínimo: 12 mm |  |
| - Parrilla inferior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| - Parrilla superior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| Separación máxima entre barras: Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| Separación mínima entre barras: Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 10 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| Longitud de anclaje: Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 15 cm |  |
| - Armado inf. dirección X hacia der: | Calculado: 56 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección X hacia izq: | Calculado: 56 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia arriba: | Calculado: 113 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia abajo: | Calculado: 113 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia der: | Calculado: 56 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia izq: | Calculado: 56 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia arriba: | Calculado: 113 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia abajo: | Calculado: 113 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |
| Avisos: |
| - Sobre la zapata calculada no actúan cargas |

| Referencia: N98 |
| --- |
| Dimensiones: 250 x 370 x 85 / 35 |
| Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Ángulo máximo talud: Criterio de CYPE Ingenieros | Máximo: 30 grados Calculado: 24.444 grados | Cumple |
| Canto mínimo: Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 25 cm Calculado: 35 cm | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación: - N98: | Mínimo: 0 cm Calculado: 78 cm | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima: Criterio de CYPE Ingenieros | Mínimo: 0.002 |  |
| - En dirección X: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| - En dirección Y: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras: Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Mínimo: 12 mm |  |
| - Parrilla inferior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| - Parrilla superior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| Separación máxima entre barras: Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| Separación mínima entre barras: Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 10 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| Longitud de anclaje: Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 15 cm |  |
| - Armado inf. dirección X hacia der: | Calculado: 56 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección X hacia izq: | Calculado: 56 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia arriba: | Calculado: 108 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia abajo: | Calculado: 108 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia der: | Calculado: 56 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia izq: | Calculado: 56 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia arriba: | Calculado: 108 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia abajo: | Calculado: 108 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |
| Avisos: |
| - Sobre la zapata calculada no actúan cargas |

| Referencia: N99 |
| --- |
| Dimensiones: 250 x 370 x 85 / 35 |
| Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Ángulo máximo talud: Criterio de CYPE Ingenieros | Máximo: 30 grados Calculado: 24.444 grados | Cumple |
| Canto mínimo: Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 25 cm Calculado: 35 cm | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación: - N99: | Mínimo: 0 cm Calculado: 78 cm | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima: Criterio de CYPE Ingenieros | Mínimo: 0.002 |  |
| - En dirección X: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| - En dirección Y: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras: Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Mínimo: 12 mm |  |
| - Parrilla inferior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| - Parrilla superior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| Separación máxima entre barras: Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| Separación mínima entre barras: Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 10 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| Longitud de anclaje: Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 15 cm |  |
| - Armado inf. dirección X hacia der: | Calculado: 56 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección X hacia izq: | Calculado: 56 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia arriba: | Calculado: 108 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia abajo: | Calculado: 108 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia der: | Calculado: 56 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia izq: | Calculado: 56 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia arriba: | Calculado: 108 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia abajo: | Calculado: 108 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |
| Avisos: |
| - Sobre la zapata calculada no actúan cargas |

| Referencia: N100 |
| --- |
| Dimensiones: 250 x 370 x 85 / 35 |
| Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Ángulo máximo talud: Criterio de CYPE Ingenieros | Máximo: 30 grados Calculado: 24.444 grados | Cumple |
| Canto mínimo: Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 25 cm Calculado: 35 cm | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación: - N100: | Mínimo: 0 cm Calculado: 78 cm | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima: Criterio de CYPE Ingenieros | Mínimo: 0.002 |  |
| - En dirección X: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| - En dirección Y: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras: Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Mínimo: 12 mm |  |
| - Parrilla inferior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| - Parrilla superior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| Separación máxima entre barras: Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| Separación mínima entre barras: Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 10 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| Longitud de anclaje: Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 15 cm |  |
| - Armado inf. dirección X hacia der: | Calculado: 56 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección X hacia izq: | Calculado: 56 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia arriba: | Calculado: 108 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia abajo: | Calculado: 108 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia der: | Calculado: 56 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia izq: | Calculado: 56 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia arriba: | Calculado: 108 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia abajo: | Calculado: 108 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |
| Avisos: |
| - Sobre la zapata calculada no actúan cargas |

| Referencia: N89 |
| --- |
| Dimensiones: 250 x 380 x 85 / 35 |
| Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Ángulo máximo talud: Criterio de CYPE Ingenieros | Máximo: 30 grados Calculado: 24.444 grados | Cumple |
| Canto mínimo: Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 25 cm Calculado: 35 cm | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación: - N89: | Mínimo: 0 cm Calculado: 78 cm | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima: Criterio de CYPE Ingenieros | Mínimo: 0.002 |  |
| - En dirección X: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| - En dirección Y: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras: Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Mínimo: 12 mm |  |
| - Parrilla inferior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| - Parrilla superior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| Separación máxima entre barras: Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| Separación mínima entre barras: Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 10 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| Longitud de anclaje: Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 15 cm |  |
| - Armado inf. dirección X hacia der: | Calculado: 56 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección X hacia izq: | Calculado: 56 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia arriba: | Calculado: 113 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia abajo: | Calculado: 113 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia der: | Calculado: 56 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia izq: | Calculado: 56 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia arriba: | Calculado: 113 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia abajo: | Calculado: 113 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |
| Avisos: |
| - Sobre la zapata calculada no actúan cargas |

| Referencia: N6 |
| --- |
| Dimensiones: 130 x 190 x 40 / 25 |
| Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Ángulo máximo talud: Criterio de CYPE Ingenieros | Máximo: 30 grados Calculado: 16.6992 grados | Cumple |
| Canto mínimo: Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 25 cm Calculado: 25 cm | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación: - N6: | Mínimo: 0 cm Calculado: 33 cm | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima: Criterio de CYPE Ingenieros | Mínimo: 0.002 |  |
| - En dirección X: | Calculado: 0.0022 | Cumple |
| - En dirección Y: | Calculado: 0.0022 | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras: Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Mínimo: 12 mm |  |
| - Parrilla inferior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| - Parrilla superior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| Separación máxima entre barras: Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 30 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 30 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 30 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 30 cm | Cumple |
| Separación mínima entre barras: Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 10 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 30 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 30 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 30 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 30 cm | Cumple |
| Longitud de anclaje: Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 15 cm |  |
| - Armado inf. dirección X hacia der: | Calculado: 24 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección X hacia izq: | Calculado: 24 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia arriba: | Calculado: 46 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia abajo: | Calculado: 46 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia der: | Calculado: 24 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia izq: | Calculado: 24 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia arriba: | Calculado: 46 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia abajo: | Calculado: 46 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |
| Avisos: |
| - Sobre la zapata calculada no actúan cargas |

| Referencia: N103 |
| --- |
| Dimensiones: 350 x 230 x 80 / 35 |
| Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø16c/30 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø16c/30 |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Ángulo máximo talud: Criterio de CYPE Ingenieros | Máximo: 30 grados Calculado: 24.2277 grados | Cumple |
| Canto mínimo: Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 25 cm Calculado: 35 cm | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación: - N103: | Mínimo: 0 cm Calculado: 73 cm | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima: Criterio de CYPE Ingenieros | Mínimo: 0.002 |  |
| - En dirección X: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| - En dirección Y: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras: Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Mínimo: 12 mm |  |
| - Parrilla inferior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| - Parrilla superior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| Separación máxima entre barras: Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 17 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 30 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 17 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 30 cm | Cumple |
| Separación mínima entre barras: Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 10 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 17 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 30 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 17 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 30 cm | Cumple |
| Longitud de anclaje: Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 |  |  |
| - Armado inf. dirección X hacia der: | Mínimo: 15 cm Calculado: 101 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección X hacia izq: | Mínimo: 15 cm Calculado: 101 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia arriba: | Mínimo: 16 cm Calculado: 49 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia abajo: | Mínimo: 16 cm Calculado: 49 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia der: | Mínimo: 15 cm Calculado: 101 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia izq: | Mínimo: 15 cm Calculado: 101 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia arriba: | Mínimo: 16 cm Calculado: 49 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia abajo: | Mínimo: 16 cm Calculado: 49 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |
| Avisos: |
| - Sobre la zapata calculada no actúan cargas |

| Referencia: N102 |
| --- |
| Dimensiones: 350 x 240 x 80 / 35 |
| Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø16c/30 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø16c/30 |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Ángulo máximo talud: Criterio de CYPE Ingenieros | Máximo: 30 grados Calculado: 23.1986 grados | Cumple |
| Canto mínimo: Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 25 cm Calculado: 35 cm | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación: - N102: | Mínimo: 0 cm Calculado: 73 cm | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima: Criterio de CYPE Ingenieros | Mínimo: 0.002 |  |
| - En dirección X: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| - En dirección Y: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras: Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Mínimo: 12 mm |  |
| - Parrilla inferior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| - Parrilla superior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| Separación máxima entre barras: Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 17 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 30 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 17 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 30 cm | Cumple |
| Separación mínima entre barras: Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 10 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 17 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 30 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 17 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 30 cm | Cumple |
| Longitud de anclaje: Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 |  |  |
| - Armado inf. dirección X hacia der: | Mínimo: 15 cm Calculado: 101 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección X hacia izq: | Mínimo: 15 cm Calculado: 101 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia arriba: | Mínimo: 16 cm Calculado: 54 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia abajo: | Mínimo: 16 cm Calculado: 54 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia der: | Mínimo: 15 cm Calculado: 101 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia izq: | Mínimo: 15 cm Calculado: 101 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia arriba: | Mínimo: 16 cm Calculado: 54 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia abajo: | Mínimo: 16 cm Calculado: 54 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |
| Avisos: |
| - Sobre la zapata calculada no actúan cargas |

| Referencia: N101 |
| --- |
| Dimensiones: 350 x 230 x 80 / 35 |
| Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø16c/30 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø16c/30 |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Ángulo máximo talud: Criterio de CYPE Ingenieros | Máximo: 30 grados Calculado: 24.2277 grados | Cumple |
| Canto mínimo: Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 25 cm Calculado: 35 cm | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación: - N101: | Mínimo: 0 cm Calculado: 73 cm | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima: Criterio de CYPE Ingenieros | Mínimo: 0.002 |  |
| - En dirección X: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| - En dirección Y: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras: Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Mínimo: 12 mm |  |
| - Parrilla inferior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| - Parrilla superior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| Separación máxima entre barras: Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 17 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 30 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 17 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 30 cm | Cumple |
| Separación mínima entre barras: Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 10 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 17 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 30 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 17 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 30 cm | Cumple |
| Longitud de anclaje: Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 |  |  |
| - Armado inf. dirección X hacia der: | Mínimo: 15 cm Calculado: 101 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección X hacia izq: | Mínimo: 15 cm Calculado: 101 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia arriba: | Mínimo: 16 cm Calculado: 49 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia abajo: | Mínimo: 16 cm Calculado: 49 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia der: | Mínimo: 15 cm Calculado: 101 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia izq: | Mínimo: 15 cm Calculado: 101 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia arriba: | Mínimo: 16 cm Calculado: 49 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia abajo: | Mínimo: 16 cm Calculado: 49 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |
| Avisos: |
| - Sobre la zapata calculada no actúan cargas |

| Referencia: N5 |
| --- |
| Dimensiones: 120 x 180 x 35 / 25 |
| Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Ángulo máximo talud: Criterio de CYPE Ingenieros | Máximo: 30 grados Calculado: 12.5288 grados | Cumple |
| Canto mínimo: Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 25 cm Calculado: 25 cm | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación: - N5: | Mínimo: 0 cm Calculado: 28 cm | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima: Criterio de CYPE Ingenieros | Mínimo: 0.002 |  |
| - En dirección X: | Calculado: 0.0033 | Cumple |
| - En dirección Y: | Calculado: 0.0024 | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras: Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Mínimo: 12 mm |  |
| - Parrilla inferior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| - Parrilla superior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| Separación máxima entre barras: Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 17 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 30 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 30 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 30 cm | Cumple |
| Separación mínima entre barras: Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 10 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 17 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 30 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 30 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 30 cm | Cumple |
| Longitud de anclaje: Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 15 cm |  |
| - Armado inf. dirección X hacia der: | Calculado: 22 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección X hacia izq: | Calculado: 22 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia arriba: | Calculado: 44 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia abajo: | Calculado: 44 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia der: | Calculado: 22 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia izq: | Calculado: 22 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia arriba: | Calculado: 44 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia abajo: | Calculado: 44 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |
| Avisos: |
| - Sobre la zapata calculada no actúan cargas |

| Referencia: N88 |
| --- |
| Dimensiones: 260 x 390 x 90 / 40 |
| Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø16c/27 |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Ángulo máximo talud: Criterio de CYPE Ingenieros | Máximo: 30 grados Calculado: 23.4986 grados | Cumple |
| Canto mínimo: Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 25 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación: - N88: | Mínimo: 0 cm Calculado: 83 cm | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima: Criterio de CYPE Ingenieros | Mínimo: 0.002 |  |
| - En dirección X: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| - En dirección Y: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras: Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Mínimo: 12 mm |  |
| - Parrilla inferior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| - Parrilla superior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| Separación máxima entre barras: Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 15 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 27 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 15 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 27 cm | Cumple |
| Separación mínima entre barras: Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 10 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 15 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 27 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 15 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 27 cm | Cumple |
| Longitud de anclaje: Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 |  |  |
| - Armado inf. dirección X hacia der: | Mínimo: 15 cm Calculado: 57 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección X hacia izq: | Mínimo: 15 cm Calculado: 57 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia arriba: | Mínimo: 16 cm Calculado: 115 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia abajo: | Mínimo: 16 cm Calculado: 115 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia der: | Mínimo: 15 cm Calculado: 57 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia izq: | Mínimo: 15 cm Calculado: 57 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia arriba: | Mínimo: 16 cm Calculado: 115 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia abajo: | Mínimo: 16 cm Calculado: 115 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |
| Avisos: |
| - Sobre la zapata calculada no actúan cargas |

| Referencia: N95 |
| --- |
| Dimensiones: 260 x 390 x 90 / 40 |
| Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø16c/27 |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Ángulo máximo talud: Criterio de CYPE Ingenieros | Máximo: 30 grados Calculado: 23.4986 grados | Cumple |
| Canto mínimo: Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 25 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación: - N95: | Mínimo: 0 cm Calculado: 83 cm | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima: Criterio de CYPE Ingenieros | Mínimo: 0.002 |  |
| - En dirección X: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| - En dirección Y: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras: Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Mínimo: 12 mm |  |
| - Parrilla inferior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| - Parrilla superior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| Separación máxima entre barras: Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 15 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 27 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 15 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 27 cm | Cumple |
| Separación mínima entre barras: Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 10 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 15 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 27 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 15 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 27 cm | Cumple |
| Longitud de anclaje: Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 |  |  |
| - Armado inf. dirección X hacia der: | Mínimo: 15 cm Calculado: 57 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección X hacia izq: | Mínimo: 15 cm Calculado: 57 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia arriba: | Mínimo: 16 cm Calculado: 115 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia abajo: | Mínimo: 16 cm Calculado: 115 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia der: | Mínimo: 15 cm Calculado: 57 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia izq: | Mínimo: 15 cm Calculado: 57 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia arriba: | Mínimo: 16 cm Calculado: 115 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia abajo: | Mínimo: 16 cm Calculado: 115 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |
| Avisos: |
| - Sobre la zapata calculada no actúan cargas |

| Referencia: N94 |
| --- |
| Dimensiones: 260 x 390 x 90 / 40 |
| Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø16c/27 |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Ángulo máximo talud: Criterio de CYPE Ingenieros | Máximo: 30 grados Calculado: 23.4986 grados | Cumple |
| Canto mínimo: Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 25 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación: - N94: | Mínimo: 0 cm Calculado: 83 cm | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima: Criterio de CYPE Ingenieros | Mínimo: 0.002 |  |
| - En dirección X: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| - En dirección Y: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras: Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Mínimo: 12 mm |  |
| - Parrilla inferior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| - Parrilla superior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| Separación máxima entre barras: Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 15 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 27 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 15 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 27 cm | Cumple |
| Separación mínima entre barras: Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 10 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 15 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 27 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 15 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 27 cm | Cumple |
| Longitud de anclaje: Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 |  |  |
| - Armado inf. dirección X hacia der: | Mínimo: 15 cm Calculado: 57 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección X hacia izq: | Mínimo: 15 cm Calculado: 57 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia arriba: | Mínimo: 16 cm Calculado: 115 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia abajo: | Mínimo: 16 cm Calculado: 115 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia der: | Mínimo: 15 cm Calculado: 57 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia izq: | Mínimo: 15 cm Calculado: 57 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia arriba: | Mínimo: 16 cm Calculado: 115 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia abajo: | Mínimo: 16 cm Calculado: 115 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |
| Avisos: |
| - Sobre la zapata calculada no actúan cargas |

| Referencia: N93 |
| --- |
| Dimensiones: 260 x 390 x 90 / 40 |
| Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø16c/27 |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Ángulo máximo talud: Criterio de CYPE Ingenieros | Máximo: 30 grados Calculado: 23.4986 grados | Cumple |
| Canto mínimo: Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 25 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación: - N93: | Mínimo: 0 cm Calculado: 83 cm | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima: Criterio de CYPE Ingenieros | Mínimo: 0.002 |  |
| - En dirección X: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| - En dirección Y: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras: Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Mínimo: 12 mm |  |
| - Parrilla inferior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| - Parrilla superior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| Separación máxima entre barras: Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 15 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 27 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 15 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 27 cm | Cumple |
| Separación mínima entre barras: Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 10 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 15 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 27 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 15 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 27 cm | Cumple |
| Longitud de anclaje: Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 |  |  |
| - Armado inf. dirección X hacia der: | Mínimo: 15 cm Calculado: 57 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección X hacia izq: | Mínimo: 15 cm Calculado: 57 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia arriba: | Mínimo: 16 cm Calculado: 115 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia abajo: | Mínimo: 16 cm Calculado: 115 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia der: | Mínimo: 15 cm Calculado: 57 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia izq: | Mínimo: 15 cm Calculado: 57 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia arriba: | Mínimo: 16 cm Calculado: 115 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia abajo: | Mínimo: 16 cm Calculado: 115 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |
| Avisos: |
| - Sobre la zapata calculada no actúan cargas |

| Referencia: N92 |
| --- |
| Dimensiones: 260 x 390 x 90 / 40 |
| Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø16c/27 |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Ángulo máximo talud: Criterio de CYPE Ingenieros | Máximo: 30 grados Calculado: 23.4986 grados | Cumple |
| Canto mínimo: Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 25 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación: - N92: | Mínimo: 0 cm Calculado: 83 cm | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima: Criterio de CYPE Ingenieros | Mínimo: 0.002 |  |
| - En dirección X: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| - En dirección Y: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras: Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Mínimo: 12 mm |  |
| - Parrilla inferior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| - Parrilla superior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| Separación máxima entre barras: Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 15 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 27 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 15 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 27 cm | Cumple |
| Separación mínima entre barras: Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 10 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 15 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 27 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 15 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 27 cm | Cumple |
| Longitud de anclaje: Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 |  |  |
| - Armado inf. dirección X hacia der: | Mínimo: 15 cm Calculado: 57 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección X hacia izq: | Mínimo: 15 cm Calculado: 57 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia arriba: | Mínimo: 16 cm Calculado: 115 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia abajo: | Mínimo: 16 cm Calculado: 115 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia der: | Mínimo: 15 cm Calculado: 57 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia izq: | Mínimo: 15 cm Calculado: 57 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia arriba: | Mínimo: 16 cm Calculado: 115 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia abajo: | Mínimo: 16 cm Calculado: 115 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |
| Avisos: |
| - Sobre la zapata calculada no actúan cargas |

| Referencia: N91 |
| --- |
| Dimensiones: 180 x 260 x 55 / 25 |
| Armados: Xi:Ø12c/24 Yi:Ø12c/24 Xs:Ø12c/24 Ys:Ø12c/24 |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Ángulo máximo talud: Criterio de CYPE Ingenieros | Máximo: 30 grados Calculado: 21.8014 grados | Cumple |
| Canto mínimo: Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 25 cm Calculado: 25 cm | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación: - N91: | Mínimo: 0 cm Calculado: 48 cm | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima: Criterio de CYPE Ingenieros | Mínimo: 0.002 |  |
| - En dirección X: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| - En dirección Y: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras: Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Mínimo: 12 mm |  |
| - Parrilla inferior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| - Parrilla superior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| Separación máxima entre barras: Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 24 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 24 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 24 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 24 cm | Cumple |
| Separación mínima entre barras: Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 10 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 24 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 24 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 24 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 24 cm | Cumple |
| Longitud de anclaje: Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 15 cm |  |
| - Armado inf. dirección X hacia der: | Calculado: 40 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección X hacia izq: | Calculado: 40 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia arriba: | Calculado: 72 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia abajo: | Calculado: 72 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia der: | Calculado: 40 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia izq: | Calculado: 40 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia arriba: | Calculado: 72 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia abajo: | Calculado: 72 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |
| Avisos: |
| - Sobre la zapata calculada no actúan cargas |

| Referencia: N85 |
| --- |
| Dimensiones: 260 x 390 x 85 / 35 |
| Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Ángulo máximo talud: Criterio de CYPE Ingenieros | Máximo: 30 grados Calculado: 23.4986 grados | Cumple |
| Canto mínimo: Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 25 cm Calculado: 35 cm | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación: - N85: | Mínimo: 0 cm Calculado: 78 cm | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima: Criterio de CYPE Ingenieros | Mínimo: 0.002 |  |
| - En dirección X: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| - En dirección Y: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras: Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Mínimo: 12 mm |  |
| - Parrilla inferior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| - Parrilla superior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| Separación máxima entre barras: Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| Separación mínima entre barras: Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 10 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 16 cm | Cumple |
| Longitud de anclaje: Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 15 cm |  |
| - Armado inf. dirección X hacia der: | Calculado: 61 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección X hacia izq: | Calculado: 61 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia arriba: | Calculado: 118 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia abajo: | Calculado: 118 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia der: | Calculado: 61 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia izq: | Calculado: 61 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia arriba: | Calculado: 118 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia abajo: | Calculado: 118 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |
| Avisos: |
| - Sobre la zapata calculada no actúan cargas |

| Referencia: N84 |
| --- |
| Dimensiones: 170 x 250 x 55 / 25 |
| Armados: Xi:Ø12c/24 Yi:Ø12c/24 Xs:Ø12c/24 Ys:Ø12c/24 |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Ángulo máximo talud: Criterio de CYPE Ingenieros | Máximo: 30 grados Calculado: 23.1986 grados | Cumple |
| Canto mínimo: Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 25 cm Calculado: 25 cm | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación: - N84: | Mínimo: 0 cm Calculado: 48 cm | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima: Criterio de CYPE Ingenieros | Mínimo: 0.002 |  |
| - En dirección X: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| - En dirección Y: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras: Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Mínimo: 12 mm |  |
| - Parrilla inferior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| - Parrilla superior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| Separación máxima entre barras: Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 24 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 24 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 24 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 24 cm | Cumple |
| Separación mínima entre barras: Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 10 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 24 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 24 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 24 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 24 cm | Cumple |
| Longitud de anclaje: Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 15 cm |  |
| - Armado inf. dirección X hacia der: | Calculado: 35 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección X hacia izq: | Calculado: 35 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia arriba: | Calculado: 67 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia abajo: | Calculado: 67 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia der: | Calculado: 35 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia izq: | Calculado: 35 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia arriba: | Calculado: 67 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia abajo: | Calculado: 67 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |
| Avisos: |
| - Sobre la zapata calculada no actúan cargas |

| Referencia: N106 |
| --- |
| Dimensiones: 290 x 200 x 60 / 30 |
| Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Ángulo máximo talud: Criterio de CYPE Ingenieros | Máximo: 30 grados Calculado: 19.44 grados | Cumple |
| Canto mínimo: Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 25 cm Calculado: 30 cm | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación: - N106: | Mínimo: 0 cm Calculado: 53 cm | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima: Criterio de CYPE Ingenieros | Mínimo: 0.002 |  |
| - En dirección X: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| - En dirección Y: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras: Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Mínimo: 12 mm |  |
| - Parrilla inferior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| - Parrilla superior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| Separación máxima entre barras: Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 22 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 22 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 22 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 22 cm | Cumple |
| Separación mínima entre barras: Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 10 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 22 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 22 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 22 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 22 cm | Cumple |
| Longitud de anclaje: Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 15 cm |  |
| - Armado inf. dirección X hacia der: | Calculado: 84 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección X hacia izq: | Calculado: 84 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia arriba: | Calculado: 46 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia abajo: | Calculado: 46 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia der: | Calculado: 84 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia izq: | Calculado: 84 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia arriba: | Calculado: 46 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia abajo: | Calculado: 46 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |
| Avisos: |
| - Sobre la zapata calculada no actúan cargas |

| Referencia: N105 |
| --- |
| Dimensiones: 300 x 200 x 65 / 30 |
| Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Ángulo máximo talud: Criterio de CYPE Ingenieros | Máximo: 30 grados Calculado: 22.3801 grados | Cumple |
| Canto mínimo: Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 25 cm Calculado: 30 cm | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación: - N105: | Mínimo: 0 cm Calculado: 58 cm | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima: Criterio de CYPE Ingenieros | Mínimo: 0.002 |  |
| - En dirección X: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| - En dirección Y: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras: Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Mínimo: 12 mm |  |
| - Parrilla inferior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| - Parrilla superior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| Separación máxima entre barras: Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 20 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 20 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 20 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 20 cm | Cumple |
| Separación mínima entre barras: Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 10 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 20 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 20 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 20 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 20 cm | Cumple |
| Longitud de anclaje: Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 15 cm |  |
| - Armado inf. dirección X hacia der: | Calculado: 86 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección X hacia izq: | Calculado: 86 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia arriba: | Calculado: 43 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia abajo: | Calculado: 43 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia der: | Calculado: 86 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia izq: | Calculado: 86 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia arriba: | Calculado: 43 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia abajo: | Calculado: 43 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |
| Avisos: |
| - Sobre la zapata calculada no actúan cargas |

| Referencia: N104 |
| --- |
| Dimensiones: 290 x 200 x 60 / 30 |
| Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Ángulo máximo talud: Criterio de CYPE Ingenieros | Máximo: 30 grados Calculado: 19.44 grados | Cumple |
| Canto mínimo: Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 25 cm Calculado: 30 cm | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación: - N104: | Mínimo: 0 cm Calculado: 53 cm | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima: Criterio de CYPE Ingenieros | Mínimo: 0.002 |  |
| - En dirección X: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| - En dirección Y: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras: Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Mínimo: 12 mm |  |
| - Parrilla inferior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| - Parrilla superior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| Separación máxima entre barras: Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 22 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 22 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 22 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 22 cm | Cumple |
| Separación mínima entre barras: Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 10 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 22 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 22 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 22 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 22 cm | Cumple |
| Longitud de anclaje: Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 15 cm |  |
| - Armado inf. dirección X hacia der: | Calculado: 84 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección X hacia izq: | Calculado: 84 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia arriba: | Calculado: 46 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia abajo: | Calculado: 46 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia der: | Calculado: 84 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia izq: | Calculado: 84 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia arriba: | Calculado: 46 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia abajo: | Calculado: 46 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |
| Avisos: |
| - Sobre la zapata calculada no actúan cargas |

| Referencia: N116 |
| --- |
| Dimensiones: 250 x 250 x 60 |
| Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Canto mínimo: Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 25 cm Calculado: 60 cm | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación: - N116: | Mínimo: 0 cm Calculado: 53 cm | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima: Criterio de CYPE Ingenieros | Mínimo: 0.002 |  |
| - En dirección X: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| - En dirección Y: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras: Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Mínimo: 12 mm |  |
| - Parrilla inferior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| - Parrilla superior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| Separación máxima entre barras: Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 18 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 18 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 18 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 18 cm | Cumple |
| Separación mínima entre barras: Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 10 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 18 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 18 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 18 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 18 cm | Cumple |
| Longitud de anclaje: Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 15 cm |  |
| - Armado inf. dirección X hacia der: | Calculado: 64 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección X hacia izq: | Calculado: 64 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia arriba: | Calculado: 56 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia abajo: | Calculado: 56 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia der: | Calculado: 64 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia izq: | Calculado: 64 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia arriba: | Calculado: 56 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia abajo: | Calculado: 56 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |
| Avisos: |
| - Sobre la zapata calculada no actúan cargas |

| Referencia: N117 |
| --- |
| Dimensiones: 230 x 230 x 55 |
| Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Canto mínimo: Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 25 cm Calculado: 55 cm | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación: - N117: | Mínimo: 0 cm Calculado: 48 cm | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima: Criterio de CYPE Ingenieros | Mínimo: 0.002 |  |
| - En dirección X: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| - En dirección Y: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras: Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Mínimo: 12 mm |  |
| - Parrilla inferior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| - Parrilla superior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| Separación máxima entre barras: Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 20 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 20 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 20 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 20 cm | Cumple |
| Separación mínima entre barras: Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 10 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 20 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 20 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 20 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 20 cm | Cumple |
| Longitud de anclaje: Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 15 cm |  |
| - Armado inf. dirección X hacia der: | Calculado: 58 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección X hacia izq: | Calculado: 58 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia arriba: | Calculado: 50 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia abajo: | Calculado: 50 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia der: | Calculado: 58 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia izq: | Calculado: 58 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia arriba: | Calculado: 50 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia abajo: | Calculado: 50 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |
| Avisos: |
| - Sobre la zapata calculada no actúan cargas |

| Referencia: N115 |
| --- |
| Dimensiones: 230 x 230 x 55 |
| Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Canto mínimo: Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 25 cm Calculado: 55 cm | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación: - N115: | Mínimo: 0 cm Calculado: 48 cm | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima: Criterio de CYPE Ingenieros | Mínimo: 0.002 |  |
| - En dirección X: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| - En dirección Y: | Calculado: 0.0021 | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras: Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Mínimo: 12 mm |  |
| - Parrilla inferior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| - Parrilla superior: | Calculado: 12 mm | Cumple |
| Separación máxima entre barras: Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 20 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 20 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 20 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 20 cm | Cumple |
| Separación mínima entre barras: Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 10 cm |  |
| - Armado inferior dirección X: | Calculado: 20 cm | Cumple |
| - Armado inferior dirección Y: | Calculado: 20 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección X: | Calculado: 20 cm | Cumple |
| - Armado superior dirección Y: | Calculado: 20 cm | Cumple |
| Longitud de anclaje: Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 | Mínimo: 15 cm |  |
| - Armado inf. dirección X hacia der: | Calculado: 58 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección X hacia izq: | Calculado: 58 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia arriba: | Calculado: 50 cm | Cumple |
| - Armado inf. dirección Y hacia abajo: | Calculado: 50 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia der: | Calculado: 58 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección X hacia izq: | Calculado: 58 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia arriba: | Calculado: 50 cm | Cumple |
| - Armado sup. dirección Y hacia abajo: | Calculado: 50 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |
| Avisos: |
| - Sobre la zapata calculada no actúan cargas |

- 3.2.- Vigas

- 3.2.1.- Descripción

| Referencias | Geometría | Armado |
| --- | --- | --- |
| C [N84-N85], C [N85-N91], C [N91-N92], C [N92-N93], C [N93-N94], C [N94-N95], C [N95-N88], C [N88-N5], C [N5-N101], C [N101-N102], C [N102-N103], C [N103-N6], C [N6-N89], C [N89-N100], C [N100-N99], C [N99-N98], C [N98-N97], C [N97-N96], C [N96-N86], C [N86-N87], C [N87-N104], C [N104-N105], C [N105-N106], C [N106-N84], C [N91-N115], C [N115-N117], C [N117-N116] y C [N116-N96] | Ancho: 40.0 cm Canto: 40.0 cm | Superior: 2 Ø12 Inferior: 2 Ø12 Estribos: 1xØ8c/30 |
| C [N104-N116], C [N105-N117] y C [N106-N115] | Ancho: 40.0 cm Canto: 40.0 cm | Superior: 2 Ø12 Inferior: 2 Ø12 Estribos: 1xØ8c/30 |

- 3.2.2.- Medición

| Referencias: C [N84-N85], C [N85-N91], C [N91-N92], C [N92-N93], C [N93-N94], C [N94-N95], C [N95-N88], C [N88-N5], C [N5-N101], C [N101-N102], C [N102-N103], C [N103-N6], C [N6-N89], C [N89-N100], C [N100-N99], C [N99-N98], C [N98-N97], C [N97-N96], C [N96-N86], C [N86-N87], C [N87-N104], C [N104-N105], C [N105-N106], C [N106-N84], C [N91-N115], C [N115-N117], C [N117-N116] y C [N116-N96] |  | B 400 S, CN | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø12 |  |
| Armado viga - Armado inferior | Longitud (m) Peso (kg) |  | 2x5.30 2x4.71 | 10.60 9.41 |
| Armado viga - Armado superior | Longitud (m) Peso (kg) |  | 2x5.30 2x4.71 | 10.60 9.41 |
| Armado viga - Estribo | Longitud (m) Peso (kg) | 11x1.33 11x0.52 |  | 14.63 5.77 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 14.63 5.77 | 21.20 18.82 | 24.59 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 16.09 6.35 | 23.32 20.70 | 27.05 |

| Referencias: C [N104-N116], C [N105-N117] y C [N106-N115] |  | B 400 S, CN | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø12 |  |
| Armado viga - Armado inferior | Longitud (m) Peso (kg) |  | 2x10.01 2x8.89 | 20.02 17.77 |
| Armado viga - Armado superior | Longitud (m) Peso (kg) |  | 2x10.01 2x8.89 | 20.02 17.77 |
| Armado viga - Estribo | Longitud (m) Peso (kg) | 26x1.33 26x0.52 |  | 34.58 13.65 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 34.58 13.65 | 40.04 35.54 | 49.19 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 38.04 15.02 | 44.04 39.09 | 54.11 |

- Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

|  | B 400 S, CN (kg) | Hormigón (m³) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Ø8 | Ø12 | Total | HA-25, Control Estadístico | Limpieza |
| Referencias: C [N84-N85], C [N85-N91], C [N91-N92], C [N92-N93], C [N93-N94], C [N94-N95], C [N95-N88], C [N88-N5], C [N5-N101], C [N101-N102], C [N102-N103], C [N103-N6], C [N6-N89], C [N89-N100], C [N100-N99], C [N99-N98], C [N98-N97], C [N97-N96], C [N96-N86], C [N86-N87], C [N87-N104], C [N104-N105], C [N105-N106], C [N106-N84], C [N91-N115], C [N115-N117], C [N117-N116] y C [N116-N96] | 28x6.35 | 28x20.70 | 757.40 | 28x0.46 | 28x0.11 |
| Referencias: C [N104-N116], C [N105-N117] y C [N106-N115] | 3x15.02 | 3x39.09 | 162.33 | 3x1.17 | 3x0.29 |
| Totales | 222.86 | 696.87 | 919.73 | 16.27 | 4.07 |

- 3.2.3.- Comprobación

| Referencia: C.1 [N84-N85] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2 Ø12 -Armadura inferior: 2 Ø12 -Estribos: 1xØ8c/30 |
| --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 14.2 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 14.2 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Diámetro mínimo estribos: | Mínimo: 6 mm Calculado: 8 mm | Cumple |
| Separación mínima entre estribos: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm Calculado: 29.2 cm | Cumple |
| Separación mínima armadura longitudinal: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Separación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm Calculado: 30 cm | Cumple |
| Separación máxima armadura longitudinal: Artículo 42.3.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |

| Referencia: C.1 [N85-N91] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2 Ø12 -Armadura inferior: 2 Ø12 -Estribos: 1xØ8c/30 |
| --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 14 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 14 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Diámetro mínimo estribos: | Mínimo: 6 mm Calculado: 8 mm | Cumple |
| Separación mínima entre estribos: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm Calculado: 29.2 cm | Cumple |
| Separación mínima armadura longitudinal: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Separación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm Calculado: 30 cm | Cumple |
| Separación máxima armadura longitudinal: Artículo 42.3.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |

| Referencia: C.1 [N91-N92] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2 Ø12 -Armadura inferior: 2 Ø12 -Estribos: 1xØ8c/30 |
| --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 14 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 14 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Diámetro mínimo estribos: | Mínimo: 6 mm Calculado: 8 mm | Cumple |
| Separación mínima entre estribos: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm Calculado: 29.2 cm | Cumple |
| Separación mínima armadura longitudinal: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Separación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm Calculado: 30 cm | Cumple |
| Separación máxima armadura longitudinal: Artículo 42.3.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |

| Referencia: C.1 [N92-N93] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2 Ø12 -Armadura inferior: 2 Ø12 -Estribos: 1xØ8c/30 |
| --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 12 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 12 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Diámetro mínimo estribos: | Mínimo: 6 mm Calculado: 8 mm | Cumple |
| Separación mínima entre estribos: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm Calculado: 29.2 cm | Cumple |
| Separación mínima armadura longitudinal: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Separación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm Calculado: 30 cm | Cumple |
| Separación máxima armadura longitudinal: Artículo 42.3.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |

| Referencia: C.1 [N93-N94] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2 Ø12 -Armadura inferior: 2 Ø12 -Estribos: 1xØ8c/30 |
| --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 12 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 12 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Diámetro mínimo estribos: | Mínimo: 6 mm Calculado: 8 mm | Cumple |
| Separación mínima entre estribos: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm Calculado: 29.2 cm | Cumple |
| Separación mínima armadura longitudinal: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Separación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm Calculado: 30 cm | Cumple |
| Separación máxima armadura longitudinal: Artículo 42.3.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |

| Referencia: C.1 [N94-N95] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2 Ø12 -Armadura inferior: 2 Ø12 -Estribos: 1xØ8c/30 |
| --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 12 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 12 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Diámetro mínimo estribos: | Mínimo: 6 mm Calculado: 8 mm | Cumple |
| Separación mínima entre estribos: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm Calculado: 29.2 cm | Cumple |
| Separación mínima armadura longitudinal: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Separación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm Calculado: 30 cm | Cumple |
| Separación máxima armadura longitudinal: Artículo 42.3.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |

| Referencia: C.1 [N95-N88] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2 Ø12 -Armadura inferior: 2 Ø12 -Estribos: 1xØ8c/30 |
| --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 12 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 12 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Diámetro mínimo estribos: | Mínimo: 6 mm Calculado: 8 mm | Cumple |
| Separación mínima entre estribos: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm Calculado: 29.2 cm | Cumple |
| Separación mínima armadura longitudinal: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Separación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm Calculado: 30 cm | Cumple |
| Separación máxima armadura longitudinal: Artículo 42.3.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |

| Referencia: C.1 [N88-N5] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2 Ø12 -Armadura inferior: 2 Ø12 -Estribos: 1xØ8c/30 |
| --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 15.5 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 15.5 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Diámetro mínimo estribos: | Mínimo: 6 mm Calculado: 8 mm | Cumple |
| Separación mínima entre estribos: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm Calculado: 29.2 cm | Cumple |
| Separación mínima armadura longitudinal: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Separación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm Calculado: 30 cm | Cumple |
| Separación máxima armadura longitudinal: Artículo 42.3.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |

| Referencia: C.1 [N5-N101] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2 Ø12 -Armadura inferior: 2 Ø12 -Estribos: 1xØ8c/30 |
| --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 14.7 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 14.7 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Diámetro mínimo estribos: | Mínimo: 6 mm Calculado: 8 mm | Cumple |
| Separación mínima entre estribos: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm Calculado: 29.2 cm | Cumple |
| Separación mínima armadura longitudinal: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Separación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm Calculado: 30 cm | Cumple |
| Separación máxima armadura longitudinal: Artículo 42.3.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |

| Referencia: C.1 [N101-N102] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2 Ø12 -Armadura inferior: 2 Ø12 -Estribos: 1xØ8c/30 |
| --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 13.2 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 13.2 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Diámetro mínimo estribos: | Mínimo: 6 mm Calculado: 8 mm | Cumple |
| Separación mínima entre estribos: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm Calculado: 29.2 cm | Cumple |
| Separación mínima armadura longitudinal: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Separación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm Calculado: 30 cm | Cumple |
| Separación máxima armadura longitudinal: Artículo 42.3.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |

| Referencia: C.1 [N102-N103] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2 Ø12 -Armadura inferior: 2 Ø12 -Estribos: 1xØ8c/30 |
| --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 13.2 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 13.2 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Diámetro mínimo estribos: | Mínimo: 6 mm Calculado: 8 mm | Cumple |
| Separación mínima entre estribos: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm Calculado: 29.2 cm | Cumple |
| Separación mínima armadura longitudinal: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Separación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm Calculado: 30 cm | Cumple |
| Separación máxima armadura longitudinal: Artículo 42.3.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |

| Referencia: C.1 [N103-N6] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2 Ø12 -Armadura inferior: 2 Ø12 -Estribos: 1xØ8c/30 |
| --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 14.5 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 14.5 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Diámetro mínimo estribos: | Mínimo: 6 mm Calculado: 8 mm | Cumple |
| Separación mínima entre estribos: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm Calculado: 29.2 cm | Cumple |
| Separación mínima armadura longitudinal: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Separación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm Calculado: 30 cm | Cumple |
| Separación máxima armadura longitudinal: Artículo 42.3.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |

| Referencia: C.1 [N6-N89] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2 Ø12 -Armadura inferior: 2 Ø12 -Estribos: 1xØ8c/30 |
| --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 15.5 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 15.5 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Diámetro mínimo estribos: | Mínimo: 6 mm Calculado: 8 mm | Cumple |
| Separación mínima entre estribos: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm Calculado: 29.2 cm | Cumple |
| Separación mínima armadura longitudinal: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Separación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm Calculado: 30 cm | Cumple |
| Separación máxima armadura longitudinal: Artículo 42.3.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |

| Referencia: C.1 [N89-N100] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2 Ø12 -Armadura inferior: 2 Ø12 -Estribos: 1xØ8c/30 |
| --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 12.5 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 12.5 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Diámetro mínimo estribos: | Mínimo: 6 mm Calculado: 8 mm | Cumple |
| Separación mínima entre estribos: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm Calculado: 29.2 cm | Cumple |
| Separación mínima armadura longitudinal: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Separación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm Calculado: 30 cm | Cumple |
| Separación máxima armadura longitudinal: Artículo 42.3.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |

| Referencia: C.1 [N100-N99] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2 Ø12 -Armadura inferior: 2 Ø12 -Estribos: 1xØ8c/30 |
| --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 12.5 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 12.5 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Diámetro mínimo estribos: | Mínimo: 6 mm Calculado: 8 mm | Cumple |
| Separación mínima entre estribos: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm Calculado: 29.2 cm | Cumple |
| Separación mínima armadura longitudinal: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Separación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm Calculado: 30 cm | Cumple |
| Separación máxima armadura longitudinal: Artículo 42.3.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |

| Referencia: C.1 [N99-N98] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2 Ø12 -Armadura inferior: 2 Ø12 -Estribos: 1xØ8c/30 |
| --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 12.5 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 12.5 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Diámetro mínimo estribos: | Mínimo: 6 mm Calculado: 8 mm | Cumple |
| Separación mínima entre estribos: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm Calculado: 29.2 cm | Cumple |
| Separación mínima armadura longitudinal: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Separación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm Calculado: 30 cm | Cumple |
| Separación máxima armadura longitudinal: Artículo 42.3.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |

| Referencia: C.1 [N98-N97] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2 Ø12 -Armadura inferior: 2 Ø12 -Estribos: 1xØ8c/30 |
| --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 12.5 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 12.5 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Diámetro mínimo estribos: | Mínimo: 6 mm Calculado: 8 mm | Cumple |
| Separación mínima entre estribos: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm Calculado: 29.2 cm | Cumple |
| Separación mínima armadura longitudinal: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Separación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm Calculado: 30 cm | Cumple |
| Separación máxima armadura longitudinal: Artículo 42.3.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |

| Referencia: C.1 [N97-N96] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2 Ø12 -Armadura inferior: 2 Ø12 -Estribos: 1xØ8c/30 |
| --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 14.2 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 14.2 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Diámetro mínimo estribos: | Mínimo: 6 mm Calculado: 8 mm | Cumple |
| Separación mínima entre estribos: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm Calculado: 29.2 cm | Cumple |
| Separación mínima armadura longitudinal: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Separación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm Calculado: 30 cm | Cumple |
| Separación máxima armadura longitudinal: Artículo 42.3.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |

| Referencia: C.1 [N96-N86] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2 Ø12 -Armadura inferior: 2 Ø12 -Estribos: 1xØ8c/30 |
| --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 14.2 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 14.2 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Diámetro mínimo estribos: | Mínimo: 6 mm Calculado: 8 mm | Cumple |
| Separación mínima entre estribos: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm Calculado: 29.2 cm | Cumple |
| Separación mínima armadura longitudinal: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Separación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm Calculado: 30 cm | Cumple |
| Separación máxima armadura longitudinal: Artículo 42.3.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |

| Referencia: C.1 [N86-N87] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2 Ø12 -Armadura inferior: 2 Ø12 -Estribos: 1xØ8c/30 |
| --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 14.2 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 14.2 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Diámetro mínimo estribos: | Mínimo: 6 mm Calculado: 8 mm | Cumple |
| Separación mínima entre estribos: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm Calculado: 29.2 cm | Cumple |
| Separación mínima armadura longitudinal: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Separación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm Calculado: 30 cm | Cumple |
| Separación máxima armadura longitudinal: Artículo 42.3.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |

| Referencia: C.1 [N87-N104] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2 Ø12 -Armadura inferior: 2 Ø12 -Estribos: 1xØ8c/30 |
| --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 13.5 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 13.5 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Diámetro mínimo estribos: | Mínimo: 6 mm Calculado: 8 mm | Cumple |
| Separación mínima entre estribos: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm Calculado: 29.2 cm | Cumple |
| Separación mínima armadura longitudinal: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Separación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm Calculado: 30 cm | Cumple |
| Separación máxima armadura longitudinal: Artículo 42.3.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |

| Referencia: C.1 [N104-N105] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2 Ø12 -Armadura inferior: 2 Ø12 -Estribos: 1xØ8c/30 |
| --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 15 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 15 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Diámetro mínimo estribos: | Mínimo: 6 mm Calculado: 8 mm | Cumple |
| Separación mínima entre estribos: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm Calculado: 29.2 cm | Cumple |
| Separación mínima armadura longitudinal: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Separación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm Calculado: 30 cm | Cumple |
| Separación máxima armadura longitudinal: Artículo 42.3.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |

| Referencia: C.1 [N105-N106] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2 Ø12 -Armadura inferior: 2 Ø12 -Estribos: 1xØ8c/30 |
| --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 15 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 15 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Diámetro mínimo estribos: | Mínimo: 6 mm Calculado: 8 mm | Cumple |
| Separación mínima entre estribos: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm Calculado: 29.2 cm | Cumple |
| Separación mínima armadura longitudinal: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Separación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm Calculado: 30 cm | Cumple |
| Separación máxima armadura longitudinal: Artículo 42.3.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |

| Referencia: C.1 [N106-N84] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2 Ø12 -Armadura inferior: 2 Ø12 -Estribos: 1xØ8c/30 |
| --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 13.7 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 13.7 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Diámetro mínimo estribos: | Mínimo: 6 mm Calculado: 8 mm | Cumple |
| Separación mínima entre estribos: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm Calculado: 29.2 cm | Cumple |
| Separación mínima armadura longitudinal: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Separación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm Calculado: 30 cm | Cumple |
| Separación máxima armadura longitudinal: Artículo 42.3.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |

| Referencia: C.1 [N91-N115] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2 Ø12 -Armadura inferior: 2 Ø12 -Estribos: 1xØ8c/30 |
| --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 12.7 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 12.7 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Diámetro mínimo estribos: | Mínimo: 6 mm Calculado: 8 mm | Cumple |
| Separación mínima entre estribos: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm Calculado: 29.2 cm | Cumple |
| Separación mínima armadura longitudinal: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Separación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm Calculado: 30 cm | Cumple |
| Separación máxima armadura longitudinal: Artículo 42.3.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |

| Referencia: C.1 [N115-N117] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2 Ø12 -Armadura inferior: 2 Ø12 -Estribos: 1xØ8c/30 |
| --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 13.5 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 13.5 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Diámetro mínimo estribos: | Mínimo: 6 mm Calculado: 8 mm | Cumple |
| Separación mínima entre estribos: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm Calculado: 29.2 cm | Cumple |
| Separación mínima armadura longitudinal: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Separación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm Calculado: 30 cm | Cumple |
| Separación máxima armadura longitudinal: Artículo 42.3.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |

| Referencia: C.1 [N117-N116] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2 Ø12 -Armadura inferior: 2 Ø12 -Estribos: 1xØ8c/30 |
| --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 13 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 13 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Diámetro mínimo estribos: | Mínimo: 6 mm Calculado: 8 mm | Cumple |
| Separación mínima entre estribos: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm Calculado: 29.2 cm | Cumple |
| Separación mínima armadura longitudinal: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Separación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm Calculado: 30 cm | Cumple |
| Separación máxima armadura longitudinal: Artículo 42.3.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |

| Referencia: C.1 [N116-N96] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2 Ø12 -Armadura inferior: 2 Ø12 -Estribos: 1xØ8c/30 |
| --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 12 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 12 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Diámetro mínimo estribos: | Mínimo: 6 mm Calculado: 8 mm | Cumple |
| Separación mínima entre estribos: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm Calculado: 29.2 cm | Cumple |
| Separación mínima armadura longitudinal: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Separación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm Calculado: 30 cm | Cumple |
| Separación máxima armadura longitudinal: Artículo 42.3.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |

| Referencia: C.1 [N104-N116] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2 Ø12 -Armadura inferior: 2 Ø12 -Estribos: 1xØ8c/30 |
| --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 36.5 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 36.5 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Diámetro mínimo estribos: | Mínimo: 6 mm Calculado: 8 mm | Cumple |
| Separación mínima entre estribos: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm Calculado: 29.2 cm | Cumple |
| Separación mínima armadura longitudinal: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Separación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm Calculado: 30 cm | Cumple |
| Separación máxima armadura longitudinal: Artículo 42.3.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |

| Referencia: C.1 [N105-N117] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2 Ø12 -Armadura inferior: 2 Ø12 -Estribos: 1xØ8c/30 |
| --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 36.7 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 36.7 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Diámetro mínimo estribos: | Mínimo: 6 mm Calculado: 8 mm | Cumple |
| Separación mínima entre estribos: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm Calculado: 29.2 cm | Cumple |
| Separación mínima armadura longitudinal: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Separación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm Calculado: 30 cm | Cumple |
| Separación máxima armadura longitudinal: Artículo 42.3.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |

| Referencia: C.1 [N106-N115] (Viga de atado) -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm -Armadura superior: 2 Ø12 -Armadura inferior: 2 Ø12 -Estribos: 1xØ8c/30 |
| --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 37 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). | Mínimo: 37 cm Calculado: 40 cm | Cumple |
| Diámetro mínimo estribos: | Mínimo: 6 mm Calculado: 8 mm | Cumple |
| Separación mínima entre estribos: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm Calculado: 29.2 cm | Cumple |
| Separación mínima armadura longitudinal: Artículo 66.4.1 (norma EHE-98) | Mínimo: 3.7 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Separación máxima estribos: - Sin cortantes: Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm Calculado: 30 cm | Cumple |
| Separación máxima armadura longitudinal: Artículo 42.3.1 (norma EHE-98) | Máximo: 30 cm |  |
| - Armadura superior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| - Armadura inferior: | Calculado: 26 cm | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |

- MEDIOS DE TRABAJO UTILIZADOS. BIBLIOGRAFÍAS Y NORMATIVA.

- Programa CYPE para el cálculo.

- CTE, DB-SE-AE.

- CTE, DB-SE

- NCSE-02 NORMA CONSTRUCCIÓN SISMORESISTENTE.

- LIBRO: ESTRUCTURAS DE ACERO CÁLCULO, R. ARGUELLES.

- LIBRO: ESTRUCTURAS DE MADERA, DISEÑO Y CÁLCULO, AITIM.

- RESUMEN ESTUDIO GEOTÉCNICO.