El uso de fotografías aéreas en los estudios de suelos

| Apellidos, nombre | Ibáñez Asensio, Sara (sibanez@prv.upv.es) Gisbert Blanquer, Juan M. (jgisbert@prv.upv.es) Moreno Ramón, Héctor (hecmora@prv.upv.es) |
| --- | --- |
| Departamento | Departamento de Producción Vegetal Unidad Docente de Suelos |
| Centro | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos Universidad Politécnica de Valencia |

Resumen de las ideas clave

En este documento vas a encontrar una guía práctica de cómo proceder para lograr la visión estereoscópica de imágenes planas utilizando un estereoscopio de espejos. La fotointerpretación de fotogramas aéreos proporciona información de gran interés para la realización de estudios medioambientales en general y reconocimientos de suelos en particular.

Te ayudará a complementar los conocimientos que adquiriste al leer el artículo “Características de las fotografías aéreas.

Introducción

La fotointerpretación es una de las fases de trabajo de los estudios de suelos, sea cual sea el objeto del trabajo a realizar; el reconocimiento de la red de drenaje, el estudio de la degradación del terreno, los inventarios agronómicos o forestales, los reconocimientos o levantamientos de suelos, los estudios de viabilidad, etc., siempre requieren como fase previa una fotointerpretación del terreno que ayude a identificar las unidades homogéneas y concretar los puntos de muestreo.

Al proporcionar una imagen completa de la zona de estudio la información obtenida de su aplicación posibilita un gran ahorro de tiempo y recursos, tanto humanos como  materiales.

Una metodología correcta de trabajo incluye:

- colocación de los fotogramas

- búsqueda de elementos comunes

- identificación de elementos a analizar

Tu aprendizaje concluirá con un repaso de las posibles aplicaciones prácticas y de la designación de fotogramas utilizada en los vuelos aéreos realizados por diferentes organismos y en diversas fechas.

Objetivos

Una vez leído con detenimiento este documento  serás capaz de:

- colocar los fotogramas en su posición correcta

- ver en relieve imágenes planas

- identificar las características geomorfológicas, los usos del suelo y otros aspectos de interés edáfico de una serie de fotogramas aéreos.

- identificar unidades homogéneas de suelos

- reconocer los datos identificativos del vuelo

- designar los fotogramas de un vuelo

Metodología

Cómo colocar los fotogramas

Para que la visión tridimensional proporcionada por el estereoscopio sea correcta es necesario que los fotogramas se sitúen bajo éste en la misma posición relativa en la que fueron realizadas las fotografías. Si las colocamos en orden inverso la imagen obtenida también lo será, y con sorpresa veremos que los ríos circulan por las partes más elevadas del relieve.

Si seguimos el esquema en la figura 1 veremos cómo colocar para fotointerpretar los fotogramas:

Fíjate que si situamos las fotografías de forma inversa la distancia entre objetos semejantes en ambas fotografías aumentará de forma considerable:

Posición incorrecta

Posición correcta

Figura 1: Esquema del procedimiento para obtener los solapes

Búsqueda de un punto en común

Una vez situados los fotogramas bajo el estereoscopio en la misma posición relativa en la que fueron tomados debes buscar un punto común en ambas fotos. El punto debe estar lo más centrado posible en ambas fotografías, evitando en lo posible los extremos puesto que la visión tridimensional en éstas zonas es mucho peor.

Localizados ambos puntos, intenta verlos simultáneamente a través del estereoscopio. En realidad verás las imágenes de los fotogramas reflejadas por los prismas y los espejos, no los fotogramas, y seguramente los puntos se encontrarán a cierta distancia el uno del otro. Para facilitar la visualización de las zonas comunes en ambas fotos al principio lo mejor es que pongas un dedo de cada una de tus manos sobre cada uno de los puntos en cuestión, al menos hasta que  adquieras la suficiente soltura en el uso del estereoscopio.

Tras ver los dos puntos con los dos ojos de forma simultánea procederás a solapar sus imágenes (recuerda que el juego de prismas proyecta las imágenes de los fotogramas en el centro del estereoscopio): desplaza los fotogramas suavemente y asegúrate de que efectivamente las imágenes de los puntos están completamente solapadas antes de retirar los dedos.

Llegados a este punto la colocación de los fotogramas es la correcta y por lo tanto la visión tridimensional o estereoscópica obtenida será la adecuada. Sólo tienes que abstraer un poco la vista y en pocos segundos verás el relieve de la zona. No temas, en realidad ¡¡ es muy fácil !!

Fotointerpretación

Sea cual sea el objeto del trabajo resulta muy conveniente disponer del mosaico o directorio del vuelo por lo que, de no suministrarlo la propia entidad encargada de la realización del vuelo o si, de tenerlo, es de escala inadecuada, el primer pasó será realizar uno lo más aproximado posible. En el documento “Características de las fotografías aéreas. Conceptos básicos” Podrás encontrar algunas indicaciones al respecto.

Resulta igualmente importante, e ineludible en el caso de los reconocimientos de suelos, llevar a cabo una exploración general de la zona objeto de estudio. De esta forma podrás darte cuenta aunque sea a grandes rasgos de la fisiografía en relación a la situación geográfica, geomorfológica y topográfica del lugar y, en definitiva, de la variabilidad de los suelos de la zona.

Además del reconocimiento de cursos de agua, divisorias y demás “estructuras” lineales del terreno, la fotointerpretación posibilita, por destacar algunas de sus aplicaciones, la localización de niveles diferentes de terrazas fluviales (que normalmente pasan desapercibidos en la exploración topográfica), la determinación de la forma de las laderas, y la delimitación de unidades homogéneas del terreno, aspecto de vital importancia en la realización de cualquier tipo de mapa temático, y muy especialmente en el caso concreto de los estudios de suelos.

Cuando realizas un mapa lógicamente a mayor número de puntos de observación menor incertidumbre en la determinación de los límites entre tipos o clases. Sin embargo también tienes la posibilidad de realizar una fotointerpretación previa en la que se determines las unidades homogéneas del terreno; de esta forma puedes estar seguro de no dejar olvidada ninguna posible zona a la hora del muestreo sin necesidad de tener un número enorme de puntos de observación, con el consiguiente ahorro de tiempo y medios que ello conlleva.

Aunque la fotointerpretación permite disminuir el número de sondeos o calicatas a realizar en los estudios de suelos no puede en ningún caso ser sustitutiva del trabajo de campo.  Con ayuda de las fotografías aéreas seremos capaces de marcar los puntos más idóneos, por su representatividad, para ubicar las observaciones de campo basándonos en la idea de que a distintos paisajes les corresponden distintos perfiles.

Después de realizadas las calicatas o sondeos y llevado a cabo su estudio en el laboratorio deberemos confirmar si la correlación “imagen semejante=suelo semejante” que establecimos mediante la fotointerpretación fue correcta, y si es adecuado el grado de exactitud obtenido en la determinación de las clases.

Aplicaciones de la fotointerpretación

Identificación de la red de drenaje y de la superficie de aporte de una cuenca

- Tras estudiar, o en su caso realizar, el fotomosaico debes elegir los fotogramas correspondientes a la zona de estudio y determinar el plan de trabajo a seguir.

- Coloca entonces el papel de acetato sobre uno de los dos fotogramas (sobre el derecho los diestros, y sobre el izquierdo los zurdos) y no sobre la imagen proyectada por los prismas. Antes de empezar a dibujar rotularle al papel un pequeño margen y señalar claramente la situación del norte y la numeración o referencia de los fotogramas fotointerpretados.

- Fotointerpreta los pares de fotogramas siguiendo el plan de trabajo según la siguiente leyenda (figura nº 2):

Figura 2.-Leyenda red de drenaje

- Haz un nuevo mosaico con los papeles de acetato correspondientes a todos los pares estereoscópicos fotointerpretados, componiendo la red de drenaje completa de la cuenca y sus límites externos (figura nº 3)

Figura 3.- Red de drenaje y límites de cuenca

Análisis de áreas degradadas

- Procede como en el apartado 1 del caso 5.1

- Procede como en el apartado 2 del caso 5.1.

- Fotointerpreta los pares de fotogramas según la leyenda (figura 4):

Figura 4.- Usos del suelo

- Haz un nuevo mosaico con los papeles de acetato correspondientes a todos los pares estereoscópicos fotointerpretados, componiendo la zona de estudio por completo (figura nº 5)

Figura 5.-Red de drenaje y usos del suelo de una cuenca

- Describe los usos del suelo de la cuenca y superficia cada una de las diferentes zonas detectadas en la fotointerpretación. En el caso del ejemplo de la figura nº 5:

        - Los cultivos ocupan únicamente la parte baja de la cuenca, tanto directamente sobre terrenos con la pendiente general de las laderas (zona 1) como en bancales o aterrazamientos (zona 2). En algunos casos los abancalamientos están abandonados y desprovistos de vegetación (zona 3).

        - La parte alta tiene cubierta forestal con diferentes grados de cobertura (elevada, zona 4; y escasa, zona 5), ocupando en algunas casos antiguos bancales de cultivo (zona 6).

Estudios y/o cartografía de suelos

Los estudios o reconocimientos de suelos tradicionalmente se realizan en tres fases diferentes: identificación de los aspectos externos, identificación de los aspectos internos y cartografía. Mientras que en los estudios convencionales la cartografía se realiza al final (tras la identificación de los factores tanto externos como internos), en un reconocimiento de suelos realizado con fotointerpretación los aspectos externos son estudiados, clasificados y utilizados para la delimitación de los tipos de suelos (fase de cartografía) y el estudio del perfil del suelo (determina los aspectos internos) se deja para un trabajo de campo posterior que confirme la idoneidad de la cartografía.

Veámoslo con un ejemplo: Imagina que deseamos clasificar los suelos de una finca de unas 1500 ha de extensión situada en una zona montañosa. Como sabes, la clasificación de un suelo requiere de una descripción minuciosa del perfil en campo y de una toma de muestras para su posterior análisis en el laboratorio.

A partir de los datos de campo y de los resultados del laboratorio obtenemos información sobre las características del suelo (color, textura, m.o., contenido en sales, etc.) de tal forma que finalmente clasificamos cada muestra en un tipo concreto de suelo.

Ahora bien, para realizar el mapa de los suelos de la zona es necesario que establezcamos los límites que separan un suelo de otro; es necesario saber, por ejemplo, qué superficie concreta ocupan los Inceptisoles y cuál los Entisoles u otros tipos existentes. Para definir estos límites, o muestreamos una gran cantidad de puntos (figura nº 6) o establecemos a priori ciertas zonas en las que podamos afirmar con exactitud que los suelos son homogéneos.

Figura 6.- Red de puntos de muestreo

Un muestreo lo suficientemente exhaustivo requiere de una gran inversión en tiempo y dinero, por lo que resulta más conveniente establecer zonas homogéneas en atención a los suelo, y para ello procederemos a identificar mediante fotointerpretación el mayor número de factores determinantes de la formación del suelo; a saber: material geológico, topografía y vegetación o usos del suelo.

Según se observa en la fotografía aérea (Figura nº 7) la zona presenta una fisiografía variada (laderas de diversas orientaciones, zonas llanas, etc.) y diversos usos (forestal, agrícola, servicios, etc.).

Figura 7.- Zona a cartografiar

Por lo tanto, desde el punto de vista de los suelos podemos encontrarnos las siguientes zonas (Figura nº 8):

  - Unidad Homogénea 1: Zona de vaguada con cultivos herbáceos

  - Unidad Homogénea 2: Zona de ladera con cultivos en pequeños abancalamientos

  - Unidad Homogénea 3: Zona de ladera con cultivos en pequeños abancalamientos presuntamente abandonados

  - Unidad Homogénea 4: Zona de cubierta forestal escasa en laderas

  - Unidad Homogénea 5: Zona de cubierta forestal densa en laderas

Figura 8.- Unidades homogéneas de suelos en la zona

Delimitadas las zonas de suelo homogéneo procederemos a muestrearlas (lógicamente en un nº más ajustado), analizando cada uno de los horizontes de los perfiles en laboratorio a fin de clasificar y confirmar los límites entre distintos tipos de suelos.

Designación de fotografías aéreas

De forma análoga a lo que ocurre con el manejo de mapas, en el uso de los fotogramas también es necesario designar correctamente las imágenes y poseer información referente al vuelo y sus características (Tabla nº 1).

| Vuelo/Organismo | Tipo | Formato | Año | Escala |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USAF B | B/N | Papel | 1956 | 1/30.000 |
| M.A.P.A. | B/N | Papel | 1977 | 1/18.000 |
| I.G.N | B/N | Papel | 1985 | 1/30.000 |
| M.A.P.A. | B/N | Papel | 1987 | 1/20.000 |
| Diputación Provincial Alicante | Color | Papel | 1998 | 1/25.000 |
| I.C.V. | Color | Papel/digital | 2000 | 1/20.000 |

Tabla 1.- Ejemplo de características de vuelos

Resulta de gran interés poseer detalles relativos a (Tabla nº 1 y figura nº 9):

- Escala del vuelo. Tanto las fotos obtenidas en un avión como las tomadas por los diferentes satélites se pueden presentar a diferentes escalas o tamaños. Las fotografías obtenidas por satélite abarcan mucho más territorio (los satélites se encuentran a gran altura), y tienen una escala típica de 1:1.000.000: 1 milímetro en la foto representa 1.000 metros en el terreno. Las escalas de las fotografías obtenidas en vuelos de avión son más variables(oscilan entre 1:30.000 y 1: 18.000), y dependen de las cámaras aerofotográficas y de la altura del vuelo.

- Organismo que ha realizado el vuelo. Al margen de los vuelos encargados a título personal, existen diversos organismos públicos que poseen vuelos de diferente índole a los que nos podemos dirigir para obtener fotogramas. La información del vuelo normalmente se encuentra rotulada con claridad en el margen externo de los fotogramas.

- Fecha de realización del vuelo. Como es lógico resulta de gran importancia conocer exactamente a qué fecha corresponde la imagen sobre la que estamos trabajando.

- Nº del fotograma. Debe quedar indicado claramente a fin de que podamos identificar con facilidad la imagen en su correspondiente directorio de vuelo. En algunos casos la notación numérica señala el nº del fotograma en relación a cada una de las pasadas correspondiente a una zona concreta.

- Otros datos de interés: En algunos ocasiones los fotogramas incluyen información complementaria del vuelo de interés necesaria para llevar a cabo estudios de detalle o tratamiento de la imágenes. Destacan como más relevantes la hora de toma de la imagen (reloj), la altura de vuelo (altímetro), la inclinación del avión (nivel) y la marcas fiduciales empleadas en la restitución (para más información se recomienda ver documento “Características de la fotografías aéreas. Conceptos básicos” y/o consultar algún otro texto más específico sobre el tema).

Figura 9.- Ejemplos de fotogramas aéreos

Resumen

A lo largo de este objeto de aprendizaje hemos visto los aspectos prácticos necesarios para llevar a cabo una fotointerpretación, así como algunos ejemplos relacionados con la identificación de suelos, su uso y conservación.

Bibliografía

Colección de fotogramas aéreos y material diverso para fotointerpretación de la Unidad Docente de Suelos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Valencia

F.A.O. 1968. Interpretación de fotos aéreas y su importancia en levantamiento de suelos. Boletín sobre suelos nº 6, 58 pp.

Fernández Sarría, A. y Porres de la Haza, M.J. 2000. Prácticas de fotogrametría y fotointerpretación. Ed. UPV- Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría, 122 pp.

López Vergara, M.L. 1971. Manual de fotogeología. Publicaciones científicas de La Junta de Energía Nuclear (JEN), 286 pp.

Martínez Álvarez, J.A. 1979. Mapas Geológicos. Explicación e interpretación. Ed. Paraninfo, 281 pp + 13 desplegables.

Pozo Rodríguez, M., González Yélamos, J. y Giner Robles, J. 2003. Geología Práctica. Introducción al reconocimiento de materiales y análisis de mapas.Ed. Pearson-Prentice Hall, 304 pp + anejos.

Puyol R, y Estébanez, J. 1976. Análisis e interpretación del mapa topográfico. Ed. Esteban Flores, 88 p. + 1 mapa + 7 croquis.

Vázquez Maure, F. y Martín López, J. 1988. Fotointerpretación. Instituto Geográfico Nacional. M.O.P.U, 301 p.